Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199000, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д.33 офис 39;

www.enko.spb.ru, тел. 812-328 81 11, тел/факс.812-323 50 33;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 40/338

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГРЯЗОВЕЦКИЙ РАЙОН

Схема территориального планирования

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

| Генеральный директор НПИ «ЭНКО», к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» |  | И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |
| Главный экономист проекта |  | О.В. Петина |

Санкт-Петербург – Грязовец

2010

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | – арх. И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Главный экономист проекта | – экономико-географ О.В. Петина |
| Основные сведения о Грязовецком муниципальном районе. Историко-культурный каркас территории: | инженер А.А. Искяндаров при участии экономико-географов А.В. Косарева, О.А. Мигуновой. |
| Природные условия и ресурсы (кроме раздлов 4.1.4, 4.1.7). Экологическая ситуация. Границы зон с особыми условиями использования территорий: | инженеры Е.В. Лутченко, А.В. Васильев. |
| Современное состояние ландшафтов и потенциал их использования: | к.г.н., доцент факультета географии и геоэкологии СПбГУ Т.Е. Исаченко при участии Н.А. Федоренко. |
| Агроприродные ресурсы. Развитие агропромышленного комплекса: | д.б.н. В.Л. Богданов, инж. Р.В. Николаев. |
| Современное использование территории. Расселение: | архитекторы И.С. Майзель, А.В. Карагина; инженер А.А. Искяндаров; экономико-географ М.А. Пчелка. |
| Обоснование вариантов решения задач территориального планиро-вания. Развитие планировочной структуры и поселений района: | Архитекторы И.С. Майзель, А.В. Карагина; инженер А.А. Искяндаров; экономико-географ А.В. Косарев. |
| Историко-культурное наследие: | проф. МААМ Т.А. Вайнштейн (ИНРЕКОН, г. Москва):; при участии экономико-географа А.В. Косарева. |
| Социально-демографическое развитие: | экономико-географы М.А. Пчелка, Т.В. Максименко, А.В. Косарев. |
| Развитие промышленного потенциала: | экономико-географ О.А. Мигунова. |
| Развитие туристско-рекреационного комплекса: | экономико-географ А.В. Косарев. |
| Транспортная инфраструктура: | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер по транспорту А.А. Искяндаров. |
| Инженерная инфраструктура: | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис. |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | инженер З.Р. Бачерникова. |
| ГИС-технологии: | гл. специалист – А.М. Савинков, архитектор А.В. Карагина. |

Научный консультант - д.г.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ А.И. Чистобаев

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	6

1. ВВЕДЕНИЕ	9

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	11

3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГРЯЗОВЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ	13

3.1. Общая характеристика территории	13

3.2. Краткая историческая справка	14

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	16

4.1. Природные условия и ресурсы	16

4.1.1. Климат	16

4.1.2. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика	16

4.1.3. Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы	18

4.1.4. Современное состояние ландшафтов и потенциал их использования	20

4.1.5. Лесные ресурсы	28

4.1.6. Особо охраняемые природные территории	29

4.1.7. Агроприродные ресурсы	31

4.2. Современное использование территории. Расселение	34

4.3. Экологическая ситуация	38

4.4. Границы зон с особыми условиями использования территорий	42

4.5. Выводы комплексной территориальной оценки Грязовецкого муниципального района	46

4.6. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	50

4.7. Планировочная организация территории района	52

4.7.1. Развитие планировочной структуры и поселений района	52

4.7.2. Природно-экологический каркас	54

4.7.3. Историко-культурный каркас территории	55

4.8. Историко-культурное наследие	56

4.9. Социально-демографичесческое развитие	62

4.9.1. Демографический потенциал, прогноз, трудовые ресурсы и занятость	62

4.9.2. Социальная инфраструктура	67

4.9.3. Жилищный фонд	95

4.10. Развитие экономического потенциала	99

4.10.1. Развитие промышленного потенциала	103

4.10.2. Развитие агропромышленного комплекса	111

4.10.3. Развитие туристско-рекреационного комплекса	115

4.11. Транспортная инфраструктура	126

4.12. Инженерная инфраструктура	137

4.12.1. Электроснабжение	137

4.12.2. Газоснабжение	139

4.12.3. Теплоснабжение	140

4.12.4. Водоснабжение	142

4.12.5. Водоотведение	143

4.12.6. Связь	145

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ	148

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	164

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	173

ПРИЛОЖЕНИЕ	175

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | «Положения о территориальном планировании Гряовецкого района» | 40/337 |
| 2 | «Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Гряовецкого района» | 40/338 |
| 2. Основные графические материалы в составе проекта |
| 1 | Существующие границы поселений, входящих в состав муниципального района |  |
| 2 | Схема современного использования территории (Опорный план) | 40/339 |
| 3 | Схема территориального планирования (Проектный план) | 40/340 |
| 4 | Границы территорий объектов культурного наследия | 40/167 |
| 5 | Границы зон с особыми условиями использования территорий | 40/341 |
| 6 | Границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | 40/342 |
| 7 | Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий |  |
| 3. Электронные материалы |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы (карты-схемы) в формате JPG | 40/343 |

Иллюстративные материалы в составе «Материалов по обоснованию

Схемы территориального планирования»

| Рис.№ | Наименование документа |
| --- | --- |
| 3.1.1. | Существующие границы поселений, входящих в состав муниципального района. |
| 4.1.1. | Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы. |
| 4.1.2. | Ландшафтная карта. |
| 4.2.1. | Схема современного использования территории (Опорный план) |
| 4.2.2. | Структура земельного фонда. Диаграмма. |
| 4.2.3. | Каркас расселения. |
| 4.2.4. | Группировка сельских населенных пунктов района по их людности. Диаграмма. |
| 4.4.1. | Границы зон с особыми условиями использования территорий. |
| 4.7.1. | Схема территориального планирования (Проектный план). |
| 4.8.1. | Усадьба Брянчаниновых, 1812 г. |
| 4.8.2. | Ансамбль Павло-Обнорского монастыря, XVI-XIX вв. |
| 4.8.3. | Ансамбль Корнилиево-Комельского монастыря, XVI-XIX вв. |
| 4.8.4. | Церковь Богоявления, 1812 г. |
| 4.8.5. | Исторический город Грязовец |
| 4.8.6. | Границы территорий объектов культурного наследия |
| 4.9.1. | Динамика численности населения Грязовецкого района. Диаграмма. |
| 4.9.2. | Схема размещения учреждений образования. |
| 4.9.3. | Схема размещения учреждений здравоохранения. |
| 4.9.4. | Схема размещения объектов культуры. |
| 4.9.5. | Схема расположения храмов и монастырей. |
| 4.9.6. | Жилищное строительство. Диаграмма. |
| 4.10.1. | Структура отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по фактическим видам экономической деятельности в 2007 г. Диаграмма. |
| 4.10.2. | Структура занятости по видам экономической деятельности в 2007 г. Диаграмма. |
| 4.10.3. | Удельный вес поселений в объеме отгруженных товаров собственного производства (по крупным и средним предприятиям) на начало 2008 г. |
| 4.10.4. | Распределение инвестиций в основной капитал по поселениям (за январь-март 2008 г.) |
| 4.10.5. | Структура обрабатывающих производств по объему отгруженных промышленных товаров в 2007 г. |
| 4.10.6. | Динамика объемов производства по основным отраслям промышленности в 2000-2007 гг. |
| 4.10.7. | Структура сельскохозяйственных угодий. Диаграмма. |
| 4.10.8. | Валовое производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий. Диаграмма. |
| 4.10.9. | Производство молока и мяса во всех категориях хозяйств. Диаграмма. |
| 4.10.10. | Бонитет сельскохозяйственных угодий на территории района. |
| 4.10.11. | Схема распределения сельскохозяйственных угодий на территории района. |
| 4.10.12. | Схема распределения предприятий по производству и переработке продукции животноводства и растениеводства |
| 4.10.13. | Ландшафтно-рекреационный потенциал |
| 4.10.14. | Ресурсы культурно-познавательного туризма |
| 4.10.15. | Схема развития туризма и рекреации. |
| 4.11.1. | Схема транспортной доступности по полным затратам времени на передвижение при использовании общественного транспорта |
| 4.11.2. | Благоприятные зоны для градостроительного освоения с точки зрения транспортной обеспеченности территории. |

| 4.11.3. | Схема пассажирского транспорта. Линии пригородного и междугородного автобусного сообщения. |
| --- | --- |
| 4.11.4. | Схема развития транспортной инфраструктуры |
| 4.12.1 | Схема развития инженерной инфраструктуры |
| 5.1. | Границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. |
| 6.1. | Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Схема территориального планирования Грязовецкого района Вологодской области разработана Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу Администрации Грязовецкого муниципального района в соответствии с муниципальным контрактом № 99 от 21 августа 2007 г. в качестве документа, направленного на создание оптимальных условий территориального и социально-экономического развития Гряовецкого муниципального района до 2030 г.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Схема территориального планирования Грязовецкого района учитывает положения о территориальном планировании, содержащиеся в Схеме территориального планирования Вологодской области, конкретизирует стратегические решения, принятые в областной Схеме. Она содержит практические предложения, направленные на достижение устойчивого развития района, которое предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни населения, а также рост инвестиционной привлекательности территории.

Согласно части 5 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района выполняются в текстовой форме и в виде карт (схем) в целях утверждения схемы территориального планирования. Состав материалов по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района определен частью 6 той же статьи Градостроительного кодекса.

В состав настоящих "Материалов по обоснованию проекта схемы территориального планирования Грязовецкого района" входят материалы Комплексной территориальной оценки Грязовецкого муниципального района и Концепции территориальной организации Грязовецкого муниципального района.

При подготовке проекта авторский коллектив руководствовался законами РФ, действующими нормативными документами, опытом проектных работ, предложениями Администрации Грязовецкого района, зарубежным опытом создания документов пространственного планирования.

При разработке Схемы территориального планирования Грязовецкого района учтены следующие документы:

- «Схема территориального планирования Вологодской области», разработанная ООО НПИ «ЭНКО» в 2008 г.;

- "Стратегия социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2015 года" (утверждена решением Земского Собрания Ггрязовецкого муниципального района № 3 от 29.01.2009 г.);

- Концепция Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на долгосрочный период (утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 16.04.2004 № 380)

- районные и областные целевые программы, реализуемые на территории района.

Основным документом, определяющим правовое обеспечение градостроительной деятельности в Грязовецском районе, является «Закон о регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской области» от 01.05.2006 г. № 1446-ОЗ.

Схема территориального планирования Грязовецкого района разработана на следующие проектные периоды:

- исходный год – 2008-2009 гг.,

- первая очередь – 2010-2015 гг.,

- расчетный срок – 2010-2030 гг.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Схема территориального планирования Грязовецкого района - документ, направленный на создание условий устойчивого территориального и социально-экономического развития района до 2027 г.

Положения о территориальном планировании Грязовецкого района в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, должны учитываться генеральными планами поселений (ст. 24, ч.3); правилами землепользования и застройки (ст.31, ч.3) и служат основанием при подготовке документации по планировке территории (ст.45, ч.4). Схема территориального планирования района является также основополагающим документом для разработки специализированных тематических программ и проектов, реализуемых на территории района.

Основная цель проекта - разработка долгосрочной территориальной стратегии, учитывающей необходимость достижения устойчивого социально-экономического развития района.

Система целей схемы территориального планирования определена в соответствии с целями, заявленными в "Стратегии социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2015 года" (утверждена решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района № 3 от 29.01.2009 г.), а также в Концепции Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на долгосрочный период (утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 16.04.2004 № 380).

Основными задачами Схемы территориального планирования Грязовецкого района являются следующие:

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие района в целом.

- Повышение уровня и качества жизни населения при условии сохранения природной среды, что связано с достижением прогресса по следующим направлениям:

- создание условий для реализации инвестиционных проектов;

- создание условий для развития туризма;

- развитие малого предпринимательства;

- увеличение производства сельскохозяйственной продукции;

- сохранение культурного наследия;

- сохранение окружающей среды;

- удовлетворение потребностей населения в качественных услугах транспорта, учреждений образования и здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.

- Преодоление планировочных диспропорций в развитии территории за счет формирования дополнительных планировочных подцентров района.

- Улучшение качества градостроительной среды за счет развития современной инженерной инфраструктуры. Обеспечение надёжного снабжения электроэнергией коммунально-бытовых и промышленных потребителей района. Развитие теплоснабжения на основе полной газификации района.

- Улучшение внутрирайонных транспортных сообщений, организация более тесной связи с сетью дорог соседних районов и области в целом.

- Рост нормы обеспеченности населения района общей площадью жилищного фонда, формирование новых территорий для малоэтажного коттеджного строительства.

В Схеме территориального планирования Грязовецкого района решаются следующие задачи.

1. Выявление природно-ресурсного, демографического, экономического, культурного потенциалов территории района.

2. Отображение на картах (схемах) существующих границ земель и зон по перечню, представленному в ст. 19, ч. 4 Градостроительного кодекса, из числа которых в районе имеются следующие:

- существующие и планируемые границы поселений, входящих в состав муниципального района;

- границы территорий объектов культурного наследия;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района.

3. Разработка предложений по размещению объектов капитального строительства местного значения с отображением на соответствующей карте (схеме) границ зон планируемого размещения таких объектов.

- Разработка мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры района: по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений.

- Разработка мероприятий по развитию объектов электро- и газоснабжения, созданию условий для обеспечения поселений услугами связи, разработка рекомендаций по развитию на территории поселений района систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

- Разработка мероприятий по развитию системы социально-гарантированных объектов образования и здравоохранения, а также разработка рекомендаций по развитию иных объектов социальной и культурно-бытовой сферы, базирующихся на демографическом прогнозе и градостроительной оценке численности населения района и его отдельных муниципальных образований и направленных на достижение нормативных показателей обеспеченности населения района соответствующими услугами.

4. Формирование предложений по сохранению биологического разнообразия на территории района, охране природы и рациональному природопользованию.

5. Разработка мероприятий по сохранению и использованию культурного наследия.

6. Разработка мероприятий по защите от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, чрезвычайных ситуаций.

# 3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГРЯЗОВЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

## 3.1. Общая характеристика территории

Грязовецкий район расположен на юге Вологодской области. Административный центр – город Грязовец. В состав района входит 6 сельских и 2 городских поселения (рис. 3.1.1). Район занимает территорию 5,03 тыс. км2. (3,5 % от площади области). На севере он граничит с Вологодским и Междуреченским районами Вологодской области, на востоке – с Солигаличским и Буйским районами Костромской области, на западе и юге район граничит с Первомайским и Любимским районами Яровславской области. Все границы с соседними областями проходят в основном по залесенной местности.

Грязовец находится на расстоянии 48 км от Вологды, 417 км от Москвы и на расстоянии 705 км от Санкт-Петербурга. По территории района проходят федеральная автомобильная дорога М-8 Москва – Вологда – Архангельск, которая напрямую соединяет Вологодскую область и Грязовецкий район с Москвой и другими городами европейской части РФ. Также, через территорию района проходят магистральные железные дороги, связывающие Москву с Вологдой и Архангельском, Санкт-Петербург с Уралом.

На начало 2008 г. численность постоянного населения района составила 38,9 тыс. человек. Из них численность городского населения – 22,3 тыс.чел, а сельского – 16,6 тыс.чел.

В настоящее время административно-территориальное деление Грязовецкого района, в соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Вологодской области от 31 марта 2009 г. № 245 «О преобразовании некоторых муниципальных образований Грязовецкого муницитпального района Вологодской области», включает восемь городских и сельских поселений: Грязовецкое и Вохтожское городские поселения, Каменское, Комьянское, Перцевское, Ростиловское, Сидоровское и Юровское сельские поселения.

Грязовецкий район расположен в пределах центральной части подзоны южной тайги Русской равнины, коренной растительностью  которой являются преимущественно хвойно-лиственные леса. Большая часть района располагается в пределах Грязовецкой возвышенности, представляющей собой моренное плато, в целом отличающееся ровным или слабоволнистым рельефом. В центральной и южной частях района заметно выделяется возвышенность, по которой проходит водораздел Волги и Северной Двины.

На территории района наиболее крупными водоемами являются: озеро Никольское (мелководное, с площадью зеркала 1,1 га) и реки - Лежа, Обнора, Комела, Монза, Соть, Сеньга (также мелководные, шириной 10-25 м). В общей сложности по территории района протекают 56 водотоков.

Почвы Грязовецкого района преимущественно глинистые, тяжелые - суглинки и подзолистые, в районах низин встречаются различные варианты болотных и заболоченных почв.

Ресурсный потенциал района в значительной степени определяют лесные ресурсы. Лесные площади занимают более 70 % территории района. Минеральные ресурсы представлены, главным образом, глинами и песком, железисто-известковыми водами, торфом. Кроме того, район располагает неиспользуемыми в настоящее время запасами сапропеля в количестве 172 тыс. т. Также на территории района обнаружено месторождение нефти.

Ведущую роль в социально-экономическом развитии района играют промышленность, сельское хозяйство и транспорт. Все эти отрасли динамично развиваются, чему немало способствует рост инвестиционной привлекательности района. Наиболее благопиятные перспективы складываются в отношении развития производственной и туристско-рекреационной деятельности. Выгодное транспортно-географическое положение района всегда было дополнительным преимуществом для местной экономики, которая представлена целым спектром разнообразных по своему профилю предприятий.

Основной удельный вес в общем объеме отгруженных товаров, занимает промышленное производство - 45,8 %. Далее по объему следуют, сельское хозяйство – 18,7 %, транспорт – 17,5 %, строительство - 9,4 %. Деревообрабатывающая отрасль по-прежнему занимает ведущее место в экономике района. Среди районов области Грязовецкий район с 2000 г. занимает лидирующие позиции по выпуску древесностружечных плит, синтетических смол, проката черных металлов, производства животного масла. Район считается лидером по темпам роста сельскохозяйственного производства. Здесь содержится 12,6 % областного поголовья крупного рогатого скота, обеспечивающего 16,4 % от общего производства молока в Вологодской области.

Основной промышленный потенциал данной территории сосредоточен в пределах Грязовецкого, Перцевского и Вохтожского поселений. Близкое расположение района относительно областного центра, небольшие расстояния до крупных и средних городов соседних регионов, наличие значительного количества производственных предприятий в пригородной зоне г. Вологды и путей сообщения международного значения создают большие предпосылки для стабильного развития района и формирования устойчивой диверсифицированной экономики. Район имеет предпосылки для развития промышленных, сельскохозяйственных и транспортно-логистических функций.

## 3.2. Краткая историческая справка

Территория Грязовецкого района является староосвоенной. Первые люди пришли на эту землю не позднее эпохи неолита, примерно с IV тысячелетия до н.э. В I тысячелетии н.э. здесь жили угро-финские племена «Весь» и «Меря». В районе сохранились явно мерянские названия, которые являются органичным продолжением мерянской топонимии Ярославско-Костромского Поволжья. В ходе славянской колонизации Русского Севера была образована целая сеть монастырей, охватившая огромную территорию, в т.ч. водораздел Костромы и Сухоны (т.н. Комельский лес). На территории района наиболее активная волна монастырского строительства пришлась на конец XV – первую треть XVI вв. Монастыри были центрами духовной и хозяйственной жизни края, выполняли оборонную функцию, являлись центрами просвещения, культуры для местного населения и приезжих. В 1472 г. территория современного Грязовецкого района была присоединена к Великому княжеству Московскому.

Современная система сельского расселения начала складываться, по всей видимости, в конце XII в. начале XIII в. Наименования поселенийряда населенных пунктов Грязовецкого края впервые упоминаются в 1489 г., наименование Грязовец впервые упоминается в 1538 как починок Грязивитцкой, пожалованный Иваном Грозным Корнилиеву Комельскому монастырю. Наименование города Грязовец (Грязлевицы, Грязовицы, Грязцы и др.) произошло от значения слова грязь - «топь, болото», т.е. этимология связана с природными особенностями местности.

С возникновением Корнилиево-Комельского монастыря (1497-1501 гг.) дорога на Ярославль и Москву, проходившая ранее по берегам р. Лежи, прошла через Грязовецкий починок. Положение на Московском тракте, по которому шли пути из Москвы на север в Архангельский морской порт и в Сибирь, дало Грязовцу импульс к более интенсивному развитию. В начале XVII в. на месте починка был уже поселок, состоявший в ведении монастыря, а в XVIII веке - богатое торговое село. Сокращение внешней торговли через Архангельск с образованием Петербургского морского порта в начале XVIII в. отрицательно сказалось на развитии Грязовецкого края.

В 1780 г. указом Сената торговое село Грязевлица  было преобразовано в уездный город Грязовец (вместе с образованием Грязовецкого уезда) Вологодской губернии. План застройки города, утвержденный в 1781 г., представлял собой прямоугольную сетку улиц и кварталов.

Грязовецкий уезд просуществовал до 1918 г., Вологодская губерния после многократных административно-территориальных преобразований окончательно была упразднена в 1929 г. В 1918 г. был образован Грязовецкий район, который в период с 1924 по 1930 гг. входил в состав Вологодского района (уезда).

С 1937 г. Грязовецкий район находится в составе Вологодской области. В современных границах район существует с 1932 г. после передачи ему части сельсоветов Вологодского района.

По территории района проходит ряд исторических путей сообщения, внесших значительный вклад в развитие и освоение Вологодчины, Русского Севера и России в целом. Среди них выделяются водные пути с переволоками, а также сухопутные торговые и почтовые дороги, во многом сформировавшие и закрепившие современный каркас сельского расселения. Расположение вначале на древних волоковых путях, а затем на торговых дорогах, должно было способствовать концентрации значительного количества памятников археологии, истории и культуры. Однако в настоящее время многие из них официально не состоят на государственном учете и охране.

Грязовецкий район – родина многих выдающихся людей: епископа Игнатия (Д. А. Брянчанинова), героев Советского Союза М. А. Самарина, В.А. Черношеина, М.Н. Голякова и др., с ним связаны творческие судьбы писателя-сатирика XIX в. В.И. Сиротина, писателя А.А.Субботина, поэта П.Г.Куракина.

В части развития культурно-познавательного и паломнического туризма в Грязовецком районе значительный интерес представляют: усадьба Брянчаниновых (с. Покровское), Грязовецкий музей истории и народной культуры, действующий Свято-Троицкий Павло-Обнорский мужской монастырь (с. Юношеское) и др.

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 4.1. Природные условия и ресурсы

### 4.1.1. Климат

Климат района умеренно-континентальный со сравнительно теплым коротким летом и длинной холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», Грязовецкий район по климатическому районированию относится к климатическому подрайону II В.

В целом, климат района характеризуется теми же особенностями, что и области: дефицитом тепла, частой сменой воздушных масс и, как следствие этого, неустойчивой погодой.

Самый теплый месяц года – июль, среднемесячная температура воздуха равна 17,2˚С. Самый холодный – январь, среднемесячная температура воздуха равна –11,9˚С. Средняя продолжительность безморозного периода от 120 до 130 дней.

Среднегодовое количество осадков 550-600 мм, баланс влаги положительный. При этом большая часть осадков приходится на теплое время года, а с апреля по октябрь с дождями район получает 2/3 годового количества осадков. Только треть суммы осадков дает снег.

Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением циклонов из Атлантики, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года. Зимой вторжения с Атлантики сопровождаются сильными снегопадами и потеплениями, летом – похолоданием.

Господствующие направления ветров меняются в зависимости от сезона. Зимой преобладают южные и юго-западные ветры. Связанно это с тем, что зимой в юго-восточной части Русской равнины преобладает повышенное давление из-за прихода континентального умеренного воздуха из Сибири. А над северо-западной ее частью давление понижено из-за влияния относительно теплого воздуха из северной Атлантики. Летом возрастает доля западных ветров. В переходных зонах направления ветров очень изменчивы, так как происходит перестройка атмосферного давления.

### 4.1.2. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Гидрографическая сеть района представлена мелкими притоками, принадлежащими к бассейнам рек Сухоны, Костромы и Рыбинского водохранилища. Реки преимущественно снегового питания. Водный режим их характеризуется высоким весенним половодьем (подъем уровня на 2-6 м) и низкой зимней меженью. В летне-осенний период нередко проходят дождевые паводки, особенно частые осенью, благодаря чему водность рек в летне-осенний период значительно больше, чем в зимний.

Гидрографическая сеть района довольно густая (до 0,65 км/км²). По территории района проходит водораздел между бассейнами стока Каспийского и Белого морей. Так р. Лежа (крупнейшие притоки – реки Сеньга и Комела) является правым притоком р. Сухона, а реки Обнора и Монза впадают в р. Кострома (левый приток Волги). Озер, помимо зарастающего озера Никольское, практически нет, к водосбору оз. Никольское тяготеют крупнейшие торфяники района. Озеро Никольское, мелководное, с площадью зеркала 1,1 га. Реки Лежа, Обнора, Комела, Монза, Соть, Сеньга также мелководны, шириной 10-25 м. В общей сложности по территории района протекают 56 водотоков.

Наиболее крупная река района – Лежа, длиной 178 км (в пределах района – 152 км), площадь водосбора 3550 км². Долина реки неясно выражена; склоны пологие, незаметно сливаются с прилегающей местностью. Лежа начинается в лесах рядом с местом где сходятся Вологодская, Ярославская и Костромская область, течёт на север, затем на северо-запад. Течение слабое, русло реки очень извилистое. В среднем течении рядом с устьем правого притока Вохтожки расположен рабочий посёлок Вохтога, через который проходит железная дорога Буй – Вологда. В нижнем течении после впадения самого большого притока Комелы, Лежа выходит на обширную заболоченную низменность. Течение практически исчезает. Лежа впадает в Сухону в нескольких сотнях метров ниже устья Вологды. За 5 км до устья от Лежи отходит боковая протока, называемая Окольная Сухона, соединяющая её с Вологдой.

Река Коме́ла – левыйт приток реки Лежа. Начало берёт из Никольского озера, длина 60 км. Площадь водосбора 1410 км2. Питание смешанное (дождевое совместно со снеговым). Весной часто случается половодье, после которого вода не спадает до середины, а иногда и конца,  лета. Имеет очень быстрое для равнинных рек течение, связанное с большим уклоном реки.

Река Обно́ра протекает по территории Вологодской и Ярославской областей, правый приток Костромы. Длина — 132 км, площадь бассейна — 2440 км2. Обнора начинается небольшим ручейком из болот рядом с деревней Заемье Грязовецкого района. Почти на всём своём протяжении река течёт на юго-восток, на первых километрах сильно петляя. После впадения Нурмы и Великуши ширина реки увеличивается до 20—30 метров. Берега реки высокие, живописные, поросшие лесом. Течение довольно быстрое. Река пользуется популярностью у туристов-водников и рыбаков.

Подземные воды приурочены ко всем генетическим типам четвертичных отложений и дочетвертичным породам.

В четвертичных отложениях заключены поровые и пластово-поровые воды. Водовмещающими породами являются пески различного гранулометрического состава с включением гравия, гальки, с прослоями гравийно-галечного материала, супесей и суглинков. Подземные воды первых от поверхности водоносных горизонтов безнапорные, лишь в моренных отложениях заключены воды спорадичного распространения, обладающие небольшим напором, воды межморенных отложений – напорные. По химическому составу воды четвертичных отложений пресные, с минерализацией до 1 г/л, по составу гидрокарбонатно-кальциевые.

В коренных породах заключены пластово-трещинные напорные воды. Они характеризуются гидрокарбонатно-кальциевым и сульфатным составом и минерализацией от 0,3-0,4 до 2г/л. Мощность зоны пресных вод составляет 100-120 м, иногда более.

Из всех имеющихся на территории района водоносных комплексов для целей водоснабжения наибольший интерес представляют межморенные, заключенные в четвертичной толще, и нижнетриасовые – в коренных породах. Прогнозные эксплутационные запасы пресных подземных вод в районе оцениваются в количестве 2,6 м3/сек.

Подземные воды вышеуказанных водоносных комплексов служат источником водоснабжения многих населенных пунктов района. Эксплуатационные дебиты скважин, в среднем, составляют 1-3 л/сек. Водоносные комплексы могут служить источником централизованного водоснабжения населенных пунктов с небольшой потребностью в воде.

### 4.1.3. Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Большая часть района располагается в пределах Грязовецкой возвышенности, представляющей собой моренное плато с ровным или слабоволнистым рельефом и лишь на отдельных участках холмистого характера. С востока и запада к моренному плато примыкают Лежская и Комельская, с севера - Сухонская низины, представляющие собой равнины с болотистой поверхностью. В центральной и южной частях района заметно выделяется возвышенность, по которой проходит водораздел р. Волги и р. Северная Двина.

В целом рельеф территории равнинный, наименьшие высоты приурочены к Присухонской низменности и окрестностям озера Никольское. Здесь абсолютные отметки составляют 130-140 м. Возвышенные участки соответствуют Даниловской возвышенности и южным отрогам возвышенности Авнига, где абсолютные отметки высот достигают 253 м (наивысшая точка, расположенная на юге района в пределах Даниловской возвышенности).

Территория сложена, главным образом, пестроцветными песчаниками, конгломератами, реже глинами и мергелями триасовой системы. Только окрестности г. Грязовец сложены глинами и песками юрской системы.

Четвертичный покров представлен преимущественно ледниковыми (валунные суглинки и супеси), озерно-ледниковыми и водно-ледниковыми (преимущественно безвалунные суглинки) отложениями. Мощность четвертичных отложений достигает 70-80 м. Моренные суглинки иногда перекрыты покровными суглинками мощностью 0,5–2,0 м.

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды. На основании выше перечисленных оценочных параметров произведено районирование территории по инженерно-строительным условиям (рис. 4.1.1).

Территории благоприятные для градостроительного освоения занимают 25% площади района. Представлены они дренированными равнинами с незначительными уклонами. Грунты оснований представлены валунными и безвалунными суглинками, супесями. Уровень залегания грунтовых вод более 2,5 м. Из неблагоприятных физико-геологических процессов отмечается локальное развитие эрозии, суффозии.

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения занимают 42% площади района. Основным ограничением является близкое залегание грунтовых вод, интенсивное заболачивание территории. Участки представлены заболоченными мелкохолмистыми равнинами, сложенными суглинками и супесями, местами с маломощным торфом. Требуется проведение инженерных мероприятий по понижению уровня грунтовых вод.

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения - 33 % площади района.

- Болота, преимущественно переходные и низинные. Характерны процессы заболачивания, велик риск возникновения торфяных пожаров.

- Осушенные и осушаемые торфяники, для которых характерен процесс вторичного заболачивания. Торфяные пожары.

- Торфоразработки, в том числе заброшенные, подлежащие рекультивации.

- Поймы рек и первые надпойменные террасы.

Вовлечение таких территорий в градостроительное проектирование влечет за собой целый комплекс инженерно-технических мероприятий, так как для территорий характерны процессы эрозии, оврагообразования, подтопления, локального заболачивания.

Территории, не подлежащие градостроительному освоению

Это территории залегания и добычи полезных ископаемых (как регионального, так и местного значения). По данным комплексного территориального кадастра природных ресурсов Грязовецкого района за 2007 г. на территории района имеются месторождения строительным материалов (ПГМ. песков, глин) торфа.

Таблица 4.1.1.

Месторождения полезных ископаемых Грязовецкого района

| № п/п | Наименование объекта | Вид мин. сырья, ед. измерения | Утв. запасы | Запасы на 1.01.2007 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комеловское, уч. Санниково | ПГМ, тыс. м³ | 10103 | 1083 |
| 2 | Шуйская гора | ПГМ, тыс. м³ | 1198 | 1010 |
| 3 | Обнора2 | ПГМ, тыс. м³ | 775 | 130 |
| 4 | Обнора 3 | ПГМ, тыс. м³ | 413 | 143 |
| 5 | Початково | ПГМ, тыс. м³ |  | 390 |
| 6 | Климково | ПГМ, тыс. м³ |  | 115 |
| 7 | Панфилово | Пески, тыс. м³ | 207 | 203 |
| 8 | Скалино | Пески, тыс. м³ | 196,5 | 192 |
| 9 | Свинино | Пески, тыс. м³ |  |  |
| 10 | Никола-Пенье | Пески, тыс. м³ | 455 | 455 |
| 11 | Грязовецкое | Глины кирпичные, тыс. м³ | 1130 | 755 |
| 12 | Сидоровское | Глины кирпичные, тыс. м³ | 1349 | 1349 |
| 13 | Баклановское | Глины кирпичные, тыс. м³ | 1887 | 1784 |
| 14 | Мясниково | Глины кирпичные, тыс. м³ | 2500 | 2500 |
| 15 | Баклановское | Торф, тыс.т | 828 | 774 |
| 16 | Козино | Торф, тыс.т |  | 81 |
| 17 | Комельская низменность | Торф, тыс.т | 5070 | 4520 |
| 18 | Мышкино | Торф, тыс.т | 374 | 209 |
| 19 | Чистое | Торф, тыс.т | 1374 | 1370 |
| 20 | Андрейково | Торф, тыс.т | 182 | 182 |
| 21 | Городовое | Торф, тыс.т | 69 | 69 |
| 22 | Никольское | Сапропель, тыс.т | 172 | 172 |
| 23 | Без названия | Торф, тыс.т | 24913 | 24913 |
| 24 | Без названия | Торф, тыс.т | 264 | 264 |

Всего имеется запасов ПГМ 2871 тыс. м3 (добыча за 2006 г. – 658 тыс. м3), песков – 850 тыс. м3, глин кирпичных 6408 тыс. м3 (добыча за 2006 г. – 10 тыс. м3), торфа 32382 тыс. т., сапропеля - 172 тыс. т.

В соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 в редакции на 29.06.2004 г. «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

### 4.1.4. Современное состояние ландшафтов и потенциал их использования

Территория района относится к Сухоно-Двинской ландшафтной области, которая включает Вологодско-Грязовецкий водно-ледниковый и моренный увалисто-холмистый, Верхнесухонский озерно-ледниковый низменный и Авнигский морено-холмистый возвышенный ландшафтные районы. Область подвергалась Московскому оледенению и воздействию талых вод Валдайского ледника. Среди четвертичных отложений здесь преобладают водно-ледниковые и озерно-ледниковые суглинки (66 % от площади района), моренные валунные суглинки и супеси занимают значительно меньшую площадь.

Биогенные отложения (торф) покрывают около 5 % территории, сосредоточены главным образом в западной части района. Наименее представлены озерные и аллювиальные отложения, встречающиеся узкими (не более первых десятков метров) полосами вдоль рек и вдоль береговой линии озера Никольское.

Растительность. Определяющее значение имеет размещение района в пределах центральной части зоны южной тайги Русской равнины, коренной растительностью которой являются преимущественно еловые и сосновые леса с неморальными элементами в составе травяно-кустарничкового яруса. На дренированных участках среди коренных древостоев преобладают еловые зеленомошные кустарничково-травяные леса. На слабо дренированных территориях преобладают ельники, реже сосняки долгомошные и сфагновые. Благодаря значительной освоенности территории хвойные леса замещены вторичными мелколиственными и хвойно-мелколиственными лесами и сельскохозяйственными угодьями. В настоящее время, в связи с зарастанием угодий, площадь, покрытая вторичными лесами, увеличивается. В составе древостоя вторичных мелколиственных и хвойно-мелколиственных лесов преобладают береза, осина, ольха серая. На дренированных участках это зеленомошные травяные и дубравно-травяные сообщества, на избыточно увлажненных – болотно-травяные и долгомошные леса. Из широколиственных пород встречается липа, которая не образует самостоятельных зарослей.

Болотная растительность занимает незначительные площади на территории района, преобладают переходные болота, которые представлены кустарничково-травяно-моховыми комплексами, часто с сосной и березой, а также низинные травяные и травяно-гипновые болота.

Почвенный покров. Верхняя часть района расположена в пределах Грязовецкой возвышенности, а северная и восточная – Сухонской низины. В соответствии с этим распределяются и почвы: в южной, более высокой части – дерново-подзолистые суглинистые почвы, а район Сухонской низины занимают различные варианты болотных и заболоченных почв, в долинах рек Комелы, Лежа представлены почвы аллювиального типа - дерново-глееватые и аллювиально-дерновые.

Дерново-подзолистые почвы на покровном пылеватом суглинке характеризуется довольно высоким содержанием гумуса – до 3 %. Эти почвы, как имеющие довольно мощный гумусовый горизонт, в первую очередь следует осваивать под сельскохозяйственные культуры.

Аллювиально-дерновые почвы широко распространены на аллювиальных наносах. Почвы обладают благоприятным водно-воздушным режимом и благоприятными условиями для развития корневой системы луговой растительности.

Дерново-глееватые почвы образуются при близком залегании грунтовых вод. Верхний горизонт характеризуется значительным накоплением органического вещества; с развитием процесса заболачивания он превращается в торфянистый горизонт. На склонах Сухонской низины развиты глееватые и глеевые почвы, в пределах ее днища – торфянисто- и торфяно-перегнойно-глеевые почвы.

Ландшафтные местоположения. Ландшафтное разнообразие района невелико. Доминирующие ландшафты связаны с водно-ледниковыми и озерно-ледниковыми отложениями (безвалунные суглинки) и представлены обширными волнистыми и полого-холмистыми равнинами. Хорошо дренированные равнины на безвалунных суглинках охватывают более 36 % площади района, заболоченные слабоволнистые равнины на безвалунных суглинках занимают около 30 %. Моренные равнины, сложенные валунными суглинками и супесями, представлены как хорошо дренированными волнистыми и полого холмистыми равнинами (около 10 % площади района), так и слабоволнистыми заболоченными равнинами (около 17 % территории).

Болотные ландшафты, занимают около 5 % территории. Торфяники района подверглись незначительному изменению, осушено около 17 % торфяников и около 2 % торфяников занято торфоразработками.

Современные состояния ландшафтов района определяются степенью освоенности и антропогенной нарушенности комплексов. Леса – основной зональный тип растительности покрывают около 68 % территории.

Однако благодаря давней освоенности региона площадь коренных хвойных лесов незначительна (11 % площади района). Среди коренных лесов наиболее пострадали ранее абсолютно преобладавшие еловые леса. Сохранившиеся ельники представлены на дренированных участках с дерново-среднеподзолистыми суглинистыми и супесчаными почвами еловыми зеленомошными кустарничково-травяными лесами, а в понижениях рельефа и на слабодренированных водоразделах на болотно-подзолистых (в т.ч. глеевых и глееватых) почвах – ельниками с примесью сосны долгомошными, сфагновыми и травяно-сфагновыми.

Вторичные мелколиственные леса в настоящее время занимают около 57 % территории района. Лесообразующие породы в них – береза, осина, ольха серая, под пологом которых хорошо развивается травянистая растительность, и формируются преимущественно дерново-подзолистые почвы.

Основные рубки на территории района относятся к 1960-70 гг., вырубки возраста от 0 до 10 лет охватывают немного более 2 % территории (в целом по области эта цифра составляет 3 %), наиболее обширные по площади вырубки встречаются на северо-востоке района.

Освоенность территории выше показателя по Вологодской области в целом (16 %). Сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища, включая пойменные луга, садоводства), занимающие более 26 % территории, возникли на месте сведенных лесов. Площадь угодий сокращается, часть угодий находится на различных стадиях зарастания.

Ландшафтная карта Грязовецкого района (рис. 4.1.2) выполнена на основе масштаба 1:100 000, при помощи дешифрирования синтезированного космического снимка аналогичного масштаба. Кроме того, при составлении карты были использованы следующие картографические материалы:

- Ландшафтная карта СССР масштаба 1: 4 000 000 (М., ГУГК, 1989);

- Карта растительности Европейской части СССР масштаба 1: 2  500 000  (М., ГУГК, 1979);

- Атлас Вологодской области. М., ГУГК, 1965;

- Атлас Вологодской области. СПб – Череповец, 2007.

Привлекались также опубликованные источники и фондовые материалы, среди которых следует назвать книгу Максутовой Н.К. «Ландшафты Вологодской области» (Вологда, 2006).

Основным принципом при разработке содержания карты было разделение картографируемых объектов - ландшафтов или ПТК (природно-территориальных комплексов) разного иерархического уровня на 2 составляющих («слоя»): 1) типы местоположений, как наиболее стабильная основа ПТК, их «твердый фундамент»; 2) более динамичные современные состояния ландшафтов, обусловленные естественной (условно-коренной либо вторичной) растительностью, почвенным покровом и различными видами освоения и использования территории человеком.

Местоположения выделялись на основе преобладающих форм или типов рельефа, состава четвертичных отложений, а также принадлежности к определенной ландшафтной подзоне (южная тайга). Всего на территории Грязовецкого района  выделено 9 типов местоположений.

Современные состояния ландшафтов, выделенные главным образом на основе дешифрирования космического снимка, подразделены на 5 градаций, соответствующих степени антропогенного изменения естественной растительности:

(х) – леса с преобладанием хвойных пород (преимущественно ели);

(л) – леса с преобладанием мелколиственных пород (березы, осины, ольхи серой), в основном после рубок и пожаров;

(в) – свежие вырубки (как правило, зарастающие мелколиственными и/или хвойными древесными породами);

(с) – сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища, включая пойменные луга, садоводства), в том числе находящиеся в различных стадиях зарастания, а также сельская жилая застройка территории;

(г) – урбанизированные территории (жилая и промышленная застройка).

Торфяники подразделялись на безлесные и облесенные, в пределах пойм состояния не выделялись, поскольку контура не читаются в заданном масштабе.

На составленной ландшафтной карте контуры типов современных состояний вписаны в контуры типов местоположений. Легенда карты представляет собой таблицу (табл. 4.1.2 в Приложении), в столбцах которой представлена информация о каждом типе местоположений по следующим позициям: 1) четвертичные отложения (состав); 2) современные состояния ландшафтов (по каждому типу состояний указаны преобладающие модификации, например, для хвойных лесов - лесные сообщества, выделенные по доминированию тех или иных древесных пород и видов напочвенного покрова); 3) неблагоприятные природные (главным образом экзогенные) процессы; 4) оптимальные направления использования.

Ниже приводится краткая характеристика всех выделенных типов местоположений (ландшафтов) района, с акцентом на их современное состояние, степень антропогенной нарушенности и перспективы дальнейшего использования.

Дренированные волнистые и полого-холмистые равнины на щебнистых и валунных суглинках и супесях южнотаежные (1) занимают около 10 % территории района. Комплексы встречаются вдоль рек Лежа, Сеньга, Монза, в юго-восточной и восточной частях района. Четвертичные отложения представлены суглинками и супесями с галькой, гравием, дресвой, щебнем и валунами, достаточно часто моренные отложения перекрыты покровными суглинками. В рельефе преобладают моренные волнистые и полого-холмистые равнины. Освоенность ландшафтов самая значительная в регионе (около 88 % от площади комплексов), наличие покровных суглинков во многом определяет выбор ландшафтов для сельскохозяйственного освоения. Леса (преимущественно еловые и березово-еловые зеленомошные кустарничково-травяные) занимают 9 %, площадь вырубок составляет порядка 1 % от площади ландшафтов. На территории ландшафта находится р.п. Вохтога. Представляется целесообразным расширить площади занятые рекреационными лесами.

Среди неблагоприятных природных процессов следует назвать локальное проявление эрозионных процессов при неграмотной распашке приречных территорий.

Перспективные направления использования территории:

- экологичное сельское хозяйство: исключение распашки склонов вблизи крупных рек, возможна малоэтажная застройка части заросших угодий, целесообразен перевод части зарастающих угодий в лесной фонд;

- лесное хозяйство направленное исключительно на проведения лесовосстановительных работ по созданию еловых и мелколиственно-еловых древостоев, проведение рубок ухода;

- регламентированная рекреация с использованием только оборудованных стоянок (в основном по берегам рек), возможно создание ООПТ на участках сохранившихся коренных лесов, а также ООПТ вблизи крупных рек, совмещающих рекреационные и природоохранные функции.

Дренированные волнистые и полого-холмистые равнины и террасы на безвалунных суглинках южнотаежные (2) занимают наибольшую площадь, около 36 % территории района. Ландшафты сосредоточены в западной части района, а также в бассейнах рек Белая Сора и Монза. Мощность четвертичных отложений достигает 70-80 м. Моренные суглинки повсеместно перекрыты покровными суглинками, реже безвалунными глинами и супесями мощностью 0,5–2 м. В рельефе преобладают волнистые и полого-холмистые равнины. Естественная растительность (южнотаежные темнохвойные леса) сохранилась только на незначительных площадях (около 6 % территории ландшафта) и представлена еловыми, березово- и осиново-еловыми зеленомошными кустарничковыми и травяными лесами с примесью сосны, вторичные мелколиственные леса представлены березовыми, реже осиновыми и сероольховыми зеленомошными травяно-кустарничковыми и травяными сообществами и занимают 41 % территории комплексов. Данные местоположения с достаточно плодородными почвами (дерново-слабоподзолистыми средне- и легкосуглинистыми) имеют высокую степень сельскохозяйственной освоенности (более 51 %). В настоящее время часть угодий заброшена и зарастает мелколиственными лесами. На территории ландшафта находится г. Грязовец, расположены все старинные парки, получившие статус ООПТ (Кедровая роща в Чагрино, парки в Покровском, Юношеском, Юрово).

К неблагоприятным природным процессам в данных местоположениях относится локальная эрозия, резко усиливающаяся при распашке приречных склонов, небольшие суффозионные просадки.

Перспективно использование данных ландшафтов как сельскохозяйственных, необходимо исключить распашку вблизи крупных рек, часть зарастающих угодий целесообразно перевести в лесной фонд, отдать под малоэтажную застройку. Возможно ведение ограниченного лесного хозяйства (преимущественно выборочные и постепенные рубки при условии проведения лесовосстановительных работ по созданию еловых и мелколиственно-еловых древостоев) и регламентированной рекреации с использованием только оборудованных стоянок (в основном по берегам рек). Необходимо поддержание режима охраны существующих ООПТ и возможно создание новых ООПТ на участках сохранившихся коренных лесов, а так же вблизи крупных рек, совмещающих природоохранные и рекреационные функции. Наиболее перспективной территорией представляется долина реки Обнора.

Заболоченные мелкохолмистые равнины на щебнистых и валунных суглинках и супесях (местами с маломощным торфом) южнотаежные (3). Занимают крайне незначительную территорию (около 1 % от площади района), единственный контур располагается на юге района в междуречье рек Лежа и Обнора. Отличается мелкохолмистым рельефом (высота холмов до 10 м, средний диаметр 100-200 м, уклоны не превышают 3-5º). Почвообразующие породы представлены суглинками и супесями с галькой, гравием, дресвой, щебнем и валунами. Встречаются участки, перекрытые торфом, мощностью до 1 м. Комплексы заняты мелколиственными (береза, осина, ольха серая) реже хвойно-мелколиственными болотно-травяными лесами в сочетании с низинными торфяниками. Встречаются небольшие вырубки.

Основной неблагоприятный природный процесс ( заболачивание.

В пределах рассматриваемых местоположений приоритетным является ведение лесного хозяйство, однако повышение его эффективности требует проведения лесомелиоративных работ. Необходимо поддержание режима существующих и создание новых ООПТ на базе сохранившихся коренных сообществ и их модификаций.

Весь природный комплекс входит в состав Грязовецкого зоологического заказника, однако режим данной ООПТ не удовлетворяет требованиям комплексной охраны территорий.

Заболоченные слабоволнистые равнины на щебнистых и валунных суглинках и супесях (местами с маломощным торфом) южнотаежные (4) занимают около 17 % территории района, приурочены к южной части района междуречью рек Монза, Лежа и Великуша, а также к крайней северо-восточной его части. Отличаются плоскоравнинным, слаборасчлененным рельефом, характерны очень малые уклоны, создающие (при наличии водоупорных горизонтов  в грунтах) условия для периодического или длительного избыточного увлажнения. Почвообразующие породы представлены суглинками и супесями с галькой, гравием, дресвой, щебнем и валунами. Встречаются участки, перекрытые торфом, мощностью до 1 м. Ландшафты незначительно освоены (сельскохозяйственных угодий практически нет). Свежие вырубки занимают 1 % от площади ландшафтов. Коренные хвойные леса представлены еловыми и сосновыми с березой долгомошными и сфагновыми кустарничковыми и кустарничково-травяными сообществами часто в сочетании с низинными и переходными торфяниками (около 16 %). Вторичные мелколиственные леса (березовые с сосной, елово-березовые, осиновые и сероольховые долгомошные и сфагновые травяные) занимают наибольшую площадь в ландшафте (около 88 %). Здесь частично расположена  ООПТ «Починковский лес».

Основной неблагоприятный природный процесс ( заболачивание. На участках с нарушенным стоком (например, при отсыпке дорожного полотна) развивается  подтопление, сопровождающееся полной либо частичной гибелью древостоя.

В пределах рассматриваемых местоположений приоритетным является ведение лесного хозяйство, однако повышение его эффективности требует проведения лесомелиоративных работ; возможно развитие рекреация и туризма на участках вдоль крупных рек; необходимо поддержание режима существующих и создание новых ООПТ на базе сохранившихся коренных сообществ и их модификаций.

Заболоченные слабоволнистые равнины и террасы на безвалунных суглинках (местами с маломощным торфом) южнотаежные (5) занимают второе место по площади (30 % территории района), наиболее крупные комплексы располагаются восточнее р. Лежа, однако небольшие контура ландшафтов встречаются и в западной части района. Сложены преимущественно безвалунными суглинками, характеризуются слаборасчлененным плоскоравнинным рельефом. Отличительной особенностью является значительная степень заболоченности и незначительная освоенность ландшафтов. Преобладающим современным состоянием являются вторичные мелколиственные и хвойно-мелколиственные леса (березовые с сосной, елово-березовые, осиновые и сероольховые долгомошные и сфагновые травяные) часто в сочетании с низинными и переходными торфяниками (около 79 %). В данном типе ландшафтов наблюдается самый высокий процент свежих вырубок (около 3 % от площади ландшафтов).

Основной неблагоприятный природный процесс ( заболачивание.

Приоритетным направлением развития комплексов служит лесное хозяйство, однако повышение его эффективности требует проведения лесомелиоративных и лесовосстановительных работ на значительной площади (выборочные и постепенные рубки в зимний период, создание лесокультуры сосны и ели); рекреация и туризм  на участках вдоль крупных рек при разработке экологических маршрутов и создании регламентированных стоянок. Возможно создание ООПТ, обеспечивающих сохранение коренных сообществ и их модификаций, а также ООПТ вдоль берегов крупных рек и озер (озеро Никольское), сочетающих природоохранные и рекреационные функции. Особенно рекомендуется обратить внимание на озеро Никольское и на реки с ним связанные, эти территории являются примером древнеосвоенного культурного ландшафта, что позволяет включать их в число объектов охраны.

Торфяники преимущественно переходные и низинные (6). Ландшафты занимают 5 % территории района. Крупные торфяники встречаются в районе озера Никольское, в северной части района. Наиболее значительным является болото Вышкинское (6 км в поперечнике) и группа торфяников к югу от озера Никольское. Практически все крупные болотные комплексы относятся к переходному типу, где преобладают осоково-сфагновые и травяно-сфагновые сообщества иногда с сосной и березой. Для района характерно наличие и низинных травяных и травяно-гипновых болотных комплексов. Реже встречаются верховые болота. Вдоль периферии торфяников произрастают сосновые и березово-сосновые кустарничково-сфагновые и травяно-сфагновые леса. Мощность переходного торфа в болотах более 1 м. Некоторые участки торфяников подвергались осушительной мелиорации.

Наиболее опасное природное явление в данных ландшафтах ( торфяные пожары, возникающие в сухие годы.

Крупные болотные массивы следует исключить из всех видов интенсивного природопользования, включая рубки леса по окраинам болотных массивов. В перспективе возможно частичное осушение переходных и низинных болот в лесомелиоративных целях. Торфяники используются населением для заготовки ягод и как охотничьи угодья. Болото Мекоское и Кулнийское занимают центральную часть в ООПТ «Починковский лес».

Торфяники переходные осушенные и осушаемые (7) занимают крайне незначительные площади (около 1 %). Все комплексы сосредоточены в районе озера Никольское. Здесь произрастают вторичные хвойные (сосновые и сосново-мелколиственные) леса. В пределах комплексов в связи с изменением естественных гидрологических условий усиливается опасность торфяных пожаров. При заиливании мелиоративных канав наблюдается вторичное заболачивание территории.

Используются для лесоразведения, целесообразно залесение территории сосной и березой.

Торфоразработки, в том числе заброшенные (8) Общая площадь торфоразработок в районе крайне незначительна. Поверхностные отложения представляют собой остаточный торф небольшой мощности и минеральный грунт (преимущественно водно-ледниковые отложения). Нуждаются в рекультивации. Заброшенные торфоразработки имеются в заказнике «Починковский лес».

Неблагоприятные природные процессы: вторичное заболачивание,  торфяные пожары. Целесообразно залесение территории сосной и березой.

Речные поймы и нижние надпойменные террасы с пологогривистым или плоским рельефом, сложенные слоистым песчано-супесчаным и супесчано-глинистым аллювием (9). Данные местоположения широко распространены по всей территории района в виде полос шириной от десятков метров (не укладывающиеся в масштаб ландшафтной карты) до 400 м у р. Комела. Для пойм более или менее крупных рек характерно развитие соответствующих форм рельефа: грив, понижений, отшнуровавшихся проток (стариц), старичных озер; развиты осоковые низинные болота. Поймы большинства рек испытывают более или менее регулярное затопление. Надпойменные террасы имеют обычно очень пологий уклон и слабовыраженный рельеф. Значительная часть пойм и надпойменные террасы рек в той или иной степени использовались в качестве сельскохозяйственных угодий: в основном как сенокосы, реже пастбища. В настоящее время на поймах рек преобладает луговая растительность, ивняки и мелколесья (в основном на заброшенных сенокосах). Пойменные леса в значительной степени заболочены. В дальнейшем поймы и надпойменные террасы крупных рек целесообразно использовать в качестве сельскохозяйственных угодий (преимущественно сенокосов). Для рекреационного использования (водный туризм, кратковременный отдых) целесообразна организация регламентированных стоянок.

Местами необходимо провести осушительную мелиорацию. Какую-либо застройку данных местоположений необходимо исключить ввиду больших затрат на инженерную подготовку территории, неблагоприятных условий эксплуатации зданий, высокой уязвимости пойменных природных комплексов и опасности загрязнений рек.

Выводы:

В пределах Грязовецкого района избыточно увлаженные территории составляют 53 % (в их составе: ненарушенные торфяники 4 %, осушенные 1 % от площади района). Только 47 % земель благоприятны для освоения.

Анализ и оценка ландшафтной структуры территории показали, что:

- Лесное хозяйство на территории района целесообразно развивать в пределах заболоченных равнин (выделы 3, 4 и 5), однако для его оптимизации необходимо проведение лесомелиоративных работ, преимущественно выборочные и постепенные рубки в зимний период, восстановление коренных древостоев: создание лесокультуры ели. При проведении лесомелиоративных работ в лесное хозяйство возможно вовлечение осушенных торфяников (выдел 7).

- Для сельскохозяйственного использования наиболее пригодны ландшафты дренированных волнистых и полого-холмистых равнин, сложенных как безвалунными суглинками (выдел 2), так и валунными суглинками и супесями, местами перекрытыми покровными суглинками (выдел 1). Учитывая давнюю историю освоения территории, рекомендуется ведение традиционного сельского хозяйства, исключение распашки склонов вблизи крупных рек. При зарастании части заброшенных сельскохозяйственных угодий целесообразно либо заращивать их лесом, либо использовать под малоэтажное дачное и коттеджное строительство.

- Развитие туризма и рекреации на исследуемой территории должно носить регламентированный характер (использование только оборудованных контролируемых стоянок, организация экологических троп), поскольку привлекательные для этой цели ландшафты тяготеют к приречным территориям, имеющим высокую степень уязвимости. Наиболее пригодны для рекреационных целей ландшафты приречных дренированных равнин (частично выделы 1 и 2) и участки слабодренированных равнин вблизи крупных рек и озера Никольское (частично выделы 4 и 5). Для сбора грибов, ягод и в качестве охотничьих угодий могут использоваться заболоченные равнины (выделы 4 и 5), а также болотные комплексы (выделы 6). Для кратковременного отдыха и водного туризма пригодны ландшафты речных пойм и первых надпойменных террас (выдел 9).

- Все сохранившиеся старовозрастные коренные еловые леса могут иметь статус ООПТ. Режим существующих ООПТ должен неукоснительно поддерживаться местной властью. Особое внимание следует уделить комплексам, где перспективно создавать ООПТ, совмещающие природоохранную и рекреационную функции: территориям вокруг оз. Никольское; по берегам крупных рек (р. Обнора). В целом потребности в расширении существующих ООПТ нет: их площадь достаточно велика.

### 4.1.5. Лесные ресурсы

Леса района, согласно геоботаническому районированию, относятся к Евроазиатской хвойнолесной области, точнее к средней подзоне тайги. Покрытая лесной растительностью площадь превышает 70 % территории, это более чем достаточно для соблюдения экологического равновесия природных экосистем.

Лес - основное природное богатство района. Лесные площади занимают 372 057 га - 74 % территории района, в т.ч. покрытые лесами - 368010 га, не покрытые лесами – 4047 га. Породный состав насаждений характеризуется следующим образом: насаждения с преобладанием сосны составляют 10 % покрытой лесами площади; ели – 21 %; березы – 49 %; осины – 16 %; ольхи серой и прочих – 4 %.

Спелые насаждения занимают 45 % покрытой лесом площади, приспевающие 15 %, средневозрастные – 34 % и молодняки – 6 %. Расчетная лесосека используется на 18 %.

По хозяйственно-целевому назначению леса района подразделяются на защитные и эксплутационные. На защитные леса приходится примерно 10% от общей площади района (леса, расположенные в водоохранных зонах; леса зеленых зон населенных пунктовй; леса вдоль авто- и железных дорог), в этих лесах проводятся только рубки, направленные на улучшение состояния древостоев, усиление их природоохранных функций.

Эксплутационные леса занимают примерно 90 % от общей площади лесов района, хотя они имеют преимущественно промышленно-эксплутационное назначение, но лесопользование в них ограничивается величиной среднего прироста.

В последние годы (после принятия Лесного кодекса 04.12.2006 г. №200-ФЗ) сами леса являются федеральной собственностью, управления ими передано субъектам Федерации. Гослесхозы реорганизованы в лесничества и государственные унитарные предприятия. Первые выполняют функции управления, охраны и контроля за деятельностью арендаторов и прочих организаций в лесу, а вторые осуществляют на договорной основе весь комплекс лесохозяйственных работ. Общее руководство осуществляет Департамент лесного комплекса Правительства Вологодской области.

В настоящее время ФГУП «Севлес-проект» (г. Вологда) разработаны «Лесной план Вологодской области» (согласно ст.85-87 Лесного Кодекса) – документ, направленный на обеспечение устойчивого развития территории в области использования, защиты и воспроизводства лесов, и «Лесохозяйственный регламент Вожегодского лесничества», являющийся основой претворения Лесного плана в жизнь. В этих документах определены цели, задачи и мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов утверждены губернатором (Приказ № 368 от 17.09.2008 г. и № 641 от 17.12.2008 г.) и ими надлежит руководствоваться администрациям всех уровней.

В ближайшие годы мощный толчок к развитию лесозаготовительной отрасли района даст строительство крупного лесоперерабатывающего комплекса в п. Суда Череповецкого района (есть вариант его размещения в Шекснинском районе).

Вывод

Лесопокрытые территории занимают 74 % площади района, это более чем достаточно для поддержания экологического равновесия природных экосистем территории района.

Основными направлениями использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов является увеличение покрытой лесной растительностью площади (при повышении доли хвойных пород), контроль за деятельностью лесозаготовителей-арендаторов и использование защитных и рекреационных функций лесов района.

### 4.1.6. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Грязовецкого района представлены целым рядом объектов регионального и местного значения (табл. 4.1.3).

Общая площадь ООПТ Грязовецкого района около 38 тыс. га. Что составляет примерно 7,5 % от общей площади района. Крупнейшим ООПТ является зоологический заказник регионального значения «Туфановский» (28,4 тыс. га), который в северной части района. Остальные ООПТ существенно меньше по площади и (за исключением природного заказника «Починковский лес») расположены в западной части района.

Таблица 4.1.3.

Особо охраняемые природные территории Грязовецкого района

| № | Название ООПТ | Категория | Уровень | Год создания | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоологический заказник «Туфановский» | заказник | региональный | 2009 | 24038 |
| 2 | «Починковский лес» | природный заказник | региональный | 1997 | 3542 |
| 3 | «Старый парк» (д. Юношеское) | памятник природы | региональный | 1966 | 5,0 |
| 4 | «Старый парк» (с. Покровское) | памятник природы | региональный | 1963 | 11,7 |
| 5 | «Старинный парк в д. Юрово» | памятник природы | региональный | 1982 | 5,0 |
| 6 | «Кедровая роща» (д. Чагрино) | памятник природы | региональный | 1963 | 3,7 |
| 7 | Природный резерват «Кедровый питомник» | природный резерват | местный | 1977 | 1,2 |
| 8 | Ландшафтный заказник «Никольский» | ландшафтный заказник | местный | 2009 | 5300 |
| 9 | Туристско-рекреационная местность «Круча» | туристско-рекреационная местность | местный | 2008 | 1985,9 |
| 10 | Туристско-рекреационная местность «Юношеское» | туристско-рекреационная местность | местный | 2008 | 428,2 |
| 11 | Туристско-рекреационная местность «Тювенька» | туристско-рекреационная местность | местный | 2009 | 591,6 |
| 12 | Туристско-рекреационная местность «Корнильево» | туристско-рекреационная местность | местный | 2009 | 95 |
| 13 | Туристско-рекреационная местность «Никаново» | туристско-рекреационная местность | местный | 2008 | 1500 |
| 14 | «Источник прп. Корнилия Комельского» | природно-культурная местность | местный | 2008 | 0,4 |
| 15 | «Введения Пресвятой Богородицы Корнильево-Комельский монастырь» | природно-культурная местность | местный | 2008 | 0,25 |
| 16 | «Источник в честь иконы Пресвятой Богородицы Троеручица» | природно-культурная местность | местный | 2008 | 0,1 |

Ниже приводится более подробное описание ООПТ Грязовецкого района.

Туфановский государственный природный зоологический заказник расположен в пойме реки Лежа в северной части территории района на границе с Вологодским и Междуреченским районами. Цель создания заказника – сохранение и восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты. Заказник учрежден в марте 2009 г. сроком на 10 лет.

Природный заказник «Починковский лес» представляет из себя эталон Верхнее-Лежского ландшафта. Он является местом произрастания редких видов растений (зафиксировано 11 видов растений подлежащих охране на территории Вологодской области), выполняет функции естественного регулятора гидрологического режима на обширной территории, имеет общеэкологическое и научное значение. Лесные массивы заказника находятся в хорошем состоянии и имеют значительную эстетическую ценность.

Памятник природы «Старый парк» в деревне Покровское создан в 1963 г. Он представляет из себя усадебно-парковый комплекс (аллеи вековых лип, лиственницы, пихты). Данный комплекс начал формироваться в 1803-1804 гг. и является редким для Вологодской области образцом усадьбы XIX века.

Туристко-рекреационная местность «Круча» обладает большой эстетической и рекреационной ценностью. Является традиционным местом отдыха. Растительность представлена преимущественно сосной, елью, березой. В большом количестве произрастают грибы и ягоды.

Туристко-рекреационная местность «Тювенька» (площадь 591,6 га) расположена на территории МО Юровское. Территория имеет рекреационное, ресурсоохранное и общеэкологическое значение. Благодаря наличию р. Тювеньки, ручьев и хорошей транспортной доступности ООПТ имеет высокое эстетическое и рекреационное значение.

На территории Грязовецкого района существует достаточно развитая сеть ООПТ, представленная различными объектами регионального и местного значения (природными заказниками, памятниками природы, туристско-рекреационными местностями и проч.). Общая площадь ООПТ составляет около 7,5% от площади района. Ряд ООПТ (прежде всего, заказники «Туфановский» и «Починковский лес») представляют из себя достаточно крупные объекты. Следует также отметить, что в последние годы количество и площадь ООПТ в районе существенно выросли. Таким образом, существующая сеть ООПТ не требует кардинального улучшения. Перспективным вариантом является повышение статуса ряда ООПТ местного значения до регионального уровня: туристско-рекреационных местностей «Корнильево», «Никаново», «Тювенька», «Юношеское», «Круча», ландшафтного заказника «Никольский», природно-исторической местности «Источник в честь иконы Пресвятой Богородицы Троеручица», участок с кедровой рощей в г. Грязовце.

### 4.1.7. Агроприродные ресурсы

Агроклиматические ресурсы

Грязовецкий район располагается во втором южном агроклиматическом районе (из шести, выделенных на территории области). Этот район является умеренно теплым, характеризующийся умеренно-континентальным климатом со сравнительно теплым коротким летом и длительной холодной зимой. Период активной вегетации с температурой выше 10 (С длится здесь 115–120 дней при сумме температур (выше 10°) 1600–1700°, а безморозный период оказывается самым продолжительным в области (115–125 дней). Благоприятные термические условия сочетаются в районе с относительно благоприятными условиями увлажнения. За вегетационный период здесь выпадает 350–375 мм. Снежный покров устанавливается во второй половине ноября, сходит в апреле. Средняя высота снежного покрова 40-50 см, максимальная – 100-110 см.

В целом климатические условия  района позволяют получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур.

Почвы

Условия почвообразования на территории района определяют развитие почв по подзолистому типу. По механическому составу они преимущественно глинистые, тяжелосуглинистые.  В низинах встречаются  различные варианты болотных и заболоченных почв.

Подзолистые почвы формируются под пологом сомкнутого леса, при хорошем просачивании воды через почву. Профиль этого типа почв характерен резким разграничением на генетические горизонты. С поверхности залегает лесная подстилка 3–5 см, ниже лежит слабый, до 2–3 см толщины, гумусовый горизонт, который часто отсутствует (легкие песчаные почвы). Гумусовый горизонт с глубиной сменяется подзолистым белесым бесструктурным горизонтом.

Подзолистые почвы бедны питательными веществами и трудны для освоения в сельском хозяйстве. По степени выраженности подзолистого процесса подзолистые почвы делятся на слабо-, средне-, сильноподзолистые и подзолы.

Дерново-подзолистые почвы развиваются под пологом осветленного леса южной тайги, где произрастают травы с мощной и разветвленной корневой системой. В образовании почвы здесь участвуют два процесса – подзолистый и дерновый.

По профилю они близки к подзолистым, но лесная подстилка тонкая, 1-2 см, а ниже залегает гумусовый горизонт мощностью 8-12 см. В этом горизонте накапливается гумус, обменные основания, нейтрализующие, частично, кислотность почвы, увеличивается содержание фосфора, калия, азота и других элементов питания растений.

По степени выраженности подзолистого процесса (по химическим и морфологическим признакам) дерново-подзолистые почвы делятся на слабо-, средне- и сильноподзолистые.

При использовании в земледелии дерново-подзолистые почвы необходимо известковать и удобрять, причем эффективность этих мероприятий здесь значительно выше, чем в подзолистых почвах.

Подзолисто-болотные почвы. Формирование этих почв связано с избыточным увлажнением грунтовыми водами или скоплением атмосферных вод в нижней части почвенного профиля. В зависимости от степени минерализации грунтовых вод формируются дерново-подзолисто-глеевые и торфяно-подзолисто-глеевые почвы.

В поймах рек Лежа, Обнора, Комела, Монза, Соть, Сеньга и других образовались более плодородные аллювиальные почвы.

Несмотря на то, что почвы района представлены в основном,  глинами и суглинками подзолистого типа и имеют относительно невысокое естественное плодородие, при окультуривании этих земель они могут давать устойчивые урожаи зерновых, льна, кормовых растений.

Растительность

Район расположен в южной подзоне зоны тайги, коренным типом леса здесь является смешанный хвойно-лиственный лес. Общий состав видов травянистых растений этого района подтверждает бореальный характер его флоры.

Луговая растительность играет в хозяйстве района весьма важную роль, являясь естественной кормовой базой для молочного животноводства. По местоположению луга разделяются на пойменные (заливные) и материковые, расположенные или на водоразделах между речными долинами, или в долинах рек на возвышенных  участках поймы и пойменных террасах, которые никогда не заливаются полыми водами. В районе преобладают материковые луга, а пойменные луга занимают не более 4,5 % площади всех сенокосных угодий.

Материковые луга в зависимости от увлажнения и местоположения разделяются на две группы: суходольные (на водораздельных склонах) и низинные, формирующиеся в пониженных частях рельефа. Среди суходольных лугов наиболее ценными в хозяйственном отношении являются нормальные, долинные и ложбинно-овражные суходолы. Травостой таких лугов разнотравно-бобово-злаковый с цветистым разнотравьем или обилием злаков (тимофеевка, овсяница луговая, мятлик луговой, полевица белая, ежа сборная, лисохвост луговой), из бобовых – клевера, разнотравье – манжетка, нивяник, бедренец-камнеоломка. Наиболее ценными среди низинных лугов считаются нормальные низинные, долинные и овражно-лощинные. Травостой на этих лугах злаковый, разнотравно-бобово-злаковый или разнотравно-осоково-злаковый с большим участием влаголюбивых широколиственных растений (гравилат речной, горлец, таволга).

В зависимости от положения в пойме реки пойменные луга разделяются на прирусловые, центрально-пойменные и притеррасные. В каждой из этих групп могут быть луга высокого, среднего и низкого уровня. Лучшие из них – это луга среднего уровня центральной поймы – с  разнотравно-злаковым или разнотравно-бобово-злаковым густым травостоем, в котором иногда преобладает какой-либо вид растений; характерны – овсяница луговая, тимофеевка, полевица белая, лисохвост, а на более пониженных местах – мятлик болотный и осоки.

Hа травянистых болотах, которые используются как сенокосные угодья, чаще всего в травостое встречаются осоки, плотнокустовые злаки и разнотравье (калужница, лютик ползучий, подмаренник болотный).

Выводы

По климатическим и почвенным условиям район благоприятен для возделывания зерновых культур, картофеля, овощей, льна. Почвы района представлены в основном низко плодородными дерново-подзолистыми,  слабопроницаемыми, тяжёлыми по механическому составу почвами, требующие известкования, внесения удобрений и осушения. Большое значение для развития молочного животноводства может иметь использование естественных лугов в качестве скнокосов и пастбищ.

## 4.2. Современное использование территории. Расселение

Характер современного использования территории обусловлен рядом факторов, среди которых большое значение имеют экономико-географическое положение района, природные условия и ресурсы, экологические условия. Выгодность транспортного положения района определяется доступностью городов федерального значения, крупнейших деловых и финансовых ценров страны Москвы и Санкт-Петербурга, а также наличием прямой связи с Архангельским портом. Район расположен в наиболее освоенной и развитой в экономическом отношении части Вологодской области.

Основные планировочные оси района формируются магистралями федерального значения и сетью автодорог, отходящих от регионального центра Вологды. Среди них можно выделить основные:

- вдоль федеральных путей сообщения (автодорога М-8 Москва – Вологда – Архангельск и участок Вологда – Данилов Северной железной дороги) – центральная меридиональная планировочная ось;

- вдоль линии Вологда – Данилов Северной железной дороги (направление С.-Петербург – Вологда – Пермь – Екатеринбург) – широтная планировочная ось;

- направление Грязовец – Слобода – Шуйское. – малая меридиональая планировочная ось.

Процесс формирования планировочной структуры района находится в зависимости от областного центра г. Вологды, расположенного к северу от территории района. В составе района имеются практически неосвоенные и слабо освоенные территории, велика доля территорий, имеющих статус особо охраняемых природных территорий. По доле лесопокытой площади район занимает промежуточное положение между наиболее плотно освоенным Вологодским районом и соседними районами Костромской области. При этом в Грязовецком районе имеются значительные территориальные ресурсы для размещения новых производств, новых предприятий строительного комплекса, сельскохозяйственного производства и пр.

Площадь района составляет около 502,6 тыс. га. Среди всех категорий земель преобладают земли сельскохозяйственного назначения 263,1 тыс. га или 52,3 %. Земли лесного фонда занимают площадь 207,5 тыс. га (41,3 %). Земли населенных пунктов размещаются на площади 11,1 тыс. га (2,2 %). Незначительную долю площадей занимают земли промышленности и иного специального назначения – 3,1 тыс.га (0,6 %). Под земли запаса отведено 17,8 тыс. га (3,6 %). Особо охраняемые природные территории района в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов не выделены, большая их часть находится на лесопокрытой площади лесного фонда.

Указанные особенности территории отражены на «Схеме современного использования территории (Опорный план)» (рис. 4.2.1). Здесь показаны границы Вологодской области, Грязовецкого района, городских и сельских поселений, центры поселений и сельские населенные пункты. Показаны границы земель населённых пунктов и границы земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда. Отмечено местоположение объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий. На схему нанесены важнейшие объекты транспортной инфраструктуры – железные и автодороги, железнодорожные станции, мосты и путепроводы, автовокзал, комплексы обслуживания автотранспорта и вертолетные площадки. а также основные объекты инженерной инфраструктуры – газо- и нефтепроводы, электроподстанции, ЛЭП, водозаборы (ВЗУ) и комплексы очистных сооружений (КОС). Отображены зоны с особыми условиями использования территории.

Сельские леса района в настоящее время еще не переведены в земли лесного фонда и по форме № 22-2 числятся в графе «земли сельскохозяйственного назначения». Поэтому сельскохозяйственные угодья занимают не половину территории района, а только 18,5 % (рис. 4.2.2).

Расселение

Район является одним из самых плотно заселенных в Вологодской области. Плотность сети населенных пунктов достигает 10 единиц на 100 км2, тогда как в среднем по области – только 5,6 ед. Средняя людность сел и деревень района, имеющих постоянное население, составляет 45 человек, тогда как по области – приближается к 63 чел. Таким образом, в сравнении с сельским расселением области в целом, территорию района можно классифицировать как имеющую густую сеть относительно малолюдных сел и деревень (рис. 4.2.3). В Схеме территориального планирования Вологодской области район условно отннесен к центральной среднеселенной группе районов, отличающейся довольно многочисленной категорией пунктов с численностью жителей менее 10 человек. Каждый четвертый сельскй населенный пункт района не имеет постоянного населения.

Особенности системы расселения обусловлены близостью района к наиболее освоенной части территории области - Вологодско-Череповецкой агломерации. Наиболее освоенные и плотнозаселенные территории сконцентрированы вокруг городских населенных пунктов – г. Грязовец и р.п. Вохтога и вдоль основных транспортных магистралей.

В северо-западной части района, на границе с Вологодским районом ярко выражена концентрация мелких населенных пунктов с численностью постоянного населения до 10 человек. Повышенная концентрация таких селений в пределах зоны основного расселения района не случайна: многие из них используются для сезонного проживания граждан (рекреация, садоводство и огородничество).

Анализ транспортной ситуации (см. раздел «4.11. Транспортная инфраструктура») выявил достаточно высокий уровень обслуживания населения пассажирским автотранспортом: в пределах благоприятных зон транспортной доступности проживает порядка 80-82% населения района.

Подробная характеристика распределения деревень района по их людности дана в табл. 4.2.1. и на рис. 4.2.4.

Наиболее многолюдны (около 1000 жителей) д. Слобода в Перцевском поселении и д. Хорошево в Комьянском поселении. Значительными по численности населения (более 500 человек) являются д. Ростилово в Ростилавском, с. Сидорово в Сидоровском, с. Минькино и д. Юрово в Юровском поселении, п. Плоское в Плосковском поселении. Все эти населенные пункты, кроме с. Минькино, являются центрами поселений.

Таблица 4.2.1.

Распределение сельских населенных пунктов Грязовецкого района

по числу жителей

| Группы населенных пунктов по их людности, человек | Населенные пункты | Население, 1.01.2008 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Единиц | % | человек | % |
| ВСЕГО | 509 | 100,0 | 15402 | 100,0 |
| в т.ч. без населения | 166 | 32,6 |  |  |
| 1 – 5 | 149 | 29,3 | 391 | 2,5 |
| 6 – 10 | 64 | 12,6 | 490 | 3,2 |
| 11 – 25 | 48 | 9,4 | 741 | 4,8 |
| 25 – 50 | 28 | 5,5 | 1000 | 6,5 |
| 51 – 100 | 20 | 3,9 | 1485 | 9,6 |
| 101 – 200 | 11 | 2,2 | 1538 | 10,0 |
| 201 – 500 | 14 | 2,8 | 4489 | 29,1 |
| 501 – 1000 | 6 | 1,2 | 4081 | 26,5 |
| 1001 – 2000 | 1 | 0,2 | 1187 | 7,7 |

Рис. 4.2.4.

Группировка сельских населенных пунктов района по их людности

Доля мельчайших деревень людностью до 10 человек включительно в системе расселения района существенно выше, чем в среднем по области (74,5 % против 52,7 % соответственно), и в них проживает 5,5 % населения, тогда как в целом по области - 3,6 % сельского населения. В периферийных частях района большинство таких населенных пунктов оказываются под угрозой утраты постоянного населения и дальнейшего исчезновения.

В населенных пунктах людностью более 200 человек проживают 63,3 % (в среднем по области – 68,4 %) сельского населения района. C данной категорией населенных пунктов связывается представление об относительно устойчивых населенных пунктах, где могут размещаться учреждения образования, здравоохранения, культуры, в ряде случаев – возможно размещение малых и средних предприятий.

Выводы

Основные планировочные оси района формируются магистралями федерального значения и сетью автодорог, отходящих от регионального центра Вологды. В структуре земельного фонда земли сельскохозяйственного назначения преобладают над землями лесного фонда. В составе района имеются практически неосвоенные и слабо освоенные территории, велика доля территорий, имеющих статус особо охраняемых природных территорий.

Основной зоной концентрации населения района выступают  поселения, расположенные на границе с Вологодским районом и вблизи Грязовца и Вохтоги: Комьянское, Юровское, Перцевское, Вохтожское поселения. Каменское поселение имеет минимальную численность жителей, показатели освоенности его территории низкие.

В рамках Вологодской области Грязовецкий район по характеру системы расселения можно отнести к среднеселенным с достаточно плотной сетью небольших по численности населенных пунктов. Наибольшая концентрация таких сел и деревень наблюдается в северо-западной части района, на границе с Вологодским районом. Для этой части района также характерна наибольшая концентрация крупных, более 200 чел, населенных пунктов. Концентрация сельского населения в таких населенных пунктах создает больше возможностей для создания доступной для сельского населения сети социально значимых учреждений сферы услуг. Эти пункты являются потенциальным местом размещения одного или нескольких небольших предприятий, использующих местные трудовые ресурсы. Они имеют хорошие транспортные связи с райцентром и г. Вологда.

## 4.3. Экологическая ситуация

Экологическое состояние атмосферного воздуха

В 2006 г. выбросы от стационарных источников составили 14,1 тыс. т. Основные выбросы (углеводороды) в атмосферный воздух поступают от компрессорной станции магистрального газопровода у д. Ростилово. Выбросы от Грязовецкого ЛПУМГ составляют более 80% всех выбросов в районе (12,2 тыс. т). Достаточно крупным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в т.ч. диоксида серы) является расположенный в р.п. Вохтога ООО «Монзенский ДОК» 1,1 тыс. т. От прочих стационарных источников выбросы загрязняющих веществ существенно ниже: МУП «Грязовецкая Электросеть» (0,1 тыс. т), ООО «НК «РОС-ОЙЛ» (0,1 тыс. т) и проч. Негативное влияние на состояние атмосферного воздуха оказывают также котельные, работающие на каменном угле.

Выбросы от передвижных источников приурочены преимущественно к крупнейшим автомобильным и железным дорогам, проходящим через территорию Грязовецкого района.

Экологическое состояние водных объектов

Суммарные сбросы загрязняющих веществ в водоемы района составили в 2006 г. 327,2 т. Информация о предприятиях, являющихся крупнейшими источниками загрязнения водных объектов, представлена в табл. 4.3.1.

Таблица 4.3.1.

Предприятия – крупнейшие источники загрязнения водоемов

| № | Наименование природопользователя | Фактические объемы сбросов, т |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Грязовецкая Электросеть» | 91,9 |
| 2 | ЗАО «ПТК Северное молоко» | 83,0 |
| 3 | ООО «Водосток» | 48,4 |
| 4 | ООО «Монзенский ДОК» | 40,8 |
| 5 | МПУ ЖКХ р.п. Вохтога | 28,3 |
| 6 | ЗАО «Грязовецкий АРЗ» | 7,9 |
| 7 | ООО «Грязовецкий комбинат стройматериалов» | 7,2 |
| 8 | ООО «Северагрогаз» филиал «Русь» | 4,2 |
| 9 | ООО «ЖКХ Лежское» | 2,9 |
| 10 | ООО «ЖКХ Фрол» | 2,7 |
|  | Прочие природопользователи | 54,9 |
|  | Всего | 372,2 |

В районе расположено 15 предприятий, имеющих очистные сооружения (биологические и механические очистные сооружения, а также песчано-гравийные фильтры) и осуществляющих сброс сточных вод (28 выпусков). В основном, проектная мощность очистных сооружений в районе составляет от 100 до 400 м3/сут. Наибольшей проектной мощностью обладают очистные сооружения МПУ ЖКХ р.п. Вохтога – 2000 м3/сут.

В ряде случаев фактический расход сточных вод близок к максимальному проектному, а иногда и превышает его. Наиболее сложная ситуация сложилась на предприятии ЗАО ПТК «Северное молоко», где фактические объемы сточных вод (2159 м3/сут) превышают проектную производительность (1410 м3/сут) биологических очистных сооружений в 1,5 раза. Приемником сточных вод данного предприятия является руч. Черный.

Большая часть сточных вод, поступающих в водные объекты, относится к категории недостаточно-очищенных или поступающих без очистки. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Грязовце: хозяйственно-бытовые стоки с северной части города практически без очистки сбрасываются в реку Ржавка.

Контроль за санитарным состоянием водоемов I и II категории осуществляется Управлением Роспотребнадзора. Доля неудовлетворительных проб, отобранных в последние годы в водных объектах района приведена в табл. 4.3.2.

Таблица 4.3.2.

Доля проб воды из водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам

| Водоемы | Бактериологические показатели | Химические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 категории | 100 | 0,0 | 19,6 | 60,0 | 0,0 | 10 |
| II категории | 100 | 66,7 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |

В водоемах как I, так и II категории отмечаются превышения гигиенических нормативов по бактериологическим и химическим показателям. Причем по бактериологическим показателям доля неудовлетворительных проб превышает средние по области, а по химическим показателям она значительно ниже среднеобластной.

Таблица 4.3.3.

Доля проб воды поверхностных и подземных источников водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам

| Водоемы источники водоснабжения | Бактериологические показатели | Химические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Поверхностные | 100 | 0,0 | 19,6 | 60,0 | 0,0 | 10,0 |
| Подземные | 0,0 |  | 0,0 | 45,5 | 39,1 | 38,4 |

Как видно из табл. 4.3.3 качество воды в источниках водоснабжения не соответствует гигиеническим нормативам. Особенно неблагополучной является ситуация с подземными источниками водоснабжения, в которых около 40 % проб воды не соответствуют гигиеническим нормативам по химическим показателям.

Таблица 4.3.4.

Доля проб водопроводной воды, не соответствующих гигиеническим нормативам

| Микробиологические показатели | Санитарно-химические показатели |
| --- | --- |
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| 6,7 | 4,1 | 3,8 | 34,5 | 34,0 | 30,8 |

Из данных табл. 4.3.4 можно сделать вывод о том, что в значительном количестве случаев население района не обеспечено водой соответствующего качества. Тем не менее, Грязовецкий район по данным показателям является одним из наиболее благополучных в Вологодской области.

К основным факторам, обуславливающим низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, относятся:

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние нецентрализованных источников питьевого водоснабжения;

- слабая защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территорий;

- отсутствие зон санитарной охраны;

- невыполнение мероприятий по очистке и обеззараживанию.

Отходы производства и потребления

Образование отходов

Постановлением Главы администрации Грязовецкого района № 275 от 9 июня 2009 г. утверждены среднегодовые нормы накопления отходов потребления в жилищном фонде (в том числе в благоустроенных и неблагоустроенных жилых домах квартирного типа, общежитиях, индивидуальных жилых домах) – 1,37 м3 на одного человека.

Объем образования отходов в Грязовецком районе в 2006 г. составил 9165,8 т. Из них на отходы I-IV классов опасности приходится 5539,9 т, на отходы V класса опасности – 3625,9 т.

Информация о природопользователях, являющихся крупнейшими источниками образования отходов, представлена в табл. 4.3.5.

Таблица 4.3.5.

Предприятия – крупнейшие источники образования отходов, т

| № | Наименование природопользователя | Отходы I-IV классов опасности | Отходы V класса опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Монзенский ДОК» | 4803,9 | 327,7 |
| 2 | ОАО «Любимский лесокомбинат» | 0 | 1159,8 |
| 3 | ЗАО «ЛПУ» | 0 | 468,0 |
| 4 | ООО «ЛПК ВЕЛС» | 0 | 354,1 |
| 5 | ООО «ЖКХ Юровское» | 199,6 | 96,5 |
| 6 | ЗАО Племзавод «Заря» | 157,6 | 106,6 |
| 7 | ООО ЖКХ «Плоское» | 153,3 | 48,4 |
| 8 | ООО «Регион Лес» | 0 | 177,5 |
| 9 | Грязовецкое ЛПУМГ | 43,5 | 117,2 |
| 10 | ООО «Монзенская компания деревооброботчиков» | 0 | 130,0 |
|  | Прочие природопользователи | 182,0 | 640,1 |
|  | Всего | 5539,9 | 3625,9 |

Наибольшие объемы отходов приходятся на предприятия деревообрабатывающей промышленности. В частности, на ООО «Монзенский ДОК», являющийся источником образования шлифовальной пыли (отхода IV класса опасности).

Объекты размещения отходов

В районе имеется 16 объектов размещения отходов. Большинство из них было организовано в 1990-е гг., не имеет проектов на строительство, а также положительного заключения государственной экологической экспертизы. В качестве систем защиты окружающей среды используется обваловка и ограждение. Только на полигоне у д. Студенец имеется однослойный глиняный грунтовый экран. Мониторинг влияния на окружающую среду ведется только на полигоне промышленных и бытовых отходов у п. Таежный, где происходит отбор грунтовых вод из скважин и инструментальный контроль загрязнения почв.

Болшинство объектов имеют площадь менее 1 га, болшьшую площадь имеют только полигон у п. Таежный (28 га), полигон у д. Останино (4,95 га) и свалка у д. Ведерково (2,8 га).

Скотомогильники

На территории Грязовецкого района имеется 11 скотомогильников и захоронений сельскохозяйственных животных (табл. 4.3.6).

Таблица 4.3.6.

Перечень скотомогильников и захоронений сельскохозяйственных животных Грязовецкого района

| Наименование пункта | Площадь, га | Наименование пункта | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Слобода | 0,1 | Н-Сенега | 0,2 |
| Большое Денисьево | 0,3 | Панфилово | 0,09 |
| Ведерково | 0,1 | Кругляк | 0,06 |
| Большое Займище | 0,2 | Анохино | 0,1 |
| Вараксино | 0,3 | г. Грязовец, городская свалка | н/д |
| Демьяново | 0,2 |  |  |

Все имеющиеся скотомогильники не отвечают ветеринарным требованиям. Данные скотомогильники в настоящий момент не используются, так как утилизация трупов сельскохозяйственных животных осуществляется путем сжигания в трупосжигательных печах. Сибиреязвенных захоронений в Грязовецком районе нет.

Вывод

Загрязнение атмосферного воздуха от стационарных источников происходит, прежде всего, в результате деятельности компрессорной станции Грязовецкого ЛПУМГ, предприятия ООО «Монзенский ДОК», а также котельных, работающих на угле.

Качество воды в водных объектах, а также подаваемой населению не всегда отвечает гигиеническим требованиям (хотя по этим показателям район является одним из наиболее благополучных в области). Загрязнение водоемов во многом обусловлено сбросом сточных вод недостаточно-очищенных или совсем без очистки, что вызвано изношенностью и недостатком мощностей существующих очистных сооружений канализации.

В районе ежегодно образуется более 9 тыс. т отходов. Состояние свалок и полигонов не соответствует требованиям, предъявляемым к местам размещения отходов.

## 4.4. Границы зон с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территорий (рис. 4.4.1) разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

- охранные зоны инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- зоны месторождений полезных ископаемых;

- планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка);

- особо охраняемые природные территории;

- территории объектов культурного наследия, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74, СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- Магистральные газопроводы.

- Нефтепроводы.

- Линии электропередач.

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов), СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов" (24.02.1992 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы1 а территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ статья 65.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору.

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 в редакции на 29.06.2004 г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами воздействия1

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 32-03-96 «Аэродромы», ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Особо охраняемые природные территории

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ, законом области от 02.10.2008 № 1848-03 «Об особо охраняемых природных территориях Вологодской области» и соответствующими положениями для каждого объекта.

Территории объектов культурного наследия.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

В соответствии с Законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной  деятельности;

- зона  охраняемого природного ландшафта.

Использование объектов культурного наследия - в соответствии с Федеральным законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

## 4.5. Выводы комплексной территориальной оценки Грязовецкого муниципального района

Определяющими планировочными характеристиками территории Грязовецкого района являются наличие большой площади земель лесного фонда и высокий транзитный потенциал региона. Район находится в зоне влияния главных транспортных коридоров федерального значения.

Можно выделить следующие наиболее важные характеристики территории:

1. Лесопокрытые территории занимают 74 % площади района, это более чем достаточно для поддержания экологического равновесия природных экосистем территории района. Расчетная лесосека используется на 18 %. На защитные леса приходится примерно 10 % от общей площади района. Значительная часть земель сельскохозяйственного назначения, занимающих 52,3 % территории района, тоже покрыта лесом. Под сельскохозяйственные угодья в районе заняты 18,5 % территории. Почвы района представлены в основном низко плодородными дерново-подзолистыми, слабопроницаемыми, тяжёлыми по механическому составу почвами, требующие известкования, внесения удобрений и осушения. Агроприродные условия района благоприятны для возделывания зерновых культур, картофеля, овощей, льна.

2. Территория района относится к категории транзитных, в некоторой степени транзитно-узловых, имея в виду близость Вологодского транспортного узла, насыщенность территории магистральными путями сообщения, а также перспективы их дальнейшего развития (см. раздел 4.11). В районе удачно сочетаются коммуникации автомобильного и железнодорожного транспорта, что представляет определенный интерес для возможного дальнейшего развития основных и вспомогательных межрегиональных связей. Наряду с этим, необходимо отметить возможности развития логистических комплексов вдоль федеральных путей сообщения.

3. Экономика Грязовецкого района (раздел 4.10) носит промышленно-аграрный характер, на долю обрабатывающей промышленности приходится около 40 % объема производства и 20,6 % занятых, на долю сельского хозяйства – 18,7 % и 15,4 % соответственно. В настоящее время промышленное производство развивается в пределах населенных пунктов: Грязовец и Вохтога, производственная база сельских поселений развита незначительно. Специализацию промышленного комплекса определяет развитие предприятий лесопромышленного комплекса и пищевой промышленности, а также машиностроительно-металлургических производств.

Уровень социально-экономического развития поселений сильно дифференцирован: наименее развита экономическая база Плосковского, Каменского, Фроловского и Сидоровского поселений (исходные данные для анализа были в разрезе старого административного деления). В первых двух поселениях экономическая база практически отсутствует. Наилучшие показатели экономического развития отмечаются у городских Грязовецкого и Вохтожского поселений, а также у Ростиловского и Перцевского сельских поселений.

Ряд природных факторов и наличие объектов культурного наследия обуславливает возможность развития района в рекреационно-туристическом направлении.

4. Климатические условия района в целом благоприятны для жизнедеятельности человека, для трудовой деятельности, ведения сельского хозяйства, отдыха и туризма, они не вызывают планировочных ограничений.

5. Гидрографическая сеть района представлена мелкими притоками, принадлежащими к бассейнам рек Сухоны, Костромы и Рыбинского водохранилища. Наиболее крупные реки района – Лежа, Комела и Обнора. Поздемные водоносные горизонты залегают в толщах четвертичных и пермских отложений. Подземные воды пермского горизонта залегают на значительной глубине, характеризуются высокой минерализацией и не имеют практического значения для целей водоснабжения. Поэтому рассматриваемая территория не достаточно обеспечена ресурсами подземных вод. В связи с этим здесь не следует размещать водоемкие производства.

6. В ландшафтном отношении территория района относится к Сухоно-Двинской ландшафтной области. Среди четвертичных отложений преобладают водно-ледниковые и озерно-ледниковые суглинки (66 % от площади района), моренные валунные суглинки и супеси занимают значительно меньшую площадь. Ландшафтное разнообразие района невелико. Доминирующие ландшафты представлены обширными волнистыми и полого-холмистыми равнинами. В пределах района избыточно увлаженные территории составляют 53 %. Только 47 % земель благоприятны для освоения.

7. Особенностью района является большая площадь особо охраняемых природных территорий (около 38 тыс. га или примерно 7,5 % от общей площади района). Крупнейшим ООПТ является зоологический заказник регионального значения «Туфановский» (28,4 тыс. га), который расположен в северной части района.

8. Экологическая ситуация в районе в целом благополучная. Основные выбросы углеводородов в атмосферный воздух поступают от компрессорной станции магистрального газопровода у д. Ростилово. Более 80 % всех выбросов на территории района поступают от Грязовецкого ЛПУМГ. По показателям качества воды в водных объектах и подаваемой населению район является одним из наиболее благополучных в Вологодской области. Имеющееся загрязнение водоемов во многом обусловлено сбросом сточных вод недостаточно-очищенных или совсем без очистки, что вызвано изношенностью и недостатком мощностей существующих очистных сооружений канализации.

9. Грязовецкий район располагает значительным туристско-рекреационным потенциалом. Существует возможность организации новых объектов массового отдыха и туризма, ориентированных на потребности населения района, Вологодской области, Северо-Запада и Центральной России, а также возможности значительно увеличить поток внутренних туристов. Порядка 10-15 % его территории пригодно для рекреационного использования с учетом транспортной доступности. Для размещения рекреационных объектов и прокладки маршрутов культурно-познавательного, оздоровительного и экологического туризма наиболее ценными участками признаны долины рек Нурма, Обнора, Комёла, Монза, и берег озера Никольское, что обусловлено их эстетической и промысловой ценностью, таким образом, рекреационно-ценные территории составляют всего 5-7 %.

10. Численность населения района (раздел 4.9.1), несмотря на близость к областному центру, ежегодно сокращается на 2-3 сотни человек из-за превышения смертности над рождаемостью, а также по причине миграционного оттока. Имеются предпосылки для дальнейшей депопуляции и старения населения. В последние годы демографическая ситуация начала постепенно исправляться и при сохранении этих трендов, а также при условии повышения закрепляемости в районе молодежи можно рассчитывать на постепенную стабилизацию численности населения, хотя и на более низком уровне.

11. Социальная инфраструктура района представлена учреждениями образования, здравоохранения и культурно-досуговой сферы (раздел 4.9.2).

В целом по району дефицита мест в детских садах не наблюдается. Исключение составляет Грязовецкое городское поселение. В учреждениях сельской местности, как правило, остаются свободные места, хотя уровень обеспеченности ниже определенного нормативом СНиП. В Каменском сельском поселении детские сады отсутствуют. Здания многих детских садов физически изношены. Дефицита мест в школах не наблюдается, их здания используются не на полную проектную мощность. Плохое техническое состояние ряда школ требует их капитального ремонта или замены новыми зданиями. Обеспеченность учреждениями дополнительного образования в районе можно считать достаточной, дефицит мест отмечается в детско-юношеской спортивной школе.

По показателю обеспеченности услугами амбулаторно-поликлинических учреждений район превышает нормативное значение. Текущий уровень обеспеченности больничными койками может считаться достаточным. Численность медицинского, особенно врачебного, персонала существенно ниже нормативного значения. Вместе с тем, близость учреждений Вологды частично компенсирует имеющийся дефицит медперсонала.

Показатели обеспеченности местами в учреждениях клубного типа и местами в читальных залах библиотек превышены в целом по району нормативные. В городских поселениях наблюдается дефицит мест в клубах. В Каменском сельском поселении отсутствует библиотека, Каменский клуб нуждается в замене обветшавшего здания.

Обеспеченность спортивными объектами ниже нормативных значений. Недостаточна площадь спортивных залов. Одного сорокаметрового плавательного бассейна на такой район, как Грязовецкий тоже явно мало.

Особенностью района является относительно широким развитием объектов общественного питания. Объекты торговли представлены в большей степени магазинами, обеспечивающими повсдневные потребности. Близость Вологды ограничивает возможности для развития специализированной торговли товарами эпизодического спроса. Ряд сельских населенных пунктов нуждается в развитии выездной торговли.

12. Расположение Грязовецкого района, в непосредственной близости от областного центра, обусловило высокий спрос на жилье и значительные (в сравнении с большинством районов области) объемы ввода жилищного фонда (раздел 4.9.3). Большие перспективы имеет развитие коттеджной застройки. Уровень обеспеченности населения района жилищным фондом (23,5 м2/чел.) достаточно высокий, вместе с тем в районе отмечается большой процент ветхого и аварийного жилья. Необходимо повышение уровня благоустройства жилищного фонда.

13. Развитие инженерной инфраструктуры (раздел 4.12), её надёжная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития территории и ее привлекательности для инвестиций. В целом ситуация достаточно удовлетворительная, часть инженерных сооружений, в связи со значительным износом, нуждаются в поэтапной реконструкции.

Значительным ресурсом для дальнейшего промышленного и экономического развития района имеет прохождение через его территорию магистральных газо- и нефтепроводов, высоковольтных линий электропередачи, довольно густой сети межпоселковых сетей энергоснабжения.

## 4.6. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Специфика социально-экономического развития района дает возможности рассмотрения и обоснования широкого спектра вариантов планировочной организации территории. Факторами, ограничивающими возможность развития разных видов деятельности, являются:

- наличие в районе значительных по площади территорий, относящихся к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) регионального и местного значения;

- заболоченность отдельных территорий вдоль наиболее крупных рек района;

- наличие зон с особыми условиями использования территорий (санитарно-защитные зоны предприятий и т.д.).

На перспективу в районе возможно дальнейшее развитием обрабатывающих производств и рекреационной деятельности. На территориях, благоприятных для развития сельского хозяйства, наиболее интенсивно будет развиваться кормопроизводство, нацеленное на обеспечение потребностей собственного животноводства.

Для развития промышленной деятельности вне черты населенных пунктов резервируются две площадки, указанные в Схеме территориального планирования Вологодской области, на территории Перцевского и Вохтожского поселений (формирование индустриальных парков регионального значения). Основные варианты планировочной организации территории связаны с выбором наиболее перспективных для градостроительного развития населенных пунктов. Проектом рассматривалось два основных варианта концентрации экономической активности и жилищного строительства.

В качестве первого варианта предлагается наибольшее градостроительное освоение окрестностей г. Грязовца и северной части района, прилегающей к пригородным территориям г. Вологды. Сюда относятся крупные населенные пункты Слобода, Хорошево, Юрово, Ростилово, расположенные в благоприятной транспортной доступности от районного и областного центров, вблизи от магистральных путей сообщения. Данный вариант вытекает из целесообразности минимизации затрат на развитие транспортной, социальной и инженерной инфраструктур. Однако при выборе данного варианта дальнейшая концентрация социально-экономического потенциала в уже освоенных наиболее развитых поселениях приведет к росту территориальной диспропорции и большая часть территории района останется практически неосвоенной, инвестиционно не привлекательной и депрессивной. Таким образом, данный вариант в большей мере ориентирован на использовании экономического потенциала и территории района исключительно в интересах г. Грязовец и его ближайших окрестностей. Реализация первого варианта возможна при условии неблагоприятного сценария развития с замедлением процесса формирования новых площадок развития.

Второй вариант основан на выборе территорий, расположенных в зоне влияния существующей и перспективной федеральных автодорог, некоторых региональных автодорог – западная часть Перцевского поселения и Ростиловское поселение. Для развития предлагаются площадки в западной части (Юровское поселение), где отмечается активизация градостроительной деятельности, характеризующаяся строительством в частном жилом секторе и возможным появлением инвестиционных площадок под строительство объектов туризма, спорта, досуга. Также, предлагается активное развитие южной части Вохтожского городского поселения и территории Сидоровского сельского поселения. Развитие данных направлений способно активизировать экономические связи с соседними районами Вологодской, а в перспективе – с районами Ярославской и Костромской областей. Второй вариант включает формирование дополнительных планировочных точек роста (с выбором дополнительных опорных населенных пунктов) в западной и юго-восточной частях района. Кроме того, сохраняется приоритет освоения пригородных относительно Грязовца зон. Для формирования устойчивого планировочного каркаса территории и развития большей части территории района предусматривается постепенное (поэтапное) развитие дополнительных опорных населенных пунктов с развитием производственной деятельности и жилищного строительства: Ростилово, Слобода, Минькино, Юрово, Вохтога и Сидорово.

## 4.7. Планировочная организация территории района

Существующая и перспективная планировочная структура района (рис. 4.7.1) обусловлена следующими основными факторами:

- Пригородное положение Грязовецкого района относительно административного, финансово-экономического и одного из основных промышленных центров области – крупного города Вологда.

- По территории района проходят транспортные коридоры широтного (железнодорожная магистраль Санкт-Петербург – Вологда – Свердловск) и меридионального (магистральная железная дорога Москва – Вологда – Архангельск и федеральная автодорога М-8 «Холмогоры») направлений, связывающие Грязовецкий район с Вологдой, а также с крупными городами и прочими населенными пунктами соседних Ярославской и Костромской областей.

- Грязовецкий район граничит с Вологодским районом и входит в состав, так называемой, формирующейся «Вологодско-Череповецкой агломерации».

- Наличие значительного количества охраняемх природных территорий и туристско-рекреационных местностей по всему району, среди которых крупнейшими являются природные заказники регионального значения «Грязовецкий» и «Туфановский».

### 4.7.1. Развитие планировочной структуры и поселений района

Одной из основных задач Схемы территориального планирования Грязовецкого района является организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие района в целом. В результате повышения уровня инженерного благоустройства в районе возможно выделение дополнительных перспективных инвестиционных площадок, выполняющих функции подцентров экономического развития района (промышленного, рекреационного назначения и др.).

Перспективы возможных направлений использования территории определены на основе ее комплексной оценки. Проектная планировочная структура Грязовецкого района базируется на следующих основных положениях:

1. Учет экономико-географического положения района, особенностей сложившейся планировочной организации территории района, накопленного экономического потенциала, конкурентных преимуществ района.

2. Формирование открытой транспортно-планировочной структуры, обеспечивающей территориальное развитие района по нескольким направлениям.

3. Усиление инфраструктуры основных планировочных осей, совпадающих с зонами влияния транспортных коридоров.

4. Выделение зон активного градостроительного освоения с учетом необходимости сохранения устойчивого баланса интересов в развитии промышленности, агропромышленного комплекса и туристско-рекреационной индустрии.

5. Необходимость сохранения и повышения экономической и территориальной связности района, оптимизации систем расселения и межселенного обслуживания.

6. Преодоление планировочной диспропорции, вызванной концентрацией значительной градостроительной нагрузки и экономического потенциала в городских поселениях района и вдоль магистральных путей сообщения, за счет развития периферийных территорий, формирования дополнительных планировочных подцентров.

7. Сохранение культурно-исторического потенциала территории, резервирование территорий рекреационного назначения.

8. Улучшение качества градостроительной среды за счет развития современной инженерной инфраструктуры.

Планировочная структура района сформирована двумя основными транспортными направлениями – автомобильной и железнодорожной магистралями по направлению Москва – Вологда – Архангельск и магистральным железнодорожным направлением Вологда – Буй (направление С.-Петербург – Вологда – Киров – Екатеринбург).

Основные зоны градостроительной активности привязаны к главным транспортным направлениям района и к сложившимся планировочным центрам (городу Грязовец и  рабочему поселку Вохтога).

В проекте предусмотрен рост селитебных территорий вблизи большинства центров сельских поселений.

В створе основной транспортно-планировочной оси территории, вдоль федеральной трассы М-8, предполагается развитие районного центра – города Грязовец, а также п. Плоское, д. Ростилово и, к северу от г. Грязовец, д. Слобода. Кроме перечисленных населенных пунктов с учетом строительства региональной трассы, которая свяжет Вологду и Рыбинск планируется также расширение центра поселения – д. Юрово, находящейся в зоне влияния г. Грязовец.

Второй центр градостроительного развития – р.п. Вохтога. Проектом намечается территориальное расширение р.п. Вохтога и близлежащей крупной деревни Сидорово.

В результате повышения уровня инженерного и транспортного благоустройства в районе возможно формирования производственных площадок регионального значения в Грязовце (до 2015 г.) и Вохтоге (после 2015 г.).

В Грязовецком городском поселении, и, непосредственно в Грязовце предполагается развитие объектов социальной инфраструктуры: строительство детского сада на 240 мест, строительство станции скорой помощи, офиса врача общей практики, клуба и физкультурно-оздоровительного комплекса. Также, в городском поселении и на прилегающих территориях предлагается развитие рекреационных зон.

В Ростиловском сельском поселении развиваются д. Ростилово, где планируется размещение капитальных спортивных сооружений и п. Плоское, где до 2015 г. предусматривается строительство амбулатории.

В Перцевском сельском поселении развивается его центр – д. Слобода, с увеличением территории на 110 га.

В Юровском сельском поселении развиваются д. Юрово и с. Минькино. Они имеют благоприятные условия для развития сельского хозяйства. В с. Минькино активно развивается дачное строительство.

В Вохтожском и Сидоровском сельских поселениях развиваются их центры. В р.п. Вохтога проектируются: детско-юношеская спортивная школа, капитальное спортивное сооружение и здание клуба (п. Таежный). В с. Сидорово предусмотрено строительство клуба и спортивных объектов.

Проектируемые селитебные территории могут использоваться как для нового жилищного строительства, ориентированного на рост обеспеченности жилищным фондом населения района, так и для размещения некоммерческих дачных кооперативов, второго жилья для жителей г. Вологды, объектов социального и культурно-бытового назначения и т.п. целей. Уточнение площади и границ выделенных зон застройки, а также определение назначения конкретных участков в пределах зон застройки должно быть произведено при разработке генеральных планов поселений района.

В соответствии со сложившейся системой расселения, существующей транспортной сетью, ландшафтно-рекреационными условиями территории Юровского и Перцевского сельских поселений в рекреационных целях осваиваются зоны кратковременного и продолжительного отдыха. На  р. Комела развивается преимущественно детский отдых, вдоль р. Нурма организованы историко-культурные и туристско-рекреационные особо охраняемые территории, используемые в качестве зон отдыха выходного дня для горожан, а также для развития культурно-познавательного туризма и других видов рекреационной деятельности. В зеленой зоне Грязовца располагаются садово-дачные массивы, используемые для летнего отдыха и отдыха выходного дня.

В настоящее время «Головным ХППАП Бюро» (г. Вологда) разрабатывается генеральные планы Грязовца и Вохтоги, в которых предложено расширение границ населенных пунктов и развитие вновь осваиваемых территорий, что также было учтено в графической части и предлагаемых мероприятиях настоящего проекта.

### 4.7.2. Природно-экологический каркас

На территории Грязовецкого района существует достаточно развитая сеть ООПТ, представленная различными объектами регионального и местного значения: зоологический заказник «Туфановский», «Починковский лес», памятники природы «Старый парк» (д. Юношеское), «Старый парк» (д. Покровское), «Старинный парк в д. Юрово», «Кедровая роща» (д. Чагрино), природный резерват «Кедровый питомник», ландшафтный заказник «Никольский», туристско-рекреационные местности «Круча», «Юношеское», «Тювенька», «Корнильево», «Никаново», природно-культурные местности «Источник прп. Корнилия Комельского», «Введения Пресвятой Богородицы Корнильево-Комельский монастырь», «Источник в честь иконы Пресвятой Богородицы Троеручица».

Общая площадь ООПТ Грязовецкого района около 38 тыс. га. Что составляет примерно 7,5 % от общей площади района. Особо охраняемые природные территории достаточно равномерно расположены по территории района. Следует также отметить, что в последние годы в районе было организовано большое количество ООПТ местного значения. Таким образом, существующая сеть ООПТ не требует кардинального улучшения. Перспективным вариантом является повышение статуса ряда ООПТ местного значения до регионального уровня: туристско-рекреационных местностей «Корнильево», «Никаново», «Тювенька», «Юношеское», «Круча», ландшафтного заказника «Никольский», природно-исторической местности «Источник в честь иконы Пресвятой Богородицы Троеручица», участок с кедровой рощей в г. Грязовце.

### 4.7.3. Историко-культурный каркас территории

Историко-культурный каркас формируется из элементов историко-культурного наследия и исторических путей сообщения. Для формирования историко-культурного каркаса Грязовецкого района необходимо продолжить выявление и постановку на учет в органах государственной охраны памятников истории и культуры исторических поселений и других элементов историко-культурного каркаса территории.

Главными природными осями территории Грязовецкого района являются реки Нурма, Комёла, Обнора, Лежа, Монза. Они стали основными осями расселения, что подтверждается найденными в значительном количестве артефактами различных исторических эпох (с IV тысячелетия до н.э). Перечень основных осей дополняют волоки (переволоки), водно-волоковые пути из бассейна Волги в бассейн Сухоны (из бассейнов южных морей в бассейны северных), исторические дороги – Московский почтовый тракт, и торговые дороги, проходившие через Грязовец.

Ряд сел и деревень района сохранили традиционную сельскую среду проживания. На статус «историческое поселение» могут претендовать населенные пункты: Юношеское, Покровское, Раменье, Корнильево, Бушуиха. В настоящее время именно сеть старинных сел, деревень, погостов составляет основу историко-культурного каркаса данной территории.

На территории района насчитывается 43 объекта культурного наследия (памятника истории и культуры), включенных в официальный перечень объектов культурного наследия. Имеется множество объектов, обладающих признаками наследия, однако для них не установлены предмет и категория охраны. В 1987-1991 гг. выявлены 11 памятников археологии (курган, стоянки, поселения, могильники). Малочисленность известных объектов, возможно, объясняется тем, что территория района недостаточно исследована на предмет археологического наследия, тем важнее становится вопрос выявления и сохранения уцелевших археологических памятников. Признаками объектов культурного наследия обладают также многие объекты религиозного назначения как действующие, так и недействующие.

## 4.8. Историко-культурное наследие

В составе культурного наследия района, наряду с памятниками истории и культуры, важнейшее место принадлежит исторически сложившейся системе расселения - старинным сельским поселениям, их природно-ландшафтному окружению, историческим путям сообщения как функционально-пространственной среде, в которой осуществляется современная духовная, социально-культурная и хозяйственная деятельность.

На основании анализа особенностей исторического развития и формирования объектов культурного наследия Грязовецкого района даны предложения по составу основных мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование охраны культурного наследия и более полное раскрытие историко-культурного потенциала территории.

Памятники истории и культуры

В настоящее время в Список объектов культурного наследия Грязовецкого района, состоящих на государственной охране, входят 43 объекта, в том числе: 2 памятника истории и культуры федерального значения. При этом в городе Грязовце находятся 39 объектов (1 федерального и 38 местного значения),  на территории сельских поселений -  4 объекта (1 федерального и 3 местного значения).

К объектам федерального значения относятся:

- - усадьба Брянчаниновых в с. Покровское 1812 г. (рис. 4.8.1);

- - дом купца, XIX в.,  в г. Грязовце, ул. К. Маркса, 67.

Из 41 памятника местного значения, представляющих особенности церковно-монастырской, дворянской и купеческой культурной среды, бытовавшей в прошлом на территории края, в Грязовце находятся 38 объектов, в сельской местности - 3 объекта, в числе которых ансамбль Павло-Обнорского монастыря в с. Юношеское (рис. 4.8.2), ансамбль Корнилиево-Комельского монастыря в местечке Корнильево (рис. 4.8.3), церковь Богоявления в с. Раменье (рис. 4.8.4).

Список объектов культурного наследия Грязовецкого района, состоящих на государственной охране, а также выявленных представлен в табл. 4.8.1 в Приложении.

Границы зон охраны Усадьбы Брянчаниновых в с. Покровское утверждены Постановлением Правительства Вологодской области от 04.12.2006 г. № 1223. Установлена территория памятника площадью 27 га. В границы территории памятника вошли Старый парк, Кошина гора, Синяковский лес, земли на которых расположены главный дом усадьбы, церковь Покрова, кладбище, хозяйственные постройки, утраченная приходская школа, ручей Талица, где была система прудов и сохранившийся пруд.

В состав зон охраны входят охранная зона (3,4 га), зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (19 га), зона охраняемого ландшафта (733 га). «Старый парк» охраняется еще и как памятник природы, в качестве особо охраняемой природной территории.

Проект зон охраны памятников истории и культуры города Грязовца (рис. 4.8.5) разработан и находится в стадии согласования. Охранные зоны и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности охватывают историческую территорию города в границах регулярного плана 1781 года.

Исторические пути сообщения

- Московский почтовый тракт от Москвы к Вологде через Грязовецкий  уезд.

- Пошехонская торговая дорога (тракт) из г. Вологды в г. Пошехонье (Ярославская губерния) примерно в соответствии с современной дорогой.

- Шуйская проселочная дорога от Московского тракта (2-й стан Грязовецкого уезда) на с. Шуйское (совр. Междуреченский район).

- Солигаличская проселочная дорога от Московского тракта на Солигалич (Костромская губерния) через Николаевский-Комянский пог. (на р. Комье), д. Константиново, с. Никольское, Васильевский–Заволочский погост.

- Галичская проселочная дорога от Московского тракта из Грязовца на г. Галич (Костромская губерния) через пог. Раково, дд. Боброво,  Анохино, Раменье, Богородский-Сидоровский при р. Леже (ныне пгт. Вохтога).

В Схеме выделяются зоны вдоль всех исторических трасс для дальнейшей организации коридоров зрительного восприятия исторических культурно-ландшафтных панорам вдоль основных трасс туристских маршрутов (рис. 4.8.6).

Целый рад памятников церковного зодчества не состоит в данное время под охраной государства, но они представляют большую культурную и историческую ценность и обладают признаками объектов культурного наследия. Перечень объектов, подлежащих первоочередной постановке на учет уполномоченными органами в качестве памятников истории и культуры представлен в табл. 4.8.2.

Таблица 4.8.2.

Объекты, предлагаемые на постановку в качестве

объектов историко-культурного наследия в первоочередном порядке.

| Наименование объекта | Место расположения |
| --- | --- |
| Спасо-Нуромская церковь | д. Спас-Нурма |
| Ризоположенский Арсениево-Комельский мужской монастырь, в т.ч.: Церковь каменная во имя Положения Ризы Богоматери; Колокольня; каменный двухэтажный настоятельский и братский корпус, 1856 г.; деревянный одноэтажный дом, 1862 г.; небольшая каменная келья; ограда вокруг монастыря. | п. Бушуиха |
| Стефанов на озере Комельском Николаевский монастырь (с 1860 года Николаевская Озерская женская пустынь) | 20 км от Грязовца, на берегу Никольского оз., при истоке р. Комелы |
| Иоанно-Богословская церковь на бывшем Новом Погосте | уроч. Новый Погост (д. Бурково) |
| Храмовый комплекс церквей Космы и Дамиана что на Леждоме |  |
| Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Масальском | 6 км к юго-западу от ж/д ст. Бакланка |
| Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Студенце | д. Студенец |
| Успено-Чернецкая церковь (Церковь Успения Божией Матери) | с. Чернецкое (с. Скородумка) |

Старинные сельские поселения

Ряд сел и деревень района сохранили традиционную сельскую среду проживания, в нескольких населенных пунктах имеются ценные объекты культурного наследия – ансамбли монастырей, усадьбы. С этой точки зрения целый ряд населенных пунктов района можно рассматривать для включения в перечень исторических поселений местного значения, но в наиболее крупных из них историческая среда в значительной мере утрачена, как и доминанты храмов, и искажена типовой секционной застройкой. На данном этапе этого статуса заслуживают села Юношеское, Покровское, Раменье, Бушуиха и местечко Корнильево.

Таблица 4.8.3.

Перечень предлагаемых исторических поселений Грязовецкого района

| Населенный пункт | Место расположения | Год основания, упоминания | Современная численность населения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Юношеское | Ростиловское сельское поселение | 1414 г. (основание монастыря) | 15 | действующий монастырь |
| Покровское | Юровское сельское поселение | XVII-XVIII вв. | 42 | старинная усадьба – памятник федерального значения |
| Раменье | Сидоровское сельское поселение | XV-XVI вв. | 10 |  |
| Корнильево | Ростиловское сельское поселение | 1501 г. (основание монастыря) | 70 | недействующий монастырь |
| Бушуиха | Комьянское сельское поселение | 1539 г. (основание монастыря) | 450 | недействующий монастырь |

Ремесла и промыслы

На территории района издавна были развиты лесные и рыбные промыслы. Народные ремесла края в основном были связанны с обработкой дерева - различного вида резьба, плетение из лыка, бересты, лозы, изготовление валенок, хозяйственной утвари и др. Имели развитие ручная вышивка, гончарный промысел, роспись по дереву и ткани, живопись и многое другое, кожевенное дело. Произведенные товары продавались на ярмарках, которые проходили по несколько раз в год.

Традиционными женскими ремеслами были льняное ткачество, кружевоплетение, вышивка.

В целом государственная политика по сохранению и популяризации традиционной народной культуры определена соответствующим законом Вологодской области.

Народные художественные и утилитарные промыслы и  ремесла – важный пласт культурного наследия Грязовецкого района, который необходимо изучать, восстанавливать и использовать в целях развития туризма, культуры и как вид трудовой занятости, дающий дополнительные доходы малообеспеченным группам населения малых городов и сельских районов.

Анализ существующего состояния культурного наследия Грязовецкого района позволяет обозначить следующие основные проблемы памятникоохранной деятельности на территории Грязовецкого района и в дальнешем обозначить основные меропрития по сохранению и рациональному использованию объектов культурного наследия. К основным проблемам следует отнести следующие.

- Культурное наследие сельских территорий района представлено недостаточно, отсутствует представительность объектов культурного наследия различного типа, характеризующая разнообразие культурных особенностей района.

- Слабо представлены памятники истории, отсутствуют памятники археологии (поставленные на учет), памятники монументального искусства.

- Необходимо дальнейшее обследовании и изучение с целью выявления памятников и ценных культурных ландшафтов на территории вдоль рек Нурмы (в зоне Павло-Обнорского монастыря – д. Спас-Нурма), Обноры, Комёлы, у Никольского озера, а также на территории поселений вдоль старой трассы Московского почтового тракта, дорог на Пошехонье и Шуйское.

- Не уделено внимания сохранению памятников народного деревянного зодчества - сельской жилой и хозяйственной застройки, серьезной проблемой является физическое сохранение потенциальных памятников деревянного зодчества.

- Памятники истории и культуры не обеспечены документацией, необходимой для включения в единый государственный реестр: по многим из них не определены предметы охраны, не установлены территории памятников, границы зон охраны (утвержденные зоны охраны имеются только по усадьбе Брянчаниновых в с. Покровское).

- В списки памятников не входят многие сохранившиеся постройки издавна известных монастырей, храмов и храмовых комплексов (Спасонуромский храм, сохранившиеся остатки Арсениево-Комельского монастыря, Николаевской Озерской пустыни и др.) как исторических доминант окружающего пространства и всего культурного ландшафта Грязовецкого края.

- Не решена проблема постановки на охрану объектов археологического наследия, которые выявлены и изучены за прошедшие годы.

- Историческая планировка города Грязовца и старинных сельских поселений в сочетании с историческим ландшафтом, ансамбли застройки улиц и кварталов не состоят на охране в качестве целостных градостроительных объектов.

- В числе объектов культурного наследия района пока не использованы такие, предусмотренные действующим законодательством, виды объектов, как «достопримечательные места», «историко-культурные заповедники», которые зачастую наиболее подходят для комплексного сохранения наследия на сельских территориях, имеются лишь незначительные по площади историко-культурные местности местного значения (категория ООПТ).

Несмотря на имеющиеся проблемы, территория района располагает большим и разнообразным историко-культурным потенциалом, который необходимо сохранять и использовать рационально в целях развития культуры, рекреационной и иной видов деятельности.

Мероприятия по охране культурного наследия

В результате анализа культурного наследия Грязовецкого района, исходя из целей, задач и методических обоснований по его сохранению и использованию определен перечень основных мероприятий, предлагаемых в рамках проекта Схемы территориального планирования района, рассчитанный на совместную деятельность районных и областных органов власти в рамках их компетенции.

Правовой базой для предложений по мероприятиям являются следующие документы: Градостроительный кодекс РФ (№ 191-ФЗ, 2004 г.), Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ, 2002 г. с учетом Закона № 258-ФЗ 2006 г.), Закон Вологодской области «Об объектах культурного наследия» (2004 г.), Положение о составе схем территориального планирования Российской Федерации (№ 680-ПП от 2006 г.).

Мероприятия на первую очередь

По углублению и расширению исследований

- Пополнение списка объектов культурного наследия Грязовецкого района в соответствии со спецификой исторических событий, происходивших на территории района.

- Составление списков объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия, перевод их на основе экспертизы во вновь выявленные объекты и утверждение в качестве памятников истории и культуры.

- Исследование старинных сельских поселений района в целях обоснования предоставления им статуса исторических поселений.

- Подготовка Положения о порядке разработки и утверждения списка и статуса исторических сел и деревень Грязовецкого района. Обеспечение их развития на основе разработки (корректировки) соответствующей градостроительной документации (генеральные планы, проекты планировки и застройки).

- Составления списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

По совершенствованию учета и охранного зонирования

- Продолжение работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия Грязовецкого района, как условия их включения в Единый государственный реестр, распространение на их территорию режима использования земель историко-культурного назначения.

- Приведение на территории района учета выявленных памятников археологии на уровне, соответствующем их правовому статусу объектов культурного наследия федерального значения.

По сохранению и развитию частей района и местностей с особым характером и условиями использования наследия

- Выделение зон, имеющих особые условия использования территорий из-за повышенной ценности и концентрации в их границах объектов культурного наследия, с их возможной фиксацией, охраной и использованием, как достопримечательных мест:

1. Покровская историко-культурная зона;

2. Нуромская историко-культурная зона;

3. Никольская историко-культурная зона;

4. Раменская историко-культурная зона;

5. зоны панорамных коридоров.

- Проработка вопроса о придании Нуромской зоне статуса историко-культурного заповедника, подготовка и принятие решения.

- Разработка и реализация районной программы комплексного развития, сохранения наследия, совершенствования экологического состояния и рекреационно-туристского использования местностей, имеющих наиболее ценное культурное наследие.

По использованию историко-культурного наследия

- Разработка концепции социально-экономического развития старинных сельских поселений и исторических поселений района, с учетом максимального сохранения и использования их культурного наследия.

Мероприятия на период 2016-2030 гг.

По углублению и расширению исследований

- Проведение исследования и составление карты уникальных территорий – культурных ландшафтов Грязовецкого района.

По совершенствованию учета и охранного зонирования

- Разработка для всех исторических поселений района историко-культурных опорных планов и проектов зон охраны объектов культурного наследия.

По использованию историко-культурного наследия

- Разработка комплексных схем сохранения наследия, охраны природы, развития туризма отдельных частей района, в увязке с программой социально-экономического развития района.

## 4.9. Социально-демографичесческое развитие

### 4.9.1. Демографический потенциал, прогноз, трудовые ресурсы и занятость

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его половозрастная и трудовая структура, степень его экономической активности. Грязовецкий район располагается в непосредственной близости от областного центра, в одной из наиболее освоенных частей Вологодской области.

Существующая демографическая ситуация

На 2008 г. численность населения района составила 38,9 тыс. человек, доля горожан – 57 % (в среднем по области – 68 %). Средняя плотность населения района – 7,8 чел./км2, что несколько ниже чем в среднем по области, в т.ч. плотность сельского населения – 3,3 чел./км2 (по области – 2,6 чел./км2).

Динамика численности населения

Для населения района (как и по России в целом) характерна депопуляция, ее скорость в среднем составляет 1,5 % в год, т.е. темпы убыли в сравнении со средними по области (0,7 %) являются ускоренными. Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также миграционное движение населения (рис. 4.9.1, табл. 4.9.1).

Таблица 4.9.1.

Основные показатели динамики населения за 2000-2008 гг. (на начало года)

| Показатель | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года, тыс. чел. | 43,5 | 42,9 | 42,1 | 40,8 | 40,2 | 39,5 | 39,1 |
| Коэффициент рождаемости, промилле | 9,1 | 10,0 | 11,3 | 10,9 | 10,8 | 11,3 | 13,1 |
| Коэффициент смертности, промилле | 18,6 | 20,0 | 23,5 | 20,7 | 21,8 | 18,5 | 16,0 |
| Коэффициент естественной убыли, промилле | -9,5 | -10,1 | -12,1 | -9,7 | -10,9 | -7,2 | -2,9 |
| Миграционная убыль, чел. | -203 | -292 | -136 | -234 | -222 | -150 | -100 |
| Прибыло, чел. | 204 | 98 | 342 | 291 | 239 | 349 | 445 |
| Выбыло, чел. | 407 | 390 | 478 | 525 | 461 | 499 | 545 |

Показатели естественной убыли населения начали сокращаться только после 2005 г. Данная тенденция обусловлена, прежде всего, снижением смертности и некоторым ростом рождаемости. В последние годы уровень рождаемости немного выше среднего по области, но уровень смертности, несмотря на положительные тенденции последних лет, все еще превышает среднеобластное значение. Сокращение населения в равной степени обусловлено также устойчивым миграционным оттоком, относительная величина которого по меркам Вологодской области значительна. В 2007 г. миграционный отток был сопоставим с естественной убылью насеелния района.

Одним из способов решения проблемы депопуляции является снижение миграционного оттока и принятие мер для привлечения населения. Следует отметить не только мгновенный, но и отложенный эффект миграции. Поскольку миграционная активность в большей степени свойственна трудоспособному населению, в перспективе можно ожидать увеличения в принимающем районе численности и доли детского населения. Однако, наиболее надежным способом борьбы с депопуляцией является дальнейшее снижение уровня смертности.

Возрастно-половая структура

Как видно из табл. 4.9.2, возрастная структура населения района в целом не очень благоприятна для воспроизводства населения и экономического развития района. Относительно благоприятной тенденцией является рост удельного веса трудоспособного населения, при этом отмечается снижение показателя демографической нагрузки. В сравнении с областью район отличается повышенной долей населения в возрасте моложе трудоспособного. Для сравнения по Вологодской области в 2007 г. доля трудоспособного населения составила 63,1 %, моложе трудоспособного возраста - 15,8 %, старше – 21,1 %. Демографическая нагрузка в районе составляла 633 чел. в нетрудоспособных возрастах на 1000 человек в трудоспособном возрасте, а в области – только 585 чел. на тысячу трудоспособных.

Таблица 4.9.2.

Половозрастная структура населения Грязовецкого района

| Возраст | Перепись 1989 г. | Перепись 2002 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | человек | % | человек | % | человек | % |
| Моложе трудоспособного | 9387 | 21 | 8111 | 19 | 6664 | 17 |
| Трудоспособного | 25302 | 58 | 25520 | 61 | 23755 | 61 |
| Старше трудоспособного | 9142 | 21 | 8506 | 20 | 8462 | 22 |
| Всего | 43831 | 100 | 42137 | 100 | 38881 | 100 |
| Показатель демографической нагрузки, чел. на 1000 лиц, в трудоспособном возрасте | 732 | 651 | 637 |

Однако, снижение доли населения в возрасте моложе трудоспособного свидетельствует о недолговечности роста доли трудоспособных возрастов в общей численности населения. Она будет снижаться в ближайшие годы с выходом на пенсию многочисленных возрастных групп и вступлением в трудоспособный возраст малочисленных поколений.

Половая структура населения района характеризуется преобладанием женщин. Это напрямую связано с увеличением доли населения в возрасте старше трудоспособного: в старших возрастах в структуре населения доминируют женщины, средняя продолжительность  жизни которых выше, чем у мужчин (табл. 4.9.3). По состоянию на начало 2007 г. на 1000 мужчин в районе приходится 1132 женщин, в целом по Вологодской области дисбаланс более ощутимый – 1180 женщин на 1000 мужчин.

Таблица 4.9.3.

Возрастная структура населения района на начало 2007 г.

| Возрастные группы | Числен-ность населе-ния, чел. | Доля от всего населе-ния района, % | Доля женщин, % | Возрастные группы | Числен-ность населе-ния, чел. | Доля от всего населе-ния района, % | Доля женщин, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-4 | 2055 | 5,3 | 51,0 | 40-44 | 2844 | 7,3 | 50,5 |
| 5-9 | 1911 | 4,9 | 48,1 | 45-49 | 3510 | 9,0 | 50,2 |
| 10-14 | 2190 | 5,6 | 48,1 | 50-54 | 3134 | 8,0 | 52,2 |
| 15-19 | 3344 | 8,6 | 49,3 | 55-59 | 2492 | 6,4 | 52,2 |
| 20-24 | 2869 | 7,3 | 46,6 | 60-64 | 1058 | 2,7 | 57,3 |
| 25-29 | 2602 | 6,7 | 48,7 | 65-69 | 1957 | 5,0 | 61,5 |
| 30-34 | 2605 | 6,7 | 50,9 | 70 лет и старше | 4119 | 10,5 | 73,7 |
| 35-39 | 2404 | 6,1 | 49,1 | ИТОГО | 39094 | 100 | 53,1 |

Выводы

Несмотря близость к областному центру численность населения района сокращается из-за превышения смертности над рождаемостью, а также по причине миграционного оттока. Имеются предпосылки для дальнейшей депопуляции и старения населения.

Наряду с мероприятиями по снижению смертности и повышению рождаемости необходимы меры, способствующие закреплению в районе молодежи и росту его привлекательности в целях привлечения трудоспособного населения из других районов и регионов.

Прогноз численности и структуры населения

Традиционно демографический прогноз численности населения осуществляется на основе учета таких факторов как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тенденции изменения этих параметров.

В районе наблюдается сокращение численности населения, обусловленное превышением смертности над рождаемостью, которое не компенсируется миграционным приростом. Однако, с учетом тенденций последних лет, можно ожидать дальнейшего сокращения разрыва между рождаемостью и смертностью с перспективой последующего выхода на нулевую убыль и реальный естественный прирост населения.

Проводимая в настоящее время на федеральном уровне демографическая политика и соответствующие меры, предпринимаемые по преодолению демографической проблемы на региональном уровне, должны оказать существенное положительное воздействие на демографическую ситуацию в целом по области и на положение дел в Грязовецком районе в частности.

В соответствии с прогнозом, принятым в качестве основного в Схеме территориального планирования Вологодской области, смена естестественной убыли приростом населения в Грязовецком районе возможна уже в 2019 г. Численность населения Грязовецкого района определена в Схеме территориального планирования Вологодской области на 2017 г. в 35,1 тыс. чел., на 2027 г. – 35,3 тыс. чел.

Прогноз численности населения Грязовецкого района в целом ориентируется на основной вариант областнй Схемы, но разрабатывается в соответствии с техническим заданием на 2015 г. и 2030 г. (расчетный срок). На 2030 г. численность населения района принимается в размере  35,3 тыс. чел., на первую очередь – 35,5 тыс. чел. В сравнении с 2008 г. на расчетный срок численность населения уменьшится незначительно – только на 8 %.

Таблица 4.9.4.

Прогноз численности и структуры постоянного населения

Грязовецкого района по поселениям

| Территория | 2008 г., факт, человек | 2015 г., прогноз, человек | в т.ч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Моложе трудо- способного | Трудо- способ- ного | Старше трудо- способного |
| Грязовецское ГП | 15752 | 13339 | 2732 | 7784 | 2823 |
| Вохтожское ГП | 8410 | 7121 | 1458 | 4156 | 1507 |
| Каменское СП | 691 | 410 | 70 | 210 | 130 |
| Комьянское СП | 2206 | 2360 | 450 | 1220 | 690 |
| Перцевское СП | 2785 | 3310 | 640 | 1710 | 960 |
| Перцевское СП | 1741 | 2070 | 400 | 1070 | 600 |
| Фроловское СП | 1044 | 1240 | 240 | 640 | 360 |
| Ростиловское СП | 3067 | 3280 | 620 | 1700 | 960 |
| Плосковское СП | 1191 | 1270 | 240 | 660 | 370 |
| Ростиловское СП | 1876 | 2010 | 380 | 1040 | 590 |
| Сидоровское СП | 2337 | 2220 | 420 | 1150 | 650 |
| Сидоровское СП | 897 | 850 | 160 | 440 | 250 |
| Лежское СП | 1440 | 1370 | 260 | 710 | 400 |
| Юровское СП | 3183 | 3420 | 650 | 1770 | 1000 |
| ИТОГО | 38431 | 35460 | 7040 | 19700 | 8720 |
| Возрастная структура, % | 100 | 100 | 19,9 | 55,6 | 24,6 |

(продолжение табл. 4.9.4.)

| Территория | 2030 г., прогноз, человек | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Моложе трудоспособного | Трудо- способного | Старше трудоспособного |
| Грязовецское ГП | 13273 | 3175 | 7106 | 2992 |
| Вохтожское ГП | 7087 | 1695 | 3794 | 1598 |
| Каменское СП | 420 | 90 | 190 | 140 |
| Комьянское СП | 2360 | 530 | 1110 | 720 |
| Перцевское СП | 3310 | 750 | 1550 | 1010 |
| Перцевское СП | 2070 | 470 | 970 | 630 |
| Фроловское СП | 1240 | 280 | 580 | 380 |
| Ростиловское СП | 3280 | 740 | 1540 | 1000 |
| Плосковское СП | 1280 | 290 | 600 | 390 |
| Ростиловское СП | 2000 | 450 | 940 | 610 |
| Сидоровское СП | 2210 | 490 | 1040 | 680 |
| Сидоровское СП | 850 | 190 | 400 | 260 |
| Лежское СП | 1360 | 300 | 640 | 420 |
| Юровское СП | 3400 | 760 | 1600 | 1040 |
| ИТОГО | 35340 | 8230 | 17930 | 9180 |
| Возрастная структура, % | 100 | 23,3 | 50,7 | 26,0 |

Представленный в табл. 4.9.4. прогноз возрастной структуры населения также в целом соответствует прогнозу, принятому в областной Схеме. Он исходит из соображений необходимости максимального учета потребностей подрастающего поколения в важнейших социально значимых услугах детских дошкольных и общеобразовательных учреждений. Опасность недооценки численности лиц старше трудоспособного возраста существенно меньше: большинство социально значимых учреждений для этих возрастных групп находятся не на муниципальном уровне, а имеют региональное значение и подчиняются Вологодской области.

Доля лиц старше трудоспособного возраста на проектные периоды вырастет до 25 и 26 % соответственно, что совпадает с общей для страны в целом тенденцией.

Трудовые ресурсы

Ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте.

На начало 2007 г. в трудоспособном возрасте находилось 23,9 тыс. жителей Грязовецкого района (61 % от всего населения). Численность занятых в экономике района на начало 2009 г. составила 11071 чел., что на 12,6 % ниже уровня 2008 г., это примерно половина от численности населения трудоспособного возраста. Разницу между численностью лиц в трудоспособном возрасте и численностью занятых составляют занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве (без производства товарной продукции), зарегистрированные и незарегистрированные безработные, учащаяся молодежь и инвалиды трудоспособного возраста, небольшие контингенты других категорий.

По сравнению с 2007 г. в 2009 г. увеличилась численность безработных граждан - с 578 до 875 человек. Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения составила 4,2 % (в 2008 г. – 2,6 %). Заявленная организациями потребность в работниках на 1.02.2009 г. составляла только 35 человек.

Средняя численность занятых в экономике (кроме малых предприятий) за 1.01.2009 г. составила 11071 чел., что на 12,6 % ниже уровня прошлого года. Структура занятости по видам экономической деятельности в 2007 г. представлена ниже в разделе 4.10.1 на рис. 4.10.2.

К настоящему времени в связи с закрытием ряда производств (Закрыты ООО «Монзалесстрой», ООО «Монза-плюс», ООО «Монзенский ДСК», ООО «Радиал») структура занятости несколько изменилась: удельный вес обрабатывающих производств снизился до 10,5 %, доля сельского хозяйства составляет 17,1 %, торговли и предоставления услуг – 3,8 %.

Перспективы развития

Прогнозируется сокращение численности населения в трудоспособном возрасте до 19,7 тыс. чел. в 2015 г. и 17,9 тыс. чел. в 2030 г. Это связано как с общим сокращением численности населения, так и с тенденцией вступления в пенсионный возраст многочисленных возрастных групп населения и их неполным замещением малочисленными группами молодежи. Тем не менее, с учетом далеко неполного использования трудовых ресурсов, район должен стремиться к максимально возможному росту числа привлекательных мест приложения труда, что будет способствовать сокращению оттока трудоспособного населения и закреплению в районе молодежи. В связи с увеличением мест приложения труда увеличится занятость, большее число трудоспособного населения сможет получить работу вблизи от мест проживания.

В перспективе до 2015 г. доля занятых в промышленности может увеличиться в связи с реализацией проекта по формированию индустриального парка регионального значения на территории Перцевского поселения, а также развитием малого и среднего бизнеса. Перспективы появления новых рабочих мест связываются с дальнейшим развитием переработки сельскохозяйственной продукции, пищевой промышленности, а также развитием лесопереработки, производства и добычи общераспространенных полезных ископаемых и развитием стройиндустрии.

Большее развитие на территории района может получить туристско-рекреационная деятельность. Реализация проекта «Молочная слобода» и формирование туристско-рекреационных зон связаны с созданием соответствующей инфраструктуры отдыха и туризма (гостиница, оздоровительный комплекс и т.д.), развитием сферы услуг и розничной торговли.

### 4.9.2. Социальная инфраструктура

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения района комплексами социально-гарантированных объектов образования, воспитания, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы.

В соответствии с материалами Схемы территориального планирования Вологодской области Грязовецкий район входит в состав Вологодской системы расселения. Центром системы расселения является областной центр г. Вологда. На межрайонном уровне Вологда концентрирует функции обеспечения населения системы услугами общерегиональных объектов и учреждений социальной инфраструктуры эпизодического пользования, а Грязовец должен иметь, прежде всего, полноценную социальную инфраструктуру периодического и повседневного пользования.

Пунктом концентрации при размещении учреждений социальной инфраструктуры, оказывающих услуги межпоселенного уровня, является районный центр г. Грязовец, выполняющий функции общерайонного центра социального и культурно-бытового обслуживания населения. Как видно из рис. 4.11.1, (см. раздел 4.11) изохрона 1,5-часовой транспортной доступности с использованием автотранспорта от районного центра не охватывает восточную часть района. В связи с этим возникает необходимость в выделении дополнительного подцентра обслуживания, а именно р.п. Вохтога. Учреждения, расположенные в данном подцентре могли бы оказывать более широкий перечень услуг, чем аналогичные учреждения, расположенные в населенных пунктах соседних поселений. Это позволит при небольших относительных затратах приблизить ряд услуг к населению.

Вне зоны влияния выделенных центра и подцентра социального обслуживания оказывается только Каменское сельское поселение, в результате чего в п. Вострогский необходимо сохранить и поддерживать минимальный перечень социально-гарантированных объектов и услуг.

Анализ существующего положения выполнен в соответствии с административным делением, действовавшем в 2008 г., на момент сбора исходной информации и проведения аналитического этапа (2008 г.). Материалы по Обоснованию и Положения о территориальном планировании приведены в соответствие с принятым в 2009 г. Постановлением Законодательного Собрания Вологодской области от 31 марта 2009 г. № 245 «О преобразовании некоторых муниципальных образований Грязовецкого муниципального района Вологодской области.

Перечень объектов социальной инфраструктуры, развитие которых относится к полномочиям местного значения муниципального района определяется Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (гл.3 ст.15) и Уставом Грязовецкого муниципального района Вологодской области (гл. II, ст.8).

В Схеме территориального планирования района произведена комплексная оценка и определены перспективы развития социальной инфраструктуры по видам объектов, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;

- «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. N 1063-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001 N 942-р);

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Образование

Существующее положение

Дошкольное образование

По состоянию на начало 2008 г. в Грязовецком районе насчитывалось 24 учреждения дошкольного образования и 2 начальные школы-детский сад (рис. 4.9.2, табл. 4.9.5).

В сентябре 2008 г. МОУ «Панфиловская начальная школа-детский сад» реорганизована в МДОУ «Детский сад № 58». Кроме того, на 01.09.2009 г. проведена реорганизация в форме слияния МОУ «Жерноковская основная общеобразовательная школа» и МДОУ «Детский сад №40» в Жерноковскую начальную школу-детский сад, Вараксинская основная школа реорганизована в Вараксинскую начальную школу-детский сад (см. также табл. 4.9.8), закрыта Сеньговская начальная школа-детский сад.

Таким образом, на конец 2009 г. имелось 24 дошкольных общеобразовательных учреждения и 2 начальные школы-детский сад: В районном центре (г. Грязовец) сконцентрировано 8 детских садов, в р.п. Вохтога – 4 детских сада. Дошкольные учреждения района посещало 1917 детей, что составляло 79,9 % от общего числа детей в районе в возрасте от года до 6 лет включительно.

Таблица 4.9.5.

Перечень дошкольных образовательных учреждений района,

на начало 2008 г.

| № | Наименование | Адрес | Вместимость | Доля % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |
|  | Вохтожское г/п |  | 700 | 509 | 72,7 |
| 1 | МДОУ "Детский сад № 17" | р.п. Вохтога | 225 | 145 | 64,4 |
| 2 | МДОУ "Детский сад № 18" | р.п. Вохтога | 200 | 170 | 85 |
| 3 | МДОУ "Детский сад №19" | р.п. Вохтога | 75 | 60 | 80 |
| 4 | МДОУ "Детский сад № 20" | р.п. Вохтога | 200 | 134 | 67 |
|  | Грязовецкое г/п |  | 865 | 974 | 112,6 |
| 5 | МДОУ "Центр развития ребенка – детский сад № 1" | г. Грязовец | 95 | 110 | 115,8 |
| 6 | МДОУ "Детский сад №4" | г. Грязовец | 95 | 110 | 115,8 |
| 7 | МДОУ "Детский сад № 5" | г. Грязовец | 55 | 72 | 130,9 |
| 8 | МДОУ "Детский сад № 9" | г. Грязовец | 90 | 111 | 123,3 |
| 9 | МДОУ "Детский сад № 10" | г. Грязовец | 75 | 73 | 97,3 |
| 10 | МДОУ "Детский сад № 16" | г. Грязовец | 130 | 152 | 116,9 |
| 11 | МДОУ "Детский сад № 14" | г. Грязовец | 110 | 130 | 118,2 |
| 12 | МДОУ "Детский сад № 57" | г. Грязовец | 215 | 226 | 105,1 |
|  | Каменское с/п |  | - | - | - |
|  | Комьянское с/п |  | 60 | 68 | 113,3 |
| 13 | МДОУ "Детский сад № 37" | д. Хорошово | 50 | 51 | 102 |
| 14 | МДОУ "Детский сад № 42" | д. Бушуиха | 10 | 17 | 170 |
|  | Лежское с/п |  | 67 | 45 | 67,2 |
| 15 | МДОУ "Детский сад № 38" | д. Анохино | 20 | 20 | 100 |
| 16 | МДОУ "Детский сад № 51" | д. Спасское | 35 | 19 | 54,3 |
| 17 | МОУ «Сеньговская начальная школа-детский сад» * | с. Сеньга | 12**** | 6 | 50,0 |
|  | Плосковское с/п |  | - | - | - |
|  | Ростиловское с/п |  | 55 | 43 | 78,2 |
| 18 | МДОУ "Детский сад №26" | д. Сидоровское | 15 | 7 | 46,7 |
| 19 | МДОУ "Детский сад № 25" | д. Ростилово | 40 | 36 | 90 |
|  | Сидоровское с/п |  | - | - | - |
|  | Фроловское с/п |  | 10 | 9 | 90,0 |
| 20 | МДОУ "Детский сад № 40"*** | д. Жерноково | 10 | 9 | 90,0 |
|  | Перцевское с/п |  | 69 | 73 | 105,8 |
| 21 | МДОУ "Детский сад № 15" | д. Слобода | 55 | 62 | 112,7 |
| 22 | МДОУ "Детский сад №28" | д. Палкино | 14 | 11 | 78,6 |
|  | Юровское с/п |  | 165 | 108 | 65,5 |
| 23 | МДОУ "Детский сад №33" | д. Юрово | 90 | 43 | 47,8 |
| 24 | МДОУ "Детский сад № 35" | д. Степурино | 35 | 12 | 34,3 |
| 25 | МОУ «Панфиловская начальная школа-детский сад** | д. Панфилово | 15**** | 25**** | 166,7 |
| 26 | МДОУ "Детский сад № 41" | д. Скородумка | 25 | 28 | 112,0 |

* 	Закрыта в 2009 г.

** 	Реорганизована в МДОУ «Детский сад № 58»

*** 	Реорганизован в форме слияния с МОУ «Жерноковская ООШ» в Жерноковскую начальную школу-детский сад

**** 	Места и дети поделены поровну между дошкольными и общеобразовательными учреждениями (состояние на 2008 г.).

По состоянию на начало 2008 г. в целом по району на каждые 100 мест приходился 91 посещающий их ребенок, в том числе в городской местности 95 детей, в сельской – 79 детей. Дефицит мест наблюдался  в 12 детских садах района. В остальных учреждениях численность дошкольников была меньше, чем проектная вместимость.

В районном центре г. Грязовце 7 из 8 имеющихся детских садов были переполнены, а в оставшемся свободных мест практически не было. В сельской местности детские сады переполнены только в двух поселениях. В Каменском, Плосковском и Сидоровском сельских поселениях учреждения дошкольного образования представлены дошкольными группами при школах (табл. 4.9.6).

Таблица 4.9.6.

Перечень дошкольных групп, расположенных в школах:

| № | Наименование | Вместимость | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт |  |
|  | Вожтожское г/п |  |  |  |
| 1 | Орловская основная общеобразовательная школа | 10 | 9 | 90 |
|  | Каменское с/п |  |  |  |
| 2 | Каменская основная общеобразовательная школа | 20 | 18 | 90 |
|  | Плосковское с/п |  |  |  |
| 3 | Плосковская средняя общеобразовательная школа (реорганизована в основную школу) | 20 | 17 | 85 |
| 4 | Вараксинская основная общеобразовательная школа | 15 | 15 | 100 |
|  | Сидоровское с/п |  |  |  |
| 5 | Сидоровская средняя общеобразовательная школа | 10 | 15 | 150 |
|  | Фроловское с/п |  |  |  |
| 6 | Фроловская средняя общеобразовательная школа | 10 | 14 | 140 |

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях по СНиП 2.07.01-89* должна составлять 85 % детей от численности соответствующей возрастной группы. Имевшиеся в 2008 г. места в Сеньговской начальной школе-детском саде в табл. 4.9.7 из расчета исключены, места в Панфиловской начальной школе-детском саде записаны на дошкольные учреждения. Кроме того, в таблице в качестве мест для дошкольников учтена половина учебных мест в переведенных в начальные школы-детские сады Вараксинской и Жерноковской школах.

При наличии в 2008 г. в районе 2400 детей в возрасте от года до 6 лет включительно в целом по району необходимо было иметь 2046 мест в дошкольных учреждениях в соответствии с нормативом. До реорганизаций, проведенных в 2009 г., обеспеченность местами в детских садах по району была немного ниже нормативного значения. При этом в городской местности проектная мощность детских садов была и остается выше нормативного значения, в сельской – была существенно ниже нормативного уровня, теперь же равняется примерно 81 %. от норматива.

Наличие свободных мест в сельских учреждениях связано с более низким уровнем востребованности услуг дошкольных учреждений из-за особенностей сельского образа жизни и необходимость использования транспорта для доставки детей в эти учреждения и обратно домой. Городские учреждения оказываются перегруженными по той причине, что значительная часть родителей, имеющих работу в Грязовце и Вохтоге, стремится устроить своих детей в детский сад по месту своей работы.

По данным администрации муниципального района на расчетный срок не сохранится, по причине износа, здание детского сада № 19 в р.п. Вохтога, 16 детским садам района требуется капитальный ремонт.

Таблица 4.9.7.

Фактическая и нормативная обеспеченность населения образовательными услугами по СНиП 2.07.01-89*

| Территория | Детские дошкольные учреждения, мест | Общеобразовательные учреждения, мест |
| --- | --- | --- |
|  | по проекту | норма-тивная | % от норматива | по проекту | норма-тивная | % от норматива |
| Грязовецский район | 2229 | 2046 | 108,9 | 8314 | 5101 | 163,0 |
| Грязовецское г/п | 865 | 807 | 107,2 | 2152 | 1939 | 111,0 |
| Вохтожское г/п | 710 | 431 | 164,7 | 2096 | 1035 | 202,5 |
| Сельские поселения, в т.ч.: | 654 | 808 | 80,9 | 4066 | 2127 | 191,2 |
| Каменское | 20 | 39 | 51,3 | 80 | 103 | 77,7 |
| Комьянское | 60 | 125 | 48,0 | 420 | 328 | 128,0 |
| Лежское | 55 | 82 | 67,1 | 656 | 215 | 305,1 |
| Перцевское | 69 | 99 | 69,7 | 480 | 260 | 184,6 |
| Плосковское | 89 | 67 | 132,8 | 374 | 178 | 210,1 |
| Ростиловское | 55 | 106 | 51,9 | 464 | 280 | 165,7 |
| Сидоровское | 10 | 51 | 19,6 | 460 | 134 | 343,3 |
| Фроловское | 116 | 60 | 193,3 | 360 | 156 | 230,8 |
| Юровское | 180 | 180 | 100,0 | 772 | 474 | 162,9 |

Общее среднее образование

По состоянию на 2008 г. в Грязовецком районе расположено 23 общеобразовательных школы. В их числе 8 основных школ, 13 средних и 2 учреждения типа начальная школа-детский сад. В табл. 4.9.8 вместимость начальных школ-детских садов и число детей в них поделены между детскими садами и школами поровну.

В 2008 г. Панфловская начальная школа-детский сад реорганизована в детский сад. В 2009 г. была закрыта Сеньговская начальная школа-детский сад, Совхозная средняя школа была реорганизована в начальную школу. Жерноковская и Вараксинская основные школы реорганизованы в начальные школы-детские сады: МОУ «Жерноковская основная общеобразовательная школа» и МДОУ «Детский сад №40» в Жерноковскую начальную школу-детский сад, Вараксинская основная школа реорганизована в Вараксинскую начальную школу-детский сад. Плосковская средняя школа реорганизована в основную школу.

Среднее количество учеников, приходящееся на одну школу в районе (без учета школ-детских садов), в 2008 г. составило 198 человек, в городской местности – 456, в сельской – 82. Всего в школах района обучалось 4,0 тыс. детей. В городской местности обучается 68,4 % общего количества учащихся района.

Существующие школьные здания в большинстве своем рассчитаны на большее число учащихся, чем требуется по нормативу, поэтому школы района загружены на половину от их проектной мощности. Свободные места есть в школах всех поселений.

Общая численность детей школьного возраста (от 7 до 17 лет включительно) в 2008 г. составила 5343 человека. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* необходим 100 % охват детей неполным средним образованием (девятилетняя основная общеобразовательная школа) и 75% охват детей в старших классах. Такой норматив установлен в связи с тем, что учащиеся последних двух лет могут получить образование в дневных общеобразовательных школах, колледжах, а так же в учреждениях начального профессионального образования или доучиваться в вечерней школе. При наличии в школах района 8492 мест их общего дефицита не наблюдалось.

Таблица 4.9.8.

Перечень общеобразовательных школ района в 2008 г.

| № | Наименование | Адрес | Вместимость | Доля % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |
|  | Вохтожское г/п |  | 2096 | 923 | 44,1 |
| 1 | МОУ "Вохтожская школа №1" | р.п. Вохтога | 1176 | 423 | 36,0 |
| 2 | МОУ "Вохтожская школа №2" | р.п. Вохтога | 640 | 480 | 75,0 |
| 3 | МОУ "Орловская школа" | д. Становое | 280 | 20 | 7,1 |
|  | Грязовецкое г/п |  | 2152 | 1812 | 84,2 |
| 4 | МОУ "Средняя школа № 1" | г. Грязовец | 750 | 752 | 100,3 |
| 5 | МОУ "Средняя школа № 2" | г. Грязовец | 960 | 846 | 88,1 |
| 6 | МОУ "Средняя школа № 3" | г. Грязовец | 442 | 214 | 48,4 |
|  | Каменское с/п |  | 80 | 33 | 41,2 |
| 7 | МОУ "Каменская школа" | п. Вострогский | 80 | 33 | 41,2 |
|  | Комьянское с/п |  | 420 | 179 | 42,6 |
| 8 | МОУ "Комьянская школа" | д. Хорошево | 320 | 133 | 41,6 |
| 9 | МОУ "Совхозная школа" | п. Бушуиха | 100 | 46 | 46,0 |
|  | Лежское с/п |  | 669 | 145 | 21,7 |
| 10 | МОУ "Сеньговская начальная школа-детский сад"* | с. Сеньга | 13**** | 8 | 66,6 |
| 11 | МОУ "Баклановская школа" | д. Анохино | 192 | 51 | 26,6 |
| 12 | МОУ "Лежская школа" | д. Спасское | 464 | 86 | 18,5 |
|  | Перцевское с/п |  | 480 | 142 | 29,6 |
| 13 | МОУ "Слободская школа" | д. Слобода | 480 | 142 | 29,6 |
|  | Плосковское с/п |  | 428 | 93 | 21,7 |
| 14 | МОУ "Вараксинская школа"** | д. Вараксино | 108 | 25 | 23,1 |
| 15 | МОУ "Плосковская школа" | п. Плоское | 320 | 68 | 21,3 |
|  | Ростиловское с/п |  | 464 | 188 | 40,5 |
| 16 | МОУ "Ростиловская школа" | д. Ростилово | 464 | 188 | 40,5 |
|  | Сидоровское с/п |  | 460 | 56 | 12,2 |
| 17 | МОУ "Сидоровская школа" | с. Сидорово | 460 | 56 | 12,2 |
|  | Фроловское с/п |  | 456 | 82 | 18,0 |
| 18 | МОУ "Жерноковская школа"** | д. Жерноково | 192 | 34 | 17,7 |
| 19 | МОУ "Фроловская школа" | д. Фрол | 264 | 48 | 12,2 |
|  | Юровское с/п |  | 787 | 346 | 44,0 |
| 20 | МОУ "Юровская школа" | д. Юрово | 460 | 169 | 36,7 |
| 21 | МОУ "Покровская школа" | д. Скородумка | 192 | 65 | 33,9 |
| 22 | МОУ "Панфиловская начальная школа-детский сад*** | д. Панфилово | 15**** | 25**** | 166,7 |
| 23 | МОУ "Минькинская школа" | с. Минькино | 120 | 87 | 72,5 |

* 	Закрыта в 2009 г.

** 	Реорганизованы в начальные школы-детские сады.

*** 	Реорганизована в МДОУ «Детский сад № 58»

**** 	Места и дети поделены поровну между дошкольными и общеобразовательными учреждениями (состояние на 2008 г.).

По данным администрации, на расчетный срок, по причине износа, не сохранится здание Орловской школы, 8 школам района требуется капитальный ремонт.

В районе действует долгосрочная целевая «Программа оптимизации сети общеобразовательных учреждений Грязовецкого муниципального района на 2009–2011 годы» и долгосрочная целевая программа «Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2009-2011 годы». В соответствии с «Программой оптимизации сети…» в 2010 г. планируется реорганизация Орловской школы в начальную школу-детский сад и закрытие МДОУ «Детский сад № 26».

В соответствии с программой развития системы образования Грязовецкого муниципального района на 2009-2011 гг. планируется:

- строительство детского сада в г. Грязовец (планируемая вместимость 240 мест);

- строительство здания для дошкольных групп в п. Вострогский (35 мест);

- капитальный и текущий ремонты учреждений образования:

- реализация проекта «Цифровая школа» в МОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Грязовца.

Дополнительное образование

В районе действуют 6 учреждений дополнительного образования:

- Грязовецкая районная станция юных техников;

- Грязовецкая районная станция юных туристов;

- Грязовецкая детско-юношеская спортивная школа;

- Грязовецкий районный Центр детского творчества;

- Грязовецкая школа искусств;

- Вохтожская школа искусств.

Также в районе имеется «Детский оздоровительный лагерь «Солнечный», расположенный в д. Михалево Перцевского сельского поселения, в 2008 г. его деятельность была приостановлена, а в 2009 г. учреждение проходит процедуру ликвидации.

Станцию юных техников, юных туристов и центр детского творчества суммарно посещают 554 человека, что составляет более 10 % от численности школьников. Это соответствует нормам СНиП 2.07.01-89*. Грязовецкая и Вохтожская школы искусств рассчитаны на 600 и 200 учащихся соответственно, с их учетом обеспеченность услугами учреждений дополнительного образования в районе в 2,9 раза выше нормативного значения.

В соответствии с «Социальными нормативами и нормами» количество мест в ДЮСШ должно составлять 20 % от числа детей в возрасте от 6 до 15 лет. В ДЮСШ занимается 361 человек (около 8 % от численности соответствующего возрастного контингента).

В сфере дополнительного образования также осуществляется ряд преобразований: МОУ ДОД «Грязовецкая районная станция юных техников» реорганизована путем присоединения к МОУ ДОД «Грязовецкий районный Центр детского творчества», МОУ ДОД «Грязовецкая районная станция юных туристов» изменило статус на МОУ ДОД «Грязовецкий районный Дом детско-юношеского туризма и экскурсий».

Выводы

Несмотря на то, что в Грязовецком городском поселении проектная мощность дошкольных учреждений выше необходимого по СНиП значения, детские сады в этом поселении переполнены. В целом по району дефицита  мест в детских садах не наблюдается. В сельской местности наблюдается дефицит мест в детских садах по сравнению с нормативным значением, но в большинстве случаев в реальных учреждениях остаются свободные места. В ближайшие годы сложности с определением детей в детсады могут быть только в Комьянском и Перцевском сельских поселениях при условии роста контингента детей дошкольного возраста и росте экономической активности населения. В Каменском сельском поселении детские сады отсутствуют. Здания многих детских садов физически изношены.

Дефицита мест в школах не наблюдается, их здания используются не на полную проектную мощность. Плохое техническое состояние ряда школ требует их капитального ремонта или замены новыми зданиями. Вместе с тем закрытие малоформатных учреждений возможно лишь при  условии организации доставки учащихся в другие учреждения.

Обеспеченность учреждениями дополнительного образования в районе можно считать достаточной, дефицит мест отмечается в детско-юношеской спортивной школе.

Обоснование проектных предложений

Расчет существующей и проектной емкости учреждений образования осуществлен в соответствии с проектируемой численностью и возрастной структурой населения на первую очередь (до 2015 г.) и на расчетный срок (2025 г.).

В соответствии с табл. 4.9.9 Грязовецкому району на 2015 г. необходимо дополнительно к существующим местам иметь порядка 165 мест в системе дошкольных образовательных учреждений, а в период 2016-2030 гг. ввести еще около 400 мест. Дефицита мест в общеобразовательных учреждениях к 2030 г. не прогнозируется. Поэтому в большинстве случаев есть возможность создания дошкольных групп при существующих общеобразовательных учреждениях, что позволит минимизировать мероприятия по развитию сети детских садов района.

Таблица 4.9.9.

Расчет перспективной потребности в учреждениях образования

по СНиП 2.07.01-89* и СНиП II-60-75**(для сельских дошкольных учреждений)

| Территория | Детские дошкольные учреждения и дошкольные группы в школах, мест | Общеобразовательные учреждения, мест |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 г.* | 2015 г. | 2030 г. | 2009 г.* | 2015 г. | 2030 г. |
| Грязовецский район | 2229 | 2394 | 2798 | 8314 | 4928 | 5761 |
| Грязовецское г/п | 865 | 929 | 1080 | 2152 | 1912 | 2223 |
| Вохтожское г/п | 710 | 496 | 576 | 2096 | 1021 | 1187 |
| Сельские поселения, в т.ч.: | 654 | 969 | 1142 | 4066 | 1995 | 2352 |
| Каменское | 20 | 24 | 31 | 80 | 49 | 63 |
| Комьянское | 60 | 153 | 180 | 420 | 315 | 371 |
| Перцевское | 185 | 218 | 255 | 840 | 448 | 525 |
| Перцевское | 69 | 136 | 160 | 480 | 280 | 329 |
| Фроловское | 116 | 82 | 95 | 360 | 168 | 196 |
| Ростиловское | 144 | 211 | 252 | 838 | 434 | 518 |
| Плосковское | 89 | 82 | 99 | 374 | 168 | 203 |
| Ростиловское | 55** | 129 | 153 | 464 | 266 | 315 |
| Сидоровское | 65 | 143 | 167 | 1116 | 294 | 343 |
| Лежское | 55 | 88 | 102 | 656 | 182 | 210 |
| Сидоровское | 10 | 54 | 65 | 460 | 112 | 133 |
| Юровское | 180 | 221 | 258 | 772 | 455 | 532 |

* 	Данные приведены с учетом реорганизаций детских садов и школ в 2008-2009 гг.

** На 2010 г. «Программой оптимизации сети общеобразовательных учреждений Грязовецкого муниципального района на 2009-2011 годы» планируется закрытие МДОУ «Детский сад № 26» (15 мест) в Ростиловском сельском поселении.

Основной задачей на расчетный срок Схемы района должен быть своевременный капитальный ремонт дошкольных учреждений и школ.

В течении расчетного срока Схемы необходимы мониторинг ситуации в сфере дошкольного и общего образования, разработка программ по оптимизации сети учреждений, осуществление своевременного ремонта зданий детских садов и школ.

Дошкольные образовательные учреждения

Как следует из анализа современной ситуации сложная ситуация с дошкольными учреждениями сегодня характерна для Грязовецкого городского поселения. Несмотря на то, что проектная вместимость зданий здесь превышает нормативно необходимую величину, фактически уже сегодня наблюдается дефицит в размере 109 мест, имеются очереди для помещения детей в дошкольные учреждения. На расчетный срок возникнет необходимость не менее чем в 215 новых местах. Поскольку вместимость школ г. Грязовец на расчетный срок может быть востребована практически полностью, увеличение числа мест в детских садах возможно за счет строительства новых зданий. В соответствии с уже предусмотренными в районе мероприятиями в районе до 2011 г. появится детский сад на 240 мест в г. Грязовец. Таким образом, дефицит мест будет компенсирован.

В Вохтожском городском поселении мощности существующих учреждений дошкольного образования являются достаточными на расчетный срок. Запланированный на 2011 г. в «Программе оптимизации сети общеобразовательных учреждений Грязовецкого муниципального района на 2009-2011 годы» перевод Орловской школы в начальную школу-детский сад просто увеличит число резервных свободных мест в дошкольных учреждениях. Вместе с тем возможна безболезненная ликвидация Орловской школы. Также в случае необходимости возможно закрытие МОУ «Детский сад № 19» (75 мест), здание которого обветшало. Оставшихся мест в детских садах и школах на расчетный срок будет достаточно для удовлетворения потребностей населения городского поселения в соответствующих видах услуг.

Во всех сельских поселениях района для достижения нормативного уровня обеспеченности населения местами в детских садах на расчетный срок потребуется создание дополнительных мест. Однако, уровень современный востребованности дошкольных учреждений в сельской местности района в основном меньше предусмотренного в СНИП 2.07.01-89*. В настоящее время численность посещающих сельские учреждения детей существенно меньше уровня 85 % от общей численности детей в возрасте 1-6 лет. Поэтому возможна корректировка рассчитанных в табл. 4.9.9 потребностей в сторону снижения числа мест.

В Каменском сельском поселении проблема обеспечения услугами дошкольного образования связана с аварийностью существующего здания в п. Вострогский, в котором расположены дошкольные группы), кроме того, наблюдается недостаток мест в сравнении с нормативным уровнем. Эту проблему на расчетный срок можно решить путем строительства здания для дошкольных групп на 35 мест либо путем организации дошкольных групп непосредственно в здании школы в п. Вострогский.

В Комьянском сельском поселении на первую очередь (до 2015 г.) проблема полностью решается организацией дошкольных групп при школах. На перспективу расчетного срока контингент школьников может увеличиться и возможности по организации дошкольных групп при школах сократятся, поэтому следует предусматривать расширение существующих детских садов в д. Хорошево и, возможно, в д. Бушуиха. В случае ликвидации Совхозной начальной общеобразовательной школы в д. Бушуиха целесообразно рассмотреть вопрос об использовании ее здания для размещения дошкольных групп, что позволит удовлетворить местную потребность в услугах дошкольного образования.

Перцевское, Ростиловское, Сидоровское и Юровское сельские поселения в строительстве новых учреждений дошкольного образования не нуждаются на перспективу будет достаточно организационных мероприятий по оптимизации учреждений образования. В случае закрытия здания дошкольной группы МОУ Плосковская основная общеобразовательная школа, возможен перевод воспитанников в здание основной школы. В этих четырех сельских поселениях отдельные школы в дальнейшем могут быть преобразованы в начальные школы-детский сад.

Таким образом, на первую очередь (до 2015 г.) по территориальному планированию целесообразны следующие мероприятия:

- Реализация мероприятий, предусмотренных программой развития системы образования Грязовецкого муниципального района на 2009-2011 годы:

- строительство детского сада на 240 мест в г. Грязовец;

- строительство здания для дошкольных групп в п. Вострогский (35 мест).

Создание дополнительных групп при дошкольных учреждениях или дополнительных групп при детских садах в Ростиловском, Комьянском, Сидоровском, Юровском сельских поселениях.

Общеобразовательные учреждения

В связи с ростом рождаемости в школах района начала увеличиваться наполняемость классов начальной школы. В дальнейшем неизбежен общий рост численности школьников и, соответственно, рост востребованности существующих школьных зданий. В настоящее время в школах района имеются резервные места, что позволит без проблем встретить постепенный рост численности школьников. В целом по району перспективная потребность в услугах сети общеобразовательных учреждений с учетом прогноза численности населения района на 2015 г. определяется в 4,9 тыс. мест, на 2025 г. – 5,8 тыс. мест.

В соответствии с приведенной выше табл. 4.9.9 во всех поселениях района, кроме Грязовецкого городского поселения на расчетный срок нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях будет ниже, чем число мест в существующих учреждениях.

Мероприятий, относящихся к сфере территориального планирования, в отношении общеобразовательных учреждений района не предполагается. Потребности в строительстве новых учреждений на расчетный срок Схемы не предвидится.

Дополнительное образование

Здание ДЮСШ находится в плохом техническом состоянии и нуждается в капитальном ремонте. В связи с реорганизацией в форме слияния Вохтожских школ и недостаточным охватом дополнительным образованием детей физкультурно-спортивной направленности имеется необходимость в создании МОУ ДОД «Вохтожский Центр дополнительного образования детей»  в здании Вохтожской СОШ № 2.

Здание ДЮСШ находятся в плохом техническом состоянии и нуждается в капитальном ремонте, который целесообразно планировать на первую очередь (до 2015 г.).

Поскольку все учреждения дополнительного образования располагаются в городской местности, необходимо ввести программы дополнительного образования детей в периферийных школах в виде кружков, секций на базе этих школ.

Профессиональное образование

Система профессионального образования в районе представлена расположенным в г. Грязовце учреждением среднего профессионального образования ГОУ СПО «Грязовецкий политехнический техникум» (905 учащихся) и представительствами филиалов: НОУ ВПО «Современная гуманитарная академия», ГОУ ВПО «Московский государственный технический университет», ГОУ ВПО «Московская государственная академия водного транспорта», ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет в г. Вологде».

Согласно Методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры при имеющейся численности населения район должен иметь в настоящее время 423 места в учреждениях начального профобразования, 615 мест в учреждениях среднего и 654 места в учреждениях высшего профобразования. Численность обучающихся в техникуме - 905 человек, а общая численность студентов, получающих высшее образование, равна 140 человек. На перспективу расчетного срока нормативные потребности в услугах учреждений профессионального образования могут сократиться на 8 %.

Вопрос о развитии системы профессионального образования относится к сфере компетенции органов государственной власти Вологодской области. В связи с близостью общеобластного образовательного центра г. Вологды размещение в районе новых учреждений профессионального образования представляемся маловероятным, особенно на первую очередь. В Схеме территориального планирования Вологодской области конкретных мероприятий по размещению новых учреждений на территории Грязовецкого района на период до 2027 г. не предусмотрено.

Здравоохранение

Существующее положение

Сеть лечебно-профилактических учреждений района включает следующие учреждения: МУ «Центральная больница Грязовецкого муниципального района» и ее филиал в р.п. Вохтога, 4 поликлиники, Центр групповой врачебной практики, 5 амбулаторий и 28 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) (рис. 4.9.3, табл. 4.9.10 и 4.9.11). В 2008 г. в районе работало 46 врачей и 245 человек среднего медицинского персонала.

В соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» обеспеченность населения больничными койками должна составлять не менее 8,89 коек на тысячу человек. «Социальные нормативы и нормы» дают норму 13,47 коек на тысячу жителей. В соответствии с первым нормативом при существующей численности населения району достаточно иметь 342 койки, по второму документу необходимы 517 коек. С учетом близости стационаров областного значения, расположенных в Вологде, коечный фонд района можно считать достаточным.

Таблица 4.9.10.

Перечень учреждений здравоохранения района по состоянию на 2008 год (за исключением ФАПов)

| № | Наименование | Адрес | Мест стационара | Посещ. в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вохтожское г/п |  | 110 | 300 |
| 1 | Поликлинника РБ № 2 р.п. Вохтога | р.п. Вохтога |  | 300 |
| 2 | Лечебный корпус РБ № 2 р.п. Вохтога | р.п. Вохтога | 110 |  |
|  | Грязовецкое г/п |  | 247 | 496 |
| 3 | МУ № Центральная больница Грязовецкого мун. р-на" | г. Грязовец | 247 |  |
| 4 | Грязовецкая поликлинника | г. Грязовец |  | 290 |
| 5 | Поликлинника детская | г. Грязовец |  | 83 |
| 6 | Центр групповой врачебной практики | г. Грязовец |  | 54 |
| 7 | Стоматологическая поликлинника | г. Грязовец |  | 69 |
|  | Каменское с/п |  |  |  |
|  | Лежское с/п |  |  |  |
|  | Комьянское с/п |  |  | 20 |
| 8 | Комьянская амбулатория | п. Хорошево |  | 20 |
|  | Перцевское с/п |  |  |  |
|  | Плосковское с/п |  |  | 50 |
| 9 | Плосковская амбулатория | п. Плоское |  | 50 |
|  | Ростиловское с/п |  |  | 75 |
| 10 | Ростиловская амбулатория | д. Ростилово |  | 75 |
|  | Сидоровское с/п |  |  |  |
|  | Фроловское с/п |  |  |  |
|  | Юровское с/п |  |  | 90 |
| 11 | Юровская амбулатория | п. Юрово |  | 75 |
| 12 | Минькинская амбулатория | с. Минькино |  | 15 |

По «Социальным нормативам и нормам на каждые 10 000 населения необходимо иметь 41 врача и 114,3 единицы среднего медицинского персонала. Мощность больниц по «Социальным нормативам и нормам» определяется, исходя из 134,7 коек на каждые 10 тысяч населения. Обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений (табл. 4.9.12) определяется в 181,5 посещений в смену на 10 тыс. населения.

Таким образом, в целом по району обеспеченность населения койками в стационарных учреждения составляет 69 % от норматива, обеспеченность средним медицинским персоналом – 56 % от норматива. Хуже всего обстоит ситуация с обеспеченностью врачебным персоналом: она составляет всего 29 % от нормативного значения.

Обеспеченность услугами амбулаторно-поликлинических учреждений во всех городских и сельских поселениях района, кроме Сидоровского, была в 1,1–3,4 раза выше нормативно необходимого, в целом по району обеспеченность этим видом медицинских услуг составляет 190 % от норматива.

Таблица 4.9.11.

Перечень фельдшерско-акушерских пунктов в 2008 году

| Муниципальное образование |  | Наименование | Адрес | Посещ. в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вохтожское г/п | 1 | Демьяновский ФАП | с. Демьяново | 7 |
|  | 2 | Орловский ФАП | д. Путилово | 6 |
|  | 3 | Вохтожский ФАП | д. Вохтога | 5 |
|  | 4 | Аксеновский ФАП | д. Аксеново | 4 |
| Грязовецкое г/п |  |  |  |  |
| Каменское с/п | 5 | Вострогский ФАП | п. Вострогский | 17 |
| Лежское с/п | 6 | Анохинский ФАП | д. Анохино | 15 |
|  | 7 | Слободский ФАП | д. Слобода | 6 |
|  | 8 | Лежский ФАП | д. Спасское | 10 |
|  | 9 | Герценский ФАП | с. Сеньга | 6 |
|  |  | Колотиловский ФАП* | д. Колотилиха | 2 |
| Комьянское с/п | 10 | Бушуиха ФАП | п. Бушуиха | 12 |
|  | 11 | Липовский ФАП | д. Зимняк | 7 |
|  | 12 | Щекутьевский ФАП | д. Щекутьево | 5 |
| Перцевское с/п | 13 | Слободской ФАП | д. Слобода | 48 |
|  | 14 | Палкинский ФАП | д. Палкино | 7 |
| Плосковское с/п | 15 | Вараксинский ФАП | д. Вараксино | 11 |
|  | 16 | Баклановский ФАП | ст. Бакланка | 3 |
| Ростиловское с/п | 17 | Заемский ФАП | д. Заемье | 11 |
|  | 18 | Корнильевский ФАП | п. Льнозавод | 13 |
|  | 19 | Сидоровский ФАП | д. Сидоровское | 17 |
| Сидоровское с/п | 20 | Сидоровский ФАП | с. Сидорово | 11 |
| Фроловское с/п | 21 | Новоселковский ФАП | д. Большие Дворища | 3 |
|  | 22 | Климовский ФАП | д. Климово | 3 |
|  | 23 | Жерноковский ФАП | д. Жерноково | 8 |
|  | 24 | Фроловской ФАП | д. Фрол | 11 |
| Юровское с/п | 25 | Коротыгинский ФАП | д. Коротыгино | 11 |
|  | 26 | Панфиловский ФАП | д. Панфилово | 11 |
|  | 27 | Шильмяшевский ФАП | д. Скородумка | 14 |
|  | 28 | Жилинский ФАП | с. Покровское | 4 |

* Закрыт в 2009 г.

Таблица 4.9.12.

Фактическая и нормативная обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений и ФАП

по «Социальным нормативам и нормам»

| Территория | Фактическая мощность, посещений в смену | Нормативная мощность, посещений в смену | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| Грязовецский район | 1323 | 698 | 189,5 |
| Грязовецское г/п | 496 | 286 | 173,4 |
| Вохтожское г/п | 322 | 153 | 210,5 |
| Сельские поселения, в т.ч.: | 505 | 259 | 195,0 |
| Каменское | 23 | 13 | 176,9 |
| Комьянское | 44 | 40 | 110,0 |
| Лежское | 37* | 26 | 142,3 |
| Перцевское | 55 | 32 | 171,9 |
| Плосковское | 64 | 22 | 290,9 |
| Ростиловское | 116 | 34 | 341,2 |
| Сидоровское | 11 | 16 | 68,8 |
| Фроловское | 25 | 19 | 131,6 |
| Юровское | 130 | 58 | 224,1 |

* Без учета закрытого Колотиловского ФАПа

Большая часть учреждений здравоохранения находится в плохом техническом состоянии, почти все они нуждаются в ремонте, а некоторые – в замене. Здания многих ФАПов и амбулаторий были построены в середине 1980-х, начале 1990-х гг., но некоторые - в 1970-е и даже 1960-е гг. Такие объекты в первую очередь нуждаются в замене, поскольку их функционирование на расчетный срок действия Схемы (2030 г.) не представляется возможным.

На расчетный срок не сохранятся Демьяновский и Орловский ФАПы. По причине физического износа не сохранятся и нуждаются в замене Фроловский, Новоселковский, Аксеновский и Палкинский ФАПы. В случае, если не будет их замены новыми зданиями, в Перцевском сельском поселении (в современных границах объединены прежние Перцевское и Фроловское поселения) будет потеряна мощность в размере 21 посещение в смену, что является существенным для сельской местности значением. В Вохтожском городском поселении сокращение может составить 17 посещений в смену, что практически не скажется на общем уровне обеспеченности населения первичной медико-санитарной помощью.

В районе действует долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения района на 2009-2012 гг.».

Вывод

По показателю обеспеченности услугами амбулаторно-поликлинических учреждений район превышает нормативное значение. Текущий уровень обеспеченности больничными койками при наличии хорошей транспортной доступности стационаров областного значения может считаться достаточным. Численность медицинского, особенно врачебного, персонала существенно ниже нормативного значения. Возможное закрытие ряда ФАП по причине физического износа их зданий не приведет к значительному падению уровня обеспеченности населения. Определенные проблемы могут возникнуть только на территории бывшего Фроловского сельского поселения, где взамен изношенных и выбывающих зданий ФАПов  необходимо строительство новых.

Обоснование проектных предложений

В соответствии с «Социальными нормативами и нормами» и с прогнозом численности населения общая мощность больничных учреждений района на 2030 г. должна достигать 476 коек, мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – около 0,64 тыс. посещений в смену (табл. 4.9.13). Поэтому в районе в уже существующих больничных учреждениях могут появиться новые отделения с необходимой району специализацией. Для районов, имеющих хорошую транспортную доступность до областного центра, как показывает опыт проектирования, нормальный уровень обеспеченности больничными койками может составлять 60-80 % от нормативного уровня. Поэтому на перспективу расчетного срока району достаточно иметь 350-380 коек.

В ходе реализации «Концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.» в структуре работы учреждений района в 2010-2015 гг. возможны изменения в связи с расширением функций по организации «восстановительного лечения (долечивания), реабилитации и медицинского ухода». Это обстоятельство говорит в пользу сохранения в районе существующей сети амбулаторно-поликлинических учреждений. При больницах и врачебных амбулаториях района могут появиться дневные стационары, ориентированные на долечивание и реабилитацию больных, в т.ч. выписанных из областных стационаров, расположенных в Вологде. Поэтому в генеральных планах Грязовецкого и Вохтожского поселений возможно предварительное резервирование дополнительных земельных участков для развития медицинских учреждений.

Таблица 4.9.13.

Расчет перспективной потребности в учреждениях здравоохранения

по Социальным нормативам и нормам

| Территория | Больничные койки | Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2015 г. | 2030 г. | 2008 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Грязовецский район | 357 | 478 | 476 | 1323 | 644 | 641 |
| Грязовецское г/п | 247 | 180 | 179 | 496 | 242 | 241 |
| Вохтожское г/п | 110 | 96 | 95 | 322 | 129 | 129 |
| Сельские поселения, в т.ч.: | 0 | 202 | 202 | 505 | 272 | 272 |
| Каменское | 0 | 6 | 6 | 23 | 7 | 8 |
| Комьянское | 0 | 32 | 32 | 44 | 43 | 43 |
| Перцевское | 0 | 45 | 45 | 77 | 60 | 60 |
| Перцевское | 0 | 28 | 28 | 55 | 38 | 38 |
| Фроловское | 0 | 17 | 17 | 25 | 23 | 23 |
| Ростиловское | 0 | 44 | 44 | 105 | 60 | 60 |
| Плосковское | 0 | 17 | 17 | 64 | 23 | 23 |
| Ростиловское | 0 | 27 | 27 | 116 | 36 | 36 |
| Сидоровское | 0 | 30 | 30 | 48 | 40 | 40 |
| Лежское | 0 | 18 | 18 | 37 | 25 | 25 |
| Сидоровское | 0 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| Юровское | 0 | 46 | 46 | 130 | 62 | 62 |

Во всех городских и сельских поселениях мощность действующих амбулаторно-поликлинических учреждений (АПУ) близка к требуемому расчету норматива на 2030 г. или даже превышает его. Вопрос о целесообразности сохранения сверхнормативных ФАП должен рассматриваться Отделом здравоохранения района с учетом возрастной структуры населения соответствующих поселений, так как дети младших возрастов и лица в возрасте старше трудоспособного отличаются пониженной мобильностью.

В соответствии с действующими целевыми программами в районе планируется создание офисов врача общей практики, постепенный перевод функционирования сельских амбулаторий в общие врачебные практики, строительство станции скорой помощи и пристройки к поликлинике в г. Грязовце. Так же будут проведены капитальные ремонты в районных больницах, амбулаториях; переоснащены поликлиники районных больниц, отделения скорой медицинской помощи, амбулатории, стоматологические отделения.

С учетом уже предусматриваемых мероприятий обеспеченность амбулаторно-поликлиническим обслуживанием на расчетный срок по всем поселениям района будет соответствовать нормативным значениям или превышать их. В связи с этим новых мероприятий проектом Схемы не предлагается.

Численность врачебного персонала, необходимого для обслуживания населения района по «Социальным нормативам и нормам» на 2015 г. и на 2030 г. должна составить 145 чел., численность среднего медицинского персонала – около 405 чел. С учетом концентрации части стационарной и поликлинической помощи в учреждениях областного уровня, как показывает опыт проектирования, нормальный уровень обеспеченности населения медицинским персоналом составляет примерно 80 % от норматива. Таким образом, на расчетный срок район может иметь 110 врачей и 323  человека среднего медицинского персонала.

Исходя из того, что на каждые 6,2 тыс. сельских или 10 тыс. городских жителей полагается 1 аптека, на расчетный срок в сельской местности района можно иметь 2-3 аптечных учреждения, в городских поселениях – 3-4 аптеки.

На первую очередь (до 2015 г.) предлагается реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения района на 2009-2012 годы», предусматривающей:

  - строительство станции скорой помощи в г. Грязовец;

  - строительство пристройки к поликлинике в г. Грязовец;

  - строительство амбулатории в п. Плоское;

  - строительство офиса врача общей практики в г. Грязовец;

  - открытие отделения реанимации и интенсивной терапии в Вохтожской больнице.

В течение всего расчетного срока необходим своевременный капитальный ремонт зданий учреждений здравоохранения, в соответствии с вновь принимаемыми программами по развитию здравоохранения возможно потребуется дальнейшее развитие сети офисов врачей общей практики.

Отдельную проблему представляет собой организация медицинского обслуживания отдыхающих в районе горожан. В связи с этим необходима организация сети сезонно (с мая по сентябрь) действующих учреждений первичной медико-санитарной помощи в рекреационных зонах и садоводствах. Эту группу мероприятий необходимо проработать в тесном взаимодействии с медицинскими учреждениями и Администрацией г. Вологда. Территориально эта проблема может быть актуальна в основном для Комьянского, Юровского, Перцевского сельских поселений. В данном случае могут предусматриваться преимущественно организационные мероприятия, некоторая конкретизация которых возможна на уровне генеральных планов соответствующих поселений.

Культурно-досуговая деятельность

Существующее положение

Одним из факторов, определяющих качество жизни населения, является организация досуга, наличие мест проведения досуга и возможности разнообразить и структурировать деятельность в свободное время. Функции организации и структуризации ложатся на культурно-досуговые учреждения. Наличие в полном объеме услуг учреждений этой сферы может быть дополнительным стимулом для закрепления населения на территории, в том числе молодежи.

По состоянию на 2008 г. в районе функционирует 30 культурно-досуговых учреждений общей мощностью 4815 мест (рис. 4.9.4, табл. 4.9.14). В районе располагается МУК «Грязовецкий музей истории и народной культуры», площадь выставочных залов которого составляет 370 кв.м.

Таблица 4.9.14.

Перечень клубных учреждений культуры

|  | Наименование | Адрес | Емкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вохтожское г/п |  | 700 |
| 1 | Клуб поселка Таежный | п. Таежный | 50 |
| 2 | Вохтожский поселковый дом культуры | р.п. Вохтога | 350 |
| 3 | Аксеновский сельский клуб | д. Аксеново | 50 |
| 4 | Вохтожский СДК | д. Вохтога | 150 |
| 5 | Демьяновский сельский клуб | с. Демьяново | 100 |
|  | Грязовецкое г/п |  | 750 |
| 6 | Общественно-политический и культурно-просвети-тельский центр Грязовецкого муниципального района» | г. Грязовец | 400 |
| 7 | Культурно-методический и кинодосуговый центр «Колос»* | г. Грязовец | 300 |
| 8 | Большедворищенский сельский клуб | д. Б. Дворища | 50 |
|  | Каменское с/п |  | 100 |
| 9 | Каменский клуб | п. Каменка | 100 |
|  | Комьянское с/п |  | 600 |
| 10 | Ведерковский СДК | п. Бушуиха | 300 |
| 11 | Комьянский СДК | д. Барское | 300 |
|  | Лежское с/п |  | 150 |
| 12 | Лежский СДК | д. Спасское | 50 |
| 13 | Анохинский СДК | д. Анохино | 100 |
|  | Перцевское с/п |  | 400 |
| 14 | Слободской СДК | д. Слобода | 300 |
| 15 | Палкинский сельский клуб | д. Палкино | 100 |
|  | Плосковское с/п |  | 400 |
| 16 | Плосковский СДК | п. Плосское | 300 |
| 17 | Обнорский СДК | д. Вараксино | 100 |
|  | Ростиловское с/п |  | 260 |
| 18 | Сидоровский СДК | д. Сидоровское | 60 |
| 19 | Ростиловский СДК | д. Ростилово | 100 |
| 20 | Заемский сельский клуб | д. Заемье | 100 |
|  | Сидоровское с/п |  | 85 |
| 21 | Сидоровский СДК | с. Сидорово | 85 |
|  | Фроловское с/п |  | 450 |
| 22 | Фроловский СДК | д. Фрол | 300 |
| 23 | Жерноковский СДК | д. Жерноково | 150 |
|  | Юровское с/п |  | 870 |
| 24 | Юровский СДК | д. Юрово | 200 |
| 25 | Коротыгинский СДК | д. Коротыгино | 100 |
| 26 | Степуринский сельский клуб | д. Степурино | 100 |
| 27 | Минькинский СДК | с. Минькино | 100 |
| 28 | Панфиловский сельский клуб | д. Панфилово | 70 |
| 29 | Чернецкий СДК | с. Чернецкое | 300 |

* - Информационно-методический центр культуры и туризма располагается в здании киноцентра

Средняя мощность учреждения клубного типа в районе приближается к 170 местам. Наибольшее число клубных учреждений находится в Юровском сельском поселении – 7 учреждений.

«Социальные нормативы и нормы», предполагают для населенных пунктов людностью до 500 жителей наличие 100-150 зрительских мест в клубах или учреждениях клубного типа, от 500 до 1000 чел. – 150-200 мест, от 1 до 3 тыс. чел. – по 150 зрительских мест на каждую тысячу жителей, от 3 до 10 тыс. – по 100 мест на тысячу жителей. Для такого многолюдного поселения как Грязовецкое норматив составляет 70 мест на каждую 1000 жителей. Мощности районного дома культуры (200-700 мест) прописаны отдельной строкой.

Таблица 4.9.15.

Фактическая и нормативная обеспеченность населения услугами учреждений культуры и библиотеками

по «Социальным нормативам и нормам» и по СНиП 2.07.01-89*

| Территория | Клубы или учреждения клубного типа, мест | Общедоступные библиотеки, мест в читальных залах |
| --- | --- | --- |
|  | по проекту | норма-тивная | % от норматива | сущест-вующие | норма-тивные | % от норматива |
| Грязовецский район | 4815 | 4066 | 118,4 | 413 | 272* | 151,8 |
| Грязовецское г/п | 750 | 1103 | 68,0 | 80 | 52 | 153,8 |
| Вохтожское г/п | 700 | 841 | 83,2 | 58 | 30 | 193,3 |
| Сельские поселения, в т.ч.: | 3365 | 2122 | 158,6 | 275 | 75 | 366,7 |
| Каменское | 100 | 181 | 55,2 | 0 | 4 | 0,0 |
| Комьянское | 600 | 331 | 181,3 | 30 | 11 | 272,7 |
| Лежское | 150 | 216 | 69,4 | 24 | 8 | 300,0 |
| Перцевское | 400 | 261 | 153,3 | 14 | 9 | 155,6 |
| Плосковское | 400 | 179 | 223,5 | 48 | 7 | 685,7 |
| Ростиловское | 260 | 281 | 92,5 | 25 | 10 | 250,0 |
| Сидоровское | 85 | 198 | 42,9 | 40 | 5 | 800,0 |
| Фроловское | 450 | 157 | 286,6 | 20 | 6 | 333,3 |
| Юровское | 870 | 318 | 273,6 | 70 | 15 | 573,3 |

* - с учетом нормативного числа мест в центральной районной библиотеке 115 ед.

В целом по сельской местности района этот норматив превышен: в 1,5 раза. Не достигают до нормативных значений Каменское и Сидоровское поселения (последнее - в составе бывших Сидоровского и Лежского поселений). В городской местности также ощущается нехватка мест. Кроме того, Грязовецкое г/п рассчитано в таблице только в соответствии с численностью собственного населения, без учета дополнительных мест для выполнения функций общерайонного культурного центра. Поэтому при наличии избыточных мест в залах сельских учреждений в районном центре имеется дефицит минимум в 550 мест.

Ряд учреждений, а именно Сидоровский СДК, Обнорский СДК, Плосковской СДК, Анохинский СДК не имеют собственных помещений и располагаются в одном здании с администрациями МО. Ряд клубных учреждений района – Вохтожской ПДК, Демьяновский СК, Коротыгинский СК, Минькинский  СДК, Панфиловский СК, Чернецкий СДК, Плосковский СДК, Комьянский СДК – требуют капитального ремонта, клуб поселка Таежный и клуб п. Каменка нуждается в замене. Таким образом, наиболее сложная ситуация с техническим состоянием клубных учреждений культуры сложилась в Каменском и Юровском сельских поселениях. Информационно-методическому центру культуры и туризма, который находится в здании киноцентра, требуются специально оборудованные помещения или отдельное здание.

Библиотечная сеть района насчитывает 30 учреждений: Центральную районную библиотеку, детскую библиотеку и 28 филиалов центральной библиотеки (табл. 4.9.16).

Таблица 4.9.16.

Перечень библиотечных учреждений культуры

|  |  | Наименование | Адрес | Число мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вохтожское г/п | 1 | Вохтожский филиал | р.п. Вохтога | 20 |
|  | 2 | Аксеновский сельский филиал | д. Аксеново | 8 |
|  | 3 | Демьяновский сельский филиал | с. Демьяново | 6 |
|  | 4 | Вохтожский сельский филиал | д. Вохтога | 16 |
|  | 5 | Таежный сельский филиал | п. Таежный | 8 |
| Грязовецкое г/п | 6 | Центральная районная библиотека | г. Грязовец | 30 |
|  | 7 | Детская библиотека | г. Грязовец | 32 |
|  | 8 | Завокзальный филиал | г. Грязовец | 14 |
|  | 9 | Южный филиал | г. Грязовец | 4 |
| Каменское с/п |  | - | - | - |
| Комьянское с/п | 10 | Совхозный сельский филиал | п. Бушуиха | 18 |
|  | 11 | Комьянский сельский филиал | д. Барское | 12 |
| Лежское с/п | 12 | Лежский сельский филиал | д. Спасское | 12 |
|  | 13 | Анохинский сельский филиал | д. Анохино | 12 |
| Перцевское с/п | 14 | Перцевский сельский филиал | д. Слобода | 10 |
|  | 15 | Полтининский сельский филиал | д. Палкино | 4 |
| Плосковское с/п | 16 | Обнорский сельский филиал | д. Вараксино | 30 |
|  | 17 | Баклановский сельский филиал | ст. Бакланка | 6 |
|  | 18 | Плосковский сельский филиал | д. Плоское | 12 |
| Ростиловское с/п | 19 | Ростиловский сельский филиал | д. Ростилово | 20 |
|  | 20 | Сидоровский сельский филиал | д. Сидоровское | 1 |
|  | 21 | Сопелкинский сельский филиал | д. Заемье | 4 |
| Сидоровское с/п | 22 | Сидоровский сельский филиал | с. Сидорово | 40 |
| Фроловское с/п | 23 | Фроловский сельский филиал | д. Фрол | 8 |
|  | 24 | Жерноковский сельский филиал | д. Жерноково | 12 |
| Юровское с/п | 26 | Юровский сельский филиал | д. Юрово | 20 |
|  | 27 | Степуринский сельский филиал | д. Степурино | 10 |
|  | 28 | Минькинский сельский филиал | с. Минькино | 12 |
|  | 29 | Пухитский сельский филиал | д. Панфилово | 12 |
|  | 30 | Чернецкий сельский филиал | с. Чернецкое | 16 |

Библиотеки есть во всех поселениях района, за исключением Каменского сельского поселения. Большинство учреждений расположены в одном здании с клубами и домами культуры, ряд из них – в зданиях совместно с администрацией, Баклановский и Минькинский сельские филиалы располагаются совместно с медпунктами, Юровский сельский филиал – в здании семейного общежития. Сидоровский сельский филиал, расположенный в здании администрации, планируется перенести в здание средней школы.

В проведении капитального ремонта нуждаются Центральная районная библиотека, Перцевский, Полтининский, Баклановский, Плосковский,  Степуринский, Пухитский, Чернецкий сельские филиалы.

Согласно СНиП 2.07.01-89* норматив обеспеченности местами в читальных залах библиотек для сельских населенных пунктов и их групп людностью 1000 человек составляет 6 мест, людностью 2 тыс. чел. – по 5 мест на каждую тысячу, 5 тыс. чел. – по 4 места, 10 тыс. чел. – по 3 места на тысячу жителей. Кроме того, на все население района в центральной библиотеке района необходимо иметь дополнительно по 3 места на каждую тысячу жителей.

В целом по району мест в читальных залах больше нормативно необходимого количества в 1,5 раза (табл. 4.9.15). Однако, количество мест в читальном зале Центральной районной библиотеки не достаточно. С учетом особенностей территориальной организации района положенные по нормативу 115 мест на район в целом можно было бы разложить на собственно Центральную библиотеку в Грязовце и Вохтожский филиал в р.п. Вохтога. Сверх необходимого для обслуживания собственного населения своих поселений здесь могут быть выделены на общерайонные нужды только 56 мест.

Спортивные объекты Почти все школы района имеют спортивные залы, волейбольные, баскетбольные площадки, футбольные поля, беговые дорожки, ряд школ имеют лыжные базы и тиры. Кроме этого в районе есть общедоступные спортивные учреждения – физкультурно-оздоровительные центры (ФОЦ) и комплексы (ФОК). Эти комплексы, как правило, обладают наиболее широким перечнем услуг и объектов. Такие спортивные учреждения есть в г. Грязовец, р.п. Вохтога, дд. Хорошево, Слобода, Ростилово (площадка для игры в стритбол), Скородумка. В Грязовце есть плавательный бассейн размером 40 кв.м.

Таблица 4.9.17.

Фактическая и нормативная обеспеченность населения спортивными сооружениями в 2008 г.

| Показатель | Фактическая | Нормативная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоскостные сооружения, тыс. м2 | 49,5 | 74,9 | 66,1 |
| Спортивные залы, площадь пола, тыс. м2 | 2,7 | 7,7 | 35,1 |
| Плавательные бассейны, м2 * | 40 | 961 | 4,1 |

* Норматив на перспективу для 2050 г. составляет 750 м2 на 10 тыс. чел. На расчетный срок 2030 г. расчет дан исходя из 350 м2 на 10 тыс. чел.

Спортивные залы при школах не вполне отвечают понятию общедоступных спортивных объектов, поэтому в расчетах не учитываются. Обеспеченность спортивными залами составляет лишь треть от необходимой нормы, предусмотренной СНиП 2.07.01-89* (минимальная норма).

Плоскостные сооружения (футбольные поля, баскетбольные, футбольные площадки и т.д.), учитываются в совокупности со школьными объектами, поскольку их в большей степени можно отнести к общедоступным. С учетом школьных объектов обеспеченность плоскостными сооружениями не достигает норматива, предусмотренного «Методикой определения нормативной потребности…». В сравнении с другими районами обеспеченность плоскостными сооружениями все же довольно высокая. Следует отметить, что по СНиП 2.07.01-89* норматив был ниже – с учетом 0,9 га на тысячу населения району нужно было иметь лишь 34,6 тыс. м2.

Выводы

В целом по району нормативные показатели обеспеченности местами в учреждениях клубного типа и местами в читальных залах библиотек превышены. В городских поселениях наблюдается дефицит мест в клубах. В Каменском сельском поселении отсутствует библиотека, Каменский клуб нуждается в замене обветшавшего здания.

Обеспеченность спортивными объектами ниже нормативных значений. Недостаточна площадь спортивных залов. Одного сорокаметрового плавательного бассейна на такой район, как Грязовецкий тоже явно мало.

Обоснование проектных предложений

В сельских поселениях района нормативные показатели обеспеченности населения местами в учреждениях клубного типа и книжным фондом общедоступных библиотек несколько превышены.

Расчеты перспективной потребности в учреждениях клубного типа (табл. 4.9.18), проведенные в соответствии с «Социальными нормативами и нормами», показывают, что до конца расчетного срока (2030 г.) в сельских поселениях новые учреждения могут потребоваться в Каменском, Сидоровском и Грязовецком поселениях. В Каменском поселении увеличение количества мест может быть достигнуто путем строительства нового здания для клуба в п. Каменка на 150 мест (с заменой изношенного здания), в Сидоровском – строительство клуба на 150-180 мест, ориентировочно в с. Сидорово.

Таблица 4.9.18.

Расчет перспективной потребности в учреждениях культуры

по Социальным нормативам и нормам и по СНиП 2.07.01-89*

| Территория | Клубы или учреждения клубного типа, мест | Общедоступные библиотеки, мест в читальных залах |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2015 г. | 2030 г. | 2008 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Грязовецский район | 4815 | 3879 | 3868 | 413 | 252* | 253* |
| Грязовецское г/п | 750 | 934 | 929 | 80 | 44 | 44 |
| Вохтожское г/п | 700 | 712 | 709 | 58 | 26 | 26 |
| Сельские поселения, в т.ч.: | 3365 | 2233 | 2230 | 275 | 76 | 77 |
| Каменское | 100 | 148 | 148 | 0 | 2 | 3 |
| Комьянское | 600 | 354 | 354 | 30 | 12 | 12 |
| Перцевское | 850 | 497 | 497 | 34 | 17 | 17 |
| Перцевское | 400 | 311 | 311 | 14 | 10 | 10 |
| Фроловское | 450 | 186 | 186 | 20 | 7 | 7 |
| Ростиловское | 660 | 492 | 492 | 73 | 17 | 17 |
| Плосковское | 400 | 191 | 192 | 48 | 7 | 7 |
| Ростиловское | 260 | 302 | 300 | 25 | 10 | 10 |
| Сидоровское | 235 | 401 | 400 | 64 | 13 | 13 |
| Лежское | 150 | 206 | 204 | 24 | 8 | 8 |
| Сидоровское | 85 | 196 | 196 | 40 | 5 | 5 |
| Юровское | 870 | 342 | 340 | 70 | 15 | 15 |

* С учетом нормативного числа мест в читальных злах фондов центральной районной библиотеки в 2020 г. и 2030 г. - 106 мест.

Так как МУК «Общественно-политический и культурно-просветительский центр Грязовецкого муниципального района», выполняет функции районного учреждения, то для удовлетворения потребностей самого поселения рекомендуется увеличить число мест в клубах в Грязовецком г/п путем строительства дома культуры на 180-200 мест. В Вохтожском г/п количество мест в целом соответствует необходимому на перспективу значению, но здание клуба и библиотеки в п. Таежный требует замены по причине морального износа.

Исходя из «Социальных нормативов и норм», на расчетный срок можно было бы планировать закрытие трех сверхнормативных учреждений в Юровском сельском поселении по 70-100 мест которые требуют капитального ремонта. Такая задача в настоящее время не ставится. Решать вопрос о целесообразности использования этих зданий по прямому назначению или их переориентации на другие муниципальные нужды необходимо при разработке генерального плана Юровского поселения. Следует отметить, что данный норматив является минимальным социальным стандартом, кроме того, перспективы рекреационного развития территории поселения делают логичным наличие дополнительных культурно-досуговых объектов.

Сверхнормативные учреждения расположены также в Ростиловском и Перцевском поселениях, но в настоящее время они не требуют замены или капитального ремонта, могут частично использоваться в теплое время года для организации досуга отдыхающих, поэтому целесообразно их дальнейшее сохранение на расчетный срок Схемы.

Количество мест в читальных залах библиотечных учреждений района в целом является достаточным на весь расчетный срок действия Схемы. Поэтому новых мероприятий, связанных с выделением земельных участков под строительство можно не предусматривать.

Баклановский и Минькинский сельские филиалы, расположенные в одном здании с непрофильными учреждениями (медпунктами) могут быть закрыты: уровень обеспеченности населения услугами библиотек останется выше положенного по нормативу. Юровский сельский филиал, расположенный в здании семейного общежития, может быть переведен в здание клуба, Сидоровский сельский филиал – из здания администрации в здание средней школы. При капитальном ремонте Центральной районной библиотеки следует рассмотреть вопрос о возможности расширения ее читального зала.

Спортивные сооружения. Необходимо создание новых спортивных объектов, в т.ч. общедоступных плоскостных сооружений, создание условий для обеспечения более полного использования населением школьных спортзалов, их материально-техническое переоснащение.

К приоритетным населенным пунктам, где могли бы разместиться новые объекты (спортивные залы, ФОК, ФОЦ, плоскостные сооружения)  следует отнести г. Грязовец, р.п. Вохтога и центры поселений, где отсутствуют общедоступные спортивные объекты – это п. Вострогский, д. Ростилово (не считая площадки для игры в стритбол), с. Сидорово.  Физкультурные и спортивные комплексы предлагается размещать на селитебной территории. Плавательные бассейны предусматривать в составе комплексов в Грязовце и Вохтоге.

В районе существует проект «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса г. Грязовец», в которые войдут игровой зал, площадью 1008 м2, малый зал, площадью 200 м2, бассейн, площадью 275 м2, лыжная база, сауна и т.д. Строительство такого центра необходимо уже на первую очередь Схемы, что сможет улучшить качество и перечень предоставляемых населению услуг и увеличить обеспеченность населения спортивными объектами.

На 2015 г. району в соответствии с проектируемой численностью населения необходимо иметь спортивные залы с площадью пола суммарно 7,1 тыс. м2 (по СНиП 2.07.01-89*) и 69,1 тыс. м2 (по Методике) плоскостных сооружений (футбольные и волейбольные поля, корты и т.п.). На 2030 г. необходимо иметь 7,1 тыс. м2 спортивных залов и 68,9 тыс. м2 плоскостных сооружений. В целях более плавного движения к конечной цели «нормативный уровень обеспеченности населения» на первую очередь можно ставить задачу достижения следующих показателей: 55 тыс. м2 плоскостных сооружений и 4 тыс. м2 площади спортивных залов.

Сводный перечень мероприятий по развитию культурно-досуговой деятельности представлен в разделе 5. «Перечень мероприятий…».

Торговля и общественное питание

Существующее положение

В районе имеется 147 предприятий торговли и 15 предприятий общественного питания. Обеспеченность предприятиями торговли в целом по району выше нормативных значений (табл. 4.9.19).

Таблица 4.9.19.

Фактическая и нормативная обеспеченность населения общей мощностью объектов торговли и общественного питания в 2008 г.

по СНиП 2.07.01-89*

| Территория | Магазины, м2 торговой площади | Предприятия общественного питания, мест |
| --- | --- | --- |
|  | факти- ческая | норма- тивная | % от нор-матива | факти- ческая | норма- тивная | % от нор-матива |
| Грязовецский район | 12216 | 11316 | 107,9 | 1019 | 1537 | 66,3 |
| Грязовецское ГП | 6857 | 4521 | 151,7 | 405 | 630 | 64,3 |
| Вохтожское ГП | 2728 | 2414 | 113,0 | 220 | 336 | 65,5 |
| Сельские поселения, в т.ч.: | 2631 | 4381 | 60,0 | 394 | 571 | 69,0 |
| Каменское СП | 98 | 212 | 46,4 | 0 | 28 | 0,0 |
| Комьянское СП | 262 | 677 | 38,7 | 0 | 88 | 0,0 |
| Лежское СП | 221 | 442 | 50 | 0 | 58 | 0,0 |
| Перцевское СП | 446 | 534 | 83,4 | 100 | 70 | 142,9 |
| Плосковское СП | 218 | 366 | 59,5 | 0 | 48 | 0,0 |
| Ростиловское СП | 346 | 576 | 60,0 | 176 | 75 | 234,7 |
| Сидоровское СП | 209 | 275 | 76,1 | 0 | 36 | 0,0 |
| Фроловское СП | 222 | 321 | 69,1 | 0 | 42 | 0,0 |
| Юровское СП | 609 | 977 | 62,3 | 118 | 127 | 92,9 |

В Грязовецком городском поселении обеспеченность населения торговыми объектами незначительно превышает нормативное значение, по сельским поселениям обеспеченность этим видом услуг составляет лишь 60 % от норматива. Минимальный процент обеспеченности по сельским поселениям – 38,7 % от норматива отмечается в Комьянском сельском поселении, которое ближе всех к Вологде.

Предприятия общественного питания есть не во всех сельских поселениях: только в Перцевском, Ростиловском и Юровском, зато показатель обеспеченности в этих поселениях выше нормативного значения. Концентрация объектов общественного питания отмечается в поселениях, через которые проходит федеральная автодорога Москва – Архангельск и региональная автодорога Вологда – Ростилово. В городских поселениях показатель ниже нормативно необходимой величины: 70 % - в Вохтожском и 64 % - в Грязовецком. Реальная потребность населения в услугах сети объектов общественного питания на остальной территории района существенно снижена, поэтому развитие этого вида деятельности объективно затруднено.

Выводы

В Каменском и Комьянском сельских поселениях необходимо содействовать развитию объектов торговли. Для ряда сельских населенных пунктов необходимо развитие выездной торговли. В городской местности, особенно в Грязовецком городском поселении необходимо обеспечить возможности для развития предприятий общественного питания.

Обоснование проектных предложений

Рост предприятий торговли и общественного питания для обеспечения потребностей местных жителей предполагается за счет частного бизнеса (сетевые магазины, развитие малого предпринимательства и т.д.). Определенный вклад в это направление экономической деятельности может внести потребительская кооперация.

Таблица  4.9.20.

Расчет перспективной потребности в общей мощности объектов торговли и общественного питания по СНиП 2.07.01-89*

| Территория | Магазины, м2 торговой площади | Рыночные комплексы, м2 торговой площади | Предприятия общественного питания, мест |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2030 г. | 2015 г. | 2030 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Грязовецский район | 10477 | 10442 | 1135 | 1131 | 1418 | 1414 |
| Грязовецское ГП | 3828 | 3809 | 427 | 425 | 534 | 531 |
| Вохтожское ГП | 2044 | 2034 | 228 | 227 | 285 | 283 |
| Сельские поселения, в т.ч.: | 4605 | 4599 | 480 | 479 | 600 | 599 |
| Каменское СП | 126 | 129 | 13 | 13 | 16 | 17 |
| Комьянское СП | 725 | 725 | 76 | 76 | 94 | 94 |
| Перцевское СП | 1016 | 1016 | 106 | 106 | 132 | 132 |
| Перцевское СП | 635 | 635 | 66 | 66 | 83 | 83 |
| Фроловское СП | 381 | 381 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Ростиловское СП | 1007 | 1007 | 105 | 105 | 131 | 131 |
| Плосковское СП | 390 | 393 | 41 | 41 | 51 | 51 |
| Ростиловское СП | 617 | 614 | 64 | 64 | 80 | 80 |
| Сидоровское СП | 682 | 678 | 71 | 71 | 89 | 88 |
| Лежское СП | 421 | 418 | 44 | 44 | 55 | 54 |
| Сидоровское СП | 261 | 261 | 27 | 27 | 34 | 34 |
| Юровское СП | 1050 | 1044 | 109 | 109 | 137 | 136 |

Целесообразно предусматривать расширение предприятий общественного питания в Грязовецком городском поселении, на территории Ростиловского (д. Ростилово) и Юровского (д. Юрово) и Перцевского (д. Слобода) сельских поселений, связанных с развитием туристско-рекреационной деятельности и обслуживанием транзитных потоков грузов, а также в центрах других поселений.

В целом на 2030 г. суммарная емкость объектов общепита в районе может составить 1,4 тыс. мест. Предусматривается приоритетное развитие объектов торговли и общественного питания в рекреационных зонах и на территориях с формирующейся коттеджной застройкой. Некоторое оценочное представление о возможных параметрах развития торговли и общепита в разрезе поселений дает табл. 4.9.20, большая емкость объектов общепита возможна в поселениях, расположенных на основных автодорогах, имеющих межрегиональное значение.

*	*	*

Указанные в данном разделе мероприятия по достижению нормативной обеспеченности населения Грязовецкого района объектами социальной инфраструктуры являются минимально необходимыми для прогнозируемой численности и возрастной структуры населения. Приведенные параметры обеспеченности и мероприятия должны быть уточнены и расширены при разработке генеральных планов поселений района. В работах территориального планирования низового уровня можно учесть дополнительные факторы, увеличивающие потребность в объектах социальной инфраструктуры.

Религиозные объекты

Существующее положение

Религиозные объекты и центры, места паломничества – отдельная группа функционально самостоятельных объектов культурного наследия, имеющих большое значение в сохранении и развитии исторических и духовных традиций страны, просвещения, духовного образования, развития культурно-познавательного туризма.

Грязовецкий район в течение многих веков являлся густозаселенной территорией, поэтому здесь в большом количестве возводились культовые объекты, в т.ч. крупные монастыри, храмовые комплексы.

По данным Вологодской и Великоустюжской епархии в настоящее время в Грязовецком районе (Центральное благочиние) имеются 1 действующий монастырь (мужской), 9 действующих православных церквей, а также множество недействующих храмов и нескольско монастырей, часть из которых являются памятниками архитектуры и градостроительства или имеют соответствующие признаки, и требуют реставрации или восстановления (табл. 4.9.21). Среди объектов культурного наследия и объектов, имеющих соответствующие признаки (43 объекта), числятся 5 объектов церковной архитектуры, в т.ч. 1 объект федерального значения (Покровский храм в составе ансамбля усадьбы Брянчаниновых), 4 памятника местного значения, в т.ч. 2 объекта в составе монастырских ансамблей.

Расположение культовых объектов на территории Грязовецкого района не вполне соответствует современной системе расселения, в то же время частично отражает сохранившиеся элементы старой системы расселения. В современных поселках со стабильной численностью населения, построенных в начале и середине XX в. культовые объекты не представлены, при этом имеются крупные храмовые комплексы, в т.ч. комплексы памятников архитектуры в небольших деревнях. Так, по историческим материалам в современных границах района располагались 73 православных храма и 3 действующих монастыря, в т.ч. порядка 40 погостов, представлявших ансамбли каменного и деревянного храма. К настоящему времени целостность ансамблей сохранившихся погостов сильно нарушена.

Таблица 4.9.21.

Культовые объекты Грязовецкого района

| Объекты | Место расположения | Время постройки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Действующие церкви и часовни |
| Церковь Богоявления | с. Раменье | 1812 г. | памятник архитектуры регионального значения |
| Павло-Обнорский монастырь, в т.ч. 2 храма и 1 часовня | с. Юношеское | XVI, XIX вв. | памятник архитектуры регионального значения |
| Церковь Крестовоздвижения | г. Грязовец | 1794 г. | памятник архитектуры регионального значения |
| Церковь Корнилия Комельского | г. Грязовец | 2002 г. |  |
| Спасо-Сергиевская церковь | д. Спас-Нурма | 1795 г. | храм восстанавливается |
| Церковь Успения Пресвятой Богородицы (Успено-Чернецкая) | с. Скородумка | 1793 г. |  |
| Церковь Святителя Николая | с. Барское - Хорошево | 1992 г. |  |
| Храм Казанской Божьей Матери | д. Вохтога | ХХ в. |  |
| Храм Архангела Михаила | р.п. Вохтога | 1992 г. |  |
| Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | с. Покровское | 1810 |  |
| Церковь Памяти Святителя Игнатия Брянчанинова | г. Грязовец | 2009 | завершается строительство |
| Недействующие церкви |
| Корнилиево-Комельский монастырь | Местечко Корнильево | XVI - XIX вв. | Недействующий, частично руины; памятник архитектуры регионального значения |
| Церковь Иоанна Богослова | ур. Новый Погост, д. Бурково | 1796 г. | Недействующий |
| Церковь Косьмы и Дамиана | ур. Козьмодемьянский Погост (Савино) | 1816-1856гг. | Каменный, недействующий, руины. |
| Арсениево-Комельский мужской монастырь | с. Бушуиха | нет сведений | Здания используются не по назначению. |
| Церковь Василия Великого | д. Васильевка | 1866 г. | Недействующий |

| Церковь Св. Василия | с. Демьяново | XVIII в. | Недействующий |
| --- | --- | --- | --- |
| Николо-Высоковская церковь | д. Никитинское (Поповсккое) | 1819 г. | Недействующий |
| Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Масальском | ур. Никольское-Масальское | 1853 г. | Недействующий |
| Богородицерождественская церковь (Студенецкая) | д. Рождество (Студенец) | 1848 г. | Недействующий |
| Стефанов Николаевский монастырь на озере Комельском | Юровское сельское поселение, берег оз. Никольское | XVI - XIX вв. | Руины |
| Храм Рождества Богородицы (колокольня) | Банчаково | 1821 г. | Руины |
| Спасопреображенская Сеньговская церковь | с. Сеньга | 1750 г. | руины |
| Воскресенская Расловская церковь | д. Батово | 1837 г. |  |
| Часовня Воздвиженская | д. Воздвиженское | нет сведений |  |
| Часовня Владимирской Божьей Матери | д. Семенцево | нет сведений |  |

В районе сохранился ряд старинных сел и деревень. В сочетании с культурной значимостью и выполнением главной функции села (в понимании этого термина) как локального религиозного центра можно особо выделить сс. Покровское, Юношеское, а также д. Скородумка. Схема расположения объектов религиозного культа на территории Грязовецкого района представлена на рис. 4.9.5.

Наиболее старыми культовыми объектами района являются в настоящее время Корнильево-Комельский и Павло-Обнорский монастыри в местечке Корнильево и с. Юношеское, среди отдельных храмов выделяется Крестовоздвиженская церковь (1794 г.п.).

Необходимо отметить, что в последние годы в районе ведется строительство культовых сооружений, так в 2000-2008 гг. были построены 2 храма в г. Грязовец.

Обоснование проектных предложений

В настоящее время из-за более сложной конфессиональной структуры населения сложно определить потребность населения в храмах на перспективу. Однако в целом можно предположить, что в городских и крупных сельских населенных пунктах потребность в культовых объектах возрастет и возникнет необходимость строительства нескольких новых храмов. В сельской местности необходимо передавать недействующие храмы (в т.ч. памятники архитектуры) в ведение русской православной церкви. Первоочередной задачей является восстановление существующих в плачевном состоянии или строительство новых православных храмов в центрах сельских поселений.

В соответствии со сводом правил по проектированию и строительству зданий, сооружений и комплексов православных храмов комплексы православных храмов по своему функциональному назначению подразделяются на епархиальные центры, духовные миссии, приходские и монастырские комплексы и на храмы в составе комплексов, зданий и сооружений общественного и жилого назначения. Их размещение, примерный состав, основной и дополнительный набор зданий, сооружений и помещений приведен в СП 31-103-99. При определении числа и состава храмовых комплексов, вместимости храмов, расположенных в центрах систем расселения, рекомендуется дополнительно учитывать приезжающих из других городских и сельских поселений, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на дорогу в город-центр до 2 ч.

Храмы в сельских поселениях рекомендуется размещать исходя из национального и возрастного состава населения, из расчета пешеходной доступности в пределах 0,5 ч. При численности группы православного населения менее 50 человек храмы рекомендуется предусматривать на группу сельских поселений с транспортно-пешеходной доступностью в пределах 2 ч.

В настоящем проекте указываются населенные пункты, где возможно строительство храмов. Земельные участки для этого строительства должны быть выделены в генпланах соответствующих поселений. Они могут быть включены в селитебные территории и внутренние парковые зоны населенных пунктов. Более детальное обоснование размещения возможно на этапе разработки генеральных планов поселений и отдельных населенных пунктов. Выбор участков на селитебной территории рекомендуется производить с учетом обеспечения доминантной роли храма в формировании окружающей застройки. Предпочтительны  участки с повышенным рельефом, ориентированные по осям магистральных дорог. Необходим учет конфигурации участков, характера застройки соседних участков и градостроительных условий местности.

Территории для строительства храмовых комплексов, расположенных за пределами границ городских и сельских населенных пунктов, должны отводиться на основе генерального плана соответствующего поселения и проекта храма. В табл. 4.9.22 на основании рассчитанной потребности представлен свод предлагаемых проектом новых храмовых сооружений с учетом перспективной численности населения сельских и городских поселений.

Важным вопросом на местном уровне является сохранность памятников церковной архитектуры, многие из которых находятся в бедственном положении, а зачастую в руинированном состоянии. Некоторые из полуразрушенных храмов располагаются в непосредственной близости к площадкам гражданского строительства и могут быть использованы в качестве основных или дополнительных храмовых комплексов в селитебных территориях, а также в крупных селах и туристских центрах.

В этой связи предлагается дополнительно восстановить 4 храма и в перспективе (в случае активизации духовной жизни) 2 старинных монастыря (Корнильево-Комельский монастырь в местечке Корнильево, Арсеньево-Комельский монастырь в с. Бушуиха). К восстановлению намечены Богородицерождественская церковь (д. Студенец), Храм Церковь Василия Великого (д. Васильевка), Церковь Св. Василия (с. Демьяново), Храм Николо-Высоковская церковь (д. Никитинское).

Таблица 4.9.22.

Мероприятия по перспективному строительству и восстановлению культовых объектов.

| Объекты. Место расположения, населенный пункт | Население (в поселении или в зоне обслуживания) на 2008 г., чел. | Минимальная вместимость храмовых комплексов, чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |
| Церковь в п. Вострогский | 450 | 50 | первая очередь |
| Церковь в д. Жерноково | 460 | 50 | первая очередь |
| Церковь в д. Спасское | 810 | 100 | первая очередь |
| Церковь в д. Фрол | 620 | 100 | первая очередь |
| Церковь в п. Плоское | 600 | 100 | первая очередь |
| Церковь в д. Юрово | 1660 | 100 | первая очередь |
| Часовня в с. Сидорово | 790 | 100 | первая очередь |
| Часовня в д. Слобода | 1300 | 100 | первая очередь |
| Восстановление (реставрация) существующих церквей |
| Корнильево-Комельский монастырь в местечке Корнильево | 590 | 100 | первая очередь |
| Богородицерождественская церковь в д. Студенец (Рождество) | 680 | 100 | первая очередь |
| Арсеньево-Комельский монастырь в п. Бушуиха | 1800 |  | расчетный срок |
| Церковь Василия Великого д. Васильевка | 390 | 50 | расчетный срок |
| Церковь Св. Василия с. Демьяново |  | 50 | расчетный срок |
| Николо-Высоковская церковь д. Никитское (Поповское) (в пределах туристско-рекреационной зоны) | - | 50 | расчетный срок |

В целях недопущения полного разрушения необходимо произвести консервацию культовых зданий, в т.ч. потенциальных памятников архитектуры, использование которых в качестве храмов не предусматривается.

### 4.9.3. Жилищный фонд

Существующее положение

Жилищный фонд района по состоянию на начало 2008 г. составляет 903,7 тыс. м2, в т.ч. 12 % – ветхий и аварийный жилищный фонд. В ветхих и аварийных жилых домах живет до 9 % всего населения района. Обеспеченность жильем на душу населения составляет 23,5 м2/чел., что примерно соответствует среднему уровню в целом по области (24,3 м2).

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности теплоснабжением составляет 47,8 %, по обеспеченности водопроводом – 67,4 %, канализацией – 56,1 %, газом – 86,1%. В целом показатели обеспеченности жилищного фонда инженерным благоустройством не значительно отличаются от среднеобластных значений, заметно ниже только обеспеченность горячим водоснабжением, превышает среднеобластной показатель обеспеченность газом. При этом городская местность, традиционно, обеспечена инженерной инфраструктурой значительно лучше села, не отличаются только показатели газообеспеченности.

Объем нового жилищного строительства в районе увеличивается (рис. 4.9.6). Суммарный ввод жилья всеми категориями застройщиков в 2007 г. составил 10,8 тыс. м2, в 2008 г. – 8,7 тыс. м2. Большая часть (85 %) всего строительства в 2007 г. осуществлялось в районном центре, в т.ч. около половины составило индивидуальное строительство. По сравнению с 2006 г. произошло увеличение темпов жилищного строительства почти на 30 %, при этом увеличения темпов индивидуального строительства не наблюдалось. В среднем за последние 5 лет темпы роста составили 109 %, что соответствует среднеобластному значению. В расчете на душу населения в 2007 г. и 2008 г. было построено по 0,22 м2 жилья. Доля индивидуального строительства варьируется от года к году, и в среднем составляет 40-50 % всего нового строительства. В структуре жилищного фонда  более половины составляют деревянные дома – 53 %, каменные и кирпичные – 39 %, панельные – всего 9 %.

Таблица 4.9.23.

Новое жилищное строительство, тыс. м2 общей площади

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий ввод | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,0 | 6,7 | 8,5 | 8,6 | 10,8 | 8,7 |
| в т.ч. индивидуальное строительство | 3,5 | 2,6 | 4,5 | 1,7 | 2,1 | 5,7 | 4,0 | 3,7 | 3,7 |
| Темпы роста в % к предыдущему году |  | 109,5 | 111,0 | 102,8 | 110,8 | 127,7 | 100,3 | 126,0 | 80,6 |

Строительство велось почти во всех поселениях района, за последние 3 года максимальный ввод жилья, кроме г. Грязовец, отмечался в северо-западной части района в Юровском, Перцевском, Комьянском поселениях. Таким образом, наиболее активно осваиваются территории в направлении областного центра, примыкающие к основным транспортным магистралям района.

В районе осуществляются областные и районные целевые программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Грязовецком районе на 2008-2010 гг.» и «Обеспечение жильем молодых семей в Грязовецком муниципальном районе на 2007-2010 гг.», а также адресная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов  по Грязовецкому муниципальному району на 2008-2011 годы.

Вывод

Выгодное расположение Грязовецкого района, в непосредственной близости от областного центра, обусловило высокий спрос на жилье и значительные (в сравнении с большинством районов области) объемы ввода жилищного фонда. Большие перспективы имеет развитие коттеджной застройки.

Уровень обеспеченности населения района жилищным фондом достаточно высокий, вместе с тем в районе отмечается большой процент ветхого и аварийного жилья. В большинстве поселений района необходимо повышение уровня благоустройства жилищного фонда.

Необходим своевременный переучет жилищного фонда, на основании которого можно было бы определять долю жилищного фонда, подлежащего снятию с учета, и долю сезонно обитаемого жилищного фонда, принадлежащего горожанам. Это позволит правильно формировать муниципальные социально-экономические программы в сфере обеспечения населения района жилищным фондом.

Обоснование проектных предложений

В Послании Президента Федеральному Собранию РФ от 26 апреля 2007 г. в качестве нормального уровня нового жилищного строительства предложен 1 м2 на человека в год (т.е. международная норма годового объема строительства жилья на человека). Такие объемы строительства характерны для развитых стран мира.

Задача достижения показателя «ввод 1 м2 на человека в год» для Грязовецкого района означает значительное увеличение ежегодных объемов нового жилищного строительства. В настоящее время ежегодно вводится около 0,2 м2 на человека. Поэтому расчет объемов нового жилищного строительства и достигаемых показателей обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда осуществляется в нескольких вариантах (табл. 4.9.24).

Таблица 4.9.24.

Расчет объемов нового жилищного строительства

| Показатель | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Первая очередь (2015 г.) при численности населения 35,5 тыс. чел., убывающем жилищном фонде 56,5 тыс. чел. и сохраняемом 847,2 м2 |
| Обеспеченность, м2/чел. | 25,8 | 26,5 | 27,0 |
| Требуемый, тыс. м2 | 914,9 | 939,7 | 957,4 |
| Новое строительство, тыс. м2 |  |  |  |
| в 2008-2015 гг.- всего | 67,7 | 92,5 | 110,2 |
| В среднем за год | 8,5 | 11,6 | 13,8 |
| На душу населения, м2/чел. в год | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Расчетный срок (2030 г.) при численности населения 35,3 тыс. чел., убывающем жилищном фонде 188,4 тыс. чел. и сохраняемом 715,3 м2 |
| Обеспеченность, м2/чел. | 26,0 | 30,0 | 35,0 |
| Требуемый, тыс. м2 | 917,8 | 1060,2 | 1236,9 |
| Новое строительство, тыс. м2 |  |  |  |
| в 2008-2029 гг.- всего | 202,5 | 344,9 | 521,6 |
| В среднем за год в 2008-2029 гг. | 9,2 | 15,7 | 23,7 |
| На душу населения, м2/чел. в год | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| в 2016-2029 гг.- всего | 134,8 | 252,4 | 411,4 |
| В среднем за год в 2016-2029 гг. | 9,6 | 18,0 | 29,4 |
| На душу населения, м2/чел. в год | 0,3 | 0,5 | 0,8 |

При сохранении существующих объемов ввода жилфонда (среднее за 2001-2008 гг.) на долгосрочную перспективу и учете возможного незначительного снижения объемов ввода в период 1-2 лет экономического кризиса итоговый показатель обеспеченности населения района вырастет, но не превысит 26 м2/чел. (вариант 1).

При сокращающейся численности населения на перспективу расчетного срока в целях достижения предусмотренного Схемой территориального планирования Вологодской области (СТП) для Вологодской системы расселения показателя обеспеченности на 2030 г. 35 м2/чел. в районе необходимо постепенно увеличить объем ввода жилищного фонда примерно до 0,4 м2/чел. в среднем за год на первую очереди и далее до 1 м2/чел. в 2029 г. (вариант 3).

Вариант 2 - средний между 1 и 3 вариантами – предусматривает увеличение показателя обеспеченности жилищным фондом до 30 м2/чел. Среднегодовой ввод в расчете на душу населения при этом тоже средний между аналогичными показателями по вариантам 1 и 3.

Наиболее вероятным с точки зрения реализуемости темпов и объемов жилищного строительства, представляется вариант 2, близкий к половине международной норме годового объема строительства.

В соответствии с законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы планирования застройки территории отнесены к вопросам местного значения поселения и, следовательно, должны разрабатываться именно в генеральных планах поселений. Схема территориального планирования муниципального района может лишь высказывать наиболее общие предложения по возможному размещению новой застройки, но в строгом юридическом смысле не вправе выносить эти предложения на утверждение.

В целом по району увеличение жилищного фонда по максимальному варианту 3 к 2029 гг. составит 333,2 тыс. м2. При среднем размере семьи 3,5 чел., средних размерах участка 20 соток, с учетом необходимости отведения 20 % площади селитебной территории для размещения улиц и проездов и т.п. под жилищное строительство на весь расчетный срок действия Схемы территориального планирования Грязовецкого района необходимо выделить до 680 га территории. По варианту 2 при тех же условиях потребуется лишь 373 га. Однако, в действительности потребности в территории ниже расчетной оценки, поскольку часть прироста жилищного фонда будет формироваться путем расширения уже существующих индивидуальных домов, что не требует выделения новых земельных участков.

В составе земель населенных пунктов района (преимущественно сельских) 16,5 % занимают сенокосы и пастбища, общая площадь которых в 6 раз превышает максимальную величину территории, которая по варианту 3 может потребоваться под новое строительство. Поэтому в проекте Схемы предлагается расширение только отдельных населенных пунктов района.

Увеличение площади селитебных территорий предусмотрено в сельских поселениях Юровское (населенные пункты Юрово, Минькино), Ростиловское (Ростилово, Плоское), Перцевское (Слобода), Сидоровское (Сидорово), в Вохтожском и Грязовецком городских поселениях.

Вопрос о необходимости расширения границ населенных пунктов следует подробно рассматривать в генеральных планах поселений.

Мероприятия на первую очередь 2009-2015 гг.

- Достижение обеспеченности населения жилищным фондом на начало 2015 г. на уровне 26,5-27,0 м2 на одного жителя. Средний ежегодный ввод 11,6-13,8 тыс. м2 нового жилищного фонда. На начало 2015 г. общая площадь жилищного фонда по району должна составить 940-957 тыс. м2.

Мероприятия на период 2016-2030 гг.

- Достижение обеспеченности населения жилищным фондом на начало 2030 г. на уровне 30-35 м2 на одного жителя. Общая площадь жилищного фонда по району должна составить до 1,1-1,2 млн. м2. На конец расчетного срока ежегодный ввод жилищного фонда в расчете на душу населения должен приближаться к показателю 0,7-1,0 м2.

## 4.10. Развитие экономического потенциала

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, промышленный потенциал, характеристику трудовых ресурсов. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

В разделе использованы материалы, предоставленные Администрацией Грязовецкого муниципального района, а также статистические данные Территориального отделения ФС государственной статистики по Вологодской области (Вологдастат), материалы официального сайта Грязовецкого района (http://www.gradm.ru).

Развитие экономического комплекса Грязовецкого района связано с развитием промышленного потенциала г. Грязовца и р.п. Вохтога, а также с развитием сельского хозяйства и, в незначительном масштабе, с развитием рекреационной деятельности. В целом экономика района носит промышленно-аграрный характер, на долю обрабатывающей промышленности приходится около 40 % объема производства и 20,6 % занятых, на долю сельского хозяйства – 18,7 % и 15,4 % соответственно (рис. 4.10.1, 4.10.2).

В 2007 г. предприятиями района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на  4 678 266,7 тыс.руб., темп роста по отношению к 2006 г. в действующих ценах составил 119,5 %. В настоящее время рост объемов производства обеспечивается, в первую очередь, за счет развития обрабатывающей промышленности.

Уровень социально-экономического развития поселений сильно дифференцирован (рис. 4.10.3, 4.10.4). Рейтинг муниципальных образований на начало 2008 г. представлен в табл. 4.10.1 (материалы официального сайта Грязовецкого района). Ситуация на январь-март 2008 г. по отгрузке товаров собственного производства, выполнению работ и услуг собственными силами в разрезе послений представлена в табл. 4.10.2 в Приложении.

Наименее развита экономическая база Плосковского, Каменского, Фроловского и Сидоровского поселений. В первых двух поселениях экономическая база практически отсутствует. Наилучшие показатели рейтинга отмечаются у городских Грязовецкого и Вохтожского поселений, а также у Ростиловского и Перцевского сельских поселений.

Таблица 4.10.1

Рейтинг муниципальных образований Грязовецкого района

по отдельным показателям развития экономики

| Поселение | Сальдиро-ванный финан- совый результат на 01.03. 2008 г. | Отгружено товаров собств. произв-ва, вып.работ и услуг в расчете на 1 жителя | в т.ч. по фактич.видам эконом.деятельности: | Автотран-спорт | Инвестиции в расчете на 1 жителя | Ввод жилых домов на 1 жителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сельское хозяйство | лесное хозяйство | промышленность | строительство | транспорт | Грузоперевозки автомобильным транспортом | Грузооборот автомобильного транспорта |  |  |
| Грязовецкое | 1 | 6 | - | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Вохтожское | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | - |
| Фроловское | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 |  | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| Юровское | 7 | 5 | 3 | - | 9 |  | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| Ростиловское | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - |
| Комьянское | 5 | 4 | 2 | - | 10 |  | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| Лежское | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 |  | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| Каменское | 7 | 9 | - | - | 7 |  | - | - | - | - | - |
| Плосковское | - | 11 | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Перцевское | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | - |
| Сидоровское | 6 | 10 | - | - | 6 | - | - | 9 | 9 | - | - |

Развитие малого и среднего предпринимательства

Важная роль в развитии экономического потенциала отводится малому бизнесу, который способен обеспечить создание дополнительных рабочих мест, оптимизацию структуры экономического комплекса и насыщение рынка товарами и услугами. По состоянию на 2008 г. на территории района насчитывается 121 малое предприятие, на которых работает 1770 человек (11,8 % работающего населения). Большая часть малых предприятий в настоящее время зарегистрирована в сфере торговли (около 60 %).

В рамках поддержки развития малого предпринимательства целесообразно размещение в г.Грязовец районного бизнес-инкубатора.

Необходимо добиваться изменений в структуре малого бизнеса в сторону увеличения доли предприятий, работающих в сфере предоставления различных видов услуг, в том числе услуг ЖКХ, бытового и социального обслуживания населения, здравоохранения, образования, а также в сфере потребительского рынка, общественного питания и бытового обслуживания. На уровне генеральных планов поселений необходимо решение вопроса упорядочения размещения объектов мелкорозничной торговой сети (с ликвидацией торговли в неустановленных местах). В рамках национального проекта по развитию АПК, весьма перспективным является развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и развитии смежных и обслуживающих производств. Актуальным остается внедрение малого бизнеса в сферу развития туристско-рекреационных услуг.

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Грязовецкого района, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства (на которых расположены или предполагается размещение объектов имущественного комплекса субъектов малого и среднего предпринимательства), определяется на общих основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Вологодской области, Уставом Грязовецкого муниципального района и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Перечень имущества Грязовецкого района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, формируется и утверждается органами местного самоуправления Грязовецкого района Вологодской области (в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

Предоставление в аренду или продажа земельных участков находящихся в собственности Грязовецкого района, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется исключительно на основе тендера с учетом приоритетных для района направлений хозяйственной деятельности (согласно Федеральному закону от 30.06.2008 г. № 108-ФЗ). Исключение могут составлять лишь договоры, заключенные на основании актов Президента Российской Федерации, решений Правительства Российской Федерации, вступившего в законную силу решения суда или федерального закона, устанавливающего иной порядок распоряжения этим имуществом.

Требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующим на получение земельных участков, а также вопросы определения сроков предоставления земельных участков для строительства, начисления арендной платы и стоимости продажи участков, порядок организации и проведения аукционов определяются органами местного самоуправления Грязовецкого района.

Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» с учетом утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований.

Предоставление земельных участков для строительства осуществляется в соответствии со статьей 30 Земельного кодекса РФ с учетом утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований.

Развитие инвестиционной деятельности

Инвестиционная привлекательность района все еще не достаточно велика. В 2007 г. объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил около 1014 млн. руб. Не смотря на то, что объем инвестиций в текущих ценах на 23 % превысил уровень 2006 г., но в сопоставимых ценах его значение меньше примерно на 33 %. Наибольшую долю в структуре инвестиций занимают инвестиции в основные фонды предприятий транспорта (39,5 % от общего объема), сельхозорганизаций (36,4 %), обрабатывающих производств (9,8 %). За последние 5 лет изменилась структура инвестиций по отраслям экономики: увеличился удельный вес инвестиций в лесное хозяйство, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом; уменьшение удельного веса инвестиций отмечается в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве и здравоохранении.

Таблица 4.10.3.

Инвестиции в основной капитал*, млн. руб.

|  | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грязовецкий район, илн.руб. | 172,9 | 239,4 | 290,1 | 431,1 | 574,0 | 571,1 | 1352,0 | 1014,0 |
| Вологодская область, млрд. руб. | 8,593 | 10,333 | 13,923 | 18,271 | 43,109 | 60,635 | 60,899 |  |
| Доля района в инвестициях области, % | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 1,3 | 0,9 | 2,2 |  |

* По данным Вологдастата

Распределение инвестиций по поселениям (за январь-март 2008 г.) представлено на рис. 4.10.4.

Одной из основных задач развития Грязовецкого района является привлечение новых инвестиционных ресурсов в экономику района. Для решения этой задачи необходимо развитие инвестиционного потенциала района с созданием благоприятного правового климата для инвесторов, а также с подготовкой необходимого количества земельных участков для перспективного освоения. Для развития инвестиционной деятельности необходимо резервирование отдельных территорий, которые можно будет использовать при возникновении необходимости размещения приоритетных объектов капитального строительства регионального и местного значения.

Определение основных направлений экономического развития

Основными конкурентными преимуществами района является его выгодное транспортно-географическое положение, позволяющее развивать такие виды экономической деятельности, как транспортно-логистическая деятельность, развитие сельского хозяйства и рекреации, развитие сферы услуг, ориентированных как на обслуживание транзитных потоков, так и на потребности крупных экономических комплексов г. Вологда и Московского региона.

В основе развития экономического комплекса района будет лежать реконструкция и модернизация существующих основных фондов, а также активное внедрение современных наукоемких технологий и техники. Необходимо увеличение доли сферы услуг (строительство, туризм, оптовая торговля, промышленные услуги) с развитием высоких технологий.

Особенностью экономического комплекса Грязовецкого района, определяющей основные направления развития, является его многоотраслевая структура. Основные направления развития Грязовецкого муниципального района обозначены в «Стратегии социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2015 года» (утверждена решением Земского Собрания Ггрязовецкого муниципального района № 3 от 29.01.2009 г.), а также в Концепции Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на долгосрочный период (утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 16.04.2004 № 380).

В качестве межрегиональной специализации Грязовецкого района выделены следующие приоритетные направления.

1. Территория района в рамках планировочного каркаса Вологодской области входит в состав «Северного коридора развития» (основная экономическая специализация которого – развитие лесохозяйственного комплекса), а также северная часть территории района находится в зоне влияния формирующейся «Вологодско-Череповецкой агломерации» (в соответствии с Концепцией Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на долгосрочный период).

2. Район является одним из центров развития высокопродуктивного агропромышленного комплекса со специализацией на молочном животноводстве.

3. Район в перспективе станет одним из важных элементов формирующейся системы туристско-рекреационных услуг Вологодской области.

4. Будет возрастать значимость района как транзитно-узловой территории за счет развития сети федеральных и региональных дорог.

### 4.10.1. Развитие промышленного потенциала

Объем отгруженных промышленных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг промышленного характера в 2007 г. составил 2119,0 млн.руб. (105,7 % к уровню 2006 г.), что составляет 45,3 % от общего объема отгруженных  товаров собственного производства. В производстве промышленной продукции занято 3889 человек (25,6% работающего населения района).

В структуре отгруженных промышленных товаров собственного производства 89,3 % объема производства приходится на «Обрабатывающие производства», 10,2 % – на «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» и только около 0,5 % - на «Добычу полезных ископаемых».

Промышленную специализацию района определяют развитие лесопромышленного комплекса и пищевой промышленности, также развиты машиностроение и металлообработка. Структура «Обрабатывающих производств» представлена на рис. 4.10.5. Динамика объемов производства по основным видам обрабатывающей промышленности представлена на рис. 4.10.6.

Индекс промышленного производства в 2007 г. составил 97,9 %. По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»  отмечен рост объемов производства на 38,9 %, по виду деятельности «Обрабатывающие производства» – уменьшение на 2,4 % (не смотря на высокие темпы роста объема производства в действующих ценах), по «Производству и распределению электроэнергии, газа и  воды» – уменьшение объемов производства на 3,9 %. Индекс физического объема производства по виду деятельности «лесозаготовка» (заготовка и вывозка древесины, лесоматериалы круглые, деловая древесина)  в 2007г. составил 138,4 %.

Добыча полезных ископаемых

На территории района разрабатываются месторождения песчано-гравийных материалов и глин, по мере необходимости возможна добыча песков строительных. В настоящее время выдана лицензия Вологодской области на право пользования недрами с целью добычи суглинков на месторождении «Мясниково» Грязовецкого района, объемы добычи уточняются.

Таблица 4.10.4.

Добыча полезных ископаемых по видам

| Показатель | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПГМ, тыс.куб.м | 206,6 | 465,0 | 1160,4 | 658 | 452 |
| Пески строительные, тыс.куб.м. | 5,3 | - | 3,0 | - | - |
| Глина, тыс.куб.м. | 4,8 | 12,0 | 14,3 | 10,0 | 11 |

Выявление и резервирование территорий для разработки небольших и малых месторождений полезных ископаемых для местных нужд осуществляется в рамках градостроительной документации муниципального уровня (в генеральных планах поселений).

Инвестиционная привлекательность минерально-сырьевого объекта определяется степенью рентабельности отработки, переработки сырья и использования продукции. Эти показатели зависят от экономико-географических условий, транспортно-экономических, горно-геологических условий отработки, востребованности сырья и минеральной продукции, эколого-природоохранной обстановки. Реальной возможностью к освоению обладает участок недр, расположенный в условиях достаточно развитой инфраструктуры (пути сообщения, энергетика), с оптимальными расстояниями до потребителя, большей экономической привлекательностью по сравнению с эксплуатируемыми месторождениями за счет более высокого качества, отсутствия эколого-природоохранных ограничений, либо с возможностью какой-либо их компенсации при эксплуатации месторождения.

Разработка месторождений полезных ископаемых возможна на землях различных категорий: «земли промышленности», «земли сельскохозяйственного назначения» и «земли лесного фонда» с изменением разрешенного вида использования. Использование лесных участков для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых осуществляется в соответствии с Лесным планом Вологодской области и Лесохозяйственным регламентом Грязовецкого лесничества.

Обрабатывающие производства

Основные промышленные зоны сложились в г. Грязовец и р.п. Вохтога. При этом, наибольший вклад в объем промышленного производства вносят деревообрабатывающие предприятия р.п. Вохтога.

Промышленный комплекс г. Грязовец представлен предприятиями пищевой промышленности (на их долю приходится 90 % объема обрабатывающих производств), а также предприятиями машиностроительно-металлургической специализации, предприятия р.п. Вохтога специализируется на деревообработке, кроме того, в д.Юрово расположен хлебозавод, в Перцевском поселении обрабатывающая промышленность представлена металлообработкой и производством готовых металлических изделий (ООО «МЕТАЛЛРЕСУРС» 
является ведущим на Северо-Западе России изготовителем оцинкованных и черных профильных листов). Характеристика предприятий обрабатывающей промышленности Грязовецкого района представлена в табл.4.10.5.

Таблица 4.10.5.

Промышленные предприятия Грязовецкого района

| Наименование предприятия и отрасли | Место расположения | Числ-ть заня-тых, чел. | Основные виды деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство пищевых продуктов |  | Производство мяса и мясопродуктов; молочных продуктов; хлебобулочных и кондитерских изделий. |
| ОАО «Заготпромторг» | г. Грязовец | 20 |  |
| ЗАО «ПТК «Северное молоко» | г. Грязовец | 285 |  |
| ООО «Труд» | р.п. Вохтога | 27 |  |
| ФЛ Грязовецкий перерабатывающий завод ООО «Северагрогаз» | д. Панфилово, Юровское поселение | 48 |  |
| Производство готовых металлических изделий |  | Производство строительных металлических конструкций и изделий; металлических резервуаров, радиаторов и котлов центрального отопления; прочих готовых металлических изделий. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения. |
| ЗАО «Грязовецкий АРЗ» | г.Грязовец | 123 |  |
| ООО «Металлресурс» | д. Становищево, Перцевское поселение |  |  |
| Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |  | Производство прочего электрооборудования. |
| ЗАО «Грязовецагропромэнерго» | г. Грязовец | 16 |  |
| ООО «Электросервис» | г. Грязовец | 2 |  |
| Текстильное и швейное производство |  | Производство готовых текстильных изделий; одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды. Прядение текстильных волокон. |
| ООО «Стиль» | г. Грязовец | 14 |  |
| ФГУ КП-6 УФСИН России по Вологодской области | г. Грязовец | 12 |  |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева |  | Производство шпона, фанеры, плит, панелей; деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий; деревянной тары; прочих изделий из дерева и пробки, соломки и материалов для плетения. Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины. |
| ООО «Грязовец НТД» | г. Грязовец | 16 |  |
| ООО АШ ГРУПП | г. Грязовец | 9 |  |
| ООО «АРТ-ЛЕС» | г. Грязовец | 10 |  |
| ООО «Монзенский ДОК» | р.п .Вохтога | 1716 |  |
| ООО «Радиал» | р.п. Вохтога | 172 |  |
| ООО «Монзалесстрой» | р.п. Вохтога | 19 |  |
| ООО «Профиль» | р.п. Вохтога | 120 |  |
| ООО «МКАД» | р.п. Вохтога | 19 |  |
| Издательская и полиграфическая деятельность |  | Издательская деятельность, полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области. |
| АНО «Грязовецкая ТРГК» | г. Грязовец | 13 |  |
| ООО «Грязовецкая типография» | г. Грязовец | 9 |  |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |  | Производство керамических плиток и плит; кирпича, черепицы и проч. строительных изделий из обожженной глины. |
| ООО «Грязовецкий комбинат стройматериалов» | г. Грязовец | 72 |  |
| Прочие производства |  | Производство мебели. |
| ООО «Древметтранс» | г. Грязовец | 3 |  |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |  |  |
| МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | г. Грязовец | 417 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды. |
| Грязовецкие электрические сети ОАО «Вологдаэнерго» | г. Грязовец | 98 | Производство, передача и распределение электроэнергии. |
| ПУ «Грязовецрайгаз» ФЛ ОАО «Вологдаоблгаз» | г. Грязовец | 90 | Производство и распределение газообразного топлива. |
| ООО «Водосток» | г. Грязовец | 14 | Сбор, очистка и распределение воды. |
| ООО «Водопровод» | г. Грязовец | 6 |  |

Кроме того, на территории района расположены крупные производственные объекты областного значения: около г.Грязовца действуют мощная газокомпрессорная станция (обеспечивающая поставку природного газа в район, область, промышленные центры России и за рубеж) и нефтеперекачивающая станция.

Таблица 4.10.6.

Основные показатели развития промышленности

| Показатель | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2007 г. к 2000 г., в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем промышленной продукции в действующих ценах, тыс. руб. на душу населения |
| Грязовецкий район | 13,33 | 21,89 | 29,44 | 35,46 | 41,38 | 46,50 | 50,93 | 56,22 | в 4,2 раза |
| Череповецкий район | 14,04 | 19,60 | 22,28 | 25,44 | 34,65 | 34,07 | 22,82 | 43,97 | в 3,1 раза |
| Шекснинский район | 23,33 | 33,89 | 38,12 | 54,28 | 70,21 | 91,59 | 109,42 | 127,88 | в 4,6 раза |
| В целом по области | 66,82 | 69,47 | 82,30 | 109,19 | 160,79 | 186,55 | 209,65 | 259,14 | в 5,5 раза |
| Удельный вес в промышленном производстве области, % |
| Грязовецкий район | 0,65 | 1,05 | 1,17 | 1,06 | 0,83 | 0,80 | 0,83 | 0,67 | 103,1 |
| Череповецкий район | 0,67 | 0,92 | 0,87 | 0,75 | 0,70 | 0,59 | 0,35 | 0,55 | 82,1 |
| Шекснинский район | 0,95 | 1,38 | 1,31 | 1,41 | 1,25 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 147,4 |

В целом, промышленный потенциал района в настоящее время незначителен, основной объем промышленного производства приходится на ООО «Монзенский ДОК». Удельный вес промышленного производства района составляет около 6,7 % от промышленного производства Вологодской области (без учета гг. Вологды и Череповца).

Невысокий уровень инвестиционной привлекательности оказывает негативное влияние на состояние основных фондов предприятий. Показатели рентабельности промышленных предприятий также невысоки. В настоящее время уровень рентабельности не достаточен для ведения расширенного воспроизводства. Удельный вес убыточных организаций в обрабатывающем производстве по итогам 2006 г. составляет 56,5 % от общего количества предприятий обрабатывающих производств. Сложным остается положение на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды: 85,7 % предприятий этой группы убыточны.

Развитие лесопромышленного комплекса

Деятельность лесопромышленных предприятий в части лесозаготовок не входит в объем промышленного производства.

Таблица 4.10.7.

Объем лесозаготовок в 2003-2007 гг., тыс. куб.м.

|  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготовка древесины | 258,3 | 293,6 | 294,7 | 231,6 | 317,4 |

В лесном комплексе района за последние годы сложилась сложная ситуация: обанкротился ряд крупных предприятий, которые занимались переработкой древесины (ООО ПЛО «Монзалес», ООО «Грязовецлес», в 2007 г. приостановил работу ООО «Монзенский ДОК»). Вместе с тем интенсивно развивались малые предприятия деревообработки, производящие пиломатериалы, строганые изделия, срубы домов.

В перспективе прогнозируется сохранение объема лесозаготовок на уровне 300 тыс.м3 в год. Развитие лесопромышленного комплекса будет осуществляться на основе утвержденного Лесного плана Вологодской области и Лесохозяйственного регламента Грязовецкого лесничества. Создание перерабатывающей инфраструктуры и необходимых объектов лесной инфраструктуры в Грязовецком лесничестве возможно на территории кварталов эксплуатационного целевого назначения.

В перспективе в Стратегии развития Грязовецкого района предполагается возобновить и провести модернизацию на ООО «Монзенский ДОК» (в р.п. Вохтога), строительство завода по производству древесного угля и деревообрабатывающего производства в г. Грязовце, развитие малых предприятий деревообработки на территории сельских муниципальных образований.

*	*	*

В целом, состояние промышленного комплекса Грязовецкого района оценивается как удовлетворительное. В перспективе основным ориентиром развития промышленных предприятий должно стать увеличение объемов основных видов выпускаемой продукции с повышением ее качества и конкурентоспособности. В ближайшие годы основной рост объема производства прогнозируется по выпуску следующих товаров: древесностружечных плит, проката черных металлов, мяса и колбасных изделий. Также предполагается наращивание объемов производства синтетических смол, пиломатериалов, производства масла животного и хлебобулочных изделий.

В настоящее время промышленное производство развивается в пределах г. Грязовец и р.п. Вохтога, производственная база сельских поселений развита незначительно. За пределами черты населенных пунктов представлены только виды деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» и «Добыча полезных ископаемых», представленная небольшими торфоразработками и карьерами не промышленного характера для нужд транспортного строительства и сельского хозяйства, карьером «Банниково» и карьерами по добыче песка и гравия треста «Вологдапромстрой». Общая площадь, занимаемая внегородской промышленностью составляет около 0,2 тыс. га. В перспективе при возникновении необходимости размещения на территории новых объектов обрабатывающих производств регионального значения возможно выделение дополнительных территорий производственного назначения вне черты населенных пунктов преимущественно на территории Перцевского и Вохтожского поселений. Выделение инвестиционных площадок производственного назначения для развития производственных объектов в черте населенных пунктов осуществляется в рамках генеральных планов поселений.

Основные направления развития промышленного комплекса

Для развития экономического потенциала района необходимо формирование конкурентоспособного высокоэффективного  промышленного комплекса, интегрированного в межрегиональное производство. Основные перспективы и направления развития промышленного комплекса района связаны с дальнейшей диверсификацией производства, а также с модернизацией существующих производств за счет реализации крупных инвестиционных проектов.

Наличие свободных производственных площадей на действующих предприятиях и свободных земельных участков позволяет активизировать экономическую деятельность, привлечь потенциальных инвесторов на территорию района. В районе может развиваться транспортно-логистическая деятельность и различные виды сервисного обслуживания.

1. В районе возможно размещение новых крупных производств с формированием комплексных промышленных площадок регионального значения в районе г. Грязовец (Перцевское поселение) и р.п. Вохтога со специализацией на развитии различных видов деревообработки, металлообработки, производства стройматериалов, транспортно-логистической деятельности и смежных производств. В г. Грязовец предполагается строительство завода по производству древесного угля и деревообрабатывающего производства. В рамках Схемы территориального планирования Вологодской области на территории Грязовецкого района предложены две площадки для размещения индустриальных парков регионального уровня (формирование которых возможно при наличии инвесторов): «Грязовецкая» и «Вохтожская».. Кроме того, возможно развитие производственной деятельности в крупных населенных пунктах (д.Ростилово, д.Слобода, д.Юрово, д.Хорошево, с.Сидорово, с.Минькино, п.Плоское и др.).

2. Развитие малого предпринимательства (малых и средних производств) с целью формирования устойчивой экономической базы поселений. Приоритетными видами деятельности являются: пищевая промышленность и переработка сельхозсырья (в т.ч. дикорастущих растений), размещение начальных стадий деревообработки на базе существующих лесозаготовительных подразделений (выпуск пиломатериалов и пеллет), переработка торфа для нужд агросектора (в т.ч. производство органических удобрений), развитие народных промыслов и ремесел (ориентированных на обслуживание туристско-рекреационного комплекса) и др. Подобные виды деятельности могут развиваться в центрах сельских поселений, а также в ряде крупных сельских населенных пунктов. Выделение площадок производственного назначения в пределах селитебной зоны производится на уровне генеральных планов поселений.

3. Развитие смежных обслуживающих отраслей: предприятия и отдельные цеха, предоставляющие услуги по техобслуживанию и ремонту сельхозтехники, формирование локальных транспортно-логистических узлов и др.

Для создания условий поступательного роста экономического потенциала в рамках концепции развития промышленного комплекса района необходимо решение следующих задач:

- рост эффективности производства, техническое перевооружение существующих производств и обеспечение предприятий пищевой промышленности и производства стройматериалов собственной ресурсно-сырьевой базой;

- повышение инвестиционной привлекательности района, создание благоприятных условий для привлечения инвесторов с целью создания новых производств и развития уже имеющихся на территории района производств;

- формирование небольших агрохолдингов с развитием местного сельскохозяйственного производства и перерабатывающих производств;

- поддержка развития инновационного процесса в районе;

- укрепление экономики сельской местности за счет создания благоприятных условий для устойчивого развития малого предпринимательства как инструмента для создания новых рабочих мест, одного из источников дохода местного бюджета и обеспечения населения района качественными товарами и услугами;

- развитие межрайонного и межмуниципального сотрудничества;

- формирование подготовленных инвестиционных площадок и их информационное сопровождение.

Мероприятия по развитию лесного хозяйства определяются согласно утвержденному Лесному плану Вологодской области и Лесохозяйственному регламенту Грязовецкого лесничества.

Мероприятия по развитию недропользования определяются согласно утвержденным федеральным и областным целевым программам и мероприятиям, разработанным Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. Резервирование территорий для обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы осуществляется в рамках градостроительной документации муниципального уровня (в генеральных планах поселений). В рамках генеральных планов поселений также необходимо учесть потребности в эксплуатации резервных месторождений торфа.

Для размещения производственных объектов на расчетный срок и на перспективу в проекте Схемы территориального планирования Грязовецкого района предлагаются варианты размещения крупных промышленных площадок регионального значения вне границ населенных пунктов (рис. 4.7.1). Размещение крупных инвестиционных площадок промышленного назначения преимущественно ориентируется на территорию в зоне влияния транспортного коридора, обеспечивающего основные экономические связи района.

Инвестиционные площадки производственного назначения

Выбор местоположения и формирование территории промышленных площадок регионального значения подлежит утверждению Администрацией Вологодской области и уточняется в рамках генеральных планов соответствующих поселений Грязовецкого муниципального района.

1. «Грязовецкая инвестиционная площадка». Формирование данной площадки проектируется в рамках «Стратегии социально-экономического развития района до 2015 г.» Максимальная площадь участка – 2000 га. Возможно формирование индустриального парка регионального значения с размещением деревообрабатывающих производств, предприятий пищевой промышленности, развитием производства стройматериалов и смежных видов деятельности, также развитие отдельных видов химического производства или размещение сборочных производств, ориентированных на привозные детали и комплектующие. Определение специализации индустриального парка осуществляется Администрацией Вологодской области. Основным конкурентным преимуществом данной инвестиционной площадки является ее выгодное транспортное и экономико-географическое положение (близость к г. Вологда, расположение в зоне влияния формирующейся Вологодско-Череповецкой агломерации, а также в зоне влияния транспортного коридора), близость к перспективному логистическому комплексу (Лоста). Требуется межевание участка.

2. «Вохтожская инвестиционная площадка». Формирование данной площадки регионального значения проектируется на вторую очередь реализации Схемы территориального планирования. Перспективная специализация площадки может определяться развитием производства строительных материалов (со специализацией на производстве бетонных конструкции, с перспективой формирования межрегионального строительного кластера). Ее формирование будет способствовать активизации экономической деятельности, повышению доходной базы местного бюджета, обеспечению местного населения новыми рабочими местами, освоению производства новых видов строительных материалов (возможно размещение производства пено- или газобетона). В перспективе предполагается развитие транспортной инфраструктуры (модернизация существующего участка ж/д Вохтога – Солигалич, а также строительство новой ж/д до Великого Устюга, автодорог на Буй и Солигалич с выходом на восток через Костромскую область), что позволит активизировать межрегиональные экономические связи и использовать ресурсно-сырьевую базу Костромской области.

3. Формирование 5-10 инвестиционных площадок производственного назначения в рамках реализации «Стратегии социально-экономического развития района до 2015 г.» для размещения малых и средних производств. Площадь одной площадки 1-10 га, размещение предлагается преимущественно в границах населенных пунктов (с их расширением), исключение могут составлять производства по переработке сельхозпродукции. Уточнение границ и площадей, а также резервирование земельных участков осуществляется в рамках генеральных планов поселений. В настоящем проекте потребности развития производственной деятельности в пределах населенных пунктов учтены при определении перспективных границ земель населенных пунктов.

### 4.10.2. Развитие агропромышленного комплекса

Современное состояние сельского хозяйства

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 263,1 тыс. га или 52,3 % от площади всего земельного фонда. По темпам роста сельскохозяйственного производства Грязовецкий район занимает ведущее место среди районов Вологодской области. По данным 2007 г. удельный вес района в валовом производстве сельскохозяйственной продукции Вологодской области по производству зерновых составил 15,4 %, картофеля  – 2,5 %,  овощей – 4,5 %, по мясу – 3,8 %,  молоку – 14,3 %.

Район является лидером молочного производства, здесь содержится 12,6 % областного поголовья крупного рогатого скота, обеспечивающего 16,4 % от общего производства молока в Вологодской области. Племзаводы-колхозы «Аврора», им 50-летия СССР, ЗАО Племзавод «Заря», колхоз «Покровский» имеют статус племенных хозяйств по разведению крупного рогатого скота. Продуктивность дойного стада составляет 6333 кг на корову.

Основным видом производственной деятельности района является производство мяса и молока. Отрасль растениеводства преимущественно подчинена животноводству (производство зерна на фураж, кормовых культур), возрождается льноводство.

Площадь сельскохозяйственных угодий района на землях сельскохозяйственного назначения составляет 69794 га, или 13,9 % от общей площади района. Под пашней занято 57289 га, многолетними насаждениями 134 га, сенокосами 6239 га, пастбищами 6142 га (рис. 4.10.7). Исходя из этих данных, следует отметить, что район отличается высокой степенью распаханности.

Почвы района имеют средний уровень плодородия, в среднем по сельскохозяйственным предприятиям он составляет 59,6 баллов.

Сельскохозяйственную деятельность в 2007 г. на территории района вели 16 сельскохозяйственных предприятий (большинство из них – участники национального проекта). Они занимаются производством животноводческой продукции, выращиванием зерновых и зернобобовых культур, многолетних трав, картофеля и льна. Производством сельскохозяйственной продукции в районе заняты также крестьянские (фермерские) хозяйства и  личные подсобные хозяйства. Доля последних в составляет более 90 % от урожая производимых в районе картофеля и овощей открытого грунта. В районе зарегистрировано около 40 крестьянских (фермерских) хозяйств, однако эффективно работает одно.

На территории района расположены перерабатывающие предприятия – ЗАО ПТК "Северное молоко" и ОАО "Грязовецлен".

Площадь пашни по сельхозпредприятиям составляет 50,5 тыс.га. Посевные площади занимают 46,1 тыс.га, из них под зерновые культуры отведено 14,6 тыс.га, под кормовые – 31,5 тыс.га. Урожайность зерновых культур в среднем за 2001-2006 гг. составляла 24,5 ц/га.  В 2007 г. средняя урожайность зерновых достигла 28,1 ц/га и была выше, чем в других районах области. Урожайность картофеля была в среднем 145 ц/га, овощей – 210 ц/га, льно-волокна от 3,4 до 5,5 ц/га,  многолетних культур на зеленую массу – 137 ц/га.

За счёт увеличения урожайности в сельскохозяйственных предприятиях за последние годы увеличилось  валовое производство зерна. Картофель и овощи в основном возделывают в личных подсобных хозяйствах. Валовой сбор картофеля по сравнению с 2000 г. упал почти в два раза, в 2007 г. он составил 11,4 тыс.т. Овощей в 2007 г. было собрано 10,3 тыс.т (рис. 4.10.8).

В районе, как и по всей России, продолжается спад поголовья скота, особенно в личных подсобных хозяйствах. Основные причины снижения поголовья скота в ЛПХ:

- низкий уровень доходов сельских жителей, не позволяющий приобрести корову;

- высокий уровень жителей пенсионного возраста, которые уже не могут обеспечить содержание скота;

- высокие цены на энергоносители сельскохозяйственную технику, минеральные удобрения и корма;

- низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию.

В сельхозпредприятиях на 01.01.2008 г. поголовье крупного рогатого скота составило 24,6 тыс. голов. По сравнению с 1991 г. оно сократились на 11,6 тыс. голов (на 20 %). Поголовье коров составило 11,0 тыс. голов, что ниже показателя 1991 г. на 3,9 тыс.голов, или на 26 %, однако в  последние годы наблюдается тенденция ежегодного увеличения поголовья.

В хозяйствах населения наблюдается ежегодное падение  численности поголовья КРС, свиней и овец. На 01.01.2008 г. количество свиней составило 694 головы, коз и овец – 1796 голов.

В 2007 г. валовое производство мяса по всем категориям хозяйств составило 2980 т, молока произведено 68666 т (рис. 4.10.9). Удой молока на 1 фуражную корову по сравнению с 1991 г. вырос больше, чем в 2 раза и составил в 2007 г. 6333 кг.

Ведущими предприятиями в районе по производству молочо-мясной продукции являются племзавод «им. 50 летия СССР», ОАО «Ростиловский», ОАО «Согласие», ЗАО «племзавод Заря». В эти предприятия были завезены из-за рубежа высокопродуктивные породы скота.

В районе реализуется национальный проект «Развитие АПК».

Сельское хозяйство района, включая личные подсобные хозяйства, полностью обеспечивают местное население картофелем, овощами, молоком, мясом.

Обоснование проектных предложений

На территории Грязовецкого района можно развивать молочно-мясное животноводство, свиноводство, овцеводство, картофелеводство, льноводство и заниматься возделыванием многолетних трав.

Одним из основных показателей эффективного земледелия является максимальное использование пашни (до 90 %) под посевы. В Грязовецком районе на перспективу к 2015 г. посевные площади должны составлять не менее 49 тыс.га. К 2030 г. посевные площади должны составлять не менее 51,5 тыс.га. Структура посевных площадей на перспективу представлена в табл. 4.10.8.

Для обеспечения кормами 1 условной головы КРС требуется от 1 до 2 га угодий в зависимости от урожайности многолетних трав. В настоящее время площадей естественных кормовых угодий на территории района недостаточно для увеличения поголовья КРС, поэтому необходимо возделывать кормовые культуры на пашне. В перспективе с учетом использования естественных кормовых угодий и возделывания кормовых культур на площади не менее 32,5 тыс.га можно увеличить поголовье КРС до 30 тыс. голов, в т.ч. коров не менее 15 тыс.голов. Это позволит получить не менее 90 тыс.т молока и 4 тыс.т мяса.

Таблица 4.10.8.

Прогноз посевных площадей, урожайности и валового сбора

основных видов продукции растениеводства района

| Виды продукции | Годы |
| --- | --- |
|  | 2007 (с/х предприятия) | 2015 г. (все категории хозяйств) | 2030 г. (все категории хозяйств) |
| Посевные площади, тыс. га |
| Вся посевная площадь | 46,1 | 49 | 51,5 |
| Зерновые культуры | 14,6 | 15 | 17 |
| Картофель | – | 0,7 | 1,0 |
| Лен | – | 0,4 | 0,5 |
| Овощи открытого грунта | – | 0,4 | 0,5 |
| Кормовые культуры | 31,5 | 32,5 | 32,5 |
| Урожайность (с убранной площади) ц/га |
| Зерновые культуры | 28,1 | 28-30 | 32-35 |
| Картофель | 145 | 160-180 | 190-200 |
| Овощи | 210 | 220-230 | 240-250 |
| Объем производства, тыс. т |
| Зерновые культуры | 37,2 | 42-45 | 54-60 |
| Картофель | 11,4 | 11,2-13,0 | 19-20 |
| Овощи | 10,3 | 8,8-9,2 | 12-12,5 |

Объемы производства сельскохозяйственной продукции на перспективу рассчитаны с учетом не только самообеспечения местного населения (составит 35,5 тыс. человек в 2020 г. и  35,3 тыс. чел. в 2030 г.), но и вывоза сельскохозяйственной продукции за пределы района, в первую очередь, в г. Вологду (табл. 4.10.9).

Таблица 4.10.9.

Потребность в производстве сельскохозяйственной продукции

на 2020 г. и 2030 г., тыс. т

| Виды продукции | Физиоло-гическая норма потребления на душу населения, кг | Валовое произ-водство в 2007 г. | Необходимо для личного потребления населения | Прогнозируемые объемы производства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год | 2020 год | 2030 год | 2020 год | 2030 год |
| Картофель | 117 | 11,4 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 11,2-13,0 | 19,0-20,0 |
| Овощи местного производства | 76 | 10,3 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 8,8-9,2 | 12,0-12,5 |
| Мясо (убойный вес) | 74 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 3,8-4,0 | 4,0 |
| Молоко | 389 | 68,7 | 14,9 | 13,8 | 13,7 | 85,0-90,0 | 90,0 |

Мероприятия по повышению эффективности сельскохозяйственного производства

Для эффективного использования пахотных земель необходимо, чтобы посевные площади составляли не менее 90 % от площадей пашни. На пашне с низким плодородием почв, необходимо проведение соответствующих мероприятий по сохранению и восстановлению почвенного плодородия посредством внесения удобрений, а также применения прогрессивных технологий обработки почвы.

Расширение посевных площадей в районе возможно за счет закустаренных, избыточно увлажненных земель после проведения на них  культуртехнических и мелиоративных мероприятий.

На территории района целесообразно организовать переработку и производство различных видов экологически чистых продуктов из дикорастущих растений.

Перспективными формами организации производства являются агрофирмы, позволяющие объединить разрозненные стадии единого технологического процесса: производство – хранение – скупка – переработка – реализация, ряд сервисных услуг по информационному обеспечению и страхованию отдельных видов деятельности.

С целью сохранения земель, используемых в сельскохозяйственном производстве, необходимо усилить контроль за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

Выделение сельскохозяйственных земель под застройку, хозяйственную деятельность или перевод в другую категорию должен осуществляться на основе, утвержденной градостроительной документацией. Перевод земель сельскохозяйственного назначения допускается в исключительных случаях согласно положению закона № 172-ФЗ от 21.12.2004 г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

Первоочередные мероприятия

- Строительство животноводческого комплекса на 1000 голов в ООО «Ростиловский», д. Половоз.

- Реконструкция

- телятника на 200 голов в ООО «Ростиловский», д. Басаргино;

- коровника на 200 скотомест в ООО «Ростиловский», д. Заемье;

- телятника в СПК "Новая Вохтога», д. Дресвище;

- телятника на 200 голов в ЗАО ПЗ «Заря», д. Зимняк;

- двух  телятников на 400 скотомест в ЗАО ПЗ «Заря», д. Останино;

- двух телятник на 500  голов в ЗАО ПЗ «Заря»,  д. Слобода;

- телятника на 200 голов в СА (к-з) им. Калинина, д. Вараксино;

- телятника на 400 голов в ПЗ к-з «Аврора»,  д. Барское.

### 4.10.3. Развитие туристско-рекреационного комплекса

Туристско-рекреационные ресурсы рассматриваются как совокупность природных территорий, обладающих ценными экологическими и эстетическими свойствами, объектов культурного наследия, обладающих исторической и художественной ценностью, а также природных лечебных факторов, которые могут использоваться для организации различных видов туристско-рекреационной деятельности. Туристско-рекреационные ресурсы подразделяются на четыре типа: рекреационно-лечебный, рекреационно-оздоровительный, рекреационно-спортивный и рекреационно-познавательный (историко-культурное наследие, события и праздники). Ниже дана подробная характеристика природных рекреационных ресурсов.

Грязовецкий район характеризуются ограниченно благоприятными природно-климатическими условиями в летний сезон. С учетом других физико-географических характеристик и в соответствии с бонитировкой природных провинций страны (классификация Института географии РАН СССР) район отнесен к территориям относительно благоприятным для организации рекреационной деятельности

По своему географическому положению район относится к периферийной зоне обширного центрально-европейского рекреационного региона. Южная часть Вологодской области десятки лет назад в разработках Института географии АН СССР и ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий была зарезервирована для развития санаторного лечения, отдыха и туризма.

Территория Грязовецкого района располагает значительным рекреационным потенциалом, природные рекреационные ресурсы представлены благоприятными ландшафтно-рекреационными условиями, бальнеологической базой, промысловой базой для развития регулируемой охоты и рыбной ловли.

В отличие от многих других районов области, располагающих значительной бальнеологической базой (Тотемский, Бабушкинский, Великоустюгский районы), в Грязовецком районе минеральные воды и рассолы, лечебные грязи не представлены широко и используются только для нужд населения. В районе имеются два естественных источника природных минеральных вод с высоким содержанием закиси железа, сероводорода – источник Корнильевский (источник прп. Корнилия Комельского) и источник «Троеручица», запасы сапропеля имеются в Никольском озере (172 тыс. т.). Оба минеральных источника и оз. Никольское входят в состав особо охраняемых территорий – заказника и природно-культурных местностей. Минеральные источники почитаются населением и используются в рекреационных целях, в перспективе на базе бальнеологических ресурсов возможна организация лечебно-оздоровительного центра.

В качестве мест организованного массового отдыха населения традиционно выступает зеленая зона г. Грязовец (2,63 тыс. га), а также берега рек Нурма и Комёла, здесь подготовлены незначительные участки для кратковременного семейного и детского отдыха.

В последние годы территории, отличающиеся высокими эстетическими и ландшафтно-рекреационными характеристиками, наиболее активно вовлеченные в рекреационный оборот, испытывали негативное антропогенное воздействие со стороны неорганизованной рекреационной деятельности. Вследствие этого возникла необходимость особой охраны и проведения в местах сложившихся роекреационных потоков специальных мероприятий по обустройству мест отдыха, туристских стоянок и троп. В этой связи Постановлением Администрации Грязовецкого района и последующими решениями земского собрания в Грязовецком районе были организованы 5 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) - туристско-рекреационных местностей местного значения общей площадью 4,6  тыс. га.

1. «Круча» располагается в южной части района в живописных долинах при впадении р. Великуши в р. Обнору на площади порядка 2 тыс. га, территория ООПТ обладает большой эстетической и рекреационной ценностью и является традиционным местом отдыха и сбора дикоросов.

2. «Юношеское» (около 430 га) располагается в центральной части района между автомагистралью М-8 «Холмогоры» и р. Нурмой, территория ООПТ обладает большой эстетической и рекреационной ценностью, прилегает к памятнику природы «старый парк «Юношеское», архитектурному ансамблю действующему Павло-Обнорскому монастырю, территория интересна для проведения комплексных культурно-познавательных и экологических экскурсий, является традиционным местом  отдыха и сбора дикоросов.

3. «Корнильево» (около 95 га) располагается в 4 км к югу от Грязовца в долине р. Нурмы, территория ООПТ обладает большой эстетической, культурологической и рекреационной ценностью, выступает в качестве места отдыха выходного дня, прилегает к природно-культурной местности «Источник прп. Корнилия Комельского», а также к ансамблю Корнилиево-Комельского монастыря.

4. «Никаново» (1,5 тыс. га) располагается в 4 км к юго-западу от г. Грязовец, за пределами зеленой зоны города, территория ООПТ обладает большой эстетической и рекреационной ценностью, выступает в качестве места отдыха выходного дня, сбора дикоросов.

5. «Тювенька» (около 600 га) располагается в 10 км западнее Грязовца, территория ООПТ имеет высокое рекреационное, ресурсоохранное и общеэкологическое значение.

Кроме того, в районе организованы 3 природно-культурных местности – «Источник прп. Корнилия Комельского», «Введения Пресвятой Богородицы Корнильево-Комельский монастырь» (местечко Корнильево), «Источник в честь иконы Пресвятой Богородицы Троеручица» (д. Девять Изб).

Степень благоприятности для рекреации определяется совокупностью эстетических качеств ландшафтов, степенью их устойчивости к рекреационным нагрузкам и в дальнейшем должна учитывать уровень развития тех элементов инфраструктуры, от которых зависит доступность ландшафтов для освоения. В результате комплексной ландшафтной оценки территории Грязовецкого района его ландшафты были дифференцированы по степени благоприятности для рекреации, в целях организации длительного и кратковременного отдыха (рис. 4.10.13).

- Наиболее благоприятные для рекреационной деятельности ландшафты соответствуют категориям наибольшей и высокой эстетической ценности с хорошей транспортной доступностью, за исключением сельскохозяйственных земель, которые для рекреации практически не используются (исключение составляет лишь так называемый агротуризм). К ним отнесены речные поймы и нижние надпойменные террасы с пологогривистым или плоским рельефом, сложенные слоистым песчано-супесчаным и супесчано-глинистым аллювием (Обнора, Нурма, Комёла, Лежа, Сеньга, Великуша, Монза). Эти местоположения пригодны для кратковременного отдыха и водного туризма.

- Благоприятные ландшафты соответствуют категории средней эстетической ценности с хорошей транспортной доступностью. К ним относятся следующие местоположения.

- дренированные волнистые и полого-холмистые равнины на щебнистых и валунных суглинках и супесях южнотаежные, покрытые хвойным и смешанным лесом;

- дренированные волнистые и полого-холмистые  равнины и террасы на безвалунных суглинках южнотаежные, покрытые хвойным и смешанным лесом;

- слабоволнистые равнины и террасы на безвалунных суглинках южнотаежные, покрытые хвойным лесом, местами заболоченные (высокопродуктивные угодия дикоросов).

Обширные территории Грязовецкого района в различной степени заболочены, в этой связи характеризуется как малоблагоприятные для большинства видов рекреационной деятельности, за исключением промысловых видов (охота, сбор дикоросов).

Все типы местоположений, встречающиеся на территории Грязовецкого района, охарактеризованы по степени их благоприятности для рекреации с указанием особенностей видов отдыха (табл. 4.10.10 в Приложении). Рекомендуемая система экологических нормативов допустимой нагрузки для рекреационного использования на предназначенных для этого территориях и в целом по Грязовецкому району, представленная в таблице, базируется на морфолитогенных параметрах местоположений, свойствах преобладающей в них растительности, характеристиках рельефа местности и др.

Для размещения зон отдыха проектом рассматриваются ландшафты наиболее благоприятные и благоприятные, в частности, прилегающие к рекам Нурма, Обнора, Комёла. Значительная часть района, прилегающая к ним, является перспективной комплексной туристско-рекреационной территорией – Грязовецкой территориальной рекреационной системой (зоной), общей площадью порядка 246,8 км2, на двух участках:

- вдоль Комёлы и в окрестностях оз. Никольского на севере, включая памятники природы - старые парки «Покровское», «Юрово» (70,9 км2).

- вдоль Нурмы и Обноры на юге, включая все 5 туристско-рекреационных местеностей, а также 2 природно-культурные местности (134,3 км2);

Кроме того, на востоке района в окрестностях р.п. Вохтога проектом рассматриваются ландшафты, прилегающие к реке Монза - перспективная Монзенская рекреационная зона местного значения (41,5 км2).

Грязовецкий район располагает значительными промысловыми ресурсами, однако в этом отношении он уступает многим другим районам области. В районе имеются участки охотничьих угодий, общая площадь охотугодий составляет 463,9 тыс. га, половина из них закреплена за охотпользователями. Основными промысловыми животными в районе являются: лоси, кабаны, медведь, бобр, куница, боровая дичь. Имеются места, пригодные для рыбной ловли - на малых реках, оз. Никольском. Почти повсеместно представлены места, перспективные для сбора дикорастущих ягод и грибов.

Выводы

В результате укрупненной рекреационной оценки ландшафтов Грязовецкого района выявлено, что порядка 20-25 % его территории пригодно для рекреационного использования (наиболее благоприятные и благоприятные ландшафтно-рекреационные условия), а с учетом транспортной доступности – только 10-15% территории. Для размещения рекреационных объектов и прокладки маршрутов культурно-познавательного, оздоровительного и экологического туризма наиболее ценными участками признаны долины рек Нурма, Обнора, Комёла, Монза, и берег оз. Никольское, что обусловлено их эстетической и промысловой ценностью, таким образом, рекреационно-ценные территории составляют всего 5-7 %.

Развитие рекреационной деятельности должно носить регламентированный характер, предполагающий использование только оборудованных контролируемых стоянок, организацию экологических троп, поскольку наиболее благоприятные и благоприятные для этой цели ландшафты тяготеют к приречным территориям, имеющим высокую степень уязвимости.

С учетом дополнительных благоприятных факторов для развития туристско-рекреационных объектов, а также сложившегося туристско-рекреационного каркаса территории выделены особо ценные территории, в дальнейшем рассматриваемые в качестве проектируемых туристско-рекреационных зон, которые могут быть освоены по мере рекреационного спроса. На перспективу площадь рекреационных территорий может быть увеличена до 24,7 тыс. га.

Культурно-исторический потенциал.

Перспективные центры культурно-познавательного туризма

Культурно-исторический потенциал Грязовецкого района представляет собой совокупность памятников истории и культуры в сочетании с сохранившимися историко-культурными элементами ценных культурных ландшафтов (сельского и монастырского), дополняемые народными художественными и утилитарными промыслами и ремеслами, а также нематериальным наследием территории (традиции, обряды, праздники, речь). Данный потенциал в районе весьма значителен и представляет большой интерес с целью развития культурно-познавательного и этнографического туризма (рис. 4.10.14).

Грязовецкий район обладает интересным и разнообразным культурно-историческим наследием – архитектурным, этнографическим, археологическим. Рекреационно-познавательные ресурсы представлены историческими усадьбами, сохранившимися парками, монастырями, селами с комплексами памятников культовой и гражданской архитектуры, где сохраняется традиционный уклад жизни, поддерживаются промыслы и ремесла, а также музеями и центрами культуры.

В качестве основных достопримечательных мест культурно-исторического характера, сложившихся центров культурно-познавательного туризма рассматриваются следующие объекты.

- Родовая усадьба Брянчаниновых в с. Покровское – культурный и духовный центр всероссийского значения, место, тесно связанное  с жизнью и творчеством святителя Игнатия Брянчанинова, причисленного к лику святых. Вокруг усадьбы располагается уникальный старинный парк - памятник истории и особо охраняемая природная территория. Начиная с 2006 г. Покровское ежегодно посещают несколько тысяч людей и поток туристов ежегодно увеличивается. В 2008 г. Усадьбу посетили порядка 3 тыс. чел.;

- Исторический город Грязовец и окрестности – здесь сохранились многочисленные памятники гражданской архитектуры - рядовая застройка города, купеческие дома, тюремный замок, а также памятник культовой архитектуры – Крестовоздвиженская церковь. В городе располагаются: музей истории и народной культуры, центр ремесел, информационно-методический центр культуры и туризма, основные средства размещения – гостиницы и сопутстсвующая инфраструктура. Ежегодно в начале июля в Грязовце проводятся день города и межрегиональная «Петровская» ярмарка. В окрестностях города располагаются интересные для посещения и почитаемые места – Корнилиево-Комельский монастырь с источником прп. Корнилия;

В Грязовецком районе организованы 3 природно-культурных местности – «Источник прп. Корнилия Комельского», «Введения Пресвятой Богородицы Корнильево-Комельский монастырь» (местечко Корнильево), «Источник в честь иконы Пресвятой Богородицы Троеручица» (д. Девять Изб). Эти особые объекты природно-культурного наследия организованы на территориях, представляющих природно-культурную ценность, связанную с жизнью Вологодских святых и используемые населением в качестве места паломничества.

Перспективными центрами культурно-познавательного тризма и паломничества рассматриваются:

- Место паломничества - Свято-Троицкий Павло-Обнорский мужской монастырь, основанный в 1414 г., ныне - с. Юношеское – памятник архитекутры и духовный центр. Монастырь восстанавливается с 1993 г. как подворье Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря. На территории сохранились почитаемые святыни – мощи преп. Павла Обнорского, святые источники, по преданию им выкопанные, и камень-следовик.

- Место проведения культурных мероприятий межрегионального значения – д. Поповкино, туристко-рекреационная местность «Круча». Ежегодно здесь, на берегу р. Обноры проводится фестиваль авторской песни «Круча», который собирает любителей бардовской песни из разных городов России.

- Перспективным центром туризма является д. Никоново. Здесь намечается к реализации туристский проект «Молочная Слобода», предусматривающий благоустройство территории (32 га), водохранилища на р. Синичка (2,6 га), создание «музея коровы» и «музея молока», сувенирной лавки, мастерских, мельницы, сцены для проведения массовых гуляний. Здесь будут проводиться фестивали, ярмарки, выставки. Проект планируется завершить к 2013 г. В дальнейшем в непосредственной близости к Никоново у автомагистрали М-8 должны появиться мини-гостиница и объекты придорожного сервиса с площадкой отдыха, т.н. «парк-платс».

Туристско-рекреационная инфраструктура

Уровень развития туристско-рекреационной инфраструктуры района сравнительно высокий, однако в целом потенциал района используется недостаточно. Комплекс услуг размещения и сопутствующих услуг имеет большие перспективы и продолжает развиваться.

Сеть обслуживающих учреждений - средств размещения в Грязовецком районе представлена тремя малыми гостиницами, в т.ч. одной ведомственной, которые способны разместить единовременно менее 90 человек, а также одним частным гостевым домом в д. Шалданово (14 мест). Туристский комплекс средней вместимости – турбаза «Юность» на 40 мест располагается в с. Юношексое на берегу р. Нурмы, в  пределах хорошей транспортной доступности от г. Грязовца.

Стоит отметить, что в областном центре имеется значительная база средств размещения, отдыха и оздоровления, представленная сетью гостиниц (более 1 тыс. мест), многие из которых отвечают всем необходимым требованиям, ведомственными базами отдыха, профилакториями и санаториями. Город Вологда, расположенный в пределах часовой – полуторачасовой доступности при использовании автомобиля и общественного транспорта от Грязовца и большинства посещаемых туристами достопримечательных мест Грязовецкого района, является главным центром посещения, размещения и формирования туристского потока в рамках всей области. В этой связи гостиничный бизнес и строительство крупных средств размещения в Грязовецком районе не получило большего развития.

Рекреационная деятельность до настоящего времени не выступала в качестве отрасли специализации Грязовецкого района, комплекс его рекреационной инфраструктуры удовлетворяет лишь местные потребности. Значительных рекреационных центров не сложилось. В районе имеется одна частная база отдыха, расположенная в с. Юрово. По состоянию на 2008 г. в районе действовали два крупных детских оздоровительных лагеря местного значения – МОУ ДОЛ «Солнечный» на 480 мест, МОУ ДОЛ «Орленок» на 100 мест, оба на берегу р. Комёлы. Фактически число загородных лагерей состаляет порядка 3-5 единиц, однако, их состояние не во всем соответствует санитарным и противопожарным нормам, поэтому в последнее годы эти лагеря закрыты (Вохтожское городское поселение и др.).

В Грязовецком районе развивается сфера услуг, торговля, сеть учреждений общественного питания, отрасли связи и т.п. На начало 2008 г. в районе насчитывалось 15 предприятий общественного питания, единовременной емкостью 1019 мест. Сопутствующие услуги – торговля сувенирами, изделиями народных промыслов, в районе практически не развиты.

Обеспеченность района гостиничной инфраструктурой минимальна, даже при ориентации на старые СНиП достигает не более 38 % от нормативного уровня. Учитывая перечень заявленных инвестиционных площадок, в ближайшие годы в районе должны появиться новые объекты размещения отдыхающих. Норматив СНиП II-60-75**, предписывающий организацию 8 мест в учреждениях длительного отдыха на тысячу жителей, может быть увеличен в связи с ростом потребности в отдыхе и увеличением количества свободного времени. Однако даже в соответствии с этим нормативом количество мест в учреждениях отдыха в районе (с учетом возможного размещения части отдыхающих из г. Вологды) на 2008 г. должно составлять не менее 500 мест, а к 2030 г. не менее 600 мест.

По-видимому, перспективным направлением развития гостиничного хозяйства может стать строительство сети небольших комфортабельных гостиниц, гостевых домов, мотелей вдоль автомобильной трассы М-8 и в туристских центрах местного значения. В настоящее время в районе не получили должного развития специализированные придорожные места отдыха – мотели и кемпинги, предназначенные для автомобилистов.

В соответствии с проектом схемы территориального планирования Грязовецкого района значительные площади отведены под строительство рекреационных объектов. В перспективе на этих территориях могут возникнуть базы отдыха, пансионаты с лечением, конноспортивные клубы, базы охотников и рыболовов. Берега рек Комёла, Нурма будут оборудованы благоустроенными пляжами, в районе будут обустроены почитаемые источники, будут более рационально использоваться промысловые ресурсы.

На Схеме развития туризма и рекреации (рис. 4.10.15) представлена территориальная организация рекреационного комплекса Грязовецкого района, а также отражена перспектива его дальнейшего развития. В табл. 4.10.11 приведена характеристика существующих объектов рекреационно-туристского назначения по состоянию на начало 2008 г.

Таблица 4.10.11.

Характеристика существующих средств размещения, объектов рекреационно-туристского назначения (2008 г.)

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Количество мест | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гостиницы |
| 1 | Гостиница «Дружба» | г. Грязовец, ул. Румянцевой | 63 места | ОАО «Гостиный двор» |
| 2 | Гостиница «Уют» | г. Грязовец, ул. Волкова, д. 24 | 13 мест |  |
| 3 | Гостиница «Газпром трансгаз Ухта» | г. Грязовец | 11 мест | ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 4 | Гостевой дом | д. Шалданово | 14 мест | частная собственность |
| Итого: | 101 место |
| Комплексы отдыха и лечния |
| Базы отдыха |
|  | База отдыха «Комёла» | с. Юрово | 25 мест | частная собственность |
| Итого: | 25 мест |
| Детские оздоровительные лагеря |
| 1 | ДОЛ «Орленок» | Перцевское сельское поселение, | 100 мест | МОУ ДОЛ |
| 2 | ДОЛ «Солнечный» | Перцевское сельское поселение | 480 мест | МОУ ДОЛ |
| Итого: | 580 мест |
| Турбазы |
| 1 | турбаза «Юность» | с. Юношеское, Ростиловское поселение | 40 мест |  |
| Итого: | 40 мест |

Туристско-рекреационная активность

Основной туристской специализацией района являются культурно-познавательный (включая посещение святынь), событийный и экологический виды туризма, усиленно развиваются спортивные и промысловые виды отдыха. Многие виды туристской активности и спортивно-оздоровительной деятельности перспективны для дальнейшего развития (экологический, культурно-познавательный, этнографический, деловой туризм, активные виды спорта).

По району проложены несколько интересных экскурсионно-туристских маршрутов местного значения, ориентированных на посещение Усадьбы Брянчаниновых в с. Покровском, святых мест (сс. Скородумка, Юношеское, источник «Троеручица»). Развиты экскурсионные программы по г. Грязовец, работает музей истории и народной культуры, в городе проходят массовые культурные мероприятия. В последние годы город в туристском отношении получил новый бренд – «Грязовец – молочная слобода». Он рассматривается как въездные ворота Вологодской области. Грязовецкий район исторически считается одним из главных центров маслоделия и молочного животноводства области.

Однако большинство туристов посещают Грязовецкий район транзитом и не задерживаются больше, чем на сутки. Эти обстоятельства значительно сдерживают развитие сферы туризма и гостеприимства. Рекреационно-туристский комплекс района ориентирован на местные потребности.

Современный устойчивый поток посетителей района оценивается в 8-15 тыс. человек в год (2003-2008 гг.), из них собственно туристы до 3 тыс. чел (20 %). Основными объектами внимания туристов являются г. Грязовец с многочисленными памятниками истории и культуры, музеями и объектами досуга (более 2-2,5 тыс. чел. в год), а также Усадьба Брянчаниновых (2-3 тыс. чел. в год). Существует несколько туристских маршрутов регионального и местного значения, сформировавших значительный поток туристов из Вологды и в меньшей степени из других городов и регионов России.

Туристско-рекреационный комплекс в Грязовецком районе ожидает значительное развитие, в т.ч. благодаря социально-экономическим перспективам района в целом, реализации проекта «Молочная слобода». Это подтверждает и среднесрочный прогноз развития туризма, представленный в Схеме территориального планирования Вологодской области (табл. 4.10.12).

Таблица 4.10.12.

Долгосрочный прогноз в сфере туризма

| Основные показатели | 2006 г., факт | 2007 г., факт | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2015 | 2020 | 2030 |
| Общее число посетителей района (тыс. чел.) | 8,5 | 9 | 20 | 65 | 100 | 215 |
| Количество туристов, тыс. чел. | 2 | 3 | 5 | 20 | 40 | 100 |
| Количество туристов, останавливающихся на территории Грязовецкого района, тыс. чел. | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 20 | 30 |
| Средняя продолжительность пребывания туристов, суток. | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| Количество мест в гостиницах, гостевых домах и в объектах рекреационной инфраструктуры | 76 | 101 | 101 | 200 | 300 | 400 |

Существует возможность привлечения туристов на основе развития культурных мероприятий и программ, проведения ярмарок и выставок, фестивалей и т.п. В Грязовце складываются традиции проведения ежегодной ярмарки, в д. Поповкино стал традиционным музыкальный фестиваль «Круча». Активную работу по привлечению туристов в Грязовецкий район проводят турфирмы Вологды и области, разрабатывающие и проводящие эксклюзивные маршруты и экскурсии.

Часть объектов культурного и природного наследия, представляющая потенциальный интерес для туристов, находится в неудовлетворительном состоянии или объекты неудобны для посещения, что обусловило сравнительно низкий уровень развития туристского потока, ориентацию на использование, прежде всего, транзитных туров. В то же время, потенциал развития сферы туризма, организованного отдыха, а также культурно-просветительской деятельности в Грязовецком районе значителен. В связи с этим в последние годы на областном и муниципальном уровнях разрабатываются мероприятия по развитию туризма и рекреации.

Туристско-рекреационное районирование территории

Туристские центры и рекреационные зоны

Учитывая расположение объектов культурно-исторического наследия, сложившихся зон отдыха местного значения, размещение рекреационной инфраструктры, а также инвестиционные перспективы (выделяемые под строительство рекреационных и туристских объектов земельные участки), в районе образуются следующие локальные туристско-рекреационные зоны и узлы.

Грязовецкая рекреационная зона (территориальная рекреационная система) – одна из развивающихся зон рекреации, используемая, главным образом, населением Грязовецкого и Вологодского районов. Располагается в непосредственной близости к г. Грязовец, условно делится на две крупных подзоны. Рекреационная зона показана на схеме развития туризма и рекреации (рис. 4.10.15).

Первая подзона (северная) раполагается в северной части района, она протянулась вдоль р. Комёла от оз. Никольского на юго-западе до д. Илейкино на востоке, включая усадьбу Брянчаниновых со старым парком, старый парк в Юрово. Здесь располагаются детские оздоровительные учреждения, база отдыха, небольшие садоводства, в Покровском в усадьбе до 1992 г. располагался санаторий.

Вторая подзона (южная) располагается в юго-западной части Грязовецкого района, она протянулась вдоль рек Нурма и Обнора от Грязовца на севере, включая зеленую зону города, до д. Шалданово на юге. В ее состав вошли 5 созданных в районе туристско-рекреационных местностей, массивы пригородных коллективных садоводств, дачных поселков, туристская база.

Преимущественными видами отдыха в Грязовецкой рекреационной зоне являются – детский отдых, кратковременный летний отдых, садоводство.

Монзенская рекреационная зона предлагается к организации на территории вдоль реки Монза в Вохтожском поселении. Рекреационная зона рассматривается в качестве места долговременного детского отдыха на природе, территории для кратковременного отдыха местного населения (р.п. Вохтога). Рекреационная зона располагается в пределах  живописных, благоприятных для рекреации ландшафтов. Берега Монзы покрыты смешанным лесом, имеются пляжи. Существует возможность организации детских оздоровительных учреждений, базы отдыха.

В качестве основных туристских центров рассматриваются:

- Село Покровское;

- Исторический город Грязовец

- Никоново (место реализации проекта «Молочная слобода»)

Предложения по развитию туризма и рекреации.

На первую очередь до 2015 г. предлагается создание 250-300 мест во всех средствах размещения, на расчетный срок – 550 мест соответственно.

В целях развития рекреационной деятельности необходимо формирование и развитие системы сложившихся туристско-рекреационных местностей, парковых зон, садоводств, агрорекреационных комплексов и зон коттеджного строительства.

Размещение инвестиционных площадок туристско-рекреационного назначения, строительство новых объектов туристско-рекреационной инфраструктуры предлагается на территории Грязовецкого, Вохтожского городских поселений, Юровского, Перцевского сельских поселений Грязовецкого района.

Мероприятия на первую очередь

- Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры в районе с. Никоново на территории Гряцовецкого и Перцевского поселений (до 2013 г.). Освоение инвестиционных площадок, благоустройство территории, прилегающей к пруду на р. Синичка для создания «музея коровы» и «музея молока», сувенирной лавки, мастерских, мельницы, сцены для проведения массовых гуляний. Создание площадки отдыха «парк платс» и мини-гостиницы, мотеля на 100 мест.

- Строительство новых объектов отдыха и гостевой инфраструктуры на базе ДОЛ «Солнечный» (реконструкция комплекса на 300 мест) на территории Перцевского сельского поселения.

Мероприятия на расчетный срок

- Резервирование земель в Юровском поселении для строительства оздоровительного учреждения – дома отдыха с лечением на берегу оз. Никольское в урочище Прибой (в непосредственной близости к старинной сосновой роще). Емкость учреждения - 50 мест.

- Резервирование земельного участка в Ростиловском поселении для строительства оздоровительного центра в местечке Корнильево (100 мест), а также площадки отдыха «парк платс» в Ростилово, на пересечении автодорог М-8 и старой московской дороги.

- Резервирование земель для строительства детских оздоровительных учреждений в Вохтожском и Ростиловском поселениях.

Развитие туристско-рекреационного комплекса и транзитного придорожного сервиса в районе должно в первую очередь ориентироваться на приезжающих из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Архангельска, Ярославля, других регионов страны. Значительная часть туристского потока неизбежно будет транзитной.

Формирование высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса приведет к увеличению бюджета района, созданию новых рабочих мест, развитию малого и среднего предпринимательства, традиционных народных промыслов и ремесел.

## 4.11. Транспортная инфраструктура

Существующее положение

В системе транспортного обслуживания Грязовецкого района и города Грязовца участвуют железнодорожный и автомобильный.

По территории района и непосредственно г. Грязовца проходит железнодорожная линия федерального значения Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск и федеральная автодорога М-8 «Холмогоры» представляющие восточное ответвление международного транспортного коридора NS (Север – Юг), связывающие район с системой федеральных путей сообщения и образующие основную транспортно-планировочную ось данной территории в меридиональном направлении.

Также, через восточную часть района проходит железнодорожная магистраль Кошта – Череповец – Вологда – Буй – Свеча – участок северного ответвления МТК TS (коридор «Восток – Запад»). Данные магистрали, к которым привязана вся транспортно-коммуникационная инфраструктура района, формируют транспортный каркас как всей Вологодской области, так и Грязовецкого района.

Связи с соседними регионами осуществляются в основном посредством автомобильных дорог и автотранспорта соответственно.

Таблица 4.11.1.

Плотность транспортной сети Грязовецкого района и Вологодской области

|  | Плотность транспортной сети км/тыс. км2 |
| --- | --- |
|  | железных дорог общего пользования | автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования |
| Вологодская область | 5,3 | 78,2 |
| Грязовецкий район | 26,8 | 84,5 (170,0() |

В целом плотность автодорожной и железнодорожной сети района превышает аналогичные показатели по Вологодской области и по ряду муниципальных районов в других регионах, что объясняется его транзитным положением между Северо-Западом, Уралом, Верхним Поволжьем и прохождением магистральных путей сообщения в разных направлениях.

Ниже приведена характеристика транспортных коммуникаций района на основании данных, предоставленных следующими организациями:

- Управление архитектуры и градостроительства Грязовецкого района;

- ОГИБДД ОВД по Грязовецкому району Вологодской области;

- Вологодское отделение «Северной железной дороги» ОАО «РЖД».

Железнодорожный транспорт

Железнодорожная сеть района представлена двухпутными электрифицированными участками Данилов – Вологда и Вологда – Буй магистральных железных дорог. Тип тяги: грузовое движение – ВЛ-80, пассажирское движение – ВЛ-60.

Протяженность железных дорог общего пользования – 130 км. Оба направления магистральных железных дорог несут на себе значительную транзитную нагрузку, формируемую экспортно-импортными товаропотоками между северными регионами Урала, Западной Сибири, рядом других регионов РФ и странами ЕС. Помимо этого, по территории района проходит Монзенская железная дорога (линия Вохтога – Кема) – промышленная линия протяженностью в пределах района 66 км, находящаяся в собственности нескольких промышленных предприятий, а также ответвление от нее – однопутный участок Истопный – Вострогский, протяженностью 14 км.

Эксплуатацию инфраструктуры железнодорожного транспорта, организацию движения поездов осуществляет Вологодское отделение СЖД-филиал ОАО «РЖД».

На территории района расположены станции и остановочные пункты различной категории. Первостепенное значение в грузовом сообщении и пассажирском обслуживании района имеют станции Грязовец и Вохтога. При этом к станции Вохтога примыкает промышленная линия. Пассажирский вокзал станции Грязовец представляет собой капитальное здание, прошедшее капитальный ремонт в 2004 г. Единовременная вместимость – 140 чел.

Таблица 4.11.2.

Характеристика станций

| № | Название | Тип | Класс | Кило метраж | Вагонооборот, в т.ч. транзит, (ваг/год) | Отправлено пассажиров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в дальнем сообщении, чел. | в местном и пригородном сообщении, чел. |
| 1 | Скалино | промежут. | 4 | 404,3 | 364/344 | 204 | 2190 |
| 2 | Нефедово | промежут. | 5 | 413,1 | 709/709 | 7 | 1020 |
| 3 | Бакланка | промежут. | 5 | 427,9 | 751/751 | 70 | 2849 |
| 4 | Грязовец | промежут. | 4 | 447,8 | 13606/7946 | 14249 | 30863 |
| 5 | Туфаново | промежут. | 5 | 626,5 | 967/967 | – | 3711 |
| 6 | Бушуиха | промежут. | 5 | 636,7 | 325/325 | – | 3374 |
| 7 | Лежа | промежут. | 5 | 657,2 | 698/641 | – | 4768 |
| 8 | Вохтога | промежут. | 3 | 678,8 | 24388/17844 | 1231 | 89049 |

По магистральным линиям, проходящим через район, осуществляются пассажирские перевозки дальнего сообщения. Перечень маршрутов (поездов) дальнего следования, проходящих через Череповецкий район:

Направление Вологда – Буй:

| Челябинск – Санкт-Петербург, Новокузнецк – Санкт-Петербург, Тюмень – Санкт-Петербург, | Свердловск (Екатеринбург) – Санкт-Петербург, Астана – Санкт-Петербург, Шарья – Санкт-Петербург. |
| --- | --- |

Направление Вологда – Данилов:

| Вологда – Москва, Архангельск – Москва, Северодвинск – Москва, Котлас – Москва, Воркута – Москва, Архангельск – Минеральные Воды, Архангельск – Новороссийск, Архангельск – Ставрополь, Архангельск – Адлер, Лабытнанги – Москва, | Лабытнанги – Адлер, Воркута – Москва, Воркута – Адлер, Сыктывкар – Адлер, Сосногорск – Адлер, Печора – Адлер, Усинск – Адлер, Череповец – Адлер, Череповец – Симферополь, Воркута – Симферополь. |
| --- | --- |

Перевозки пассажиров в пригородном сообщении осуществляются электропоездами. Основные маршруты пригородного сообщения: Вологда – Грязовец, Вологда – Данилов, Вологда – Галич, Вологда – Буй.

Вывод

Одной из основных проблем железнодорожного сообщения является износ оборудования и технических элементов пассажирского обслуживания (платформы, здания и строения).

Автомобильные дороги и автотранспорт

Основой дорожной сети является федеральная автодорога «Холмогоры» (автодорожный маршрут Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск). Автодорожную сеть района также формируют региональные и местные (муниципальные) дороги, связывающие с городом Грязовец и федеральной автодорогой центры поселений и иные населенные пункты района. Прочие дороги местного значения связывают населенные пункты, промышленные и рекреационные зоны района с основной автодорожной сетью.

Таблица 4.11.3.

Характеристика автодорог района

| Характеристика автомобильных дорог | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения |
| --- | --- | --- | --- |
| тип покрытия | асфальтобетон | асфальтобетон | грунтовые, частично а/б |
| техническая категория | II | IV | V |
| протяженность участков с указанием типа покрытия проезжей части, км | 53,0 | 372,4 | 434,7 |
| ширина проезжей части, м | 8,0 | 7,0 | 5,0 |

На 1 января 2008 года общая протяженность сети автомобильных дорог муниципального района составляет 860,0 км. Процент износа покрытий автодорог регионального значения составляет: асфальтобетонного – 50 %, цементобетонного – 40 %, песчано-гравийного – 80 %. Наиболее проблемными вопросами автодорожной сети района являются следующие:

- интенсивное разрушение асфальтобетонного и цементобетонного покрытия при высокой интенсивности движения автотранспорта на участках автодорог;

- необходимость ремонта основных для района региональных автодорог.

Проблемным также является вопрос обеспечения качественного автодорожного подъезда к ряду малых населенных пунктов.

Крупные автотранспортные предприятия на территории района расположены в районном центре. Основной объем пассажирских перевозкок автобусами и микроавтобусами в пределах административных границ муниципального района осуществляются ОАО «Грязовецкое АТП».

Автовокзал расположен в Грязовце, на ул. Победы, 42. Единовременная вместимость пассажиров – 80 чел. Максималное количество отправляемых автобусов в час – 3.

Основные маршруты пассажирского транспорта в пригородном внутрирайонном сообщении:

| Грязовец – Тимонино, Грязовец – Льнозавод, Грязовец – Ростилово, Грязовец – 48 кв., Грязовец – Лежа, Фрол – Лежа, Грязовец – Кашино, Грязовец – Минькино, | Грязовец – Фрол, Грязовец – Вараксино, Грязовец – Таежный (Вохтога), Грязовец – Демьяново, Грязовец – Орлово, Грязовец – Скородумка, Грязовец – Кобяково. |
| --- | --- |

Общая протяженность внутрирайонных и междугородных маршрутов, проходящих по территории района, составляет 297 км, а плотность сети – 60 км/1000 кв.км.

Таблица 4.11.4.

Основные показатели работы ОАО «Грязовецкое АТП»

| год | Годовой объем перевезенных пассажиров и годовой объем работы автобусного транспорта | Кол-во подвижного состава и его ежедневный выпуск на линию | Режим работы в сутки, час | Эксплуатац. Скорость, км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | выпуск |  |  |
| 2006 | пассажир, тыс.чел. | 563,2 |  |  |  |  |
|  | Пассажирооборот, тыс.пас.км | 7187,1 | 10 | 7 | 8,4 | 23,5 |
| 2007 | пассажир, тыс.чел. | 623,0 |  |  |  |  |
|  | Пассажирооборот, тыс.пас.км | 7973,3 | 11 | 7 | 7,3 | 24,7 |
| 2008 | пассажир, тыс.чел. | 568,7 |  |  |  |  |
|  | Пассажирооборот, тыс.пас.км | 7477,4 | 11 | 7 | 7,7 | 23,7 |

Важное значение для населения района в части обеспечения транспортными ресурсами имеет прохождение транзитного пассажирского транспорта, маршрутов, связывающих районные центры области с крупными городами Вологодской области и соседних регионов.

Кроме этого, в районе функционирует частный маршрутный транспорт.

Система пассажирского транспорта и объем его работы в значительной степени определяются характером расселения жителей района по отношению к узлам людского тяготения, местам концентрации инфраструктуры бытового обслуживания населения. При этом следует иметь в виду, что среди целевых передвижений населения (труд, учеба, отдых, быт, спорт, культура, гостевое общение) преобладают передвижения трудовые.

Основными узлами, сосредотачивающими в себе социальную инфраструктуру, являются следующие населенные пункты: г. Грязовец – центр системы расселения – 15,5 тыс. чел., р.п. Вохтога – 6,8 тыс.чел. Относительно них в настоящем проекте выполнен анализ транспортной доступности населения в виде линейных изохронограмм, построенных по осям основных автодорог района, в зависимости от их категории и качества покрытия.

Для оценки уровня доступности для населения центров социального и культурно-бытового обслуживания в настоящем проекте предложена и рассчитана полуторочасовая и часовая изохронограмма транспортной доступности, учитывающая гидрографические особенности местности: часовая и полуторачасовая относительно г. Грязовец и часовая относительно р.п. Вохтога (рис. 4.11.1).

Анализ выявил достаточно высокий уровень обслуживания населения пассажирским автотранспортом: в пределах благоприятных зон (изохронограмм доступности) проживает порядка 80-82 % сельского населения района. Однако система пассажирского автотранспорта нуждается в совершенствовании, что напрямую зависит от темпов реконструкции существующей автодорожной сети района.

Количество зарегистрированных транспортных средств (без учета спецавтотранспорта, прицепов и мотоциклов) на территории района составляет – 8170 единиц (на 01.01.2009), в том числе: легковых – 6445 ед., грузовых – 1594 ед., автобусов – 130 единиц.

Хранение индивидуального транспорта в пределах города Грязовца в основном осуществляется в гаражах закрытого типа. На территории района хранение осуществляется частично в закрытых гаражах, но в основном на внутриквартальных площадках или дворовых территориях частной собственности.

Выводы

По территории района проходит федеральная трасса – образующая коммуникационная и планировочная ось, посредством которой Грязовецкий район связан с соседними районами области, а также с соседними областями Северо-запада и Центра европейской части России. Существующая дорожная сеть в целом находится в удовлетворительном состоянии. Но в то же время, ввиду постоянно растущего процента недоремонта, происходит дальнейшее разрушение покрытия автодорог как регионального, так и местного значения.

Сеть автобусного пассажирского сообщения в целом охватывает основные селитебные территории района, однако, отдаленные от районного центра территории обслуживаются в недостаточной степени. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом являются социально-значимыми и в то же время убыточными, что обосновывается малым пассажиропотоком и наличием в основном убыточных внутрирайонных пригородных маршрутов.

Комплексный анализ существующей транспортной инфраструктуры представлен на схеме «Благоприятные зоны для градостроительного освоения» (рис. 4.11.2).

Направления развития транспортной инфраструктуры

Рассматриваемый район входит в состав территориальной планировочной системы, включающей в себя несколько районов – Кадуйский, Череповецкий, Шекснинский, Вологодский, Сокольский, Грязовецкий. Основной задачей развития транспортной инфраструктуры на этой территории, является реконструкция и модернизация сети автодорог с повышением их технической категории и класса, формирование новых межрегиональных магистральных авто- и железных дорог, реконструкция и развитие транспортного каркаса (опорной сети) регионального значения.

С целью обеспечения территориальной связанности системы предусматривается создание единой открытой сети основных региональных автодорог, которая предполагает, в первую очередь, обеспечение кратчайших связей населенных пунктов района с г. Грязовец и р.п. Вохтога, с районами Вологодской области, с соседними регионами Центрального федерального округа.

Согласно прогнозируемому на перспективу социально-экономическому развитию, предлагаемому сельскохозяйственному и рекреационно-туристскому освоению территории Грязовецкого района основное развитие должны получить объекты транспортной инфраструктуры на территориях, наиболее благоприятных для формирования новых селитебных и рекреационных зон – автодороги, связывающие зоны проживания и зоны отдыха между собой и с опорной автодорожной сетью.

Создание условий для улучшения социально-экономического положения в районе – основная цель транспортной политики. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- реконструкция и модернизация инфраструктуры транспорта;

- обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспорта;

- совершенствование технического состояния всех видов транспорта;

- внедрение современных технологий, ориентированных на высокое качество транспортных услуг и снижение ресурсоемкости перевозок;

- расширение рынка транспортных услуг и повышение качества обслуживания пассажирских перевозок;

- внедрение современных информационных технологий.

Проектные решения по Грязовецкому району содержат доработанные и дополненные предложения по развитию системы межрегиональных и межрайонных путей сообщения, представленные и обоснованные в проекте «СТП Вологодской области».

Основные мероприятия в части развития на местном районном уровне, имеющие значение для самого Грязовецкого района, целиком основаны на ходе реализации мероприятий по опорной образующей сети региональных и федеральных дорог.

Развитие железнодорожного транспорта

Наряду с автомобильным железнодорожный транспорт останется важнейшим элементом транспортно-коммуникационного каркаса.

Для организации качественного обслуживания населения железнодорожным транспортом необходим ряд мероприятий.

- Модернизация железнодорожных линий Вологда – Буй и Вологда – Данилов по всей протяженности в рамках программ развития магистральных путей сообщения в составе международных транспортных коридоров. Модернизация магистральных железных дорог стоит в ряду важнейших задач развития транспорта и транспортной инфраструктуры ввиду постоянно растущего грузового транзита и перспективы примыкания к ней новых магистральных железнодорожных линий, которые привлекут дополнительные существенные межрегиональные потоки.

- Строительство узловой переходной линии в районе станции Вохтога – прямое соединение основной магистральной железной дороги с промышленной линией Вохтога – Кема (Монзенская железная дорога).

- Усиление регулярного пригородного пассажирского железнодорожного сообщения по обоим направлениям – увеличение частоты пригородного сообщение, введение новых рейсов пригородного сообщения.

- Реконструкция и создание надлежащей инфраструктуры на существующих железнодорожных станциях (дополнительное оснащение путевого хозяйства, строительство или реконструкция платформ/перронов).

- Организация качественных автодорожных подъездов к станциям.

- В качестве первоочередных мероприятий с целью повышения уровня обслуживания населения железнодорожным транспортом предлагается ввод в эксплуатацию рельсовых автобусов РА-1, позволяющих осуществлять пассажирские перевозки.

- В порядке постановки вопроса на долгосрочную перспективу предлагается реконструировать пришедшую в упадок бывшую ведомственную железную дорогу ОАО «Монзалес» линию Вохтога – Кема с ее переводом в статус общего пользования. Данное направление будет содействовать росту социально-экономической активности юго-восточной периферии области, а также развитию лесопромышленного комплекса.

Перечисленные мероприятия позволят существенно повысить инвестиционную привлекательность района, увеличат уровень обслуживания населения в части пригородного и междугородного пассажирского сообщения.

Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог

Принятые проектные решения основываются на соблюдении следующих принципов:

1. Формирование опорной сети района – развитие, совершенствование и модернизация:

- транспортных направлений, входящих в состав северного ответвления международного транспортного коридора «Восток – Запад» МТК TS-1 и восточное ответвление коридора «Север – Юг» МТК NS;

- региональных автомобильных дорог II-III класса.

2. Формирование внутрирайонной дорожной сети с целью обеспечения устойчивых и удобных связей всех населенных пунктов, а также перспективных селитебных и промышленных площадей, повышение уровня транспортной доступности сельскохозяйственных и рекреационных территорий района.

3. Реконструкция и капитальный ремонт существующей автодорожной сети района, ликвидация грунтовых разрывов сети, благоустройство улично-дорожной сети в населенных пунктах района.

4. Повышение качества транспортного обслуживания населения общественным транспортом.

Мероприятия по развитию опорной сети автомобильных дорог района (федеральных и основных региональных дорог)

- Реконструкция федеральной трассы М-8 «Холмогоры» с приведением технических характеристик в соответствие с нормативными требованиями.

- Формирование автодорожного направления Вологда – Киров – Пермь через Вологодский и Грязовецкий районы по нормативам II/III технической категории, которое станет продолжением федеральной автодороги А – 114 Вологда – Новая Ладога. Речь идет о строительстве новой магистральной дороги от федеральной трассы М-8 в районе г. Грязовца до Кирова и Перми (участок Грязовец – Сидорово – Шушкодом – Буй (Костромская обл.)). В пределах Грязовецкого района новая трасса будет проложена от южной части д. Ростилово (южнее Грязовца), через дд. Анохино и Сидорово в Вохтожском городском поселении, до границы с Буйским районом Костромской области. Результатом реализации данного мероприятия станет возникновение качественно нового межрегионального магистрального направления, связывающего Урал с Северо-Западом. В масштабах Грязовецкого района появление новой трассы будет означать значительное увеличение скорости и качества сообщения между населенными пунктами, увеличение уровня хозяйственного освоения всех примыкающих к ней территорий, повышение инвестиционной привлекательности территории района.

- Формирование автодорожного маршрута на направлении Шуйское – Буй через восточную часть Грязовецкого района – строительство новых участков через п. Восья с выходом на Буйский район Костромской области. Основная цель – укрепление опорной региональной автодорожной сети и организация новой, отсутствовавшей до настоящего времени, качественной дорожной связи с городами Костромской области.

- Строительство автодороги опорной сети по направлению Сидорово – Вохтога – Солигалич обеспечит усиление связи с Костромской областью.

- Строительство автодороги Вологда – Норобово – Пошехонье (Ярославская обл.) через западную часть Грязовецкого района (с. Минькино). Основной задачей данного мероприятия является укрепление опорной региональной сети, формирование новой межрегиональной транспортной связи с Ярославской областью, отчасти дублирующей интервал Вологда – Москва федеральной автодороги М-8.

- Реконструкция участка по направлению Вологда – Ростилово (прежнее направление федеральной трассы М-8) по нормативам II/III технической категории.

- Реконструкция автодороги Илейкино – Шуйское.

Реализация перечисленных мероприятий позволяет решить целый ряд стратегических задач, как для региона, так и для всего Северо-запада:

- повышение качества сообщения между районами и городами Вологодской, Ярославской и Костромской областей;

- повышение уровня транспортной проницаемости границ муниципальных районов южной части Вологодской области;

- формирование необходимых новых межрегиональных и трансрегиональных направлений и маршрутов между Северо-Западным, Уральским и Центральным федеральными округами.

Мероприятия по развитию дорог регионального и местного значения

- Реконструкция и строительство автодорог и участков автодорог с повышением технической категории:

- реконструкция а/д Вохтога – Грязовец (через д. Анохино и с. Сидорово);

- реконструкция а/д Жерноково – Лежа;

- реконструкция а/д Грязовец – Починок – Фрол – Семеренково – Лежа;

- реконструкция автодорог в направлении Бушуиха – Лежа;

- реконструкция автодорог в направлении Грязовец – Юрово – Минькино и Грязовец – Скородумка;

- реконструкция подъезда к станции Бакланка;

- сроительство а/д Ростилово – Бакланка, – огранизация автодорожной связи с д. Кукобой (Ярославская область);

- строительство нового участка ст. Лежа – п. Восья – п. Вострогский – п. Стеклянка

Кроме этого, реконструкции подлежат и другие автодороги, являющиеся подъездами к населенным пунктам и площадям хозяйственной деятельности.

- Строительство, реконструкция и благоустройство улично-дорожной сети в населенных пунктах района, в первую очередь в Грязовецком и Вохтожском городских поселениях.

- Ремонт и реконструкция участков автодорог на подъездах к центрам сельских поселений, к г. Грязовцу и площадкам инвестиционной активности на территории района;.

- Ликвидация грунтовых разрывов сети с целью обеспечения надежности транспортных связей между населенными пунктами района – устройство твердого покрытия на автодорогах регионального значения.

- Строительство новых и реконструкция существующих транспортных мостов в соответствии с габаритами подходящих к ним автомобильных дорог. Строительство путепроводов и транспортных развязок на пересечениях основных существующих и проектируемых путей сообщения.

Предложения по развитию автотранспортной инфраструктуры и системы пассажирского автотранспорта

При комплексном решении вопроса повышения качества пассажирского сообщения требуется рассмотрение нескольких задач:

- увеличение количества маршрутов пассажирского транспорта, обслуживающих не только центры поселений, но и прочие группы населенных пунктов;

- повышение качества перевозок за счет ввода в эксплуатацию дополнительного подвижного состава и замены устаревшего;

- повышение качества пассажирских перевозок за счет сокращения затрачиваемого времени, в свою очередь зависящее от качественных изменений состояния дорожной сети по области и по району;

- организация регулярных пассажирских перевозок на частном транспорте, в основном дублирующих маршруты муниципального транспорта.

Схема развития сети пассажирского транспорта в районе представлена на рис. 4.11.3.

Прогноз роста автомобильного транспорта

Сведения о количестве автотранспорта, зарегистрированного в ГИБДД Вологодской области по Грязовецкому району, по состоянию на 2008 год и прогноз роста парка автотранспорта представлен в табл.4.11.4.

Таблица 4.11.4.

Прогноз роста автомобильного парка Грязовецкого района

(общее количество автомобилей/обеспеченность автотранспортном в расчете на 1000 чел.)

| Транспортные средства | 2009 г | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инд. | Всего | Инд. | Всего | Инд. | Всего |
| Общее количество автомобилей, в т.ч.: | 6854 180 | 8170 213 | 7845 220 | 9765 275 | 9780 280 | 12255 350 |
| Легковые | 6173 160 | 6445 168 | 7100 200 | 7810 220 | 8825 250 | 9885 280 |
| Грузовые | 670 17 | 1595 42 | 710 20 | 1775 50 | 885 25 | 2120 60 |
| Автобусы | 11 0,3 | 130 3 | 35 1 | 180 5 | 70 2 | 250 7 |

Для расчета прогноза были взяты данные по населению за 2008 г. – 38,4 тыс.чел.; численность населения района на 1 очередь (2015 год) – 35,5 тыс.чел., на расчетный срок (2030 год) – 35,3 тыс.чел.

В части развития инфраструктуры обслуживания автотранспорта проектом предлагается возможность появления «комплексов» обслуживания автотранспорта на интервалах автодорог, имеющих наибольшие показатели интенсивности. Главным образом, речь идет о федеральной трассе и основных автодорогах регионального значения.

Объекты придорожного сервиса и их размещение должны полностью обеспечивать удовлетворение нужд участников движения, не нарушая при этом требования безопасности дорожного движения и экологии.

В настоящей работе предлагается размещение на автодорогах следующих объектов, в виде «Комплексов обслуживания»: места отдыха, автозаправочные станции, станции технического обслуживания, пункты питания, предприятия гостиничного типа, моечные пункты.

Комплекс обслуживания – это совокупность сооружений, в которых размещены предприятия, предоставляющие участникам и транспортным средствам различного вида услуги. Образование комплексов обусловлено, с одной стороны, стремлением к возможно более полному удовлетворению пассажиров и водителей в различных видах услуг, а с другой – стремлением к рациональному использованию территории и повышению эффективности капитальных вложений, необходимых для строительства сооружений обслуживания.

Ожидаемые итоги реализации предложенных в проекте  мероприятий

На расчетный срок, при окончании реализации всех мероприятий федерального, регионального и местного муниципального уровня рост протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием составит 165 км. Реконструкцию пройдут 365 км дорог с твердым покрытием. В сравнении с существующими показателями значения общей протяженности и плотности автодорог с твердым покрытием возрастут на 20 %. Рост протяженности линий маршрутов пассажирского автотранспорта составит 165 км, общая протяженность достигнет 462 км.

Таблица 4.11.5.

Итоговые показатели развития сети автомобильных и железных дорог

| Показатель | Автодороги общего пользования | Жел. дороги общего пользования |
| --- | --- | --- |
|  | Федераль-ные | Региональные и местного значения | ОБЩАЯ |  |
| Протяженность, км | 113,0 | 914,0 | 1027,0 | 210,0 |
| Плотность, км/1000 км2 | 22,4 | 181,7 | 204,2 | 42,0 |

На расчетный срок проекта исходя из проектных показателей численности населения 35,3 тыс.чел (район вместе с городом) показатели обеспеченности населения автотранспортом будут следующими: общее количество автотранспортных средств на 1000 чел. – 350 ед., обеспеченность населения легковыми автомобилями в частной собственности – 250 ед./1000 жителей.

Комплекс мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры представлен на «Схеме развития транспортной инфраструктуры» (рис. 4.11.4).

## 4.12. Инженерная инфраструктура

Существующие и планируемые объекты инженерной инфраструктуры показаны на соответствующей схеме – «Схема развития инженерной инфраструктуры» (рис. 4.12.1).

### 4.12.1. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей Грязовецкого района Вологодской области осуществляется  от системы ОАО «Вологдаэнерго».

Распределение электроэнергии по потребителям района осуществляется от 8 подстанции 110 кВ: «Грязовец» (1х10+1х25 МВА), «Грязовец»(т), «Плоское» (1х2,5+1х1,8 МВА), «Жерноково» (1х6,3 МВА), «Вохтога» (2х10 МВА), «Туфаново»(т), «Скалино»(т), «Вохтога»(т) (1х25+1х40 МВА) и 5 подстанций 35 кВ: «Криводино» (2х1,6 МВА), «Слобода» (1х1,6+1х2,5 МВА), «Минькино» (2х1,6 МВА), «Комельская» (2х4 МВА), «Льнозавод» (1х1 МВА). На территории района находится ПС 220 кВ «Ростилово», которая соединена ВЛ 220 кВ с ПС «Вологда-Южная» и «Пошехонье» (Ярэнерго).

По территории района проходят также ВЛ 500 кВ Вологодская – КАЭС и ВЛ220 кВ Вологда-Южная – Пошехонье. Протяженность линий 35-110 кВ района 176,5км.

В границах района планировочными ограничениями являются  шумовые зоны электрических подстанций 35-220 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 500, 220, 110, 35 и 10 кВ. Все существующие электроподстанции района открытого типа имеют трансформаторы, основных источников шума, мощностью от 1,6 МВА до 40 МВА. В зависимости от мощности и напряжения трансформаторов расстояние от них до жилой застройки составляет:

- 220 кВ – 700 м для 2х трансформаторов по 125МВА;

- 110 кВ – от 200 до 80 м (для трансформаторов мощностью 25 МВА и ниже);

- 35 кВ – от 70 до 50 м (для трансформаторов мощностью 4МВА и ниже).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют:    500 кВ – 30 м, 220 кВ – 25 м, 110 кВ – 20 м, 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом их положении.

Проектные предложения

Потребителями электроэнергии района являются коммунально-бытовые и промышленные и сельские потребители.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей по системам расселения определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД-34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.  Удельные электрические нагрузки составляют: 0,5 кВт\чел. для городской местности и 0,4 кВт\чел. для сельских населённых пунктов.

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей района приведены в табл. 4.12.1.

Таблица 4.12.1.

Прогнозируемые электрические нагрузки  коммунально-бытовых потребителей Грязовецкого района

| Территория | Население, тыс. чел. | Нагрузка, МВт. |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2030 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Всего по району: | 35,46 | 35,34 | 16,1 | 16,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| городское | 20,46 | 20,36 | 10,1 | 10,2 |
| сельское | 15,0 | 14,98 | 6,0 | 6,0 |

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями района составит: 2015 г. – 56400 тыс. кВт.час, 2030 г. – 56700 тыс. кВт. час.

Электроснабжение потребителей Грязовецского района на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Вологдаэнерго».

Для повышения надёжности электроснабжения существующих, обеспечения электроэнергией проектируемых потребителей района в соответствии со «Схемой перспективного развития электрических сетей напряжением 35-110кВ ОАО «Волгдаэнерго» в Вологодской области до 2016 г.», разработанной ООО «ВСЭП» (г. Вологда) в 2007 г. потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство новых ЛЭП 35 и 10 кВ.

- Реконструкция существующих ЛЭП 110, 35, 10 кВ и подстанций напряжением  110, 35, 10\0,4 кВ.

Мероприятия на первую очередь

Строительство:

- ВЛ 35 кВ ПС «Минькино» – ПС «Приводино;

- сетей напряжением 10-0,4 кВ и подстанций 10\0,4 кВ.

Реконструкция:

- ПС 110 кВ «Грязовец», «Вахтога», «Вахтога» (т) с заменой существующих  трансформаторов на большую мощность, ПС «Жерноково», ПС 35 кВ «Криводино», «Минькино»;

- существующих сетей напряжением 10-0,4 кВ и подстанций 10\0,4 кВ.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи составят: 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом их положении.

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения  потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений,  целесообразно использовать при строительстве новых линий в районе  самонесущий изолированный провод (СИП).

### 4.12.2. Газоснабжение

По территории Грязовецкого района проходят трассы транзитных магистральных газопроводов Ø 1400 мм, Ø 1200 мм, Ø 1000 мм, Ø 700 мм, Ø 500 мм, менее Ø 400 мм; нефтепровод «Ухта-Ярославль» протяженностью 73 км (с 915 км по 988 км трассы магистрального нефтепровода), Ø 820 мм.

Существующее положение

Газоснабжение района осуществляется на базе природного и сжиженного газа (СУГ), уровень газификации природным газом – 46 %.

Положение с обеспеченностью природным и сжиженным газом по данным статистического бюллетеня Вологодской области в целом по району составляет 84,2 % общей площади жилищного фонда, в Грязовце и Вохтоге – 89,4 %, в сельской местности – 78,0 %.

Таблица 4.12.2.

Информации о газификации района

по ПУ «Грязовецрайгаз»  ОАО «Вологдаоблгаз»

| № | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Число пунктов газифицированных природным газом, ед. | 24 |
|  | города и посёлки | 2 |
|  | сельская местность | 22 |
| 2 | Уровень газификации природным газом, % | 46% |
| 3 | Газифицировано квартир, ед. | 8732 |
| 4 | Газифицировано пром. Предприятий, ед. | 12 |
| 5 | Газифицировано коммунально-бытовых предприятий, ед. | 44 |
| 6 | Газифицировано с/х объектов, ед. | 11 |
| 7 | Газифицировано котельных, ед. | 35 |
| 8 | Введено газопроводов, км | 229,1 |
| 9 | Расход природного газа (всего), тыс.м3 | 46,2 |
|  | в т.ч. промышленными предприятиями | 35,3 |
|  | ком.-бытовыми предприятиями | 1,95 |

Направления использования газа:

- -технологические потребности производственных предприятий

- -нужды населения (пищеприготовление и хозяйственно-бытовые)

- -энергоноситель для теплоисточников.

В 2008г. Генпроектировщиком ОАО «Промгаз» разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Вологодской области, в том числе Сема газификации Грязовецкого района.

Из 79 населенных пунктов района, намеченных к газификации 33 газифицировано.

Протяженность существующих межпоселковых газопроводов в границах района составляет 125,4 км.

Проектные предложения

Газификация района осуществляется в соответствии  с очерёдностью, намеченной Схемой газификации  Грязовецкого района, разработанной ОАО «Газпром» - «Промгаз» в составе Схемы газоснабжения и газификации Вологодской области.

Основные мероприятия необходимые для повышения уровня газификации природным газом населенных пунктов района представлены ниже.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство газопроводов–отводов к негазифицированным населенным пунктам с увеличением границ газораспределительных систем.

- Переход на использование природного газа объектов, потребляющих СУГ.

- Диагностика и реконструкция газораспределительных систем, обеспечение безопасных условий эксплуатации.

- Строительство новых и реконструкция действующих отопительных газовых котельных.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство межпоселковых газопроводов (152,7 км) в границах района,  рекомендованных  перечнем Схемы газификации (от ГРС Фролы до д. Евдокимово; от АГРС Криводино до дд. Савкино, Чернецкое, Криводино).

- Развитие внутрипоселковой инфраструктуры газового хозяйства (строительство газопроводов низкого давления, ГРП, ШРП).

- Реконструкция действующих отопительных котельных с переводом их на газ.

- Использование природного газа для локальных источников тепла в сельской местности.

### 4.12.3. Теплоснабжение

Существующее положение

По данным МУП «Грязовецкая ЭТС» на 01.2009 г. теплоснабжение  жилого фонда и объектов социальной сферы района осуществляется от котельных, находящихся в муниципальной и частной собственности.

Таблица 4.12.3.

Характеристика источников и тепловых сетей

| № п/п | № котельной | Оборудование | Установленная мощность, Гкал | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грязовец |
| 1 | 1 | 3КВ-ТС-1Р | 3,0 | газ |
| 2 | 2 | 3ТВГ-1,5 КВС-1,86 | 6,0 | газ |
| 3 | 3 | 2ДКВР-6,5, КВГ-2,2-95 | 10,60 | газ |
| 4 | 4 | 5 КВ-ТС-1Р | 5,0 | газ |
| 5 | 5 | 4ТВГ-1,5, 2КСВ-1,86 | 9,0 | газ |
| 6 | 6 | 2ТВГ-1,5, 3 КВ-ТС-1Р | 5,7 | газ |
| 7 | 7 | 2Е1/9-Г | 1,3 | газ |
| 8 | 8 | 2ТВГ-1,5, КСВ-1,86 | 4,5 | газ |
| 9 | 9 | 2 КВ-ТС-1Р | 2,0 | газ |
| 10 | 19 | 3КВА «Факел» | 2,58 | газ |
| 11 | 20 | 2КВ-ТС, 2 Импак | 8,0 | газ |
| 12 | 22 | 4КВА «Факел» | 3,44 | газ |
| 13 | 23 | КВ-ТС, НР-18 | 0,90 | газ |
|  |  | Итого по Грязовцу | 62,02 | газ |
| Сельские участки |
| 14 | 10 Слобода | 2ТВГ-1,5, 2КСВ-1,86, 2КВ-ТС-1Р | 8,0 | газ |
| 15 | 11 Степурино | 2КВ-ТС-1Р | 2.0 | газ |
| 16 | 12 Юрово | 3 ТВГ-1,5 | 4,5 | газ |
| 17 | 13 Скородумка | 2 КВГ-2,2-95 | 4,4 | газ |
| 18 | 14 Вараксино | 3КВГ-2 | 6,0 | газ |
| 19 | 15 Плоское | 3КВГ-2 | 6,0 | газ |
| 20 | 16 Ростилово | 5 «Факел» | 4,3 | газ |
| 21 | 17 Бушуиха | 2 КСВа-2 | 3,44 | газ |
| 22 | 18 Хорошево | 3 КЕ-6,5-14с | 12,6 | газ |
| 23 | 21 Минькино | 2 КВ-Тс-1Р, КСВ-1,86 | 3,2 | газ |
| 24 | 24 Льнозавод | 2ЗиоСаб | 0,86 | газ |
|  | Итого по сельским участкам | 55,30 |  |
|  | Сидоровское | 5ЭПЗ-100 | 0,43 | эл/эн |
|  | Заемье | ЭПЗ-100, РТЕ-37 | 0,1376 | эл/эн |
|  | Заемье | ЭПЗ-100, РУСНИТ | 0,148 | эл/эн |
|  | Итого |  | 0,72 |  |

Центральным отоплением оборудовано 58,8 % общей площади жилищного фонда (73,5 % в городской и 30,1 % в сельской местности). Горячим водоснабжением – 37,1 % жилищного фонда района (43,3 % в городской и 29,6 % в сельской местности).

Потребление тепловой энергии за 2008 г. различными категориями потребителей (промышленностью, ЖКХ, теплоисточниками и пр.) составило – 118560,5 Гкал.

В районе проводится плановая работа по наладке режимов тепловых сетей, реконструкции котельных и тепловых сетей.

Проектные предложения

Главной задачей теплоснабжающих организаций района является производство качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности.

Таблица 4.12.4.

Прогнозируемые тепловые нагрузки коммунально-бытовых потребителей

| Территория | Население, тыс. чел. | Расход тепла МВт |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2030 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Всего по району: | 35,46 | 35,3 | 130 | 135 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| городское | 20,46 | 20,36 | 80 | 83 |
| сельское | 15,0 | 14,98 | 50 | 52 |

Развитие теплоснабжения района должно базироваться на программе технического перевооружения, в состав которой должны входить следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство новых котельных с современными котлоагрегатами, высоким КПД и хорошими экологическими показателями.

- Перевод на природный газ котельных, использующих другие виды топлива.

- Реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов.

- Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.).

- Рациональное использование альтернативных видов топлива (в частности биотоплива).

Мероприятия на первую очередь

- Поэтапная модернизация существующих и строительство новых котельных с современными котлоагрегатами, высоким КПД и хорошими экологическими показателями.

- Развитие децентрализованного теплообеспечения в сельской местности с использованием 2-х функциональных автономных теплоисточников, обеспечивающих потребителей отоплением и горячим водоснабжением.

- Реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»).

### 4.12.4. Водоснабжение

Существующее положение

Население района обеспечивается питьевым водоснабжением за счет подземных вод. В значительной части населенных пунктов используется вода из колодцев и родников.

Забор воды составляет, порядка, 4200 тыс.м3/год в т.ч. из подземных источников – 1290 тыс.м3/год, из поверхностных источников – 2910 тыс.м3/год. Основные потребители поверхностной воды: МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» - 1940 тыс.м3/год, МУП «Управление ЖКХ р.п. Вохтога» - 969 тыс.м3/год.

Таблица 4.12.5.

Наличие водозаборных скважин по Грязовецкому району

| Муниципальные образования | Общее количество (шт) | Дебит (м3/час) |
| --- | --- | --- |
| Вохтожское | 4 | 0,38 |
| Грязовецкое | 18 | 13,23 |
| Каменское | н/д | н/д |
| Комьянское | 25 | 2,02 |
| Перцевское | 25 | 3,87 |
| Ростиловское | 18 | 2,34 |
| Сидоровское | 24 | 4,29 |
| Юровское | 38 | 3,38 |
| Итого по району | 152 | 30,41 |

В настоящее время выполняется проект на реконструкцию ВОС г. Грязовца.

Протяжение  водопроводных сетей по району составляет 265,3 км в т.ч. ветхие – 72,3 км. Оборудование жилищного фонда района водопроводом – 67,1 %, горячим водоснабжением – 39,0 %. Средний суточный отпуск воды населению и на коммунально-бытовые нужды на одного жителя составляет 150 литров.

Проектные предложения

На расчетный срок для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды. Извлечение воды осуществляется артезианскими скважинами, колодцами, родниками.

Необходимые потребности в воде  населенных пунктов, при активизации в них градостроительной деятельности, могут быть обеспечены от существующих водозаборов при их реконструкции и увеличения производительности до проектных объемов водопотребления.

Необходимо развитие водоснабжения в сельской местности. В сельских населенных пунктах с малочисленным населением предусматриваются децентрализованные системы водоснабжения с широким использованием в качестве источника водоснабжения шахтных колодцев и родников.

Сельскохозяйственные предприятия намечается обеспечивать водой, по возможности, за счет подземных вод.

Хранение пожарного объема воды предусматривается в специальных резервуарах или открытых водоемах.

Мероприятия на расчетный срок

- Развитие существующих систем водоснабжения, включая реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, ремонт колодцев.

- Контроль за состоянием децентрализованных систем водоснабжения в малолюдных сельских населенных пунктах с использованием в качестве источника водоснабжения шахтных колодцев и родников.

- Обеспечение сельскохозяйственных предприятий водой из подземных источников.

- Создание службы ремонта и эксплуатации сельских водопроводов.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция ВОС г. Грязовца.

- Реконструкция и строительство артскважин (бурение резервных артезианских скважин) в поселениях, водонапорных башен, пожарных резервуаров и водоемов.

- Замена ветхих сетей водопровода, ремонт колодцев.

- Тампонаж неиспользуемых артезианских скважин.

- Установка зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время.

- Обустройство родников в населенных пунктах: Андраково, Анопино, Семенцево, Талицы, Неклюдово, Обухово, Угленцево, Евдокимово, Демьянково, Скалино, Артаково, Гари, Корнильево, Курапово.

### 4.12.5. Водоотведение

Существующее положение

Эффективность работы имеющихся очистных сооружений в районе  недостаточна, требуется модернизация оборудования, а зачастую, и полная реконструкция систем очистки. Сельские населенные пункты, в основном, не имеют канализации, значительная часть населения пользуется выгребными туалетами. Оборудование жилищного фонда района канализацией составляет 56,3 %.

Протяженность сетей канализации составляет 135,0 км, в т.ч. ветхие – 27,7 км. Имеется проект на строительство коллектора в г. Грязовец протяженностью 14,7 км.

Отведение сточных вод в поверхностные источники составляет более 2800 тыс. м3/год. Из них недостаточно-очищенных – 414 тыс. м3/год. В настоящее время строятся КОС г. Грязовца производительностью 2500 м3/сут (первая очередь).

В Грязовце существует дренажная канализация жилых домов. Из-за недостаточности денежных средств плановый ремонт дренажных систем не производится.

Таблица 4.12.6.

Список существующих  очистных сооружений канализации

| № | Населённый пункт, собственник, балансовая принадлежность | Место отбора пробы | Тип ОСК, проектная производи тельность, м3/сут. | Фактичес кий расход сточных вод м3/сут | Приёмник сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛПУ МГ КС-17 | п/о Ростилово | БОС-200 | 108,49 | р.Обнора |
|  |  | п/о Ростилово | МОС-400 | 121,10 | р.Обнора |
| 2 | ЗАО«Грязовецкий АРЗ | г.Грязовец | БОС-240 | 220,27 | р.Плетениха |
| 3 | ООО «Комбинат стройматериалов» | г.Грязовец | БОС-92 | 90,14 | р.Плетениха |
| 4 | ЗАО ПТК «Северное молоко» | г.Грязовец | БОС-1400 | 2114,79 | руч.Черный |
| 5 | Нефтеперекач.станц-ия ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» АК Транснефть | п/о Ростилово | БОС-15 | 3,29 | р.Нурма |
| 6 | МУП «Электротеплосеть» | д.Слобода | БОС-400 | 178,36 | р.Ильмовка |
|  |  | п.Юрово | БОС-400 | 215,07 | р.Комела |
|  |  | п.Скородумка | БОС-200 | 76,44 | р.Тювеньга |
|  |  | д.Вараксино | БОС-100 | 27,40 | р.Яшкондра |
|  |  | п.Ростилово | БОС-400 | 164,38 | р.Нурма |
|  |  | п.Барское | БОС-400 | 147,12 | р.Лухта |
| 7 | Грязовецкая дистанция пути Северной ж/д | г.Грязовец | МОС-140 | 24,66 | р.Ржанка |
| 8 | ПСХ «Русь» | д.Панфилово | БОС-200 | 72,05 | р.Михаленка |
| 9 | Комбинат «Онега» | г.Грязовец-2 | МОС-100 | 99,18 | р.Нурма |
| 10 | Муниципальная собственность | Д.Фрол | БОС-200 | 77,81 | р.Шохма |
| 11 | Муниципальная собственность | п. Сидорово | МОС-18 | 38,77 | р.Лежа |
| 12 | Муниципальная собственность | с.Анохино | БОС-200 | 57,53 | р.Бакланка |
| 13 | Муниципальная собственность | д.Спасское | БОС-100 | 41,10 | р.Лежа |
| 14 | Муниципальная собственность | д.Жерноково | БОС-100 | 6,58 | р.Почка |
| 15 | ООО «Заготпромторг» | г.Грязовец | МОС-10 | 3,2 | рельеф |
| 16 | Муниципальная собственность | с.Минькино | БОС-200 | 120,85 | р.Кундола |
| 17 | МП ЖКХ р.п. Вохтога | р.п.Вохтога | БОС-2100 | 842,10 | р.Вохтожка |
| 18 | МУП «Грязовец-Водоканал» | г.Грязовец | БОС-200 | 180,82 | р.Плетениха |
| 19 | в/ч 33884 | г.Грязовец | МОС-20 | 10,96 | р.Плетениха |
| 20 | ООО «Монзенский ДОК» | р.п. Вохтога | МОС-604 | 742,47 | р.Вохтожка |

Проектные предложения

Для уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо строительство новых или реконструкция очистных сооружений, перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации, вывоз стоков из неканализованной застройки, оборудованной выгребами на сливные станции.

Мероприятия на расчетный срок

- Реконструкция или расширение существующих очистных сооружений.

- Строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации.

- Развитие централизованных и децентрализованных (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения.

- Строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений промпредприятий.

- Строительство новых или реконструкция существующих систем канализации для животноводческих комплексов.

Мероприятия на первую очередь

- Завершение строительства КОС г. Грязовца.

- Строительство коллектора протяженностью 14,7 км по г. Грязовцу.

- Капитальный ремонт КОС в с. Сеньга, д. Спасское, д. Ростилово, д. Фрол.

- Строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации.

- Строительство децентрализованных систем хозяйственно-бытовой канализации в населенных пунктах с небольшим количеством сточных вод, отводимых на локальные очистные установки.

- Строительство дренажно-дождевой канализации с очистными сооружениями в г. Грязовце.

- Строительство новых очистных сооружений промышленно-ливневых вод (ООО «Монзенский ДОК»).

- Строительство отстойника под навозные стоки фермы в д. Коротыгино.

### 4.12.6. Связь

В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ в Схеме территориального планирования района необходимо отобразить границы планируемого размещения объектов капстроительства местного значения и объекты находящиеся в собственности муниципального района. Объекты связи и телекоммуникаций не являются собственностью района, но в тоже время в соответствии с Федеральным законом № 131 органы местного самоуправления должны оказывать содействие и помощь в строительстве объектов связи, как объектов необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления.

Исходя из вышеизложенного в настоящем разделе приводятся основные данные по существующему положению и направления по совершенствованию комплекса средств связи района.

Существующее положение

На территории Грязовецкого района население, органы управления и промышленные объекты обеспечиваются услугами связи и информатизации в достаточном объеме и нормального качества.

Телефонная связь в районе обеспечивается основным оператором связи Западный узел связи Вологодского филиала ОАО «С-З Телеком» через телефонные станции в сельской местности.

Общая монтированная емкость телефонной сети района - 7800 номеров, в том числе в городских поселениях – 5870 номеров, 1930 – в сельской местности.

По обеспеченности квартирными телефонами на 100 человек населения среди районов области Грязовецкий район занимает 17-20 место в области как Вологодский, Кирилловский, Тарногский районы.

Протяженность междугородних кабельных линий ОАО «СЗТ», проходящих по району, составляет – 53 км, из них – 34 км  волоконно-оптические линии. По территории района так же проходят кабельные линии межстанционной связи – 370 км и линии абонентского доступа – 711 км. Всего кабельных линий ОАО «СЗТ» на территории района – 1134 км.

Кроме кабелей ОАО «СЗТ» на территории находятся междугородние кабельные линии ОАО «Ростелеком» - 269,64 км.

Количество основных радиоточек по району по сравнению с 2006 г. сократилось и эта тенденция сохраняется и в настоящее время. Это обусловлено прежде всего экономическими причинами. В тоже время сети проводного радиовещания должны сохраняться как средство оповещения населения.

Интенсивно развивается беспроводная (сотовая) связь. Основные операторы сотовой связи – «МТС», «Мегафон».

Охват населения телевизионным вещанием в целом по району составляет - 98,7 %, эфирным радиовещанием: «Радио России» - 99,0 %, «Маяк» -92,5 %.

Проектные предложения

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования в районе должно вестись из условия полного удовлетворения заявок на данный вид связи. Для этого требуется модернизацией АТС в населенных пунктах района с внедрением современных цифровых технологий. Основой развития сетей связи является переход на использование для связи между АТС волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Радиофикация

Проводное вещание в районе согласно "Программе развития проводного вещания на период до 2010 года для субъектов Российской Федерации", постепенно переводится на эфирное вещание. Переход на ЧМ вещание позволяет значительно снизить затраты на обслуживание оборудования и вместе с тем продолжать обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах района.

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле- и радиовещания должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- дальнейшее развитие сотовой связи с увеличением охвата территории и повышением качества связи;

-развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи Вологодской области;

- увеличение количества программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема;

- подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 г. в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

Основные мероприятия по развитию средств связи

Мероприятия на первую очередь

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования района для удовлетворения всех заявок на установку телефонов.

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Увеличение количества пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи области.

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 г. в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Мероприятия по функционально-планировочной организации территории

Территория района в рамках планировочного каркаса Вологодской области входит в состав «Северного коридора развития», северная часть района находится в зоне влияния формирующейся «Вологодско-Череповецкой агломерации».

Основные зоны градостроительной активности района тяготеют к его планировочным центрам – к Грязовцу и Вохтоге. Предусматривается развитие территорий вдоль радиальных по отношению к Вологде транспортно-планировочных осей с организацией в планировочных центрах района новых производств, логистических объектов и массового жилищного строительства. Наиболее интенсивное и многоплановое развитие предусматривается на территории Грязовецкого и Вохтожского городских поселений, Перцевского и Ростиловского сельских поселений.

Территория Юровского сельского поселения перспективна для развития индивидуального жилищного строительства.

В Вохтожском городском поселении получит развитие туристско-рекреационная зона «Монзенская», где предполагается строительство детского оздоровительного лагеря.

Предусматривается развитие селитебных территорий в непосредственной близости от центров ряда муниципальных образований:

- в Юровском поселении – д. Юрово и с. Минькино;

- в Перцевском поселении – дд. Слобода и Фрол;

- в Комьянском поселении – д. Хорошево;

- в Грязовецком поселении – г. Грязовец с пригородными территориями;

- в Ростиловском поселении – д. Ростилово;

- в Сидоровском поселении – с. Сидорово;

- в Вохтожском поселении – р.п. Вохтога;

Потребности развития жилищного строительства и производственной деятельности в пределах населенных пунктов учтены при выделении перспективной черты населенных пунктов. Уточнение назначения площади и границ земельных участков должно производиться при разработке генеральных планов поселений района.

Мероприятия по экономическому развитию

Приоритетными направлениями развития района являются следующие.

- развитие лесного и агропромышленного комплекса, приоритет развития высокопродуктивного молочного животноводства;

- формирование рекреационных зон и развитие туристско-рекреационной инфраструктуры;

- развитие района как транзитно-узловой территории, занимающей важное место в сети федеральных и региональных железных и автомобильных дорог.

Для формирования устойчивой экономической базы поселений района в рамках разрабатываемых генеральных планов поселений необходимо резервирование территорий для развития малых и средних производств, расположение которых преимущественно планируется в пределах черты населенных пунктов, исключение могут составлять производственные объекты агропромышленной специализации и добывающей промышленности, а также объекты туристско-рекреационной инфраструктуры и придорожного сервиса. Потребности развития производственной деятельности в пределах населенных пунктов учтены при выделении перспективной черты населенных пунктов.

При размещении инвестиционных площадок для малого предпринимательства учитываются территориальные особенности и приоритетная экономическая специализация муниципальных образований. Определение приоритетных направлений поддержки малого предпринимательства и отбор конкретных проектов осуществляется с учетом наиболее важных социально-экономических задач развития территории на уровне местного самоуправления района.

Развитие промышленного комплекса

Основные перспективы и направления развития промышленного комплекса района связаны с дальнейшей диверсификацией производства, а также с модернизацией существующих производств за счет реализации крупных инвестиционных проектов.

Промышленную специализацию района будет определять развитие лесопромышленного комплекса, а также предприятий пищевой промышленности, металлообработки и машиностроения.

Органы местного самоуправления Грязовецкого муниципального района содействуют осуществлению следующих рекомендуемых мероприятий.

Мероприятия по развитию лесного хозяйства определяются согласно утвержденному Лесному плану Вологодской области и Лесохозяйственному регламенту Грязовецкого лесничества.

Мероприятия по развитию недропользования определяются согласно утвержденным федеральным и областным целевым программам и мероприятиям, разработанным Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. Резервирование территорий для обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы осуществляется в рамках градостроительной документации муниципального уровня (в генеральных планах поселений).

Мероприятия по развитию промышленного комплекса определяются реализацией инвестиционных проектов, а также действующими и перспективными программными документами Вологодской области и Российской Федерации. Размещение крупных инвестиционных площадок промышленного назначения ориентируется на территорию в зоне влияния транспортного коридора, обеспечивающего основные экономические связи района. Для промышленных площадок регионального значения резервируются территории вне черты населенных пунктов.

Перспективные инвестиционные площадки производственного назначения. Выбор местоположения и формирование территории промышленных площадок регионального значения подлежит утверждению Администрацией Вологодской области и уточняется в рамках генеральных планов соответствующих поселений Грязовецкого муниципального района.

- «Грязовецкая инвестиционная площадка». Формирование индустриального парка регионального значения намечено на период до 2015 г. Определение специализации индустриального парка осуществляется Администрацией Вологодской области.

- «Вохтожская инвестиционная площадка». Формирование площадки, имеющей региональное значение намечено на период после 2015 г.

- Формирование 5-10 инвестиционных площадок производственного назначения, имеющих местное значение, для размещения малых и средних производств. Площадь одной площадки 1-10 га, размещение предлагается преимущественно в границах населенных пунктов (с их расширением), исключение могут составлять производства по переработке сельхозпродукции. Уточнение границ и площадей осуществляется в рамках генеральных планов поселений.

Развитие агропромышленного комплекса

Для успешного развития АПК в районе необходимо разработать и осуществить целевые программы по сохранению и повышению плодородия почв; развитию селекции и семеноводства, разведению сортов, адаптированных к условиям области; поддержке племенной работе в животноводстве; по созданию собственной кормовой базы; использованию перспективных новых технологий в растениеводстве и животноводстве; подготовке и переподготовке кадров.

Органы местного самоуправления Грязовецкого муниципального района содействуют осуществлению следующих рекомендуемых мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- Контроль за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

- Расширение посевных площадей на 12 %, прежде всего, под зерновые и кормовые культуры.

- Восстановление льноводства и рост площади под посевами льна до 0,4-0,5 тыс.га.

- Организация переработки и производства различных видов экологически чистых продуктов из дикорастущих растений.

- Содействие созданию агрофирм.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство животноводческого комплекса на 1000 голов в ООО «Ростиловский», д. Половоз.

- Реконструкция объектов капитального строительства:

- телятника на 200 голов в ООО «Ростиловский», д. Басаргино;

- коровника на 200 скотомест в ООО «Ростиловский», д. Заемье;

- телятника в СПК «Новая Вохтога», д. Дресвище;

- телятника на 200 голов в ЗАО ПЗ «Заря», д. Зимняк;

- двух  телятников на 400 скотомест в ЗАО ПЗ «Заря», д. Останино;

- двух телятников на 500 голов в ЗАО ПЗ «Заря», д. Слобода.

- телятника на 200 голов в СА (к-з) им. Калинина, д. Вараксино;

- телятника на 400 голов в ПЗ к-з «Аврора», д. Барское.

Развитие туристско-рекреационного комплекса

В Схеме территориального планирования Грязовецкого района учитывается предусмотренное Схемой территориального планирования Вологодской области развитие инфраструктуры туризма и рекреации.

Органы местного самоуправления Грязовецкого муниципального района содействуют формированию условий для развития объектов регионального значения и осуществлению органами местного самоуправления поселений мероприятий по организации обустройства мест массового отдыха населения.

В целях развития рекреационной деятельности необходимо формирование и развитие системы туристско-рекреационных местностей, парковых зон, садоводств, агрорекреационных комплексов и зон коттеджного строительства.

Потребность в земельных участках для строительства объектов туристско-рекреационной инфраструктуры уточняется на стадии разработки генеральных планов поселений.

Образуются следующие туристско-рекреационные зоны и узлы.

Грязовецкая рекреационная зона развивающаяся в непосредственной близости к г. Грязовец. Преимущественными видами отдыха являются детский отдых, кратковременный летний отдых, садоводство. Рекреационная зона делится на две крупных подзоны:

- Первая подзона (северная) протянулась вдоль р. Комёла от оз. Никольского на юго-западе до д. Илейкино на востоке, включая усадьбу Брянчаниновых со старым парком, старый парк в Юрово. Здесь располагаются детские оздоровительные учреждения, база отдыха, небольшие садоводства.

- Вторая подзона (южная) - вдоль рек Нурма и Обнора от Грязовца на севере, включая зеленую зону города, до д. Шалданово на юге. В ее состав включены 5 туристско-рекреационных местностей, массивы пригородных коллективных садоводств, дачных поселков, туристская база.

Монзенская рекреационная зона (перспективная) на территории вдоль реки Монза в Вохтожском поселении. Место долговременного детского отдыха и кратковременного отдыха местного населения (р.п. Вохтога).

Основными туристскими центрами района являются село Покровское, исторический город Грязовец и Никоново (место реализации проекта «Молочная слобода»)

Мероприятия на расчетный срок

- Резервирование земель в Юровском поселении для строительства оздоровительного учреждения – дома отдыха с лечением на берегу оз. Никольское в урочище Прибой. Емкость учреждения - 50 мест.

- Резервирование земельного участка в Ростиловском поселении для строительства оздоровительного центра в местечке Корнильево (100 мест), а также площадки отдыха «парк платс» в Ростилово, на пересечении автодорог М-8 и старой московской дороги.

- Резервирование земель для строительства детских оздоровительных учреждений в Вохтожском и Ростиловском поселениях.

Мероприятия на первую очередь

- Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры в районе с. Никоново на территории Гряцовецкого и Перцевского поселений (до 2013 г.). Освоение инвестиционных площадок, благоустройство территории, прилегающей к пруду на р. Синичка для создания «музея коровы» и «музея молока», сувенирной лавки, мастерских, мельницы, сцены для проведения массовых гуляний. Создание площадки отдыха «парк платс» и мини-гостиницы, мотеля на 100 мест.

- Строительство новых объектов отдыха и гостевой инфраструктуры на базе ДОЛ «Солнечный» (реконструкция комплекса на 300 мест) на территории Перцевского сельского поселения.

Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры и жилищный фонд

Пунктами концентрации учреждений социальной инфраструктуры, оказывающих услуги межпоселенного уровня, являются г. Грязовец и р.п. Вохтога. В п. Вострогский необходимо сохранить и поддерживать объекты, обеспечивающие население повседневно необходимым набором услуг.

Органы местного самоуправления Грязовецкого муниципального района

  - осуществляют мероприятия по организации предоставления образования и по организации медицинской помощи населению района;

  - создают условия для обеспечения поселений района услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

  - организуют библиотечное обслуживание поселений;

  - содействуют осуществлению органами местного самоуправления поселений рекомендуемых мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, для развития массовой физической культуры и спорта, для жилищного строительства.

Образование

Перспективная потребность в услугах сети детских дошкольных учреждений на 2015 г. определяется в 2,4 тыс. мест, на 2030 г. – 2,8 тыс. мест; в общеобразовательных учреждениях на 2015 г. – 4,9 тыс. мест, на 2030 г. – 5,8 тыс. мест. На расчетный срок по согласованию с соответствующими органами государственной власти Вологодской области возможно расширение системы учреждений профессионального образования.

Мероприятия на расчетный срок

- Разработка и реализация целевых программ по развитию и оптимизации сети общеобразовательных учреждений.

- Капитальный ремонт зданий детских садов и школ, учреждений дополнительного образования детей в соответствии с целевыми программами развития системы образования.

- Расширение существующего детского сада в д. Хорошево Комьянского сельского поселения.

Мероприятия на первую очередь

- Реализация мероприятий, предусмотренных программой развития системы образования Грязовецкого муниципального района на 2009-2011 годы:

- строительство детского сада на 240 мест в г. Грязовец;

- строительство здания для двух дошкольных групп в п. Вострогский (35 мест).

- Создание МОУ ДОД «Вохтожский Центр дополнительного образования детей» в здании Вохтожской средней общеобразовательной школы  № 2

Здравоохранение

На 2030 г. общая мощность больничных учреждений района может  составлять 350-380 коек, сохраняется мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, численность врачебного персонала на уровне 110 чел., среднего медицинского – 320 чел.

Мероприятия на расчетный срок

- Капитальный ремонт существующих зданий учреждений здравоохранения и создание офисов врача общей практики, в соответствии с целевыми программами развития системы здравоохранения.

Мероприятия на первую очередь

- Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения района на 2009-2011 годы», предусматривающей:

- строительство станции скорой помощи в г. Грязовец;

- строительство пристройки к поликлинике в г. Грязовец;

- строительство амбулатории в п. Плоское;

- строительство офиса врача общей практики в г. Грязовец;

- открытие отделения реанимации и интенсивной терапии в Вохтожской больнице.

Социальная защита населения

Мероприятия на расчетный срок

- Развитие существующих и размещение новых учреждений в соответствии с федеральными и республиканскими нормативами и соответствующими областными целевыми программами.

Культурно-досуговая деятельность

Перспективная потребность в услугах учреждений клубного типа на расчетный срок определяется в 3,9 тыс. мест, в фондах общедоступных библиотек – до 360 тыс. экз.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство нового здания взамен существующего для клуба в п. Каменка на 150 мест.

- Строительство клуба на 150-180 мест в Сидоровском сельском поселении (с. Сидорово).

- Строительство здания дома культуры на 180-200 мест в г. Грязовец.

- Строительство нового здания взамен существующего для клуба и библиотеки в п. Таежный Вохтожского городского поселения.

Мероприятия на первую очередь

- Капитальный ремонт зданий клубных учреждений района Вохтожского ПДК, Демьяновского, Коротыгинского и Панфиловского СК, Минькинского, Чернецкого, Плосковского и Комьянского СДК.

- Выделение отдельных помещений для Информационно-методического центра культуры и туризма.

- Капитальный ремонт зданий Центральной районной библиотеки и ряда сельских филиалов в Перцевском, Ростиловском и Юровском сельских поселениях.

Спортивные сооружения

Целевыми показателями по развитию спортивных объектов на 2030 г. являются

- рост единовременной пропускной способности спортсооружений района до 6,7 тыс. чел.;

- увеличение площади спортивных залов до 12,4 тыс. м2;

- увеличение площади плоскостных сооружений до 69 тыс. м2.

- наличие плавательных бассейнов в центрах городских поселений района.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса или центра с бассейном в р.п. Вохтога.

- Строительство общедоступных капитальных спортивных сооружений, в т.ч. спортивных залов во всех сельских поселениях района.

- Развитие системы плоскостных сооружений во всех населенных пунктах людностью более 300 человек.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Грязовец.

- Создание новых плоскостных сооружений в центрах сельских поселений, в первую очередь в п. Вострогский, д. Ростилово, с. Сидорово.

Конфессиональные объекты

Мероприятия на расчетный срок

- Восстановление храмов и монастырей: Арсеньево-Комельский монастырь в п. Бушуиха, церковь Василия Великого в д. Васильевка, церковь Св. Василия в с. Демьяново, Николо-Высоковская церковь в д. Никитское (Поповское).

Мероприятия на первую очередь

- Строительство новых церквей в п. Вострогский, д. Жерноково, д. Спасское, д. Фрол, п. Плоское, д. Юрово.

- Строительство часовен в сельских населенных пунктах с. Сидорово, д. Слобода.

- Восстановление существующих храмов и монастырей: церковь Рождества Богородицы, комплекс Корнилиево-Комельского монастыря.

Общественное питание и торговля

Мероприятия на расчетный срок

- Приоритетное развитие объектов торговли и общественного питания в рекреационных зонах и на территориях с формирующейся коттеджной застройкой.

- Рост вместимости предприятий общественного питания до 1,4 тыс. мест.

Жилищный фонд

Мероприятия на первую очередь 2009-2015 гг.

- Достижение обеспеченности населения жилищным фондом на начало 2015 г. на уровне 26,5-27,0 м2 на одного жителя. Средний ежегодный ввод 11,6-13,8 тыс. м2 нового жилищного фонда. На начало 2015 г. общая площадь жилищного фонда по району должна составить 940-957 тыс. м2.

Мероприятия на период 2016-2030 гг.

- Достижение обеспеченности населения жилищным фондом на начало 2030 г. на уровне 30-35 м2 на одного жителя. Общая площадь жилищного фонда по району должна составить до 1,1-1,2 млн. м2. На конец расчетного срока ежегодный ввод жилищного фонда в расчете на душу населения должен приближаться к показателю 0,7-1,0 м2.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Проектные решения по Грязовецкому району содержат доработанные и дополненные предложения по развитию системы межрегиональных и межрайонных путей сообщения, представленные и обоснованные в «Схеме территориального планирования Вологодской области». Данная группа мероприятий должна учитываться во всех документах территориального планирования муниципального уровня.

Мероприятия вышестоящего уровня,

учитываемые в Схеме территориального планирования Грязовецкого района и генеральных планах городских и сельских поселений

Мероприятия на расчетный срок

Железнодорожный транспорт

- Модернизация железнодорожных линий Вологда – Буй и Вологда – Данилов по всей протяженности.

- Строительство узловой переходной линии в районе станции Вохтога – прямое соединение основной магистральной железной дороги с промышленной линией Вохтога – Кема (Монзенская железная дорога).

- Реконструкция и создание надлежащей инфраструктуры на существующих железнодорожных станциях.

Сеть автомобильных дорог

- Реконструкция федеральной трассы М-8 «Холмогоры» с приведением технических характеристик в соответствие с нормативными требованиями.

- Формирование автодорожного направления Вологда – Киров – Пермь через Вологодский и Грязовецкий район. В пределах Грязовецкого района: от южной части д. Ростилово, через дд. Анохино и Сидорово в Вохтожском городском поселении, до границы с Буйским районом Костромской области.

- Формирование автодорожного маршрута на направлении Шуйское – Буй через восточную часть Грязовецкого района – строительство новых участков через п. Восья с выходом на Буйский район Костромской области.

- Строительство автодороги опорной сети по направлению Сидорово – Вохтога – Солигалич.

- Строительство автодороги Вологда – Норобово – Пошехонье (Ярославская обл.) через западную часть Грязовецкого района (с. Минькино).

- Реконструкция участка по направлению Вологда – Ростилово (прежнее направление федеральной трассы М-8).

- Реконструкция автодороги Илейкино – Шуйское.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция и создание надлежащей инфраструктуры на существующих железнодорожных станциях.

- Формирование автодорожного направления Вологда – Киров – Пермь через Вологодский и Грязовецкий район. В пределах Грязовецкого района: от южной части д. Ростилово, через дд. Анохино и Сидорово в Вохтожском городском поселении, до границы с Буйским районом Костромской области.

- Строительство автодороги опорной сети по направлению Сидорово – Вохтога – Солигалич.

- Реконструкция участка по направлению Вологда – Ростилово (прежнее направление федеральной трассы М-8).

- Реконструкция автодороги Илейкино – Шуйское.

Мероприятия районного уровня

Основные мероприятия районного уровня целиком основаны на темпах реализации мероприятий по опорной образующей сети региональных и федеральных дорог.

Мероприятия на расчетный срок

Железнодорожный транспорт

- Полноценное внедрение регулярного пригородного пассажирского железнодорожного сообщения по обоим направлениям магистральной линии.

- Введение в эксплуатацию рельсовых автобусов РА-1, позволяющих осуществлять пассажирские перевозки.

- Организация качественных автодорожных подъездов к станциям.

Сеть автомобильных дорог и автотранспорт

- Реконструкция и строительство автодорог и участков автодорог с повышением технической категории:

- реконструкция а/д Вохтога – Грязовец (через д. Анохино и с. Сидорово);

- реконструкция а/д Жерноково – Лежа;

- реконструкция а/д Грязовец – Починок – Фрол – Семеренково – Лежа;

- реконструкция автодорог в направлении Бушуиха – Лежа;

- реконструкция автодорог в направлении Грязовец – Юрово – Минькино и Грязовец – Скородумка;

- реконструкция подъезда к станции Бакланка;

- сроительство а/д Ростилово – Бакланка, огранизация автодорожной связи с д. Кукобой (Ярославская область);

- строительство нового участка ст. Лежа – п. Восья – п. Вострогский – п. Стеклянка.

- Развитие автотранспортной инфраструктуры и системы пассажирского автотранспорта:

- увеличение количества маршрутов пассажирского транспорта; повышение качества перевозок за счет ввода в эксплуатацию дополнительного подвижного состава и замены устаревшего;

- организация регулярных пассажирских перевозок на частном транспорте, в основном дублирующих маршруты муниципального транспорта.

Мероприятия на первую очередь

- Полноценное внедрение регулярного пригородного пассажирского железнодорожного сообщения по обоим направлениям магистральной линии.

- Реконструкция а/д Вохтога – Грязовец (через д. Анохино и с. Сидорово).

- Реконструкция а/д Грязовец – Починок – Фрол – Семеренково – Лежа.

- Реконструкция автодорог в направлении Грязовец – Юрово – Минькино и Грязовец – Скородумка.

- Сроительство а/д Ростилово – Бакланка, огранизация автодорожной связи с д. Кукобой (Ярославская область).

- Увеличение количества маршрутов пассажирского транспорта; повышение качества перевозок за счет ввода в эксплуатацию дополнительного подвижного состава и замены устаревшего.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Органы местного самоуправления Грязовецкого муниципального района осуществляют мероприятия по организации в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений, по созданию условий для обеспечения жителей поселений услугами связи; а также содействуют осуществлению органами местного самоуправления поселений рекомендуемых мероприятий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

Электроснабжение

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителям района составит: 2015 г. – 56400 тыс. кВт.час, 2030 г. – 56700 тыс. кВт.час. Электроснабжение потребителей Грязовецского района на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Вологдаэнерго».

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство новых и реконструкция существующих ЛЭП110, 35,10 кВ и подстанций напряжением  110, 35, 10\0,4кВ.

Мероприятия на первую очередь

Строительство:

- ВЛ 35 кВ ПС «Минькино» – ПС «Приводино;

- сетей напряжением 10-0,4 кВ и подстанций 10\0,4 кВ.

Реконструкция:

- ПС 110 кВ «Грязовец», «Вахтога», «Вахтога» (т) с заменой существующих  трансформаторов на большую мощность, ПС «Жерноково», ПС 35 кВ «Криводино», «Минькино»;

- существующих сетей напряжением 10-0,4 кВ и подстанций 10\0,4 кВ.

Газоснабжение

Перспективная газификация района осуществляется в соответствии  с очерёдностью, намеченной Схемой газификации  Грязовецкого района, разработанной ОАО «Газпром» - «Промгаз» в составе Схемы газоснабжения и газификации Вологодской области. Ниже приводятся основные мероприятия по повышению уровня газификации природным газом населенных пунктов района.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство газопроводов–отводов к населенным пунктам с увеличением границ газораспределительных систем.

- Расширение территориальных границ применения газопроводов из полиэтилена.

- Переход на использование природного газа объектов, употребляющих СУГ.

- Диагностика и реконструкция газораспределительных систем, обеспечение безопасных условий эксплуатации.

- Строительство новых и реконструкция действующих отопительных газовых котельных.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство газопроводов–отводов к населенным пунктам с расширением границ существующих газораспределительных систем.

- Строительство межпоселковых газопроводов, рекомендованных  перечнем Схемы газификации (от ГРС Фролы до д. Евдокимово; от АГРС Криводино до д.д.Савкино, Криводино и с. Чернецкое).

- Развитие внутрипоселковой инфраструктуры газового хозяйства (строительство газопроводов низкого давления, ГРП, ШРП).

- Реконструкция действующих отопительных котельных с переводом их на газ.

- Использование природного газа для локальных источников тепла в сельской местности.

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы района осуществляется от котельных, находящихся в муниципальной и частной собственности.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство новых котельных с современными котлоагрегатами, высоким КПД и хорошими экологическими показателями.

- Перевод на природный газ котельных, использующих другие виды топлива.

- Реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов.

- Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.).

- Рациональное использование альтернативных видов топлива (в частности биотоплива).

Мероприятия на первую очередь

- Поэтапная модернизация существующих и строительство новых котельных с современными котлоагрегатами, высоким КПД и хорошими экологическими показателями.

- Развитие децентрализованного теплообеспечения в сельской местности с использованием 2-х функциональных автономных теплоисточников, обеспечивающих потребителей отоплением и горячим водоснабжением.

- Реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»).

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Развитие существующих систем водоснабжения, включая реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

- Контроль за состоянием децентрализованных систем водоснабжения в малолюдных сельских населенных пунктах с использованием в качестве источника водоснабжения шахтных колодцев и родников.

- Обеспечение сельскохозяйственных предприятий водой из подземных источников.

- Создание службы ремонта и эксплуатации сельских водопроводов.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция ВОС г. Грязовца.

- Реконструкция и строительство артскважин (бурение резервных артезианских скважин) в поселениях, водонапорных башен, пожарных резервуаров и водоемов.

- Замена ветхих сетей водопровода, ремонт колодцев.

- Тампонаж неиспользуемых артезианских скважин.

- Установка зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время.

- Обустройство родников в населенных пунктах: Андраково, Анопино, Семенцево, Талицы, Неклюдово, Обухово, Угленцево, Евдокимово, Демьянково, Скалино, Артаково, Гари, Корнильево, Курапово.

Водоотведение

Мероприятия на расчетный срок

- Реконструкция или расширение существующих очистных сооружений.

- Строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации.

- Развитие централизованных и децентрализованных (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения.

- Строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений промпредприятий.

- Для объектов животноводческих комплексов необходимо строительство новых или  реконструкция существующих систем канализации.

Мероприятия на первую очередь

- Завершение строительства КОС г. Грязовца.

- Строительство коллектора протяженностью 14,7 км по г. Грязовцу.

- Капитальный ремонт КОС в с. Сидорово, с. Сеньга, д. Спасское, д. Ростилово, д. Фрол.

- Строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации.

- Строительство децентрализованных систем хозяйственно-бытовой канализации в населенных пунктах с небольшим количеством сточных вод, отводимых на локальные очистные установки.

- Строительство дренажно-дождевой канализации с очистными сооружениями в г. Грязовце.

- Строительство новых очистных сооружений промышленно-ливневых вод (ООО «Монзенский ДОК»).

- Строительство отстойника под навозные стоки фермы в д. Коротыгино.

Средства связи

Мероприятия на первую очередь

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования района для удовлетворения всех заявок на установку телефонов.

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Увеличение количества пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи области.

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 г. в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Органы местного самоуправления Грязовецкого муниципального района содействуют осуществлению органами местного самоуправления поселений мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах поселений.

Мероприятия на первую очередь

По углублению и расширению исследований

- Пополнение списка объектов культурного наследия Грязовецкого района в соответствии со спецификой исторических событий, происходивших на территории района.

- Составление списков объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия, перевод их на основе экспертизы во вновь выявленные объекты и утверждение в качестве памятников истории и культуры.

- Исследование старинных сельских поселений района в целях обоснования предоставления им статуса исторических поселений.

- Подготовка Положения о порядке разработки и утверждения списка и статуса исторических сел и деревень Грязовецкого района. Обеспечение их развития на основе разработки (корректировки) соответствующей градостроительной документации (генеральные планы, проекты планировки и застройки).

- Составления списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

По совершенствованию учета и охранного зонирования

- Продолжение работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия Грязовецкого района, как условия их включения в Единый государственный реестр, распространение на их территорию режима использования земель историко-культурного назначения.

- Приведение на территории района учета выявленных памятников археологии на уровне, соответствующем их правовому статусу объектов культурного наследия федерального значения.

По сохранению и развитию частей района и местностей с особым характером и условиями использования наследия

- Выделение зон, имеющих особые условия использования территорий из-за повышенной ценности и концентрации в их границах объектов культурного наследия, с их возможной фиксацией, охраной и использованием, как достопримечательных мест:

1. Покровская историко-культурная зона;

2. Нуромская историко-культурная зона;

3. Никольская историко-культурная зона;

4. Раменская историко-культурная зона;

5. Зоны панорамных коридоров.

- Проработка вопроса о придании Нуромской зоне статуса историко-культурного заповедника, подготовка и принятие решения.

- Разработка и реализация районной программы комплексного развития, сохранения наследия, совершенствования экологического состояния и рекреационно-туристского использования местностей, имеющих наиболее ценное культурное наследие.

По использованию историко-культурного наследия

- Разработка концепции социально-экономического развития старинных сельских поселений и исторических поселений района, с учетом максимального сохранения и использования их культурного наследия.

Мероприятия на период 2016-2030 гг.

По углублению и расширению исследований

- Проведение исследования и составление карты уникальных территорий – культурных ландшафтов Грязовецкого района.

По совершенствованию учета и охранного зонирования

- Разработка для всех исторических поселений района историко-культурных опорных планов и проектов зон охраны объектов культурного наследия.

По использованию историко-культурного наследия

- Разработка комплексных схем сохранения наследия, охраны природы, развития туризма отдельных частей района, в увязке с программой социально-экономического развития района.

Мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию

Мероприятия на расчетный срок

- Экономически целесообразная минимизация количества объектов захоронения отходов.

- Организация системы селективного сбора отходов от населения в г. Грязовце.

Мероприятия на первую очередь

По охране атмосферного воздуха

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий, кладбищ и скотомогильников в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон.

- Перевод котлов цехов ламинирования и ДСП, сушилок ООО «Монзенский ДОК» на природный газ.

- Реконструкция и перевод на газ котельных, использующих в настоящий момент каменный уголь.

- Разработка проектов ПДВ на предприятиях (ЗАО ПТК «Северное молоко», филиал «Русь» ООО «Северагрогаз», ООО «ЖКХ Лежское» и др.).

- Инвентаризация источников загрязнения.

По охране водных ресурсов

- Расчистка русла реки Ржавка.

- Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

- Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет развития систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Строительство системы ливневой и дренажной канализации в г. Грязовце.

По охране почв и санитарной очистке территории

- Разработка предприятиями, являющимися основными загрязнителями окружающей природной среды, планов мероприятий по сокращению образования отходов, организации их переработки или сбыта в качестве вторичного сырья, осуществлению природоохранных мер по снижению уровня воздействия объектов накопления и хранения отходов на окружающую природную среду.

- Строительство полигона ТБО к востоку от г. Грязовца с приобретением и установкой на нем мусоросортировочной станции. Приобретение установки по утилизации отходов 2-3 класса опасности.

- Рекультивация свалки вблизи Останино.

- Ликвидация несанкционированных свалок.

- Перепроектирование и обустройство полигона размещения отходов ООО «Монзенский ДОК».

- Разработка генеральной схемы очистки территории района.

- Организация сбора, транспортировки и утилизации ртутьсодержащих отходов.

- Приведение скотомогильников в соответствие с ветеринарными требованиями.

По развитию системы экологического мониторинга

- Организация контроля качества атмосферного воздуха в г. Грязовце, р.п. Вохтога и населенных пунктах, прилегающих к компрессорной станции Грязовецкого ЛПУМГ.

По развитию системы особо охраняемых природных территорий

- Придание статуса ООПТ регионального значения следующим объектам: туристско-рекреационным местностям «Корнильево», «Никаново», «Тювенька», «Юношеское», «Круча», ландшафтному заказнику «Никольский», природно-исторической местности «Источник в честь иконы Пресвятой Богородицы Троеручица», участку с кедровой рощей в г. Грязовце.

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Сегодня на территории Грязовецкого района имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы

На территории района нет зоны сейсмической опасности. Возможны отголоски землетрясений, которые могут произойти в других районах Вологодской области (вероятность возникновения землетрясений 1 раз в 100-150 лет).

Опасные гидрологические явления и процессы

В половодье и период продолжительных атмосферных осадков возможно подтопление территорий МО, расположенных вдоль рек Комела, Лежа, Обнора, Нурма. Угрозы подтопления населенных пунктов нет.

Опасные метеорологические явления

Территория всего района может быть подвержена влиянию опасных метеорологических явлений.

На территории района имеют место сильный ветер, ураганы (при встрече фронтов циклонов и антициклонов со скоростью ветра до 35 м/с и более, порывы до 40 м/с и болеее), продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, град, заморозки, сильная метель. Сильный ветер, в сочетании с осадками и другими атмосферными явлениями (грозовые разряды, град, ледообразование), приобретает катастрофический характер, когда наложение нескольких опасностей приводит к усилению воздействия на объекты и системы, попадающие в зону влияния, прохождения фронтов воздушных масс.

При возникновении чрезвычайных ситуаций в результате опасных метеорологических явлений может сложится следующая обстановка:

- обрыв линий электропередач и линий воздушной связи – прекращение подачи электроэнергии до 1-3 суток;

- прерывание связи между населенными пунктами до 1,5 суток;

- обледенение ЛЭП, линий связи, антенно-мачтовых устройств и т.д.;

- временное прекращение движения на авто- и железнодорожных магистралях;

- временный выход из строя инженерных сооружений и коммуникаций.

Перечисленные гидрометеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

Природные пожары

Район располагается в лесной зоне, в подзоне тайги, близ ее южных границ. Характер лесной растительности лиственно-хвойный. Свыше 40 % лесов – хвойные, преимущественно еловые, остальные смешанные. Леса занимают около 2/3 площади района. Наибольшую площадь занимают леса в восточной и юго-восточной части района (80-90 %), на остальной территории района лесные площади занимают не более 50 %. 15,3 % площади района занимают болота и заболоченные площади, особенно в западной, северо-западной и южной части района, где преобладают торфяно-подзолистые почвы.

Наиболее пожароопасные территории с наибольшей вероятностью возникновения лесных и торфяных пожаров являются муниципальные образования Каменское, Вохтожское, Ростиловское, Юровское, где преобладают хвойные и лиственные молодняки, а также места разработки торфа в МО «Юровское», «Ростиловское», «Камьянское».

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:

- нарушение технологии добычи и переработки древесины, мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха – до 80 % всех пожаров;

- использование в лесу неисправной техники – до 15 % пожаров;

- возгорание от молнии во время грозы – 2-3 %;

- недостаточно налажена служба наблюдения за состоянием лесных угодий и массивов – 2-3 %;

- другие причины природного и техногенного характера – 1-2 %.

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, прекращению речного судоходства, ухудшению состояния здоровья людей.

Опасные процессы и явления техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

промышленные аварии и катастрофы:

- химически опасные объекты экономики (включая склады хранения опасных химических веществ);

аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики;

опасные происшествия на транспорте:

- авто- и железнодорожный транспорт,

- трубопроводный транспорт.

Химически опасные объекты

Возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

- аварии с выбросом АХОВ при их переработке, производстве, хранении и транспортировке;

- аварии на железнодорожном транспорте;

- аварии на магистральных трубопроводах;

- лесные и торфяные пожары в лесодобывающей и лесоперерабатывающей промышленности;

- пожары на пожароопасных объектах;

- аварии и взрывы на взрывоопасных объектах, мукомольных и хлебопечных производствах;

- аварии и нарушения технологического процесса на экологически опасных объектах.

На территории района отсутствуют атомные станции, биологически и радиационно-опасные объекты и крупные гидротехнические сооружения, при возникновении чрезвычайных ситуаций на которых могут возникнуть зоны поражения (заражения), катастрофического затопления.

Всего на территории района размещено 2 химически опасных объекта (хлор):

г. Грязовец – МУП «Грязовецкая электротеплосеть» (очистные сооружения);

р.п. Вохтога – МПУ ЖКХ Вохтога (очистные сооружения).

По данным, предоставленным Администрацией Грязовецкого муниципального района, зона возможного химического заражения АХОВ не выходит за границы района. В зонах возможного химического заражения, при возникновении аварий на вышеперечисленных химически опасных объектах, может оказаться 6,5 тыс. чел., проживающих вблизи них, что составляет 14 % общей численности населения, в том числе городского 4,3 тыс. чел. (23 %), сельского 2,2 тыс. чел. (6 %).

Возможные потери населения в очагах поражения могут составить 6,5 тыс. чел., из них 2 тыс. чел. - безвозвратные и 4 тыс. чел. – санитарные потери.

По территории района проходят:

А) магистральные газопроводы

- Ухта-Торжок, протяженностью 110 км;

- Грязовец-Санкт-Петербург, протяженностью 41 км;

- Грязовец-Череповец, протяженностью 41 км;

- Грязовец-Московское окружное кольцо, протяженностью 29 км.

В д. Ростилово расположена компрессорная станция № 17.

Б) газовые сети местного значения

В) магистральный нефтепровод Ухта - Ярославль, протяженностью 80 км, проходит параллельно газопроводу Ухта – Торжок, перекачивающая станция расположена в д. Ростилово.

На железнодорожном транспорте возможны авария и сход составов:

- грузовых,

- при перевозках неопасных грузов,

- при транспортировке и перевозках разрядных и других опасных грузов,

- пассажирских,

- без вторичных последствий (пожаров, взрывов),

- с последствиями, приводящими к значительным жертвам и потерям (крушения, столкновения, пожары, взрывы, оползание полотна, обрушение инженерных сооружений),

- диверсионные и террористические акты.

Наиболее уязвимыми местами на железнодорожном транспорте являются:

- вывод из строя мостовых переходов через реку Комела на железнодорожном участке Грязовец-Вологда и через реку Лежа на железнодорожном участке Буй-Вологда;

- нарушение системы электропитания на тягу поездов;

- возможность возникновения по техногенным причинам чрезвычайных ситуаций с опасными грузами при их перевозке на любом из участков.

На автомобильном транспорте возможны:

- аварии и столкновения;

- разрушения дорожного полотна и инженерных сооружений;

- диверсионные и террористические акты на пассажирском автотранспорте и на автовокзалах и автостанциях.

На трубопроводном транспорте возможны разрывы газо-, нефтепровода с воспламенением газа (нефти)

- в населенных пунктах;

- в густонаселенных районах, вблизи населенных пунктов, в местах близкого пролегания и пересечения с железной дорогой и автомагистралями;

Пожар на компрессорной (нефтеперекачивающей) станции:

- без вторичных последствий;

- с воспламенением (взрывом) газа (нефти) и их растекание на значительные территории, в том числе вблизи населенных пунктов.

К потенциально-опасным участкам газо-(нефте-) проводов относятся:

1) пересечения с водными преградами:

- участок от границы района до г. Грязовец – река Лежа, автомобильная дорога Грязовец-Вохтога;

- участок от г. Грязовец до границы области – автомобильная дорога Вологда-Москва, незначительные мелкие речки;

2) пересечения с линиями ЛЭП - компрессорная станция 17-12 км от г. Грязовец.

При возникновении чрезвычайных ситуаций на транспорте при разрушении инженерных сооружений на коммуникациях вознкнут вторичные очаги поражения с образованием зон поражения (разрушения), что значительно затруднит проведение АСДНР (аварийно-спасательные и другие неотложные работы) и создаст дополнительные трудности при проведении в районе мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На территории района проложено около 130 км железнодорожных путей. Ежедневно по ним проходят десятки железнодорожных составов. Наиболее часто перевозимых по железной дороге АХОВ – хлор и аммиак.

Основными железнодорожными узлами, станциями, где возможно скопление разрядных и других опасных грузов, в том числе АХОВ, являются железнодорожные станции Грязовец и Вохтога.

По данным, предоставленным Администрацией Грязовецкого муниципального района, в случае аварии со сходом подвижного состава может разгерметизироваться до одной ёмкости (цистерны) с АХОВ. Возможен выброс до 40 тонн хлора или аммиака. Глубина зон возможного заражения может достигнуть 7,45 км по хлору, 6,3 км по аммиаку. Площадь зон возможного заражения, соответственно, 5,0 км2 по хлору и 3,2 км2 – по аммиаку.

При возникновении аварий на железной дороге в пределах г. Грязовец или р.п. Вохтога в зонах возможного заражения может оказаться население: в г. Грязовец до 5 тыс. чел., в р.п. Вохтога – до 3 тыс. чел.

Взрыво- и пожароопасные объекты

На территории Грязовецкого муниципального района расположены 3 пожароопасных объекта и 4 взрывоопасных объекта:

А) Пожароопасные объекты:

- комбинат «Онега» (г. Грязовец);

- НПС «Грязовец» нефтепровод (п. Ростилово);

- ЛПУМГ (КС-17) (п. Ростилово).

Основными пожароопасными веществами, используемыми в производстве, являются:

- дизтопливо, бензин и нефть;

- газ природный (метан) с пропуском по 2-4 нитки с общим объемом перекачки через компрессорную станцию (КС) 23 и 220 млн. куб/м в сутки.

Б) Взрывоопасные объекты - 4 АГРС (д. Криводино, Фрол, Плоское, пром. Зона ЛПМГ).

Основными взрывоопасными веществами при работе на АГРС является этилмеркаптан по 1,7 тонн на каждой АГРС. При возникновении чрезвычайных ситуаций на взрыво- и пожароопасных объектах возможно образование очагов пожаров площадью до 0,01-0,025 км2 на комбинатах и 0,015-0,1 км2 на ЛПУ МГ (КС).

Очаги пожаров не выходят за пределы объектов и не представляют опасности для прилегающих объектов и селитебной части при условии их своевременной локализации.

Возможно образование зон разрушений при взрывах на взрывоопасных объектах в пределах цехов и производственных помещений:

- на предприятиях хлебопродуктов;

- до 0,1-1,5 км2 – на ЛПУ МГ (КС).

На территории района крупных гидроузлов нет. При разрушении существующих плотин население не пострадает.

На территории района имеется 15 скотомогильников, все они не отвечают ветеринарным требованиям. Сибиреязвенные захоронения в районе отсутствуют.

Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) должны быть конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Превентивные меры по снижению возможных потерь и ущерба, уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций осуществляются по направлениям:

- инженерная защита территории - строительство и использование защитных сооружений различного назначения,

- повышение физической стойкости объектов к воздействию   поражающих факторов при авариях, природных и техногенных катастрофах;

- оповещение населения - создание и использование систем своевременного оповещения населения, персонала объектов и органов управления;

- организационные меры - охрана труда и соблюдение техники безопасности, поддержание в готовности убежищ и укрытий, санитарно-эпидемические и ветеринарно-противоэпизоотические мероприятия, заблаговременное отселение или эвакуация населения из неблагоприятных и потенциально опасных зон, обучение населения, поддержание в готовности органов управления и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение ЧС проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Организация защиты населения и территории Грязовецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера включает в себя:

- заблаговременное планирование мероприятий по защите населения и территории;

- заблаговременную подготовку мероприятий по защите населения  и территории;

- осуществление мероприятий по защите населения и территории в чрезвычайных ситуациях и первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.

Мероприятия, проводимые по предупреждению или снижению последствий затопления (подтопления):

- оповещение населения, проживающего в зоне возможного подтопления;

- экстренное отселение и вывод населения, проживающего в зоне возможного затопления (подтопления) в безопасные места временного отселения и выжидания;

- проведение спасательных работ и оказание медицинской помощи пострадавшему населению;

- жизнеобеспечение отселяемого населения на период спада уровня воды в районе затопления (по планам работы комиссии администрации района по ЧС).

Мероприятия по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных ситуаций природного метеорологического характера:

- оповещение населения и доведение информации о возможных чрезвычайных ситуациях метеорологического характера – по решению районной комиссии по ЧС;

- предупредительные мероприятия по приведению в готовность дежурных сил и средств и проведению профилактических работ по планам-графикам наращивания мероприятий по повышению устойчивости функционирования территориального звена областной подсистемы РСЧС;

- оказание помощи пострадавшему населению и восстановление жизнедеятельности на подвергшихся воздействию ЧС территориях.

Основные мероприятия по предупреждению или снижению последствий лесных пожаров:

- авиапатрулирование (воздушная разведка), в пожароопасный период – ежедневные облеты (по отдельному плану);

- наложение ограничений въезда в пожароопасные районы (по отдельному плану);

- доведение информации до населения о пожарной обстановке в лесах с привлечением средств массовой информации.

При возникновении лесных пожаров:

- воздушная разведка очагов лесных пожаров;

- спасение людей и животных из очагов лесных пожаров;

- устройство минерализированных противопожарных полос шириной 50 м и примыкающих к ним противопожарных заслонов шириной не менее 250 м в виде полос, траншей и каналов;

- устройство просек;

- засыпка грунтом полей торфяных пожаров;

- прокладка временных сетей водопровода;

- оборудование местных водоисточников и подъездных дорог к ним.

На объектах экономики, использующих аварийно химически опасные вещества, должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- постоянный контроль за содержанием АХОВ в помещениях с помощью автоматических газоанализаторов;

- содержание в исправном состоянии оборудования, контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации, трубопроводов и мест хранения АХОВ;

- строгое выполнение графика планово-предупредительного ремонта химического оборудования и транспортных средств на объекте;

- хранение запасов АХОВ в объемах, не превышающих производственной потребности;

- хранение АХОВ в емкостях специальной конструкции, со сливными ямами, заполненными нейтрализующими веществами;

- наличие пустых резервных емкостей для перекачки в них АХОВ в случае аварии;

- оборудование системы водной нейтрализации хлора, путем постановки водной завесы;

- надежная охрана хранилищ с АХОВ;

- обеспечение рабочей смены противогазами (для хлора с коробками “В” и “КД” или изолирующими противогазами ИП-4, ИП-46, ИП-46М);

- создание локальных систем оповещения на химически опасных объектах;

- осуществление жесткого контроля за соблюдением технологических норм при работе с АХОВ;

- создание и обеспечение необходимой техникой и имуществом, поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных формирований, допуск их к работе с АХОВ;

- четкое планирование эвакуации населения из зоны возможного заражения;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах;

- переход на бесхлорное производство, а для аммиачных холодильных установок на фреон.

Мероприятия по предупреждению или снижению последствий пожаров и взрывов на взрыво- и пожароопасных объектах:

- оповещение работающих смен и проживающего вблизи населения – 0,004-0,6\0,02-0,45 тыс. чел.);

- разведка очагов пожаров (взрывов) – площадью от 0,015 до 0,54 км2;

- отселение (вывод) проживающего вблизи населения – до 500-600 чел;

- оказание медицинской помощи пострадавшим – до 70 чел;

- локализация очагов пожаров – площадью до 0,1 км2;

- разборка завалов, извлечение пострадавших – до 20-40 чел. объемом 25-230 м3.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- Необходимо предусмотреть устройство в населенных пунктах источников противопожарного водоснабжения для тушения пожаров

-  здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров;

- в качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные а также внутренний и наружный водопроводы ()бжения могут использоваться естественные и искусственнныеки противопожарного водос);

- Необходимо предусмотреть первичные мероприятия пожарной безопасности

- реализация полномочий органов местного самоуправления по решению организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

-  разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности;

-  разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

- Необходимо оформление декларации пожарной безопасности в отношении объектов защиты, а также для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1;

- На уровне генеральных планов сельских и городских поселений, городских округов при планировке и застройке их территорий должны учитываться требования пожарной безопасности.

- Пожаровзрывоопасные объекты должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва;

- Должен быть обеспечен беспрепятственный подъезд пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям и строениям;

- Необходимо предусмотреть беспрепятственный подъезд пожарной техники к рекам и водоемам для забора воды;

- При строительстве жилых, общественных и административных зданий, сооружений и строений промышленных организаций необходимо учитывать противопожарные расстояния между ними в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

- В соответствии со Ст. 76 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  необходимо предусматривать размещение дополнительных подразделений пожарной охраны с учетом, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях  - 20 минут.

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока Схемы территориального планирования.

Перечень использованных нормативных документов

- ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

- ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

- ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

- ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

- ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

- СНиП 2.01.97.  Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Сведения об основных природных и техногенных факторах и источниках возникновения чрезвычайных ситуаций. Краткая оценка возможной обстановки на территории Грязовецкого района при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. Данные предоставлены Администрацией Грязовецкого муниципального района.

# 7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Показатели | Ед. изм. | Совре-менное состояние | Расчетный срок 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 38,9 | 35,3 |
| 1.2. | Показатели естественного движения населения - рождаемость - смертность | чел./тыс. чел. | 13,1 16,0 | 17,1 11,0 |
| 1.3. | Возрастная структура населения - дети до 15 лет - население в трудоспособном возрасте (м. 16-59 лет, ж. 16-54) - население старше трудоспособного возраста | тыс. чел./% от всего населения | 6,7/17,1 23,7/61,1 8,4/21,8 | 8,2/23,3 17,9/50,7 9,2/26,0 |
| 2.4. | Число городских поселений – всего | единиц | 2 | 2 |
| 1.5. | Плотность населения | чел./м2 | 7,8 | 7,1 |
| 2. | Жилищный фонд |
| 2.1. | Общая площадь - всего | млн. м2 | 0,9 | 1,1-1,2 |
| 2.2. | Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 23,5 | 30-35 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения |
| 3.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 2344 | 2800 |
| 3.2. | Общеобразовательные школы | мест | 8344 | 5760 |
| 3.3. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 905 | до 960 |
| 3.5. | Больницы | коек | 357 | 350-380 |
| 3.6. | Поликлиники и ФАП | посеще-ний в смену | 1323 | до 1,2 |
| 3.7. | Клубы или учреждения клубного типа | зритель-ских мест | 4815 | 3870 |
| 3.8. | Общедоступные библиотеки, читальные залы | мест | 413 | не менее 252 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |
| 4.1. | Протяженность железных дорог общего пользования | км | 130,0 | 210,0 |
| 4.2. | Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием– всего: в том числе: - федерального значения - регионального и местного знач-я | км | 860,0 53,0 807,0 | 1027,0 113,0 914,0 |
| 4.3. | Плотность транспортной сети - железнодорожной - автодорожной | км/100 км2 | 27,0 170,0 | 42,0 205,0 |
| 4.4. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | ед. | 160 | 250 |
| 5. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1. | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 11,5 | 12,0 |
| 5.1.2. | Производительность водозаборных сооружений |  | 11,5 | 12,0 |
| 5.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 150 | 250 |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |
| 5.2.1. | Объем сброса вод в поверхностные водоемы хозяйственно-бытовых сточных вод | тыс. м3/сут. | 8,0 | 9,2 |
| 5.2.2. | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки |  | 1,5 | 9,2 |
| 5.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации |  | 1,5 | 9,2 |
| 5.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.3.2. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт.ч/год | 54,6 | 66,5 |
|  | Потребность в тепле на коммунально-бытовые нужды | тыс. Гкал/год | – | 120 |
| 5.4. | Газоснабжение: |  |  |  |
| 5.4.1. | Потребление газа – всего: (В том числе на нужды ЖКС) | млн. м3/год | 47 | 80 |
| 5.4.2. | Удельный вес природного газа в топливном балансе | % | 46 | 90 |
| 5.4.3. | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС |
| 5.5. | Связь |  |  |  |
| 5.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием – всего | % от числен-ности насе-ления | 98,7 | 100,0 |
| 5.5.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования – всего | номеров на 100 семей | 60 | 90 |
| 5.6. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 5.6.1. | Мусоросортировочные станции | единиц | 0 | 1 |
| 5.6.2. | Полигоны промышленных и бытовых отходов | единиц | 16 | 16 |
| 5.6.3. | Установки по утилизации отходов | единиц | 0 | 1 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 4.1.4.

Легенда ландшафтной карты Грязовецкого района Вологодской области масштаба 1: 200 000 (составила Т.Е.Исаченко)

| № | Преобладающие типы местоположений (с учетом принадлежности к ландшафтной зоне или подзоне) | Четвертичные отложения (состав) | Современные состояния ландшафтов | Неблагоприятные природные процессы | Оптимальные направления использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Леса с преобладанием хвойных пород (преимущест-венно ели) (х) | Леса с преобладанием мелколиственных пород (преимущест-венно березы, осины, серой ольхи) в основном вторичные после сплошных рубок и пожаров (л) свежие вырубки и гари (0-10 лет) (в) | Сельскохозяйственные угодья, в том числе находящиеся в различных стадиях зарастания. Застройка деревянными домами и садоводства (с) | Урбанизированные террито-рии: жилая и промышленная застройка (г); |  |  |
| 1 | Дренированные волнистые и полого-холмистые равнины на щебнистых и валунных суглинках и супесях южнотаежные. | Суглинки и супеси с галькой, гравием, дресвой, щебнем и валунами, местами перекры-тые покровны-ми суглин-ками. | Еловые зеленомошные кустарничково-травяные и березово-еловые леса зеленомошные кустарничковые и травяные с участием неморальных элементов. (В значительной степени вырублены). | Елово-березовые, березовые и осиново-березовые зеленомошные травяно-кустарничковые и широкотравные с участием неморальных элементов (очень незначительное количество). | Сельскохозяй-ственные угодья на месте среднетаеж-ных темно-хвойных лесов, в том числе зарастающие мелколиствен-ными лесами. (Преоблада-ющее состояние ландшафта). | пгт.Вохтога | Локальная эрозия | Экологичное сельское хозяйство: исключение распашки склонов вблизи крупных рек, возможна малоэтажная застройка части заросших угодий, целесообразен перевод части зарастающих угодий в лесной фонд. Лесное хозяйство исключительно направленное на проведения лесовосстановительных работ по созданию еловых и мелколиственно-еловых древостоев, проведение рубок ухода. Регламентированная рекреация с использованием только оборудованных стоянок. Создание ООПТ на участках сохранившихся коренных лесов, создание ООПТ по берегам крупных рек, совмещающих рекреационные и природоохранные функции. |
| 2 | Дренированные волнистые и полого-холмистые равнины и террасы на безвалунных суглинках южнотаежные. | Преимуще-ственно безвалун-ные суглинки, реже безвалун-ные глины и супеси. | Еловые зеленомошные кустарничковые; березово-еловые зеленомошные кустарничково- и травяные с участием неморальных элементов. (В значительной степени вырублены). | Елово-березовые, березовые, осиновые и сероольховые травяные леса с участием неморальных видов. | Сельскохозяй-ственные угодья на месте южнотаежных темнохвойных лесов, в том числе зарастающие мелколиствен-ными лесами. | Территория города Грязовец | Локальная эрозия, суффозион-ные просадки | Экологичное сельское хозяйство: исключение распашки склонов вблизи крупных рек, переведение части зарастающих угодий в лесной фонд, малоэтажная застройка части зарастающих угодий. Ограниченно лесное хозяйство (преимущественно выборочные и постепенные рубки при условии проведения лесовосстановительных работ по созданию еловых и мелколиственно-еловых древостоев). Регламентированная рекреация с использованием только оборудованных стоянок (в основном по берегам рек). Поддержание режима охраны старых и создание новых ООПТ на участках сохранившихся коренных лесов, а так же ООПТ вблизи крупных рек, совмещающие природоохранные и рекреационные функции (долина реки Обнора). |
| 3 | Заболоченные мелкохолмистые равнины на щебнистых и валунных суглинках и супесях (местами с маломощным торфом) южнотаежные. | Суглинки реже супеси с галькой, гравием, дресвой, щебнем и валунами. | - | Мелколиствен-ные (березовые, осиново-березовые, сероольхово-березовые) иногда с елью болотно-травяные леса в сочетании с низинными торфяниками. | - | - | Интенсивное заболачива-ние | Лесное хозяйство (на значительной площади при проведении лесомелиоративных работ). Поддержание режима существующих и создание новых ООПТ на базе сохранившихся коренных сообществ и их модификаций. |
| 4 | Заболоченные слабоволнистые равнины на щебнистых и валунных суглинках и супесях (местами с маломощным торфом) южнотаежные. | Суглинки и супеси с галькой, гравием, дресвой, щебнем и валунами. | Еловые и сосновые с березой долгомошные и сфагновые кустарничковые и кустарнич-ково-травяные часто в сочетании с низинными и переходными торфяниками | Березовые с сосной, елово-березовые, осиновые и сероольховые долгомошные и сфагновые травяные леса в сочетании с низинными и переходными торфяниками | - | - | Интенсивное заболачива-ние | Лесное хозяйство (на значительной площади при проведении лесомелиоративных работ). Рекреация и туризм на участках вдоль крупных рек. Поддержание режима существующих и создание новых ООПТ на базе сохранившихся коренных сообществ и их модификаций. |

| 5 | Заболоченные слабоволнистые равнины и террасы на безвалунных суглинках (местами с маломощным торфом) южнотаежные. | Преимуще-ственно безвалун-ные суглинки, реже безвалун-ные глины и супеси. | Еловые и сосновые с березой долгомошные и сфагновые кустарничковые и кустарничково-травяные часто в сочетании с низинными торфяниками. | Березовые с сосной, елово-березовые, осиновые и сероольховые долгомошные и сфагновые травяные леса в сочетании с низинными торфяниками. | Сельскохозяйственные угодья (небольшие площади), в основном зарастают березой, осиной, ольхой серой и заболачиваются | - | Интенсивное заболачива-ние | Лесное хозяйство (на значительной площади при проведении лесомелиоративных работ, выборочных и постепенных рубок в зимний период, лесокультуры сосны и ели). Рекреация и туризм на участках вдоль крупных рек при разработке экологических маршрутов и создании регламентированных стоянок. Создание ООПТ на базе сохранившихся коренных сообществ и их модификаций, а также ООПТ вдоль берегов крупных рек и озер (озеро Никольское), сочетающих природоохранные и рекреационные функции. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Торфяники преимущественно переходные и низинные. | Торф преимуще-ственно переход-ный и низинный. | Переходные кустарничково-травяно-сфагновые. Низинные травяные и травяно-гипновые. Б – безлесные. А – облесенные. | Заболачива-ние окружающих лесов, торфяные пожары. | Заготовка ягод, создание ООПТ, частичное осушение в лесомелиоративных целях |
| 7 | Торфяники переходные осушенные и осушаемые. | Торф преимуще-ственно переход-ный. | Сосновые и мелколиственно-сосновые леса. | Березовые и осиново-березовые леса. | - | - | Вторичное заболачива-ние, торфяные пожары. | Осушение, лесоразведение |
| 8 | Торфоразработки, в том числе заброшенные. |  |  | Торфяные пожары | Рекультивация, создание водоемов |
| 9 | Речные поймы и нижние надпойменные террасы с пологогривистым или плоским рельефом, сложенные слоистым песчано-супесчаным и супесчано-глинистым аллювием. | Аллювиальные супеси, пески, суглинки, глины. | Пойменные разнотравно-злаковые и осоковые луга, в том числе зарастающие мелколесьем и ивняками и заболачивающиеся, местами низинные торфяники. | Эрозия, подтопление, локальное заболачива-ние. | Сельское хозяйство (преимущественно сенокошение), частичная осушительная мелиорация. Регламентированная рекреация (водный туризм, кратковременный отдых). |

Примечание. Состояния на пойме не выделялись, поскольку контура не читаются в заданном масштабе.

Рис. 4.2.2.

Состав земельного фонда, % от общей площади района

Таблица 4.8.1.

Объекты культурного наследия Грязовецкого района

| № | Наименование памятника | Место расположения | Дата, период строительства, эпоха | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Состоящие на учёте |
| 1 | Дом купца | г. Грязовец, ул. К. Маркса, 67 | XIX в. | Памятник федерального значения. Указ президента от 20.02.95 г. № 176 |
| 2 | Усадьба Брянчаниновых | д. Покровское. | 1812 г. | Памятник федерального значения. Пост. СМ № 1327 от 30 августа 1960 г. |
| 3 | Дом жилой (красные казармы) | г. Грязовец, пр. Ленина, 26 | конец XIX-начало ХХ вв. | Памятник местного значения |
| 4 | Дом жилой | г. Грязовец, пр. Ленина,33 | вторая половина XIX в. | Памятник местного значения |
| 5 | Присутственные места | г. Грязовец, пр. Ленина, 37 | первая половина XIX в., | Памятник местного значения |
| 6 | Дом Морозовых | г. Грязовец, пр. Ленина, 38 | вторая половина XIX- начало ХХ вв. | Памятник местного значения |
| 7 | Дом А.Ф. Сотникова | г. Грязовец, пр. Ленина, 40/89 | конец XIX в. | Памятник местного значения |
| 8 | Здание суда и пожарного депо | г. Грязовец, пр. Ленина, 41 | конец XIX-начало ХХ вв. | Памятник местного значения |
| 9 | Гостиница Е.И. Шулепина | г. Грязовец, пр. Ленина, 42/66 | конец XIX в. | Памятник местного значения |
| 10 | Здание магистрата и полицейской части, | г. Грязовец, пр. Ленина, 43 | начало XIX в. | Памятник местного значения |
| 11 | Доходный дом | г. Грязовец, пр. Ленина, 44 | вторая половина XIX в | Памятник местного значения |
| 12 | Дом жилой | г. Грязовец, пр. Ленина, 45 | первая половина XIX-начало ХХ в. | Памятник местного значения |
| 13 | Северные торговые ряды | г. Грязовец, пр. Ленина 46/65 | конец XIX в. | Памятник местного значения |
| 14 | Дом жилой | г. Грязовец, пр. Ленина, 47 | вторая половина XIX в. | Памятник местного значения |
| 15 | Южные торговые ряды | г. Грязовец, пр. Ленина, 48/62 | середина XIX в | Памятник местного значения |
| 16 | Лавка | г. Грязовец, пр. Ленина, 49 | середина XIX в | Памятник местного значения |
| 17 | Дом П.Я. Мотова | г. Грязовец, пр. Ленина, 50а | вторая половина XIX в. | Памятник местного значения |
| 18 | Дом жилой | г. Грязовец, пр. Ленина, 51 | вторая половина XIX в., | Памятник местного значения |
| 19 | Дом жилой | г. Грязовец, пр. Ленина, 52 | конец XIX в. | Памятник местного значения |
| 20 | Дом жилой | г. Грязовец, пр. Ленина, 53/66 | вторая половина XIX в. | Памятник местного значения |
| 21 | Дом Гулкова | г. Грязовец, пр. Ленина, 54 | середина XIX в. | Памятник местного значения |
| 22 | Дом К.Я. Пылаева | г. Грязовец, пр. Ленина, 56/51 | вторая половина XIX в. | Памятник местного значения |
| 23 | Дом жилой | г. Грязовец, пр. Ленина, 58/64 | середина XIX в. | Памятник местного значения |
| 24 | Дом К.Я. Морозова | г. Грязовец, пр. Ленина, 60 | начало ХХ в. | Памятник местного значения |
| 25 | Дом жилой | г. Грязовец, пр. Ленина, 61 | вторая половина XIX в. | Памятник местного значения |
| 26 | Дом Галанина | г. Грязовец, пр. Ленина, 64/42 | начало ХХ в. | Памятник местного значения |
| 27 | Дом жилой | г. Грязовец, пр. Ленина, 65 | вторая половина XIX в. | Памятник местного значения |
| 28 | Водонапорная башня | г. Грязовец, пр. Ленина | 1916 г. | Памятник местного значения |
| 29 | Церковь Воздвижения Креста Господня | г. Грязовец, ул. К. Маркса | 1794 г., начало ХХ в. | Памятник местного значения |
| 30 | Дом Смирнова | г. Грязовец, ул. К. Маркса, 31/31 | конец XIX-начало ХХ в. | Памятник местного значения |
| 31 | Дом жилой | г. Грязовец, ул. К. Маркса, 41 | вторая половина XIX в. | Памятник местного значения |
| 32 | Гостиница | г. Грязовец, ул. К. Маркса, 63 | начало XIX в. | Памятник местного значения |
| 33 | Флигель дома №63 | г. Грязовец, ул. К. Маркса, 61 | начало XIX в. | Памятник местного значения |
| 34 | Купеческий клуб | г. Грязовец, ул. К. Маркса, 68-70 | XIX в. | Памятник местного значения |
| 35 | Дом жилой | г. Грязовец, ул. К. Маркса, 71 | конец XIX-начало ХХ вв. | Памятник местного значения |
| 36 | Административное здание | г. Грязовец, ул. К. Маркса, 72/73 | вторая половина XIX в. | Памятник местного значения |
| 37 | Дом жилой | г. Грязовец, ул. К. Маркса, 73 | конец XIX-начало ХХ вв. | Памятник местного значения |
| 38 | Дом жилой | г. Грязовец, ул. К. Маркса, 80/55 | вторая половина XIX в. | Памятник местного значения |
| 39 | Богадельня | г. Грязовец, ул. К. Маркса, 88 | вторая половина XIX в. | Памятник местного значения |
| 40 | Жилой дом | г. Грязовец, ул. Волкова, 16/12 | 1896 г. | Памятник местного значения |
| 41 | Церковь Боговления | с. Раменье | 1812 г. | Памятник местного значения |

| 42 | Ансамбль Павло-Обнорского монастыря В составе: Воскресенская церковь, 1869 г., трапезная палата, XIX в., казенные кельи, XVII в., «Южный» келейный корпус, XVIII в., гостиница, начало XIX в., фрагмент ограды с погребами, XIX в. | с. Юношеское | XVI, XIX вв. | Памятник местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Ансамбль Корнилиево-Комельского монастыря В составе: трапезная палата с церковью Антония Великого (Воскресения), вторая половина XVI, XIX вв.; церковь Богоматери Всех Скорбящих Радости, 1876-1880 гг. | с. Корнильево | вторая половина XVI в., 1876-1880 гг., | Памятник местного значения |
| Выявленные |
| 1 | Спиртовой завод | с. Плоское | нет сведений | категория охраны е установлена |
| 2 | могила русского химика Чугаева Л.А. | с. Юношеское | 1922 | категория охраны е установлена |
| 3 | Николо-Высоковская церковь | д. Никитинское (Поповское) | 1819 | категория охраны е установлена |
| 4 | Деревянный жилой дом Рубцовой | д. Голубково | нет сведений | категория охраны е установлена |
| 5 | Часовня Воздвиженская | д. Воздвиженское | нет сведений | категория охраны е установлена |
| 6 | Дом Монзикова | д. Бекренево | нет сведений | категория охраны е установлена |
| 7 | Часовня Владимирской Божьей Матери | д. Семенцево | нет сведений | категория охраны е установлена |
| 8 | Церковь Косьмы и Дамиана | Космодамианский Погост (Савино) | 1816-56 гг. | категория охраны е установлена |
| 9 | Богородицерождественская церковь (Студенецкая) | д. Рождество (Студенец) | 1848 | категория охраны е установлена |
| 10 | Дом Яковлевых | д. Никулино | нет сведений | категория охраны е установлена |
| 11 | стоянка Туфанка-II | южный берег Никольского оз. | каменный век | выявленный объект археологического наследия |
| 12 | стоянка Туфанка-III | западный берег Никольского оз. | каменный век | выявленный объект археологического наследия |
| 13 | стоянка Туфанка-I | северо-восточный берег Никольского оз. | новокаменный век (неолит) | выявленный объект археологического наследия |
| 14 | стоянка Комела-I | в 6 км выше по течению р. Комёлы от пос. Юрово | II-I тысячелетия до н.э. | выявленный объект археологического наследия |
| 15 | стоянка Комела-II | в 6 км выше по течению р. Комёлы от пос. Юрово | II-I тысячелетия до н.э. | выявленный объект археологического наследия |
| 16 | стоянка Комела-III | в 6 км выше по течению р. Комёлы от пос. Юрово | новокаменный век (неолит) | выявленный объект археологического наследия |
| 17 | Криводино, курган | у д. Криводино | последние века до н.э. -первые века н.э | выявленный объект археологического наследия |
| 18 | поселение Троицкое | на берегу р. Комёлы у д. Троицкое | средние века | выявленный объект археологического наследия |
| 19 | Комела-V | д. Юрово, 4 км юго-западнее деревни (выше по течению реки) | II-I тысячелетия до н.э. | выявленный объект археологического наследия |
| 20 | поселение Зимняк-I | берег р. Лежа у д. Зимняк | II-I тысячелетия до н.э. | выявленный объект археологического наследия |
| 21 | поселение Зимняк-II | берег р. Лежа у д. Зимняк | II-I тысячелетия до н.э. | выявленный объект археологического наследия |

Таблица 4.10.2.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами

(по крупным и средним предприятиям) за январь-март 2008 г., тысяч рублей

| Муниципальное образование | Отгружено товаров всего | В расчете на душу населе-ния* | в том числе по фактическим ОКВЭД: | Инвестиции в основной капитал (новые), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельское хозяйство, в том числе: | Лесное хозяйство | Промышленное производство, в том числе: |  |
|  |  |  | всего | Растениеводство | Животноводство |  | всего | Добыча полезных ископаемых | Обрабатывающие производства |  |
| «Грязовецкое» | 188 857,2 | 12,0 |  |  |  | 5 374,0 | 134 800,1 | 45,0 | 87 681,8 | 7 799 |
| «Вохтожское» | 265 519,5 | 32,2 | 4 381,5 | 9,0 | 4 372,5 | 3 247,0 | 232 972,1 | 0,0 | 212 299,1 | 1 884 |
| «Фроловское» | 11 805,7 | 11,6 | 9 794,0 | 631,0 | 9 163,0 | 38,0 | 1 577,2 | 0,0 | 0,0 | 5 028 |
| «Юровское» | 71 836,3 | 23,6 | 69 788,6 | 7 214,3 | 62 574,3 |  | 657,0 | 0,0 | 650,0 | 6 051 |
| «Ростиловское» | 1 053 555,2 | 595,6 | 33 968,2 | 3 017,2 | 30 951,0 | 7,0 | 788,9 | 0,0 | 0,0 | 5 113 |
| «Комьянское» | 59 211,9 | 27,8 | 58 514,0 | 6 620,0 | 51 894,0 |  | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 7 098 |
| «Лежское» | 12 959,5 | 9,1 | 9 613,0 | 273,0 | 9 340,0 | 736,0 | 2 154,2 | 0,0 | 0,0 | 793 |
| «Каменское» | 634,2 | 1,1 |  |  |  |  | 439,4 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| «Плосковское» | 33,2 | 0,03 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| «Перцевское» | 192 077,5 | 110,1 | 98 373,0 | 4 712,3 | 80 560,0 |  | 48 259,0 | 0,0 | 48 194,0 | 9 587 |
| «Сидоровское» | 910,1 | 1,0 |  |  |  |  | 748,9 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| ИТОГО по Грязовецкому району | 1857400,3 | 49,27 |  |  |  |  |  |  |  | 43356 |

* жирным шрифтом выделены значения выше среднего по району

Таблица 4.10.10.

Ландшафтно-рекреационная характеристика местоположений Грязовецкого района

|  | Типы местоположений | Четвертичные отложения (состав) | Преобладающая растительность | Степень благоприят-ности для рекреации | Основные территории распространения | Допустимая нагрузка на ландшафт, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дренированные волнистые и полого-холмистые равнины на щебнистых и валунных суглинках и супесях южнотаежные | Суглинки и супеси с галькой, гравием, дресвой, щебнем и валунами, местами перекрытые покровными суглинками | Еловые, березово-еловые и мелколиственные леса | Территории благоприятные для рекреации и экологического туризма. | Занимают около 10% территории района. Комплексы встречаются вдоль рек Лежа, Сеньга, Монза, в юго-восточной и восточной частях района. | от 1 до 5 чел./га |
| 2 | Дренированные волнистые и полого-холмистые равнины и террасы на безвалунных суглинках южнотаежные | Преимущественно безвалунные суглинки, реже безвалунные глины и супеси | Еловые, березово-еловые и мелколиственные леса | Территории благоприятные для рекреации и экологического туризма. | Занимают наибольшую площадь, около 36 % территории района. Ландшафты сосредоточены в западной части района, а также в бассейнах рек Белая Сора и Монза. | от 1 до 5 чел./га |
| 3 | Заболоченные мелкохолмистые равнины на щебнистых и валунных суглинках и супесях (местами с маломощным торфом) южнотаежные | Суглинки реже супеси с галькой, гравием, дресвой, щебнем и валунами. | Мелколиственные леса | Территории относительно благоприятные для рекреации и экологического туризма. | Занимают крайне незначительную территорию в междуречье рек Лежа и Обнора. | от 1 до 5 чел./га |
| 4 | Заболоченные слабоволнистые равнины на щебнистых и валунных суглинках и супесях (местами с маломощным торфом) южнотаежные | Суглинки и супеси с галькой, гравием, дресвой, щебнем и валунами | Еловые и сосновые, березовые с сосной, елово-березовые, осиновые и сероольховые леса | Территории благоприятные для рекреации и экологического туризма. | Занимают около 17 % территории района, приурочены к южной части района междуречью рек Монза, Лежа и Великуша. | от 1 до 5 чел./га |
| 5 | Заболоченные слабоволнистые равнины и террасы на безвалунных суглинках (местами с маломощным торфом) южнотаежные | Преимущественно безвалунные суглинки, реже безвалунные глины и супеси | Еловые и сосновые, березовые с сосной, елово-березовые, осиновые и сероольховые леса | Территории благоприятные для рекреации и экологического туризма. | Занимают 30 % территории района, располагаются восточнее р. Лежа и в западной части района. | от 1 до 5 чел./га |
| 6 | Торфяники преимущественно переходные и низинные | Торф преимущественно переходный и низинный | Переходные кустарничково-травяно-сфагновые болота Низинные травяные и травяно-гипновые болота | Территории неблагоприятные и для рекреации и экологического туризма, за исключением промысловых видов рекреации. | Занимают 5 % территории района, встречаются в районе озера Никольское, в северной части района. | от 0,5 до 1 чел./га |
| 7 | Торфяники переходные осушенные и осушаемые | Торф преимущественно переходный | Сосновые и мелколиственные леса | Территории неблагоприятные и для рекреации и экологического туризма, за исключением промысловых видов рекреации. | В районе озера Никольское. | от 0,5 до 1 чел./га |
| 8 | Торфоразработки, в том числе заброшенные | - | - | Территории неблагоприятные и для рекреации и экологического туризма, за исключением промысловых видов рекреации. | Имеются в заказнике «Починковский лес». | от 10 до 20 чел./га |
| 9 | Речные поймы и нижние надпойменные террасы с пологогривистым или плоским рельефом, сложенные слоистым песчано-супесчаным и супесчано-глинистым аллювием. | Аллювиальные супеси, пески, суглинки, глины | Пойменные разнотравно-злаковые и осоковые луга, в том числе зарастающие мелколесьем и ивняками и заболачивающиеся, местами низинные торфяники | Территории благоприятные и наиболее благоприятные для рекреации и экологического туризма. | Широко распространены по всей территории района, крупные местоположения- долины рек Комела, Лежа, Нурма, Обнора и некоторых других. | от 0,5 до 1 чел./га |

Рис. 4.10.1.

# Рис. 4.10.2.

Рис. 4.10.3.

Рис. 4.10.4.

Рис. 4.10.5.

Рис. 4.10.6.

* до 2004 г. – выпуск товаров и услуг (без внутреннего оборота); с 2005 г. – объем отгруженных промышленных товаров собств.производства, выполнено работ и услуг промышленного характера собственными силами.

Рис. 4.10.7.

Структура сельскохозяйственных угодий, %

а) расположенных на землях сельскохозяйственного назначения

69,8 тыс.га

б) расположенных на землях всех категорий (вся территория района)

93,1 тыс. га

Рис. 4.10.8.

Валовое производство продукции растениеводства

в хозяйствах всех категорий, тыс.т

Рис. 4.10.9.

Производство молока и мяса во всех категориях хозяйств

# Footnotes

Все расчеты выполнены на основе космоснимка.

Отображаются на чертежах в составе Генеральных планов поселений, в зависимости от масштаба разработки.

Отображаются на чертежах в составе Генеральных планов поселений, в зависимости от масштаба разработки.

Необходимо первоочередное установление категории охраны.

Закон Вологодской  области № 1000-ОЗ от 26.02.2004 г. «О государственной политике области в сфере  сохранения  и восстановления традиционной народной культуры Вологодской области»

В понятии, употребляемом в Федеральном Законе от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

По данным Вологдастата

Отношение численности лиц старше и моложе трудоспособного возраста к численности населения в трудоспособном возрасте.

Наиболее полно выражена в «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной указом Президента Российской Федерации № 1351 от 9 октября 2007 г.

Плавательные бассейны и плоскостные сооружения посчитаны по Методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, спортивные залы – по СНиП 2.07.01-89*.

Списки населенных мест Российской Империи. Том VII. Вологодская губерния. С-Пб., 1896 г.

СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 декабря 1999 г. N 92)

Проектирование генеральных планов и проектов планировки новых, расширяемых и реконструируемых промышленных предприятий, а также разработка схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов) должна осуществляться на основе СНиП ((-89-80( «Генеральные планы промышленных предприятий».

СНиП 2.07.01-89* п. 3.5*: «В пределах селитебной территории городских и сельских поселений допускается размещать промышленные предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей».

Изменения в закон введены по закону от 21.07.2005 г. № 111-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»

Методические указания по характеристике природных условий рекреационного района. М., Институт Географии АН СССР, 1975.

Теоретические основы рекреационной географии. М., 1975. География рекреационных систем СССР. М., 1980.

Постановление Администрации Грязовецкого муниципального района №889 от 4 сентября 2008 г. «О резервировании участков в целях создания особо охраняемых природных территорий областного значения».

Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов Грязовецкого района. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, Вологда, 2007.

( С учетом автодорог местного значения

В понятии, употребляемом в Федеральном Законе от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Пашни, сенокосы, пастбища, включая пойменные луга

При восьмичасовом ежедневном использовании со свободным перемещением в условиях волнистого и равнинного рельефа.